Приложение 2 к постановлению

Администрации Артемовского

городского округа

от____________№______

Проект

планировки  и проект межевания территории

для формирования земельного участка, расположенного

в г. Артемовском Свердловской области по ул. Терешковой

под строительство средней общеобразовательной школы на 1200 мест

с реконструкцией существующего стадиона

Том 2.

Пояснительная записка

Шифр: ГП-27-ПП

Содержание

Проект планировки территории

Раздел 1. Природные условия	3

Климат. Атмосферный воздух	3

1.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия	4

1.3 Геоморфологические условия и гидрография	4

1.4  Сейсморайонирование	5

1.5 Инженерно-строительная  оценка территории	5

Раздел 2. Современное состояние территории	6

2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы,

современное использование	6

2.2. Существующая транспортная инфраструктура	6

Раздел 3. Проектные предложения	8

3.1.Архитектурно-планировочное решение	7

3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения	8

3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания	8

3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	9

3.5. Твердые бытовые отходы. Санитарной очистка территории	10

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций,

пожарная безопасность	12

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели	14

II. Проект межевания территори ……………………………………………..15

Раздел 6. Проект межевания территории	15

6.1. Общие данные	15

6.2. Проектные предложения по формированию земельных участков	15

III.Выводы…………………………………………………………….………......17

# I Проект планировки территории

### Раздел 1. Природные условия

### Климат. Атмосферный воздух

Климатические условия района г. Артемовского имеют резко континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России.

Климатическая характеристика представлена по данным метеостанции г. Артемовского. Зимний период отмечается устойчивой отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных, западных румбов.

Таблица 1.1

Многолетние климатические характеристики

| Климатическая характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль) 2. Средняя максимальная температура воздуха (июль) 3. Абсолютная минимальная температура воздуха 4. Средняя продолжительность периода с t ( 0°С с t < 0°С 5. Среднемесячная относительная влажность воздуха: январь июль 6. Преобладающее направление ветра 7. Среднемесячная скорость ветра: январь июль 8. Количество осадков: среднегодовое холодного периода тёплого периода 9. Средняя дата образования (схода) устойчивого снежного покрова 10. Продолжительность солнечного сияния: январь июль 11. Климатический подрайон для строительства 12. Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищённых участков | °С °С °С °С сутки сутки % % м/с м/с мм мм мм час час м м | - 17,1 16,5 22,8 - 47 195 170 79 72 юго-зап., западные 3,5 3,0 464 110 354 9.11 9.04 60 280 I В 2,2 1,0 |

Таблица 1.2

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 9 | 8 | 4 | 7 | 17 | 23 | 20 | 12 | 16 |

### 1.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия

Город Артемовский в структурно-тектоническом плане принадлежит к средним частям двух крупных структур первого порядка.

В верхней части разреза граниты перекрыты породами зоны коры выветривания – сильно выветрелыми до дресвяно-щебенистого грунта малопрочными гранитами, дресвой, щебнем, элювиальными песками, супесью и суглинками. Над элювиальными грунтами в русловой части залегают аллювиальные глины и суглинки, а по левому пологому борту долины р. Озерной – делювиальные суглинки. В пределах водохранилищ элювиальные грунты зоны выветривания  подверглись переработке.

Мощность рыхлых отложений  в среднем составляет 1,5- 6,5 м. Рассматриваемая территория расположена в пределах бассейна грунтовых вод зон трещиноватости в породах среднего и нижнего палеозоя. Подземные воды приурочены к верхней трещинной зоне выветривания горных пород, а также к рыхлым покровным отложениям. По условиям циркуляции  представлены пластово-поровыми, трещинными, и трещинно-жильными. Все типы подземных вод формируют единый безнапорный поток, залегающий на глубине от 0 до 60 м, главным образом до 10-20м. Инженерно-геологическими выработками установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 1,0-3,5 м и более. Подземные воды безнапорные.

### 1.3 Геоморфологические условия и гидрография

Артемовский район по геоморфологическим условиям приурочен к Восточным предгорьям Среднего Урала, переходящим к увалисто-холмистой Зауральской равнине.

Близлежайшей водной артерией прилегающего района является р. Бобровка. Участок проектирования расположен примерно в 200 метрах от Бобровка, на левом берегу.

### 1.4  Сейсморайонирование

В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для района г. Артемовского следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов ( ОСР-97-С 1%).

### 1.5 Инженерно-строительная  оценка территории

Территория проектирования по инженерно-строительным условиям пригодна для размещения объектов жилищно-гражданского строительства.

Для разработки проекта использованы Инженерные изыскания:

от 13.05.2008 ООО МЦМ «Земля» №789,

от 15.10.2012 ООО «Сантест+» №905

от 01.11.2011 ООО «РемСтройГарант» №865

### Раздел 2. Современное состояние территории

### 2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы,

### современное использование

Территория планируемого строительства расположена в Юго-Западном жилом районе г. Артемовского. С севера, примыкает к существующей жилой зоне среднеэтажной застройки, с запада примыкает к зоне жилой индивидуальной застройки. С востока проходит железнодорожная сеть. С юга участок примыкает к берегу реки Бобровка.

В настоящее время территория  в границах проектирования представляет собой участок, планируемый для размещения и строительства школы, спортивно-оздоровительного комплекса (далее – СОКа), свободный от застройки, частично занят городским лесом.

В границах проектирования на сегодняшний день земельные участки не выделены. В ходе проектирования предполагается сформировать один участок для размещения объектов капитального строительства.

Планируемый к застройке участок (площадью 2,57 га) в соответствии с ранее утвержденными Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа - относится функциональной зоне административно-общественного назначения и зоне озеленения общего пользования.

На территории отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории и особо охраняемые природные территории.

### 2.2. Существующая транспортная инфраструктура

Подъезд к территории, на которой  планируется строительство, в настоящее время осуществляется по дорогам общего пользования (по ул. Терешковой) имеющей асфальтовое покрытие.

На проектируемой территории не планируется строительство новых улиц и автомобильных проездов.

### Раздел 3. Проектные предложения

### 3.1.Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки территории и проект территории для размещения и строительства средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в Свердловской области, г. Артемовский по ул. Терешковой, спортивного оздоровительного комплекса выполнен в соответствии с Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 №227.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение учебного здания школы и СОКа с уличными спортивными площадками, развитие улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, соответствующих расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

На участке проектом предлагается размещение школы на 1200 учеников включающее в себя одно здание обеспечивающее выполнение образовательного  процесса для всех ступеней образования (младшая, средняя, старшая), с устройством плоскостных сооружений для выполнения общеобразовательной программы «Физическая культура». Также предусматривается размещение здания СОКа, состоящего из двух функциональных блоков: бассейн и спортивные залы.

Кроме того, разработаны открытые места для размещения объектов хозяйственного назначения – это электрическая подстанция, зона размещения мусорных контейнеров, площадка для разворота и подъезда автомашин обслуживающих столовую школы полного цикла приготовления пищи.

На территории сформирована система пешеходных коммуникаций, включающая тротуары вдоль проезжей части уличной сети, что обеспечивает удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения - в местах сопряжения тротуаров с проездами предусматривается устройство пониженного бортового камня (в=0,02м).

Проектом предусмотрены следующие типы покрытий: асфальтобетонное покрытие проездов, плиточное, покрытие тротуаров, спецпокрытие площадок, синтетическое покрытие беговых дороже и спортивных площадок, покрытие из искусственной травы, травяное покрытие спортивных, игровых и площадок для отдыха. Озеленение представлено рядовыми посадками кустарника, газоном и цветниками. По периметру территория объектов ограждается металлическим ограждением.

### 3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Тип застройки – общественно-деловая (согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области (НПГСО-1.2009.66)).

Количество участков - 1 ед.

Общее количество обучающихся - 1200 чел.

Территория для размещения общеобразовательного учреждения – 2,57 га.

Площадь застройки  среднего общеобразовательного учебного учреждения – 6208,1 м2.

Площадь покрытий территории школы  – 161 44,2 м2.

Площадь озеленения территории школы  – 9665,7 м2.

### 3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания

Проектная улично-дорожная сеть в границах проектирования представлена существующей улицей Терешковой, проездами к зданию школы и СОКа.

На территории проектирования не предусмотрено изменение существующих улиц и проездов. Въезд на территорию проектирования предусмотрен с улицы Терешковой.

Существующая и проектируемая транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие улицы и дороги. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля.

Предусмотрены автопарковки общего пользования, исходя из минимальных расчетных показателей обеспечения объектами для хранения и обслуживания транспортных средств в районах жилой застройки. Автопарковки запроектированы вдоль улицы Терешковой на расстоянии  не менее 10 метров от жилых и общественных зданий на основании СанПиН.2.1/2.1.1.1200-03.

### 3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Рельеф территории проектирования  характеризуется перепадами высот от 169м до 172м в Балтийской системе высот. Уклон проектируемой территории в восточном направлении. Тип рельефа -  спокойный.

Поверхностный водосток необходимо зарегулировать по системе водоотведения, которая предусматривает открытый водоотвод по спланированной поверхности автодорог, далее по лоткам к очистным сооружениям дождевых вод.

В условиях существующего спокойного рельефа местности проектные продольные уклоны улиц должны быть приближены к существующим отметкам. Проектируемые уклоны улично-дорожной сети должны составлять от 4‰ до 36‰ в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

В основу проектных отметок необходимо положить существующие отметки рельефа. Проектируемые уклоны обеспечивают отвод дождевых вод самотеком.

### 3.5. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Организация санитарной очистки

Организацию благоустройства, обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, в т.ч., сбора отходов на проектируемой территории, предусматривается осуществлять в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством с организацией регулярной санитарной очистки и использованием несменяемых контейнеров.

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается осуществлять в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645 -10, с учетом необходимости устройства специальных площадок для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченных бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющих подъездной путь для автотранспорта.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки.

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории

В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу развития. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.6.2 – 3.6.4.

Укрупненный расчет ТБО, образующихся от населения, произведен согласно годовых норм образования отходов ранее принятых Постановлением Главы г. Екатеринбурга №260 от 02.02.2007 г., с учетом прогнозных изменений удельных норм накопления отходов.

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет                    1,4 м3/год на 1 человека в благоустроенном жилом фонде.

Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм накопления ТБО, в соответствии с источником принятия норм.

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой территории.

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых бытовых отходов произведён по НГПСО 1-2009.66 (нормативы градостроительного проектирования Свердловской области).

Количество твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

ТБО = НТБО × П,

где ТБО – количество накапливаемых твердых бытовых отходов,

НТБО – минимальный нормативный показатель накопления твердых бытовых отходов,

П – показатель.

Расчет накопления твердых бытовых отходов представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год. | Показатели | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отходы (мусор) от уборки помещений школы | на 1 учащегося | 0,09 | 1200 | 108 |
| 2. | Отходы от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | на 1 кв.м площади | 0,01 | 4837 | 48,37 |
| 3. | Отходы от уборки помещений культурно-спортивных учреждений | на 1 место | 0,9 | 368 | 331,2 |
|  | ИТОГО | 487,57 |

Проектом планировки предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

Для существующей жилой застройки  предусмотрена организация контейнерных площадок, в том числе 2 контейнерные площадки для объектов социального и коммунально-бытового назначения (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПин 42-128-4690-88) с размещением на них контейнеров 0,75 куб.м.

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

### Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций,

### пожарная безопасность

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций климатического характера, возникновение которых возможно на территории г. Артемовский:

Таблица 4.1

| № п\п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

Для предотвращения последствий перечисленных процессов необходимо проведение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В соответствии с проектом ливневые стоки с поверхности территории микрорайона отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальтовым покрытием в открытые водоотводящие лотки с последующим отводом на локальные очистные сооружения (см. раздел 3 п 3.5. «Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории»). Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривается плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов (см. Раздел 3 п.3.6. «Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории»). Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие магистральные улицы и дороги. Тупиковый проезд  заканчивается площадкой, где может быть осуществлен разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля (см. раздел. 3 пункт 3.3. «Предложения по организации транспортного обслуживания»). Расстояние между зданиями должно составлять не менее 15 метров. Пожаротушение планируемой территории проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Раздел 5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные объекты |  |  |  |
|  | Количество зданий | ед. | - | 1 |
|  | Площадь здания | кв.м | - | 4031,9 |
|  | Площадь застройки | кв.м | - | 2167,16 |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Образовательное учреждение | кв.м общ.пл. | - | 9241,2 |
|  | Площадь участка в границах отвода | кв.м | - | 2570 |
|  | Площадь благоустройства | кв.м | - | 2900 |
|  | Площадь застройки | кв.м | - | 6800 |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяжённость улично-дорожной сети на проектируемой территории( всего, в том числе: | км | - | 0,5 |
|  | Проезды | км | - | 0,5 |
| 4. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Общее количество твердых бытовых отходов (с учетом крупногабаритных) | м3/год | - | 487,57 |
|  | Площадки для мусоросборных контейнеров кол-во площадок |  | - | 2 |
|  | общ. кол-во контейнеров |  | - | 4 |

# II. Проект межевания территории

### Раздел 6. Проект межевания территории

### 6.1. Общие данные

Проект межевания выполнен на основе проектных решений  проекта планировки, в его составе определены границы участков, планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства здания школы и СОКа, границы территорий для размещения объектов инженерного обеспечения, объектов общественно-делового и рекреационного назначения. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На чертеже Схема межевания М 1:1000 отображены:

- оси основных улиц и проездов;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства и для иных видов использования из состава муниципальных земель;

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в местной системе координат.

### 6.2. Проектные предложения по формированию земельных участков

В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

1. Территории размещения объектов общественного назначения:

- земельный участок № 843 – участок неделимый, предназначенный для размещения объекта образовательного назначения.

В границах территорий общего пользования с разрешения органов местного самоуправления возможно размещение временных строений и сооружений облегченного типа (палатки, киоски и т.п.).

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов, баланс территории по участкам межевания, а также, условия (обременения) по размещению на них объектов капитального строительства приведен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

Ведомость земельных участков

| № пп. | Номер квартала | Номер участка | Площадь участка, кв.м | Вид разрешенного использования формируемого земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 66:02:1701023 | 843 | 25735 | Для размещения объектов начального, общего и среднего (полного) общего образования | Земли населенных пунктов |

### 6.3. Ведомости координат поворотных точек  формируемых (образуемых) земельных участков

| Номер квартала | Номер участка | Площадь участка, кв.м | Координаты участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Квартал № 66:02:1701023 |
| 66:02:1701023 | 843 | 25735 | 1 | 9346.7539 | 11473.0741 |
|  |  |  | 2 | 9400.5449 | 11644.4498 |
|  |  |  | 3 | 9297.8098 | 11674.6072 |
|  |  |  | 4 | 9264.2090 | 11671.5082 |
|  |  |  | 5 | 9223.2685 | 11463.2060 |

III. Выводы

В результате разработки проекта межевания территории для размещения и строительства средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в Свердловской области, г. Артемовский по ул. Терешковой, спортивного оздоровительного комплекса был сформирован участок 2,57 га предназначенных под строительство объектов общественно-делового и спортивного назначения.

Данный проект предполагает застройку и благоустройство территории не эксплуатируемого на сегодняшний день участка в центральной части города, предлагая повышение эффективности использования этой территории. В проекте планировки и межевания территории заложено увеличение спортивных площадей города, строительство образовательного учреждения, благоустройство и озеленение территорий общего пользования.