Проект разработан авторским коллективом

в составе:

Сектор планировки и застройки

Главный архитектор проекта						Переверзева Н.В.

Архитектор III кат.							Захарова М.В.

Сектор транспорта

Инженер									Катаев А. С.

Сектор инженерного оборудования

Главный инженер проекта						Еремина Е.В.

Инженер II кат.								Герт М.А.

Сектор инженерной подготовки и экологии

Инженер-эколог II кат.							Бултыков С.А.

Инженер				                      			Мишина А.Е.

Сектор экономики

Инженер-экономист  II кат. 						Алещенкова Е.А.

Сектор подготовки исходных данных

Главный инженер проекта  						Еремина Е.В.

Сектор векторизации

Главный специалист  							Погорелко Н.С.

Состав проекта

| № пп. | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Том 1. |  | 1 кн. | ДСП | 93 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Артемовского городского округа. Том 2 |  | 1 кн. | ДСП | 94 |
| Графические материалы |
| 3. | Генеральный план, М 1:50000 | 1,2 | 2 | ДСП | 95 |
| Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района |
| Информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| 4. | Схема использования территории, М 1: 50000 | 3,4 | 2 | С | 50 |
| 5. | Схема ограничений, утвержденных в составе СТП Свердловской области, М 1:100000 | 5 | 1 | ДСП | 97 |
| 6. | Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений, М 1: 50000 | 6,7 | 2 | С | 51 |
| 7. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 | 8 | 1 | С | 52 |
| Предложения по территориальному планированию |
| 8. | Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:50000 | 9,10 | 2 | ДСП | 100 |
| 9. | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, М 1:50000 | 11,12 | 2 | ДСП | 101 |
| 10. | Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:50000 | 13,14 | 2 | ДСП | 102 |
| 11. | Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, М 1: 50000 | 15,16 | 2 | С | 53 |
| 12. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:50000 | 17,18 | 2 | ДСП | 104 |
| 13. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий, М 1:25000 | 19,20,21 | 3 | ДСП | 105 |

Оглавление

|  | Введение | 11 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития | 13 |
|  | 1.1. | Структурная организация Артемовского городского округа | 13 |
|  | 1.2. | Историческая справка | 15 |
|  | 1.3. | Природные условия | 20 |
|  | 1.3.1. | Климат | 20 |
|  | 1.3.2. | Рельеф | 21 |
|  | 1.3.3. | Гидрография и гидрология, ресурсы поверхностных вод | 22 |
|  | 1.3.4. | Геолого-гидрологические условия | 25 |
|  | 1.3.5. | Гидрологические условия | 27 |
|  | 1.3.6. | Геологическое строение | 29 |
|  | 1.3.7. | Полезные ископаемые | 34 |
|  | 1.3.8. | Почвенный покров | 37 |
|  | 1.3.9. | Растительность и животный мир | 37 |
|  | 1.3.10. | Особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры, истории и культуры, памятники археологии | 38 |
|  | 1.4. | Современное использование территории | 43 |
|  | 1.4.1. | Характеристика территории городского округа | 43 |
|  | 1.4.2. | Расселение и населенные пункты | 45 |
|  | 1.4.3. | Планировочная структура и функциональное зонирование территории городского округа | 51 |
|  | 1.4.4. | Жилищный фонд | 64 |
|  | 1.4.5. | Социальное и культурно-бытовое обслуживание | 67 |
|  | 1.5. | Транспортная инфраструктура | 72 |
|  | 1.6. | Инженерная инфраструктура | 75 |
|  | 1.6.1. | Водоснабжение | 75 |
|  | 1.6.2. | Канализация | 78 |
|  | 1.6.3. | Электроснабжение | 80 |
|  | 1.6.4. | Газоснабжение | 81 |
|  | 1.6.5. | Теплоснабжение | 81 |
|  | 1.6.6. | Связь | 82 |
|  | 1.7. | Технико-экономические основы развития территории городского округа | 83 |
|  | 1.7.1. | Производственно-хозяйственный комплекс | 83 |
|  | 1.7.2. | Сельское хозяйство | 84 |
|  | 1.7.3. | Лесное хозяйство | 84 |
|  | 1.8. | Анализ состояния окружающей среды | 95 |
|  | 1.9. | Комплексная оценка территории | 103 |
| 2. | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 109 |
|  | 2.1. | Принципы функционально-планировочной организации территории Артемовского городского округа | 109 |
|  | 2.1.1. | Развитие расселения | 110 |
| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 116 |
|  | 3.1. | Проектная организация территории | 116 |
|  | 3.1.1 | Экономическая база развития и расчет численности населения | 116 |
|  | 3.1.2. | Планировочная организация территории | 124 |
|  | 3.1.3. | Функциональное зонирование. Развитие зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 127 |
|  | 3.1.4. | Жилищное строительство | 150 |
|  | 3.1.5. | Баланс территории | 154 |
|  | 3.1.6. | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях (предложения по изменению границ населенных пунктов) | 156 |
|  | 3.2. | Расчет учреждений и предприятий обслуживания | 164 |
|  | 3.3. | Транспортная инфраструктура | 184 |
|  | 3.4 | Инженерная инфраструктура | 187 |
|  | 3.4.1. | Водоснабжение | 189 |
|  | 3.4.2. | Канализация | 195 |
|  | 3.4.3. | Электроснабжение | 199 |
|  | 3.4.4. | Газоснабжение | 200 |
|  | 3.4.5. | Теплоснабжение | 202 |
|  | 3.4.6. | Связь | 202 |
|  | 3.5. | Инженерная подготовка территории | 205 |
|  | 3.6. | Охрана окружающей среды | 209 |
|  | 3.7. | Технико-экономические показатели | 213 |
| 4. | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 216 |
|  | 4.1. | Мероприятия на первую очередь реализации генерального плана | 216 |
|  | 4.2. | Мероприятия на расчетный срок реализации генерального плана | 228 |
| 5 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 236 |
| 6. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 239 |
|  | Приложение 1 |  |
|  | Приложение 1.1. Характеристика месторождений полезных ископаемых |  |
|  | Приложение 1.2. Перечень недропользователей Артемовского городского округа |  |
|  | Приложение 1.3. Памятники природы областного значения |  |
|  | Приложение 1.4. Письмо «Об отсутствии объектов культурного наследия народов РФ на территории АГО» |  |
|  | Приложение 1.5. Перечень объектов археологического наследия |  |
|  | Приложение 1.6. Перечень котельных на территории АГО |  |
|  | Приложение 1.7. Виды разрешенного использования лесов на территории АГО |  |
|  | Приложение 1.8. Перечень лесных кварталов, находящихся в аренде на территории АГО |  |
|  | Приложение 2 |  |
|  | Приложение 2.1. Письмо «О согласовании численности населения и нормы жилищной обеспеченности» |  |
|  | Приложение 2.2. Постановление « О выделении земельного участка для комплексного освоения в целях ИЖС в с. Большое Трифоново» |  |
|  | Приложение 2.3. Постановление «О выделении земельного участка для комплексного освоения в целях ИЖС в д. Малое Трифоново» |  |
|  | Приложение 2.4. Участок для размещения технопарка в г. Артемовский |  |
|  | Приложение 2.5. Участок для размещения завода по производству клинкера |  |
|  | Приложение 2.6. Участок для размещения нового полигона ТБО г. Артемовский |  |
|  | Приложение 2.7. Гидрогеологическое заключение по обоснованию размеров зоны ЗСО водоотлива шахты Егоршинской |  |
|  | Приложение 3 |  |
|  | Приложение 3.1. Генеральный план |  |
|  | Приложение 3.2. Схема использования территории |  |
|  | Приложение 3.3. Схема ограничений, утвержденных в составе СТП Свердловской области |  |
|  | Приложение 3.4. Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений |  |
|  | Приложение 3.5. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Приложение 3.6. Схема планируемых границ функциональных зон |  |
|  | Приложение 3.7. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | Приложение 3.8. Схема развития транспортной инфраструктуры |  |
|  | Приложение 3.9. Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории |  |
|  | Приложение 3.10. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке |  |
|  | Приложение 3.11. Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий |  |

Введение

- Генеральный план Артемовского городского округа разработан на основании муниципального контракта № 83/06-01 от  20  ноября 2008 года.

- При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.01-82* «Строительная климатология и геофизика»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Лесохозяйственный регламент Егоршинского лесничества (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.);

- Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 2007 г.);

- Проект районной планировки Артемовского района Свердловской области («СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1982);

- Генеральный план г. Артемовского Свердловской области (АО УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 1996);

-  Генеральный план поселка Буланаш (Гипрогор, Москва, 1973);

- «Перспективный план социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года».

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:25000.

4. Генеральный план Артемовского городского округа является продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской  области, а также основой для последующих стадий проектирования документации территориального планирования.

В качестве расчетных сроков приняты:

исходный год – 2009 г.;

1 очередь – 2020 год.;

расчетный срок – 2035 г.

1.  Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития

1.1. Структурная организация Артемовского городского округа

Артемовский городской округ расположен в центральной части Свердловской области, в равнинной части Уральских гор и граничит:

на севере – с Муниципальным образованием Алапаевское,

на востоке – с Ирбитским муниципальным образованием,

на юге – с Городским округом Сухой Лог,

на западе – с Режевским городским округом.

В состав территории городского округа входят город Артемовский, а также территории поселков и других населенных пунктов (33  населенных пункта):

- деревня Бучино,

- деревня Лисава,

- деревня Луговая,

- деревня Малое Трифоново,

- деревня Налимово,

- деревня Родники,

- поселок Белый Яр,

- поселок Березники,

- поселок Боровской,

- поселок Брагино,

- поселок Буланаш,

- поселок Дальний Буланаш,

- поселок Елховский,

- поселок Заболотье,

- поселок Каменка,

- поселок Катковые Поля,

- поселок Кислянка,

- поселок Красногвардейский,

- поселок Незевай,

- поселок Сосновый Бор,

- поселок Среднеборовской,

- поселок Упор,

- село Антоново,

- село Бичур,

- село Большое Трифоново,

- село Лебедкино,

- село Липино,

- село Мироново,

- село Мостовское,

- село Писанец,

- село Покровское,

- село Сарафаново,

- село Шогринское.

Административным центром является город Артемовский, который находится в 120 км к северо-востоку от областного центра города Екатеринбурга и в 59 км к югу от города Алапаевска. Связь с областным центром осуществляется по железной дороге и автодороге.

Между собой населенные пункты разделены территориальными администрациями: г. Артемовский (с пос. Березняки), пос. Буланаш (с пос. Дальний Буланаш), Красногвардейский и 8 сельских советов:

- Большетрифоновский (с. Большое Трифоново, д. Малое Трифоново, пос. Кислянка);

- Лебедкинский (с. Лебедкино, Антоново, Бичур, пос. Боровской, Каменка, Среднеборовской);

- Мироновский (с. Мироново, д. Бучино, с. Липино, д. Луговая, Родники);

- Мостовской ( с. Мостовское, д. Лисава, Налимово);

- Незеваевский (пос. Незевай);

- Покровский (с. Покровское, пос. Заболотье);

- Сосновский ( пос. Сосновый Бор, Белый Яр, Елоховский, с. Писанец, пос. Упор);

- Шогринский (с. Шогринское, пос. Катковые Поля, с. Сарафаново).

На территории Артемовского городского округа находятся крупные и средние предприятия, занятые в промышленном производстве:

машиностроение – ООО «АМЗ» «Вентпром», ООО «БМЗ», ОАО «ККЗ», ОАО «ЕРЗ»;

обработка древесины – ООО «КЛПХ», ОАО «КХЛХ»;

производство строительных материалов – ФГУП КЖИ-137, ЗАО «Бетон»;

полиграфическая промышленность – ГОУП «Артемовская типография».

В сельском хозяйстве – ООО «Агрофирма «Артемовский», ПСХК «Егоршинский», ПСХК «Лебедкинский», СХП «Красногвардейское» - обособленное подразделение ОАО «Екатеринбургхлебопродукт», 15 КФХ.

Лесное хозяйство – ГУ Егоршинский лесхоз, сельский лесхоз – филиал ОГУ «Управление сельскими лесами».

На территории Артемовского городского округа имеются памятники природы.

1.2. Историческая справка

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного самоуправления муниципального образования "Артемовский район". Образовано единое муниципальное образование, в состав которого входят населенные пункты: г.Артемовский, п.Березняки, р.п.Буланаш, п.Дальний Буланаш, р.п.Красногвардейский, с.Большое Трифоново, п.Кислянка, д.Малое Трифоново, с.Лебедкино, с.Антоново, с.Бичур, п.Боровской, п.Каменка, п.Среднеборовской, с.Мироново, д.Бучино, с.Липино, д.Луговая, д.Родники, с.Мостовское, д.Лисава, д.Налимово, п.Незевай, с.Покровское, п.Заболотье, п.Сосновый Бор, п.Белый Яр, п.Елховский, с.Писанец, п.Упор, с.Шогринское, п.Катковые Поля, с.Сарафаново, п.Брагино. Устав МО «Артемовский район» зарегистрирован управлением юстиции Свердловской области 8 августа 1996 года № 59.

Центр муниципального образования  - г.Артемовский.

В период активного освоения территорий Урала и Сибири (17-18 век) появились и первые поселения на территории современного Артемовского района: с.Покровское (1621), с.Липино (1648), с.Мироново (ранее 1663), с.Шогриш (1668).

В 1665 году беломестный казак Арамашевской слободы Егорша Кожевин получил участок земли на правом берегу р.Бобровки; в честь него это место стало называться Егоршин повыток, затем  Егоршина деревня, с 1864г. – село Егоршино. В настоящее время (в силу появления новых исторических источников) среди краеведов и историков идет работа по установлению более точной даты возникновения вышеназванных поселений.

В 1776 году Саввой Яковлевым по Указу Бергколлегии был основан Ирбитский железоделательный завод (позднее Ирбитский металлопрокатный), ставший основой для появления заводского поселка (ныне пос.Красногвардейский). В период Отечественной войны 1811-1813 гг. на заводе изготавливались заказы военного ведомства: пушечные ядра, бомбы и картечь. В 1866-1870 годах проведена замена кричного производства пудлинговыми печами, запущен паровой молот и прокатные станы для производства листового железа.

В 1871 году при углублении колодца в усадьбе егоршинского крестьянина Василия Андреевича Скутина, жители обнаружили «черную каменистую землю», и этот год стал годом открытия «Егоршинского месторождения каменного угля».

В следующем, 1872 году началась добыча угля, его промышленная разработка и изучение угольного месторождения, которое исследовал Александр Петрович Карпинский (будущий академик) геолог, давший следующую оценку егоршинскому углю: «Месторождение это – лучшее на восточном склоне Урала… Уголь по наружному виду представляется сходным то с обыкновенным каменным углем, то с антрацитом…».

В 1873-1894 годах идет строительство большого количества мелких шахт (свыше 40), в основном принадлежащих Нижнее-Тагильским заводам Демидовых, а также Сысертскому заводу, Верх-Исетскому и Алапаевскому. Некоторые шахты принадлежали отдельным купцам-промышленникам. К самым крупным шахтам относились: шахта «Ключи-1» (глубина 82м) – 1907; шахта «София» (глубина 105м) – 1913; шахты № 2 «Бурсунка» (глубина 49 м) – 1914.

Активно развивающиеся предприятия Урала были заинтересованы в получении эффективного  топлива – началась «угольная лихорадка», однако перевозка угля без железной дороги делала его дорогостоящим. Потребовалось несколько десятков лет, чтобы начать строительство железной дороги. С 1913 по 1916 год было построено более 500 км. ж/д пути, станция Егоршино оказалась на пересечении важнейших транспортных артерий и стала узловой.

В 1914 году была создана первая очередь железнодорожной линии Егоршино-Аппаратная, 10.01.1917 по всей Северо-Восточной Уральской железной дороге было открыто движение поездов.

В марте 1917 был создан Егоршинский Совет рабочих и солдатских депутатов, 12.11.1917 он взял власть в свои руки.

17.02.1918 произошла национализация Егоршинских угольных шахт.

Особое место в истории района занимает период гражданской войны.

28.05.1918 из егоршинских шахтеров был создан добровольческий отряд Красной Армии, 10.08.1918 началось формирование Камышловского полка на Ирбитском заводе (ныне поселок Красногвардейский).

Войска Красной Армии оставив 25.07.1918 г.Екатеринбург, отступали через Егоршино к Н.Тагилу, шло переформирование разрозненных частей и оборона Егоршино (19 июля – 23 сентября 1918).

По приказу, Егоршино было оставлено белым войскам, а в июле 1919 года произошло освобождение от колчаковских войск кавалерийской группой под командованием Николая Дмитриевича Томина.

В 1921 году произошло переименование Бобровской копи в копь имени Артема. В честь Федора Андреевича Сергеева, известного революционера, большевика, соратника В.И.Ленина, председателя ЦК Российского союза горнорабочих, погибшего при испытании аэровагона.

Это же имя получил и развивающийся пришахтный поселок, который интенсивно рос и разрастался. В 1924 году был создан Егоршинский район с центром в селе Егоршино.

Егоршинский район был образован 10 февраля 1924 года в составе Свердловского округа Уральской области из волости Егоршинской, Шогринской, Покровской, Б.Трифоновской и Липинской бывшего Ирбитского уезда. А в 1925 году к району присоединена Мироновская волость  Н.Тагильского округа и результатом этих преобразований стали новые Советы – Артемовский, Мироновский, Мостовской, Сарафановский и Гостьковский.

В 1925 году происходит слияние всех шахтерских поселков, образуется Артемовский поселковый совет (куда входят делегаты от Артемовской, Егоршинской, Бурсунской и Ключевской копей). Таким образом, укрупненный Артемовский поселок и село Егоршино на равных правах входят в состав Егоршинского района.

В 1926 году в районе было 67 населенных пунктов.

К 1926 году районный центр переносится в поселок при станции Егоршино, но в 1935 году строятся новые административные здания (райисполкома, горсовета, суда, милиции) в центре поселка Артема и принимаются меры по укрупнению центрального районного поселения.

28.10.1923 в 12.00 дня важным историческим событием стал пуск силовой электростанции «Красный Октябрь», мощностью 1200 кв.т.

Задуманная, спроектированная и частично построенная Елимом Павловичем Демидовым, князем Сан-Донато, совладельцем Нижне-Тагильского горного округа – станция была включена в план ГОЭЛРО (1920 г.) и по праву получила названия «Первенец ГОЭЛРО на Урале».

Электростанция позволила начать электрификацию шахтерского поселка и всех прилегающих деревень; электроэнергия применялась на копях, где восстанавливалось рудничное хозяйство и шла реорганизация горных работ.

09.01.1926 была закончена первая очередь электрификации с.Егоршино, чуть позднее по высоковольтным линиям ток получили жители городов Алапаевска, Асбеста, Сухого Лога.

В 1927 году было электрифицировано самое большое село Егоршинского района – село Покровское.

1 октября 1930 года был открыт Районный Егоршинский радиоузел, один из крупнейших на Урале. Для ускорения работ по радиофикации при радиоузле была создана радиомастерская. 8 ноября 1931 года была выпущена первая продукция – коммутационные щиты и радиопередвижки. Это был период становления Егоршинского радиозавода – первого на Урале.

20 апреля 1935 года Президиум ВЦИК РСФСР включил в черту рабочего поселка Артемовского (Егоршинского района) село Егоршино, Паршино,  пристанционный поселок и ж/дорожную станцию Егоршино, Новый поселок, копи «Ключи», копи «Новый рудник». Фактически была определена территория будущего города Артемовского, а село Егоршино перестало существовать. 04.12.1938 – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок им.Артема был преобразован в г.Артемовский районного подчинения. В 1938 году началась разведка Буланашского угольного месторождения, 30.03.1943 была пущена в строй шахта «Буланаш 1-2».

В период Великой Отечественной Войны в декабре 1941 на территорию района было эвакуировано крупное предприятие – Скопинский механический завод объединения «Московуголь» (Рязанская область).

Артемовский машиностроительный завод (АМЗ) размещался в годы войны в различных помещениях, которые нужно было приспосабливать: в шахтерском клубе, гараже, бане. Кроме рабочих, прибывших ж/д составом вместе с оборудованием, на заводе трудились выпускники городского ремесленного училища № 16 (открыто в 1940), а также эвакуированные из Донбасса.

Из военной продукции особое место занимали детали № 1 и № 2 для минометных орудий («Катюша»), а также мины, боеприпасы для авиации. В 1945 году завод получил Красное знамя Государственного Комитета Обороны и 7 раз призовые места во Всесоюзном социалистическом соревновании.

С августа 1941 года произошло объединение ЕРЗ с эвакуированным Киевским заводом радиоаппаратуры, начался выпуск танкового переговорного устройства (ТПУ) для танков Т-34; радиозаводчане за годы войны выпустили 100000 танковых переговорных устройств.

В 1946-1948 годах произошел переход на выпуск мирной продукции на предприятиях.

В 1959 году был открыт Артемовский политехнический вечерний техникум (ныне Артемовский колледж точного приборостроения).

С 1960 году город Артемовский отнесен к категории городов областного подчинения.

В 1964 году образованы Артемовские электрические сети (АЭС). В мирные дни особое признание получила продукция АМЗ: вентиляторы для горнодобывающей и химической промышленности, металлургии, машиностроения, энергетики и метрополитенов, а также ленточные конвейеры и сварочные электроды.

ЕРЗ в послевоенные годы специализировался на производстве радиоаппаратуры для оборонной промышленности и радиостанций среднего радиуса действия для различных отраслей народного хозяйства. Стали известны на мировом рынке радиостанции «Район», «Олень», «Полоса», «Ангара». Выпускал завод и товары народного потребления. В 2009 году ЕРЗ, помимо продукции для оборонной промышленности, выпускал и комплектующие изделия для автомобильной промышленности.

Важное значение в экономической жизни района имела «Хлебная база № 46», образованная в 1960 году. Она производила  муку пшеничную всех сортов, ржаную обдирную, отруби, макаронные и хлебобулочные изделия. Данное предприятие отмечалось наградами «Лидер в бизнесе» 1998-2001годах, было лауреатом конкурса «АГРО» 1999-2000г.г. В 2004 году ОГУП «Хлебная база №46» реорганизовано путем слияния в агрофирму «Артемовская».

В 1970 году создано Ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения, оно являлось  техническим центром, производило сельскохозяйственные машины для  животноводства, комплексы оборудования для овощеводства,  запасные части для зерноуборочных комбайнов тракторов и автомобилей. РТП (с) - лауреат выставки «АГРО-2001». В 2007 году Ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения ликвидировано ввиду признания банкротом.

В 1976 году в городе открылось сразу два предприятия:

- Буланашский машиностроительный завод производственного объединения «Уралмаш» – основное производство – насосы для нефтяных буровых установок;

- Артемовский сельский строительный комбинат - предприятие по производству бетонных строительных конструкций для нужд народного хозяйства, в настоящее время - ЖБЗ №1.

В 1990 году образована Артемовская ТЭЦ на базе городской производственно-отопительной котельной и ЕГРЭС в составе АО «Свердловэнерго». В 1992 году введены в строй 2 котла паропроизводительностью 50 тонн/час. В апреле 2008 года АО «Свердловэнерго» реорганизовано в ОАО «МРСК Урала».

В августе 1995 года на станции Егоршино введено в эксплуатацию новое современное здание вокзала. В результате реорганизации МПС, Егоршинское отделение  железной дороги было расформировано в 1996 году.

В эти же годы шла реорганизация Буланашских шахт, с последующим их закрытием.

Трудовые традиции угледобытчиков, производителей электроэнергии, железнодорожников, машиностроителей, радиоаппаратостроителей, работников сельского хозяйства являются основой перспектив развития Артемовского городского округа.

1.3. Природные условия

1.3.1. Климат

Многолетние данные наблюдений погодных условий отсутствуют.

Характеристика климата приводиться по материалам метеостанции Егоршино (1982 г.).

Артемовский городской округ находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, коротким жарким летом. Самый холодный месяц – январь, средняя температура – 16,6(. Самый теплый месяц – июль, средняя температура  +17,3(. Зимой морозы достигают -47(, но бывают и оттепели, иногда с переходом температур 0(. В самые жаркие летние дни температура достигает +37(, но летом не исключены резкие похолодания.

Продолжительность зимнего периода составляет 159 дней, а продолжительность безморозного периода – 106.

Среднегодовое количество осадков составляет 449 мм, из них осадки теплого периода 337 мм, холодного 112 мм.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет около 160 дней. Средняя из наибольших декадных высот за зиму составляет 59 см, средняя декадная высота 35 см.

Глубина промерзания грунтов под снежным покровом не превышает 1 м, а на обнаженных участках достигает 1,8-1,9 м.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 73%. Максимальная относительная влажность воздуха приходиться на октябрь-январь – 80-81%.

Ветры преобладают западных румбов. Зимой, в основном, дуют западные и юго-западные ветры; скорость ветра  в январе 4,7 м/сек. В теплый период дуют западные ветры, северо-западные и юго-западные; скорость ветра в июле 3,2 м/сек.

Среднее число штилей за год от общего числа составляет 7%. Число дней с сильным ветром 15 м/сек за год не превышает 8.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек, максимальная наблюдается ноябре – январе и составляет 4,7-4,8 м/сек.

При размещении нового промышленного и гражданского строительства – предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к юго-востоку от селитьбы.

Городской округ считается благоприятным для сельскохозяйственного производства – земледелия, овощеводства и животноводства.

По строительно-климатическому районированию округ отнесен СНиП П-А-6-72 к подрайону II-В.

Расчетная температура (средняя самой холодной пятидневки) – 33(, зимняя вентиляционная – 21,7(. Отопительный период составляет 229 суток.

Физиолого-климатические условия городского округа в целом относительно благоприятны для жизни человека и его хозяйственной деятельности, а также для организации отдыха.

Среднесуточные температуры теплого периода +15(, холодного -7(, что благоприятно как для летних, так  и для зимних видов отдыха.

Число дней с комфортными условиями составляет 70-75 летом и 90-95 зимой.

Климатические условия городского округа планировочных ограничений не вызывают.

1.3.2. Рельеф

Территория городского округа  представляет собой типичную равнину плосковсхолмленную на западе и слегкавсхолмленную на востоке, где она сливается с Западно-Сибирской низменностью.

Общий уклон местности ориентирован к востоку. Холмы невысокие с пологими склонами, только не многие из них увенчаны останцевыми вершинами, обычно поросшие лесом.

Относительное превышение вершины холмов над долинами рек не превышает 20-30 м.

Долины рек, за исключением р. Реж, имеют небольшую глубину и широкие, в основном пологие склоны, лишь в некоторых местах имеют довольно крупные склоны и покрыты частично лесом.

Абсолютные отметки на западе колеблются в пределах 225-190 м с понижением на восток до 160-150 м.

Рельеф всей местности имеет очень резко выраженную микроформу – прерывистую волнистость, обусловленную повсеместно развитой сменой небольших замкнутых не имеющих поверхностного стока заболоченных котловин, большая часть которых имеет торфяные образования.

Из прочих морфологических элементов можно отметить овраги, многие из них прекратили рост и превратились в лога.

В местах развития известняков встречаются карстовые воронки от 2 до 30 м в диаметре, при глубине 15-20 м. Нередки случаи развития на воронках небольших болот и озер.

Эрозийно-карстовые долины встречаются по притокам р. Ирбит, р. Бобровки к северу и западу от села Покровское.

1.3.3. Гидрография и гидрология, ресурсы поверхностных вод

Территория городского округа отличается довольно развитой гидрографической сетью, представленной бассейном реки Ирбит с притоками и рекой Реж, частично протекающей по северо-западной части округа.

Округ  хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод, особенно его восточная и юго-восточная часть.

Все реки принадлежат бассейну реки Тобол.

Питание рек смешанное: преимущественно снеговое и отчасти дождевое, и грунтовое. Роль грунтовых вод особенно возрастает на закарстованных участках, что  наблюдаются в восточной части округа.

Как правило, реки имеют весенний подъем воды, летнюю межень, прерываемую дождевыми паводками, и падение уровня в зимнее время.

Вскрытие большинства рек происходит во второй половине апреля; подъем воды в результате таяния снега достигает 1,5-5 м и держится не более 2-3 недель. Появление льда на реках обычно начинается в конце октября. В марте толщина льда на плесовых участках достигает 90 см; на малых реках возможно промерзание до дна.

Зарегулированность рек незначительная. В основном это относится к реке Бобровке при прохождении через территорию г. Артемовского.

В целом реки городского округа характеризуются следующими данными.

Река Реж протекает частично по территории округа с юго-запада на северо-восток, протяженность – около 20 км. Долина реки узкая, довольно глубоко врезана в коренные породы. Местами река характеризуется наличием перекатов, небольших островов и пережимов русла. Ширина реки в пределах Артемовского городского округа меняется от 40 до 100 м.  Глубина достигает 0,6-1,2 м. Средняя скорость течения 0,3-0,4 м/сек. Средний многолетний расход воды 11,3 м3/сек. Берега частично залесены, частично заняты лугами и пашнями, склоны пологие открытые и благоприятны для организации летних видов отдыха, связанных с купанием. Притоки реки Реж (на территории округа) Арамашка и Сычевка – представляет собой небольшие речки и ручьи, которые используются для водопоя.

Река Ирбит с двумя притоками Бобровками – главная водная артерия городского округа. Река Ирбит берет начало из северной оконечности болота Ирбитского, пересекает юго-восточную часть территории округа и впадает в реку Ницца за пределами округа. Длина реки 186 км, средний уклон 0,8%, площадь водосбора 5640 км2, густота речной сети 0,20 км/км2. Залесенность водосбора 80%, заболоченность – 14%, озерность – 1%. Растительность лесная (ель, сосна, береза). Болота и заболоченные участки сосредоточены в верхней части бассейна.

Режим реки не изучается. Подъем весеннего половодья достигает высоты 1,5-5 м.

Дождевые паводки кратковременны – 1-3 дня; высота подъема 0,2-0,7 – 2,7 м. Ледостав наступает в конце октября, вскрытие в апреле. Русло умеренно извилистое, неразветвленное. Из русловых образований преобладают перекаты с глубиной 0,5-0,7 м при ширине 18-20 м и скоростях течения 0,6-0,8 м/сек. Дно реки каменистое и песчано-каменистое.

Около п. Красногвардейского скорость течения 0,6-0,8 м/сек, высота берегов 2-3 м. Местами берега реки сливаются со склонами долины. Среднегодовой расход воды (в устье) – 13,0 м3/сек. Долина реки с умеренно крутыми склонами, довольно извилистым руслом, весьма живописна. Лесные массивы – сосна, ель с примесью березы – с высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежаются с открытыми пространствами. Все это создает благоприятные условия рекреационного использования речной долины. На реке Ирбит у п.Красногвардейского имеется пруд протяженностью 6-8 км, с площадью водного зеркала 1,3 км2, созданные при основании Ирбитского металлургического завода. Значительную площадь занимает заболоченное озеро Шайтанское – около 3,0 км2.

Река Бобровка – наиболее крупный приток р. Ирбит. Свое начало река берет в районе озера Белого, протекает с запада на юго-восток округа и впадает в р. Ирбит возле с. Белый Яр. Длина реки составляет около 50 км, площадь водосбора – около 270 км2. Средний годовой расход воды составляет 0,86-1,48 м3/сек. Паводковые расходы составляют 3,07-4,18 м3/сек. Скорость течения меняется 0,28-0,5 м/сек, при глубине 0,5-1,5-3,0 м и ширине ор 5 до 40 м. Долина реки Бобровки имеет хорошо выраженную пойменную террасу. Русло имеет вид горной реки, а там, где река течет в четвертичных отложениях, долина ее расплывчата, заболочена. В период паводков урез реки сильно повышается и местами она выходит из берегов, заливая прибрежные заниженные участки.

Почти на всей протяженности в городе Артемовский река зарегулирована плотинами ГРЭС и расход воды в нижнем бьефе зависит от сброса воды из водохранилища. Максимальный сброс наблюдается в период паводков и с учетом боковой приточности максимальный наблюдаемый уровень у очистных сооружений п. Буланаш имеет отметку 126,9 м.

Второй приток – Бобровка, протекающая по северной части округа, берет свое начало в 3 км к северо-западу от с. Сарафаново. Площадь водосбора 1150 км2, длина реки 70 км, средний уклон 1,2%, густота речной сети 0,12 км/км2, средний годовой расход воды 2,6 м3/сек. Рельеф водосбора равнинный. Растительность лесная (сосна, береза, ель), залесенность водосбора 57%, заболоченность 13%. Берега реки обрывистые, высотой до 6 м, глубина на перекатах 0,1-0,3, на плесах 2-2,5 м, скорость течения соответственно 0,8-0,5 м/сек. Дно реки песчано-галечное, местами каменистое. Режим реки не изучен. По опросным сведениям, в весеннее половодье уровень воды над меженным поднимается на величину от 1,3 м в верховьях до 4,4 м вблизи устья. Пойма затапливается на 2-6 дней на глубину 0,4-2,4 м. Река используется местным населением для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Вода рек слабоминерализована, но подвержена бактериологическому загрязнению, особенно в паводковый период.

Значительное место в городском округе занимают болота и заболоченные участки. Количество болот в округе 38, общей площадью 15065 кв.км, но ни одно не находится под охраной.

Озеро Белое находится в юго-западной части городского округа на границе с Режевским городским округом.

Северо-западное побережье озера Белого заболочено, а южное и юго-восточное побережье, окруженное лесными массивами разной конфигурации, чередующимися с открытыми пространствами, с пологими подходами к воде, создают благоприятные условия для рекреационного использования.

Озеро Клещево находится в юго-восточной части округа, на границе с городским округом Сухой Лог.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 27 пунктом 8 Земельного Кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

1.3.4. Геолого-гидрологические  условия

Раздел составлен по данным «Сводки по эксплуатационным запасам подземных вод Артемовского района Свердловской области» (по состоянию на 01.01.1982 г.).

В пределах Артемовского городского округа, по существующему гидрогеологическому районированию, выделяются два существенно различных бассейна подземных вод I порядка:

- бассейн грунтовых трещинных, трещинно-карстовых и трещинно-жильных вод Восточного склона горного Урала, развитого в западной части округа (до г. Артемовского), где подземные воды приурочены к верхней трещинной зоне коры выветривания палеозойских пород;

- Тобольский артезианский бассейн (к востоку от выше упомянутого) с этажно-расположенными водоносными горизонтами от палеозойского, залегающего в основании бассейна, до элювиального четвертичного, развитого в долинах наиболее крупных рек – Ирбита и его притоков.

Палеозойский комплекс пород, как в пределах Восточного склона Урала, так и Тобольского артезианского бассейна представлены в основном девонско-каменноугольными вулканогенно-осадочными породами, среди которых развиты небольшие массивы и полосы карбонатных и  трещинных пород субмеридионального простирания.

Вся эта толща сильно дислоцированных метаморфизованных пород собрана в сложные складки, разбита многочисленными тектоническими разломами преимущественно субмеридионального построения, прорезана небольшими интрузивными телами от кислого до ультраосновного состава. Наиболее крупные гранитные интрузии развиты только в юго-западной части округа и в крайней восточной части, восточнее п. Красногвардейский.

В Западной части Артемовского городского округа, приуроченной к восточному склону горного Урала, палеозойский комплекс пород покрыт толщей рыхлых песчано-глинистых отложений четвертичного возраста, а участками непосредственно выходит на дневную поверхность. Подземные воды трещинной и трещинно-карстовой зоны выветривания имеют грунтовый характер и залегают на глубине от 1-5 м в долинах рек, до 20-30 м и более – на возвышенных приводораздельных участках.

В пределах Тобольского артезианского бассейна палеозойские породы постепенно (в восточном направлении) погружаются под рыхлые мезокайнозойские отложения от четвертичного до мелового возраста. В западной окраинной части Тобольского бассейна, в зоне сочленения опоками и песчаниками серовской свиты нижнего эоцена, слагая с ними единый гидравлически взаимосвязанный водоносный горизонт грунтовых вод, и только в крайней восточной части округа нижнеэоценовый водоносный горизонт разобщен с палеозойскими глинистыми отложениями талицкой свиты нижнего палеогена и мергелистыми глинами маастрих-дания верхнего мела, обусловив напорный характер палеозойского горизонта. К северу и северо-востоку от п. Буланаш нижнеэоценовый водоносный горизонт почти повсеместно, за исключением речных долин г. Ирбит и Режа, перекрыт диатомитовыми глинистыми отложениями ирбитской и чеганской свит, и имеет напорный характер.

На приводораздельных  участках междуречий участками развиты подземные воды спорадического распространения в линзах песка среди глин неогенового и олигоценового возраста, которые не представляют интереса для централизованного водоснабжения, но могут быть использованы для водоснабжения отдельных индивидуальных хозяйств мелких населенных пунктов, путем каптажа их колодцами.

Основными продуктивными водоносными горизонтами Тобольского бассейна в пределах Артемовского городского округа являются нижнеэоценовый совместно с карбонатным палеозойским (в зоне сочленения с Уралом), триас-юрский угленосный – в пределах Буланаш-Елкинской депрессии, к которому приурочено Буланашское угольное месторождение и линейные водоносные зоны некарстующихся палеозойских пород.

Самостоятельное значение нижнеэоценовый водоносный горизонт, как продуктивный, приобретает в основном только в крайней юго-восточной части Артемовского городского округа, к которой приурочены Красногвардейское – восточное и Мельниковское месторождения подземных вод.

Наибольшей водообильностью среди палеозойских пород обладают карбонатные отложения, развитые в виде небольших массивов и субмеридиональных полос, как в пределах Восточного склона Урала, так и в Тобольском артезианском бассейне. Дебит скважин, вскрывших закарстованных известняки, достигают 30-40 л/с и более при преобладающем 2-5 л/с, но участками встречаются и практически безводные карбонатные толщи.

К наиболее крупным карбонатным массивам – Покровскому и Буланашскому – приурочены основные месторождения подземных вод Артемовского городского округа – Покровско-Липинское с эксплуатационными запасами 130 л/с (11,2 тыс.м3/сут) и Буланашское – с запасами подземных вод – 46 л/с (4,0 тыс.м3/сут).

В пределах этих массивов, в северной части их, выделяются два перспективных участка для постановки поисковых работ на воду – Мироновский и Каменский, на последнем из них  проведены поисковые гидрогеологические работы для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Буланаш, а восточнее Буланашского водозабора выделен Бобровский перспективный участок, на котором также проведены поисковые работы.

Обводненность некарстующихся  палеозойских пород (вулканогенно-осадочных, терригенных, интрузивных) крайне незначительна, характеризуется дебитом скважин до 0,5-1,0 л/с.

Повышенная водообильность этого комплекса пород отмечается только в тектонических ослабленных зонах разломов, литологических контактов, жильных тел и в линзах и прослоях закарстованных известняков.

Дебиты скважин в таких зонах достигают до 3-5 реже до 10-20 л/с. К  таким линейным водоносным зонам в пределах Восточного склона Урала приурочено значительное количество сравнительно небольших месторождений подземных вод. Непосредственно в Артемовском городском округе таких месторождений трещинно-жильного типа пока не разведано, но в настоящей сводке выделяется один перспективный участок для постановки постоянных работ на воду – Западно-Буланашский с прогнозными эксплуатационными запасами около 20 л/с.

В целом по гидрогеологическим условиям Артемовского городского округа почти повсеместно возможно изыскание подземных вод для небольших населенных пунктов с потребностью до 1-3 л/с за счет бурения отдельных одиночных водозаборных скважин.

По химическому составу подземные воды продуктивных карбонатного и нижнеэоценового горизонтов в пределах Восточного склона Урала и Тобольского артезианского бассейна преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,5-0,8 г/л.

1.3.5. Гидрологические условия

Почти равнинный с многочисленными отрицательными формами характер рельефа и задернованность поверхности создали благоприятные условия для инфильтрации атмосферных осадков.

Благодаря чередованию трещиноватых пород с маловодопроницаемыми, создались условия для образования обособленных водоносных горизонтов. По условиям залегания различают следующие типы подземных вод:

- грунтовые,

- трещинные,

- трещинно-карстовые,

- трещинно-пластовые.

1. Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям. Водоносными являются супеси, суглинки, пески. Подземные воды, связанные с суглинками и супесями, при наличии под ними водоупорных глин образуют горизонт верховодки. Более водообильны пески, развитые в долинах рек. Пески представляют интерес тем, где имеют большую мощность. Линзы песков, протяженностью 2-3 км и мощностью 4 м и ряд мелких линз встречены по р. Ирбит, Бобровка, Буланаш. Дебит песков при опробовании скважинами определяется 0,15-2,27 л/сек.

По химическому составу воды пресные, но подвержены бактериологическому загрязнению.

2. Трещинные воды приурочены к разнообразному комплексу эффузивных, метаморфических и осадочных пород, распространены на западе округа.

Водоносность пород связана с регионально развитой трещиноватостью в верхней зоне коры выветривания, проникающей на различную глубину. Скважинами трещинные воды встречены на глубине 2,5-3,0 м. Породы характеризуются слабой водоносностью. Дебит временно действующих родников составляет 0,1-0,5-1 л/сек. Дебит скважин изменяется от 0,28 до 3,0 л/сек при понижении уровня на 1,73-2,2 м удельный дебит 0,026 до 0,32 л/сек.

Водоносность данных пород возрастает в зонах тектонического и стратиграфического контакта. Трещинные воды пресные с общей минерализацией 0,2-0,6 г/л.

3. Трещинно-карстовые воды приурочены к известнякам, среди которых наиболее распространены известняки видейского яруса нижнего карбона, являющиеся в значительной степени трещиноватыми, закарстованными, следовательно, и водообильными.

Об этом свидетельствуют многочисленные выходы подземных вод в виде родников по берегам рек Реж, Бобровки с дебитами от 0,1 до 10 л/сек.  Скважины, пробуренные в полосе Покровско-Липинских известняков, имели удельный дебит от 0,03 до 36 л/сек, а в районе восточного борта Буланашского месторождения от 0,27 до 12 л/сек.

Глубина трещинно-карстовых вод колеблется от 6 до 37 м.

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу с минерализацией до 0,5 г/л.

4. Трещинно-пластовые воды палеогенных  опок имеют широкое развитие в восточной части округа. Воды опок используются для водоснабжения почти всех населенных пунктов, расположенных в пределах распространения этих пород. Мощность опокового водоносного горизонта достигает 30 м. Глубина залегания его колеблется от 0 до 35 м. Ввиду неравномерной трещиноватости, водообильность опок различна, удельный дебит скважин колеблется от 0,62 до 7,5 л/сек. По химическому составу воды пресные, пригодные для питьевых целей.

Верхние водоносные горизонты, не имеющие водоупорной кровли, подвержены загрязнению, малообильны и не имеют практического значения для водоснабжения, частично их используют в сельской местности колодцами.

К ним относится верховодка, приуроченная к покровным суглинкам и озерно-болотным отложениям, распространена на глубине 0-2, 2-5 м, воды аллювиального водоносного горизонта, распространенные на поймах рек. По химическому составу воды относятся к III классу Пальмера с общей минерализацией от 200 до 800 мг/л.

Трещинно-пластовые воды углей, песчаников, сланцев и опок имеют дебит от 0,1 до 4,46 л/сек. Минерализация вод пестрая и колеблется от 80 до 565 мг/л.

Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и опокового горизонта. По химическому составу воды жесткие, сухой остаток колеблется от 300 до 500 мг/л. Горизонт имеет линзообразное распространение.

Выше перечисленные горизонты необходимо учитывать при застройке и предусматривать мероприятия по понижению их уровня.

1.3.6. Геологическое строение

По геологическому строению, интенсивности и направленности тектонических движений, мощности и составу осадков Артемовский городской округ входит в Зауральскую структурно-фоциальную зону, представляющую собой аккумулятивную равнину, сложенную морскими и прибрежно-континентальными осадками мезозойского  и палеозойского возраста.

Палеозойские образования в округе закрыты чехлом мезозойских и палеогеновых пород.

В связи с тем, что мезозойские и прибрежно-континентальные осадки создавались в условиях общего погружения Уральской геосинклинали с периодами отдельных частных  формаций, характер осадков имеет неоднородный, пестрый состав от поверхностных и мелководных к глубоководным.

Прибрежно-континентальные осадки в основном погребены и обнажаются лишь местами по долинам рек.

Дельтовые и континентальные фации состоят из песчано-глинистых, углисто-глинистыи, углисто-филлитовыи сланцев с прослоями и линзами углей. Морские фации состоят из углисто-кремнистых сланцев, мергелей и прослоев известняков.

Четвертичные осадки представлены преимущественно алевритами и глинами полигенетического, озерного и аллювиального генезиса.

Стратиграфия.

Общая стратиграфическая схема верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Зауралья приводится ниже.

Неогеновая система.

Верхний плиоцен и нижний плейстоцен нерасчлененные.

В области Среднего Зауралья широко развиты осадки озерного и озерно-аллювиального происхождения, которые обычно занимают плоские междуречные пространства и залегают в «мертвых» долинах, не имеющих связи с современной гидросетью.

Четвертичная система.

Нижний плеистоцен (миндель).

В пределах округа четко выделяется доледниковый комплекс осадков, в составе которого преобладают аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения.

Осадки миндельского яруса в Зауралье встречены в низах разреза четвертичных отложений (бассейн р. Тавды). В ряде разрезов миндельские отложения залегают на плиоцене и почти повсеместно покрываются осадками среднего плейстоцена.

Средний плеистоцен (рисс)

В основании рисского яруса залегают лихвинский (тобольский) горизонт, приуроченный в Зауралье и основанию высокоцокольной террасы  основных рек.

Выше представлены отложения среднеуральского надгоризонта, составляющие основной объем четвертичных отложений.

Фаунистически охарактеризованные отложения среднеуральского надгоризонта слагают чаще всего цоколь второй надпойменной террасы в зоне относительных опусканий.

Доминирующими являются полигенетические, озерно-аллювиальные и отчасти склоновые, главным образом делювиальные отложения.

Верхний плеистоцен (вюрм)

Отложения этого яруса имеют практически повсеместное развитие и представлены разнообразными по генезису осадками.

Низы отложений, никулинский (казанцевский) горизонт слагают вторую надпойменную террасу, обычно ниже уреза воды и представлены аллювиальными осадками.

Нерасчлененные осадки североуральского надгоризонта, накопленного за время последнего оледенения Урала, выражены моренами, хорошо представленными по всем рекам Урала.

Голоцен

В послеледниковое (голоценовое) время произошло на Урале потепление климата, увеличилась влажность. В связи с этим большое развитие имели процессы болотообразования и почвообразования.

Аллювиальные осадки характеризуются присутствием большого количества торфяных и гумусовых, а также серых тонких прослоев.

Генетические типы четвертичных отложений.

Полигенетические отложения.

Эти отложения занимают около половины площади округа, покрывая в основном поверхности междуречий.

Образования сложного (полигенетического) генезиса, представлены суглинками, реже супесями желтовато-бурых и буровато-коричневых тонов, однородными лессовидными, без включений обломочного материала. Всюду в толще полигенетических отложений хорошо выражена столбчатая отдельность, не редко встречаются горизонты погребенных почв. Мощность осадков составляет 2-3 м, местами доходя до 7-8 м.

По возрасту полигенетических отложений определяются как средний – верхний плеистоцен.

Эллювиально-делювиальные отложения.

В пределах Артемовского городского округа нерасчлененные эллювиально-делювиальные отложения занимают южную, западную и северную часть площади. Они залегают плащом на выровненных водоразделах и привершинных  участках возвышенностей. Отложения представлены щебнистыми глинами, дресванистыми песками, суглинками и супесями, часто со щебнем, иногда с галькой. Возраст отложений определяется в значительной степени условно, в основном по стратиграфической увязке с отложениями «смежных», генетических типов. Мощность отложений колеблется от 0,5 до 1,5 м, увеличиваясь в понижениях до 5 м.

Делювиальные отложения

Делювиальные отложения выделяются в округе всюду, где имеется достаточно расчлененный рельеф. Они широко распространены на склонов водоразделов и речных долин, образуют чехлы на склонах гор и увалов, шлейфы у подножьях их, представляя собой перемещенный по склону материал. Состав делювия очень разнообразен и зависит от состава горных пород, слагающих верхнюю часть склона, и от крутизны склона. По составу делювий может варьировать от глыбово-щебнистого материала до тонких суглинков и глин. Мощность отложений варьируется: на склонах обычно 1-2 м, у подножий – до 10-15 м.

Аллювиальные отложения.

Аллювиальные отложения образуют серию аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных террас в современных речных долинах и довольно широко развиты на междуречных пространствах. На отдельных участках они заполняют брошенные, «мертвые» долины древней гидросети. Реки Урала пересекают породы сложного петрографического состава, поэтому отложения их пестрый литолого-петрографический состав и своеобразное строение. На равнинах Зауралья и в увалистых зонах выделяется до 3-4 четвертичных террас и до 2-3 уровней пойм.

Пойма и первая надпойменная терраса аккумулятивные. Вторая надпойменная терраса обычно цокольная  в суженных участках долин, и аккумулятивная – в расширенных долинах. Третья и четвертая террасы – цокольные. Аллювиальные отложения в большинстве случаев четко геоморфологически выражены. В горной части они занимают узкие полосы, глубоко врезаны в долины и сложены грубообломочным составом, на равнинах мощность аллювия увеличивается. В увалистых зонах и депрессиях аллювий дифференцирован на фации – русловую, пойменную. Причем наблюдается  явное преобладание русловых фаций. Русловый аллювий сложен валунно-галечным и галечным материалом, иногда с примесью песков и супесей. Мощность русловых отложений достигает 2-3 м. Аллювий пойменных террас представлен параллельно и косослоистыми песками, супесями, суглинками с валунами и глыбами. В составе верхних горизонтов аллювия довольно часты линзы торфяников и озерных отложений.

Озерные отложения

К озерным отложениям отнесены все осадки озер, существовавших на протяжении плиоцен-четвертичного времени. Они распространены на междуречных пространствах. Отложения представлены песчаниками и алевритистыми глинами серых, голубых, темно-серых тонов, содержащие тонкие прослойки песка.

Мощности плиоценовых озерных отложений колеблются от 1,5 до 4 м, плейстоценовых – 5-10 м, голоценовых – 3-5 м.

Болотные отложения

Отложения болот, главных образом, торфяники имеют широкое развитие в южной части городского округа. Мощность торфа в  среднем не превышает 1-3 м, редко достигает больше.

Озерно-болотные отложения

Эти нерасчлененные отложения имеют распространение в южной части округа. Они представлены современными торфяниками, озерными глинами и сапропелями.

Большая часть Артемовского городского округа, за исключением крайнего юга, юго-востока и отдельных участков на северо-востоке и западе по особенностям рельефа, геологических и гидрогеологических условий благоприятна для градостроительного освоения.

Благоприятные условия для строительства с преобладающими уклонами 0,5 до 10% с допустимыми нагрузками более 1,5 кг/см2, хорошо дренированные и освоенные имеют участки, приуроченные к средней, западной и северо-западной частям округа. Здесь возможно промышленное и гражданское строительство.

Неблагоприятные условия для строительства на участках заболоченных, периодически затапливаемых, с плоским рельефом, с низкими допустимыми нагрузками (до 1 кг/см2). Не подлежат застройке территории, занятые эксплуатационными или перспективными месторождениями полезных ископаемых.

В геологическом отношении Артемовский городской округ является границей инженерно-геологических регионов, проходящей с севера на юг по центру округа, делится на две области:

- западная часть – область пенеплена восточного склона Урала;

- восточная часть – область континентально-морской равнины западной окраины Западно-Сибирской низменности.

Восточная часть Артемовского городского округа представлена районом распространения нижне-среднепалеозойских пород:

- вулканогенно-осадочных метаморфизированных;

-  карбонатных.

Поверхностные образования представлены суглинисто-глинистыми элювиально-делювиальными грунтами, реже – суглинками неясного генезиса. Породы коренной основы – скальные; поверхностные – преимущественно связные.

Западная часть рассматриваемой территории представлена районами распространения нижне-среднепалеогенных  кремнистых осадков (опоки, трепелы, диатомиты, опоковидные глины). Поверхностные образования сложены четвертичными суглинками неясного генезиса. Породы коренной основы – скальные, полускальные и связные, поверхностные – связные.

Неблагоприятными территориями для целей строительства являются:

-  наиболее крупные переувлажненные участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод (от 0 до 2,0 м), распространенные по всей восточной части округа;

-  болотные массивы с залежами торфа площадью более 100 га, разбросанные отдельными участками по всей территории округа.

Опасными для застройки являются:

- в геологическом отношении обширные закарстованные территории в восточной части округа;

- в гидрогеологическом отношении зоны повышенной водообильности пород, связанные с тектоническими нарушениями в северо-западной части округа.

На территории с геологическими процессами в виде отдельных карстовых воронок в западной части округа и на участках просадочных грунтов в центральной, восточной, северной, юго-западной, а также вдоль русел всех рек и их основных притоков строительство не рекомендуется.

1.3.7. Полезные ископаемые

На территории Артемовского городского округа имеются предварительно разведанные и разработанные полезные ископаемые, которые используются и могут быть использованы с достаточным экономическим эффектом.

В основном это запасы топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь, торф) и природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые (известняки и доломиты, гранит, керамзитовые и кирпичные глины, опоки).

Объем разведанных и предварительно оцененных запасов минерального сырья, согласно информационной справки Министерства природных ресурсов от 01. 07. 2007 г., составляют:

- каменный уголь (Буланашское и Дальне-Буланашское месторождение) 80,6 млн. т;

- торф (запасы подлежат переучету, находятся в госрезерве);

- граниты (Белоярское, Буланашское месторождение) 3,2 млн. м3;

- фельзиты и плитняк (Покровское месторождение) 1,0 млн. м3;

- исвестняки (Липинское месторождение) 12 млн. т;

- керамзитовые глины (Мироновское, Заболотье, Артемовское) 6,0 млн. м3 (госрезерв);

- кирпичные глины (Незеваевское, Красногвардейское месторождение) 2,3 млн. м3;

-опоки (Красногвардейское, Писанское месторождение) запасы не утверждены, могут иметь промышленную ценность.

Кроме перечисленных полезных ископаемых на территории Артемовского городского округа имеются запасы донных отложений в виде ила (сапропель) 21 млн. м3, представляющих особую ценность как удобрение агрономической важности с применением его без ограничений (содержание кальция от 5 до 12%, магния от 1,1 %) – минеральная кормовая добавка для рациона питания животных и птицы.

Минеральный состав сапропеля очень богат микроэлементами, что предполагает возможность его использования при дополнительных исследованиях в медицинских целях (оз. Белое).

В областную государственную целевую программу развития минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2003 году включены поиски каменного угля на Северо-Егоршинской площади, исполнитель ОАО «Среднеуральская ГЭС».

Характеристики некоторых месторождений представлены в приложении 1.1.

Перечень недропользователей Артемовского ГО представлен в Приложении 1.2.

| Таблица 1 |
| --- |
| Информация по имеющимся запасам минеральных ресурсов |
| Полезное ископаемое | Месторождение | Запасы | Недропользователь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каменный уголь | Буланашское | 46,7 млн. т | ОАО «Вархушевоуголь» |
|  | Дальне-Буланашское | 33,9 млн. т | ОАО «Вархушевоуголь» |
|  | Егоршинский угленосный район | забалансовые- 213,2 млн. т |  |
| Строительный камень | Белоярское (граниты) |  | Буланашский завод ЖБИ ОАО «Вархушевоуголь» |
|  | Буланашское (граниты) | 2084 тыс. м3 | госрезерв |
|  | Покровское (известняки, фельзиты) | 751 тыс. м3 | госрезерв |
| Грунты (для отсыпки дамб золоотвалов) |  | 105 тыс. м3 | ОАО «Свердловэнерго» (Артемовская ТЭЦ) |
| Суглинки для дамбы золоотвала | Карьер «Урочище Березняки» | 578,3 тыс. м3 | ОАО «Свердловэнерго» (Артемовская ТЭЦ) |
| Опоки | Красногвардейское | не утверждены | Племптицесовхоз «Красногвардейский» |
| Керамзитовые глины | Мироновское | 2803 тыс. м3 | Комбинат ЖБИ №137 |
|  | Мостовское | 400 тыс. м3 | госрезерв |
|  | Заболотье | 1722 тыс. м3 | госрезерв |
|  | Артемовское | 1489 тыс. м3 | госрезерв |
| Кирпичные глины | Паршинское | 416 тыс. м3 | госрезерв |
|  | Незеваевское | 1446 тыс. м3 | госрезерв |
|  | Красногвардейское | 882 тыс. м3 | госрезерв |
| Подземные воды | - | не утверждены | Племптицесовхоз «Красногвардейский» |
|  | - | не утверждены | Администрация Лебедкинского сельсовета |
|  | - | не утверждены | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | Межбуланашский участок Буланашского МПВ | 3,24 тыс. м3 в сутки | МУП «Буланашская ТЭЦ» |
|  | Бобровский участок Буланашского МПВ | 6,1 тыс. м3 в сутки (центральный куст) | УМП «Буланашское ЖКХ» |
|  | Усть-Бобровский участок Буланашского МПВ | 4,9 тыс. м3 в сутки | УМП «Буланашское ЖКХ» |
|  | Покровско-Липинское МПВ | 11,23 тыс. м3 в сутки | МУП «Водоканал» |
|  | Березовский участок Западно-Буланашского водозабора | не утверждены | МУП «Водоканал» |
|  | - | не утверждены | МУП «Водоканал» |
|  | - | не утверждены | ГУП «Дистанция гражданских сооружений Свердловской железной дороги МПС РФ» |
|  | - | не утверждены | Сосновоборский сельсовет |
| Примечание: Потребность в воде хозпитьевого назначения на 2005 г. Артемовского ГО составляла 17,8 тыс.куб.м/сут. Современное суммарное водопотребление – 15,5 куб.м/сут., в том числе подземных вод - 15,5 тыс.куб.м/сут. Утвержденных запасов 26,2 тыс.куб.м/сут. достаточно для удовлетворения потребности Артемовского ГО в воде питьевого качества |

1.3.8. Почвенный покров

Для территории округа характерна относительная однородность почвенного покрова, несложность почвенных контуров, преобладающая однородность механического состава.

Господствующим типом почв, распространенных почти повсеместно, являются серые лесные почвы и их модификации.

На увлажненных участках преобладают почвы болотно-торфяного типа. Отдельными пятнами развиты черноземные почвы.

По условиям почвообразования и естественного плодородия (бонитета почв) на территории района выделяются следующие почвенные зоны:

-  первая зона, зона высокого плодородия (с бонитетом 62-100), приурочена к северо-западной части округа; здесь на ряду с серыми лесными развиты черноземно-оподзоленные почвы – наиболее плодородные. Для поддержания их плодородия необходимо проведения комплекса мероприятий по улучшению влагообеспеченности (снегозадержания) и внесения строго лимитированных норм органических  и минеральных удобрений. Эти земли преобладают в северо-западной части городского округа;

-  вторая зона (с бонитетом 51-82) приурочена к северо-восточной части округа; здесь преобладают светло-серые лесные почвы и частично болотно-торфяные. Для повышения их плодородия необходимо внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений;

-  третья зона (с бонитетом 50-65) приурочена к южной части округа; здесь наряду с темно-серыми лесными преобладают болотно-торфяные, частично встречаются дерново-сильноподзолистые и лугово-черноземные. Эта зона является резервом культурного луговодства и естественных сенокосных угодий. Использование их должно быть строго лимитировано.

1.3.9. Растительный и животный мир

В ландшафте Артемовского городского округа преобладают леса.

В южной, юго-восточной и северо-восточной частях, почти сплошь залесенных, преобладают хвойные древостои, сменяемые на переувлажненных участках застойно-серыми и заболоченными лесами с преобладанием березы, осины и ольхи. Леса в этой части богаты ягодниками северных видов: черникой, брусникой, клюквой и являются сырьевой базой для лесоразработок.

В средней части территории лесные массивы различной конфигурации и площади чередуются с сельскохозяйственными землями и отличаются наиболее полным видовым составом и сложностью древостоев. Здесь распространены почти все группы типов лесов, основной природой в которых является сосна и лиственница с примесью березы.

Отдельными массивами встречаются заболоченные леса.

Северо-западная часть наиболее распаханная и открытая. Леса представлены отдельными пятнами и отмечаются заметным участием  широколиственных пород. Основными группами типов леса являются сложные сборы – сосна, ель, пихта в сложной смеси с березой, осиной, ольхой.

По поймам рек и террасам, по окраинам лесных массивов развиты луга с богатым травяным покровом.

На юго-западе вокруг озера Белого преобладают сосновые древостои с примесью ели и пихты.

Крупные сплошные массивы вдоль правого берега р. Ирбит, по долинам р. Реж и р. Бобровки обладают высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами.

Лесные массивы на юго-востоке и северо-востоке могут служить базой лесодобывающей промышленности.

Леса средней части, вокруг озера Белого, особенно по долинам рек Реж и Ирбит имеют наиболее благоприятные условия для организации всех типов отдыха.

Крупные лесные массивы могут служить базой развития побочных пользований лесом – сбора грибов, ягод и лекарственных растений.

Северо-восточная и северо-западная часть территории округа имеют благоприятные условия для развития луговодства, культивирования сенокосов и пастбищ.

Леса, имеющие водоохранное и почвозащитное значение, места питания ценных видов животных и растений относятся к охранным объектам природы.

Животный мир округа представлен, в основном, лесными видами животных: лось, косуля сибирская, заяц-беляк, бобры, глухарь, рябчики и водоплавающая птица – различные виды уток (кряквы, чирки, кулики).

Заказников и заповедников на территории района нет.

Леса округа выполняют роль охотничье-промысловых угодий.

В округе имеются все возможности для поддержания на высоком уровне таких ценных животных, как лось, косуля, увеличить численность бобров, зайцев, добычи дичи и водоплавающих птиц.

1.3.10. Особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры, истории и культуры, памятники археологии

Особо охраняемые природные территории

На территории округа имеется несколько памятников природы (Приложение 1.3.).

Территория памятников природы закреплена за предприятиями, организациями и учреждениями с тем, чтобы они несли ответственность за сохранность, состояние и содержание закрепленных на них  объектов и памятников природы. Описание, местоположение и перечень мероприятий по охране памятников природы приводится в таблице 2.

Таблица 2

Перечень памятников природы Артемовского городского округа

| № | Название | Площадь | Местонахождение | Описание | Наименование предприятия взявшего обязательство по охране памятника | Перечень мер, необходимых для сохранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро «Белое» с охранной зоной | 510 | В 22 км от станции Егоршино | Ландшафтный памятник природы | ООО «Покровский» | Необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками, санитарное содержание |
| 2 | Камень «Писаный» | 10 | Государственной учреждение «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногвардейское лесничество, кв. 31, около с. Писанец, в 21 км от г. Артемовского | Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Известковая скала на берегу р. Ирбитка. Значки, написанные в несколько рядов древним человеком. Комплекс скальной флоры. | ГУ СО Егоршинское лесничество | Необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками, санитарное содержание |
| 3 | Камень «Мантуров» | 12,7 | Государственной учреждение «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», совхоз «Мироновский», Егоршинское лесничество, кв. 8, с. Мантурово, левый берег р. Реж | Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Скальная горностепная флора на известняковых скалах с травянистыми эндемиками и реликтами | ГУ СО Егоршинское лесничество | Необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками |
| 4 | «Шайтанская канава» | 7,2 | Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесничество, кв. 172, 171, 154, 155, 156, 139, 140, 124, 106 | Гидрологический исторический памятник природы. Канал, соединяющий озеро Ирбитское с Шайтанским прудом, проведен по заданию Демидова крепостными людьми в XVIII веке | ГУ СО Егоршинское лесничество | Необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками |
| 5 | Калининский ключ с охранной зоной | 1 | В черте пос. Красногвардейский | Гидрологический памятник природы. Выход чистой родниковой воды. Место отдыха | Красногвардейская территориальная администрация, Артемовский ГО | Необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками |

На территории Артемовского городского округа также находятся генетический резерват и участки лесов вокруг глухариных токов. Наименование, площадь, местоположение представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Название | Площадь, га | Местонахождение | Перечень мер, необходимых для сохранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генетические резерваты |
| 1 | Егоршинский генетический резерват лесообразующих пород №1 | 1129,0 | Артемовское участковое лесничество, Артемовский участок, кв.134-138 |  |
|  | Егоршинский генетический резерват лесообразующих пород №2 | 948,0 | Красногвардейcкое участковое лесничество, Красногвардейский участок, кв.73,81-83 |  |
|  | Участки леса вокруг глухариных токов |
| 2 |  | 56,0 | Красногвардейское участковое лесничество, Красногвардейский участок, кв.67(5), 68(8) |  |

Правовой режим перечисленных выше территорий (участков) определяется ст. 103 ЛК РФ. Эти земли исключены из оборота или ограничены в обороте (ст. 27 ЗК РФ).

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, осуществляются на ООПТ, в том числе в области использования, охраны, защиты или воспроизводства лесов, определяются ЗК РФ, ЛК РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, а также изданными для их исполнения нормативными правовыми актами Свердловской области.

Режим ведения хозяйства в них запрещает:

- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство, засорение или захламление территории;

- прогон, выпас скота, сенокошение;

- добычу полезных ископаемых;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;

- разбивку туристических стоянок, разведение костров;

- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:

- заготовка живицы;

- заготовка бересты (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»);

- заготовка берёзового сока (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»);

- переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Памятники природы, относящиеся к особо охраняемым территориям, перечислены в Постановлении Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», Решении исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356 от 21.10.1985 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления лесного хозяйства» и Постановлении Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

Памятники архитектуры, истории и культуры,

памятники археологии

На территории Артемовского городского округа отсутствуют памятники архитектуры, истории и культуры (Приложение 1.4.).

Памятники археологии, в основном это стоянки и селища, находятся в районе р. Реж, р. Ирбит. Перечень объектов археологического наследия Артемовского городского округа представлен в Приложении 1.5.

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Артемовского городского округа необходимо выполнить проекты охранных зон памятников культурного наследия.

1.4. Современное состояние

1.4.1. Характеристика территории городского округа

Артемовский городской округ расположен в восточной части Свердловской области. Границы Артемовского городского округа утверждены Законом Свердловской области от 12 октября 2004 г. № 93-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования Артемовский район и наделение его статусом городского округа», Законом Свердловской области от 12 июля 2007 г.  № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Территориально Артемовский городской округ относится к Восточному управленческому округу Свердловской области.

В состав территории городского округа входят город Артемовский, а также территории поселков и других населенных пунктов (33  населенных пункта), не являющихся муниципальными образованиями.

Население округа - 60, 0 тыс. жителей.

Площадь территории Артемовского городского округа составляет 202,79 тыс га.

Разграничение территории района по категориям земель

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

По кадастровой информации предоставленной заказчиком земельный фонд городского округа составляет 202,79  тыс.га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 47,3%  % от общей площади территории, в том числе земли сельскохозяйственного назначения в государственной собственности 67,4 тыс.га или 33,2%. В состав земель сельскохозяйственного назначения ТОО Покровское входит территория озера Белое (66:02:25 01 001:0290).

Земли населенных пунктов составляют 12,5  тыс.га, 6,2%  % от общей площади территории. В состав этих земель входят территории населенных пунктов, территории производственных объектов (часть территории Племптицесовхоза в с. Писанец), а также территории нескольких кладбищ (с. Покровское, д. Родники, с. Шогринское, с. Антоново).

Земли промышленности и иного специального назначения составляют 0,76 % от общей площади территории, в том числе земли энергетики 0,3%, земли транспорта 0,4%,  земли обороны и безопасности 0,01 % (территория детского оздоровительного лагеря «Сосновый Бор»).

Земли особо охраняемых территорий составляют 0,01 % от общей площади территорий. В состав этих земель входит кладбище п. Незевай, а также территории оздоровительных лагерей.

Земли лесного фонда составляют 79,0 тыс.га, 39,1% % от общей площади городского округа.

В состав земель водного фонда выделены реки Ирбит и Ближний Буланаш. Земли составляют 0,03% от общей площади территории.

Земли запаса составляют 13,0 тыс.га, 6,6 % от общей территории. Как правило, это земли сельскохозяйственного назначения.

Распределение земельного фонда по состоянию на 2009 год представлено в таблице 4, на «Схеме использования территории» и на «Схеме существующих и планируемых границ земель различных категорий».

Таблица 4

Распределение земельного фонда Артемовского ГО по категориям

| № | Категории земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 95970,6 | 47,3 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 12528,0 | 6,2 |
| 3. | Земли промышленности и иного спец. назначения, в том числе: -промышленности, - энергетики, -транспорта, - связи, радиовещания, телевидения, информатики, - для обеспечения космической деятельности, -обороны и безопасности, - иного специального назначения | 1550,9 61,8 709,6 738,7 - - 10,1 30,7 | 0,76 0,03 0,3 0,4 - - 0,01 0,02 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 16,6 | 0,01 |
| 5. | Земли лесного фонда | 79287,3 | 39,1 |
| 6. | Земли водного фонда | 71,1 | 0,03 |
| 7. | Земли запаса | 13363,0 | 6,6 |
|  | Итого земель в границах округа | 202787,5 | 100,0 |

1.4.2. Расселение и населенные пункты

Артемовский городской округ включает 34 населенных пункта, в том числе город Артемовский – 33,4 тыс. чел.

Остальные населенные пункты входят в состав 10 Территориальных органов местного самоуправления (ТОМС).

Система расселения в округе полицентрическая. Населенные пункты городского округа формируют несколько относительно самостоятельных локальных систем поселений вокруг главного планировочного центра – города Артемовский.

Первая система находится в центральной части городского округа. Планировочным центром является город Артемовский. К нему тяготеют следующие населенные пункты с. Покровское, д. Малое Трифоново, с. Большое Трифоново, п. Кислянка , п. Березняки, с. Мостовское,  д. Лисава, с. Шогринское, п. Буланаш.

Вторая система находится в восточной части городского округа. Планировочным центром является п. Красногвардейский. К нему тяготеют с. Писанец, п. Сосновый Бор.

Третья система находится в северо-западной части городского округа и объединяет три ТОМСа: с. Мостовское с населенными пунктами д. Лисава и д. Налимово, с. Мироново с населенными пунктами д. Бучино, с. Липино, д. Луговая, д. Родники, а также п. Незевай. В эту систему входит также с. Сарафаново.

Четвертая система находится в северо-восточной части городского округа. Центром системы является с. Лебедкино. Вокруг него сгруппированы следующие населенные пункты: с. Антоново, с. Бичур, п. Боровской, п. Каменка, п. Среднеборовской.

Территорию городского округа с запада на север пересекает река Реж, с юга на восток река Ирбит, с востока на юг и с севера на восток реки Бобровки.

Основные населенные пункты

Город Артемовский.

Статус города поселение получило в 1938 году. Свободные земли привели сюда первых землепашцев еще в середине XVII века. Появляется промышленность в округе: Ирбитский металлопрокатный, Режевской заводы, Егоршинские угольные копи. Это дало возможность местным крестьянам прирабатывать в межсезонье сельских работ. Знаменитая Ирбитская ярмарка, путь к которой не мог миновать местные селения, приносила дополнительные приработки и подталкивала местных жителей к развитию ремесел. После Октябрьской революции и национализации шахт вокруг каждой из них начинают формироваться поселки.

Бобровская угольная копь (на левом берегу реки Бобровки (татарской) с 22 сентября 1921 года стала именоваться именем Артема. Вокруг шахты сформировался поселок имени Артема. Село Егоршино, расположенное на противоположном берегу, стало центром образовавшегося в 1924 год у Егоршинского района. Поселок шахты Артема разрастался и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года был преобразован в город с подчинением Егоршинскому району.

За период Отечественной войны в городе значительно расширилась промышленность. 22 сентября 1960 года город Артемовский был отнесен к рангу городов областного подчинения, административно в него включены все населенные пункты бывшего Егоршинского района (поселок Буланаш, Мироновский, Мостовской, Трифоновский, Покровский, Шогринский сельские Советы). Одновременно с ликвидацией Зайковского района Артемовскому были подчинены поселок Красногвардейский, Сосновоборский и Лебедкинский сельские Советы.

Экономически город Артемовский представляет в миниатюре Свердловскую область. В нем есть угольная промышленность, энергетика, машиностроение, радиостроение, железнодорожный и автомобильный транспорт, лесохимия, предприятия стройиндустрии, совхозы и перерабатывающая промышленность.

По переписи 1989 года в городе Артемовский проживало 72828 человек.

Город расположен на северо-востоке от Екатеринбурга. Граничит с Режевским, Алапаевским, Ирбитским и Сухоложским районами. Территория около двух тысяч квадратных километров.

Рельеф местности почти равнинный; невысокие, пологие, поросшие лесами холмы на западе, сглаживающиеся к востоку. Почвы очень разнообразные. В западной части - серосуглинистые, переходящие иногда в светлые суглинки или в торфяники. На северо-востоке преобладают черноземы, перемежающиеся кое-где опять торфяными почвами и суглинками. На востоке района распространены кремнисто- глинистые, но вдоль реки Ирбит широкой полосой тянутся опять черноземы.

Река Бобровка (татарская), что тянется с запада на восток, прорезает своей глубокой долиной весь район. Она преграждена двумя плотинами, образующими в городе Верхний и Нижний пруды. Бобровка впадает в реку Ирбит, которая в районе поселка Красногвардейского перекрыта плотиной, образовавшей живописный пруд. Плотина существует с момента постройки местного завода, то есть более двухсот лет.

Поселок Буланаш.

Основан Буланаш в 1939 г. в связи с открытием угольных шахт. Добыча угля начата в 1943 году. Статус посёлка городского типа Буланаш получил в 1949 году. Буланаш являлся одним из основных центров добычи угля в Свердловской области. В 1969 году население составляло 14,7 тыс. жителей, в 1996 году — 16,5 тыс. человек.

Название поселку дала легенда о потерявшемся в болотистых лесах коне по кличке Булан. Конь вышел на крики мальчика звавшего его: «Булан наш». Во времена СССР Буланаш считался зажиточным поселком с развитой современной инфраструктурой, отличался современным внешним видом с многоэтажной застройкой и асфальтированными дорогами.

В конце 1990-х в связи с закрытием шахт большая часть жителей осталась без работы. Подавляющая часть шахтеров (трудоспособного возраста) стали работать по контракту на немногих угольных шахтах страны, а также в роли горно-проходческого комплекса при строительстве метро в крупных городах России.

Кроме шахт, на территории поселка расположены завод железобетонных изделий, Егоршинский комбинат коммунальных предприятий, Буланашский машзавод, автоколонна Артемовского транспортного предприятия, колбасная фабрика и т. д.

В поселке работают две средние школы, музыкальная школа, школа-интернат, Дом творчества (бывший Дом пионеров), поселковая и детская больницы. Культурно-просветительный комплекс составляют Дворец культуры угольщиков, кинотеатр, спортивный комплекс "Шахтер".

Поселок Красногвардейский.

Поселок городского типа находится в 43 км от Артемовского на реке Ирбит. Ж/д станция Талый Ключ. Первоначальное название Ирбитский завод. Возникновению поселка послужило строительство железоделательного завода. В начале XIX века в поселке живет 284 мастеровых, 80 казенных, 284 собственных (крепостных Яковлева) и 20 вольнонаемных людей (учтены только работающие на заводе). С момента пуска завода существует прекрасный пруд. В 1848 году священник Удинцев за свой счет в собственном доме открыл школу, в 1864 году построено деревянное здание школы, а в 1876 году появилось новое каменное школьное здание. В 1880 году построено здание "театра" для заводской самодеятельности, в 1893 году открыто двухклассное (6 лет) училище, в 1907 году - земская больница. С 1931 по 1941 год в составе Егоршинского района, с 1941 по 1960 год - Зайковского района, а после снова в составе Артемовского района. 16 ноября 1938 года поселок Ирбитский завод Указом Президиума Верховного Совета РСФСР отнесен к категории рабочих поселков и переименован в поселок Красногвардейский. На территории поселка расположены Красногвардейский крановый завод. леспромхоз, химлесхоз. Здесь расположен областной психоневрологический интернат. По переписи 1989 года в поселке проживало 5579 жителей.

Село Покровское.

Село находится в 15 км от Артемовского. Железнодорожная станция -  Красные Орлы. По материалам уральского историка прошлого века В. Н. Шишонка поселение основано в 1621 году. По воспоминаниям старожилов, записанным тоже в прошлом веке ирбитским краеведом И. В. Воробьевым, первыми поселенцами были крестьяне, бежавшие из окрестных деревень Великого Новгорода. Село стало вотчиной Невьянского богоявленского монастыря, на что в 1650 году "сентябрем в одиннадцатый день верхотурским подъячим Алексеем Ямарковым выдана данная грамота". Первая церковь освящена в честь праздника Покрова, что и дало окончательное название селу. Административно село подчинялось Арамашевской слободе Верхотурского уезда. В 1662 году оно серьезно пострадало от набега башкирских конников, которые "село повоевали, церковь божию сожгли и мельницу, старца посольского убили, крестьян 78 человек убили, женского полу и девок и робят в церкви погорело и в полон взято девять десять пять душ (95).,.". 
В 1680 году на селе были "старых крестьянских дворов двадцать и вновь прибылых 23". Тогда же определили окончательные границы села: " ...От Режа реки с Калматугского броду... на Сухой Лог, а с Сухого Лога на Бобровский ключ, а по ключу вниз до Ирбитской дороги и по Мостовской речке до вершины, а с вершины вверх до Калматуг-ключа, астого ключа на тот же Калматугский брод к Режу реке до земель Липино". 
В 1703 году Петр 1 специальным Указом приписывает село с деревнями Старая и Новая Трифонова, Луговая и Липинская к Невьянскому заводу Демидовых, а с 1757 года они переходят в ведение Нижнетагильского завода. В эти годы покровские крестьяне отрабатывают подушный оброк и подати на заводских работах. Жестокая эксплуатация, принуждение отрываться от сельских работ летом поднимают крестьян в 1762 году на неповиновение. Усмирением восставших, поддержанных большинством уральских приписных сел, пришлось заниматься самой Екатерине II. В село направляются воинские команды. Но расправа не отучила крестьян от неповиновения, и в 1774 году под флагом Пугачева покровчане вновь поднимаются против уже нового заводчика Яковлева, строящего неподалеку от села Режевской завод. 
В 1781 году село включается во вновь образованный Алапаевский уезд как центр волости, в 1791 году переводится в Ирбитский уезд.

В XIX веке это самое крупное, но самое бедное в округе село. На 1068 дворов приходилось 7074 десятины земли и только одна треть считалась плодородной. И чтобы прокормить себя, покровские крестьяне занимались отходничеством. В селе развивались промыслы: производство древесного угля, кузнечное, гончарное, скорняжное, маслодельное. В 1875 году появилась чугунолитейная вагранка. В 1926 году в селе 1395 хозяйств, 5893 жителя. В 1998 году 2934 человека.

Село Большое Трифоново.

Село расположено в 3 км от Артемовского вверх по реке Бобровке (татарской). Основано в 1685 году наследниками Трифона из Малой Трифоновки. Первоначально называлось Новое Трифонове, затем Дальнее Трифонове (от с. Покровского) и в 1891 году, став центром вновь образованной волости - Большое Трифонове. 9 мая 1913 года в селе был большой пожар- сгорело 122 дома. С 1924 года село - центр сельского Совета. В 1926 году в селе 311 хозяйств, 1313 жителей. В 1930 году создан колхоз. В 1989 году население 1024 человека. Основное занятие - сельскохозяйственное производство и работа на предприятиях города Артемовского.

Село Мироново.

Село находится  в 11 км от Артемовского на правом берегу реки Реж, в устье реки Арамашки. Поселение возникло ранее 1663 года и входило в Арамашевскую слободу Верхотурского уезда. В 1677 году пашенные крестьяне "Оксанкод и Фетька Мироновы с братьями, Ивашко, Игнатий Миронов, Васька да Трифонко Мантуровы" на имя царя послали челобитие, где сообщают, что "...до татарского разорения (1663) отцы наши и мы, сироты ваши, по отводным и по данным по межам и по урочищам теми пашенными земли и сенные покосы владели много лет". Здесь они сообщают о разорении деревни во время башкирского нападения: "Во 7171 году (1663) приезжали из поля воинские люди башкирцы и татары и наше, сирот ваших, деревнишко разорили до конца, и дворишки наши пожгли, и животишко пограбили, и скотишко отогнали все без остатку, и матерь нашу, сирот ваших Васкину и Трифонову, Овдотью взяли татары в полон, и братьей, государи, наших Игнатия да Лариона Мироновых убили ж, да убили Парфена Мантурова". После того как башкиры были побиты и отошли, деревня возрождается. В 1680 году в ней было отстроено 10 дворов.

Первая церковь построена в 1759 году, деревня становится селом. В 1882 году в Мироново появились библиотека-читальня, земское училище, земский фельдшерский пункт, пожарная дружина. В селе проводились ежегодные ярмарки: Георгиевская - 23 апреля и 26 ноября и "еще одна в девятую пятницу на пасхе". Крестьяне занимались хлебопашеством, скотоводством и подсобными промыслами: кузнечный, производство кирпича и извести. На селе было семь кузниц, мастерские по изготовлению сох, выделке овчин и кож, были свои пимокаты, сапожники, ткачи. На реке Реж было две мельницы, одна из них артельная.

В 1908 году в селе было 225 дворов, 1238 жителей. Мироновский сельский Совет включен в состав Егоршинского района в 1925 году. В 1926 году 300 хозяйств, 1200 жителей. Население по сельскому Совету в 1989 году 1300 человек.

Село Мостовское.

Село (до 1840 года деревня) находится в 9 км от Артемовского. Расположено в болотистом месте по обе стороны небольшой речки Мостовки. Речка и село получили название от необходимости мостить улицы и дороги. Основное занятие жителей - хлебопашество и отхожий промысел на угольных копях. В XVIII и начале XIX века село входило в состав Писанской волости. Во второй половине XIX века включено в Шогринскую волость.

В 1924 году - центр сельского Совета. В 1926 году 487 хозяйств, 1988 жителей. Население в 1989 году-1214 человек.

Село Лебедкино.

Село расположено  на берегу Бобровки (большой). Поселение известно с 1680 года. На "ланд карте" 1734 года отмечено как деревня Лебедева. В XIX веке входило в Антоновскую волость. В 1926 году 273 двора с 1389 жителями. В 1924 году образован сельский Совет. В результате последующих реорганизаций в его состав включаются села Бичур и Антоновское с прилегающими мелкими поселениями.

Село Шогринское.

Село находится в 14 км от г. Артемовского на реке Шогрыш, притоке реки Бобровки (большой). Основано в 1668 году как Согры-шевская деревня (от слова "согра"). Первые поселенцы - крестьяне Невьянской слободы. В грамоте на владение землей определена межа поселения: "...вверх по реке Нагибиной Бобровке до устья реки Березовки, а с устья Березовки-реки на Чистое болото до реки татарской Бобровки, а вверх по той реке до межи Невьянского богоявленского монастыря Покровской заимки, а от монастырской межи на вершину Нагибиной же Бобровки-реки, а по той реке вниз по обе стороны до устья Буланашу речки, а вверх по Булана-шу по праву сторону ельника". В XIX веке Шогриш -волостное село Ирбитского уезда. Основное занятие крестьян - хлебопашество, извоз, заготовка дров и древесного угля для заводов, отходничество на Егор-шинских угольных копях.

С 1924 года село в составе Егоршинского района, центр сельского Совета. В 1926 году 505 хозяйств, 2363 жителя. В настоящее время в селе есть школа, почта, сберкасса, здравпункт, клуб, библиотека. Население в составе сельсовета 983 человека (1989).

Поселок Незевай.

Начало поселению положено в 1934 году организацией подсобного хозяйства совхоза "Лайский" из Нижнего Тагила. В 1936 году хозяйство перешло в ведение Егоршинского дор УРСа. После открытия промышленных запасов глины началось строительство Незеваевского кирпичного завода, первая очередь которого вступила в строй в октябре 1957 года. В марте 1982 года на землях поселка Свердловский машиностроительный завод им. М. И. Калинина организовал подсобное хозяйство, получившее позднее название "Калининец-1".

В 1984 году образован Незеваевский сельский Совет, выделившись из Мироновского сельского Совета. Население в 1989 году 723 человека.

Поселок Сосновый Бор.

Поселок, центральная усадьба совхоза "Красногвардейский". Основан поселок  в начале тридцатых годов, как место спецпереселенцев. Юридически вошел в перечень населенных пунктов области с 18 октября 1963 года.

1.4.3. Планировочная структура и функциональное зонирование

территории городского округа

Планировочная структура

В границах городского округа расположены 33 населенных пункта с утвержденными границами.

На территории городского округа также имеются участки площадных и линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, акватории, обширные участки лесных угодий, земельные участки сельскохозяйственного использования, а также участки объектов рекреационного назначения (дома отдыха, детские лагеря).

Планировочная структура района имеет три типа элементов:

- точечный (планировочные центры) – существующие населенные пункты;

- линейный (планировочные оси) – долины рек, и наиболее важные транспортные и инженерные коммуникации;

- зональный (планировочные зоны) – территории с резко выраженными природными и хозяйственными особенностями.

Планировочная структура городского округа полицентрическая, сложилась по ядерно-лучевому типу. Она развивается на пересечении двух железнодорожных магистралей. Планировочным центром системы является город Артемовский, от которого по радиальным направлениям расходятся основные и второстепенные планировочные оси – транспортные магистрали и железная дорога, вдоль которых сформировались локальные системы расселения - группы сельских населенных пунктов с своими центрами.

Главные планировочные оси городского округа:

широтные оси - железная дорога «Екатеринбург–Ирбит–Туринск», направления восток-запад, а также автодорога «Реж–Артемовский-Ирбит», направления запад-северо-восток, выполняющие роль внешних связей округа с областным центром и другими муниципальными образованиями;

широтная ось – река Бобровка в южной части округа и река Ирбит, вдоль которых исторически формировалось расселение;

меридиональная ось – железная дорога «Алапаевск–Богданович», направления север-юг, и выполняющая роль внешней связи округа.

На пересечении этих осей расположен главный планировочный центр г. Артемовский и территориально слившийся с ним п. Буланаш.

От города Артемовский в северо-восточном направлении на автодороге регионального значения «Артемовский–Ирбит»,  сформировалась Лебедкинская система расселения с планировочным центром в с. Лебедкино. Система объединяет близлежащие  к центру населенные пункты: с. Бичур и с. Антоново, п. Боровской, п. Среднеборовской.

На природной широтной оси река Бобровка – река Ирбит расположены два крупных центра – поселок Красногвардейский и с. Покровское, а также активно развивающиеся населенные пункты, такие как п. Малое Трифаново, с. Большое Трифоново, с. Писанец, п. Сосновый Бор.

Второстепенные планировочные оси – автодороги регионального и местного значения, а также река Бобровка в северной части городского округа.

Местные и региональные дороги связывают  главный планировочный центр (город Артемовский) с крупными сельскими населенными пунктами, являющиеся  центрами локальных систем расселения (с. Покровское и п. Буланаш: с. Шогринское, с. Мироново) по радиальным направлениям.

На территории округа выделяются две планировочные зоны:

- сельскохозяйственная в северо-восточном и северо-западном секторах;

- лесная в юго-восточном секторе округа.

Надо отметить, что планировочный каркас сформирован частично, в округе не развито южное и юго-восточное направление, не хватает связи с ГО Сухой Лог (в наличии только железнодорожная связь), недостаточно связей с МО Алапаевское.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории Артемовского городского округа представлено следующими функциональными зонами:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона,

- Коммунально-складская зона

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Рекреационная зона;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона специального назначения.

Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий: водоохранными, санитарно-защитными, охранными зонами, зонами санитарной охраны, особо охраняемыми территориями.

Жилая зона

Жилая зона  включает в себя индивидуальную жилую застройку с участками и многоэтажную жилую застройку на территории населенных пунктов.

Город Артемовский.

Город имеет компактно-расчлененную планировочную структуру, планировочно вытянутую в южном направлении. Город имеет несколько жилых районов:

- жилой район Егоршино (северо-западная часть города);

- жилой район ул. Станционной (северо-восточная часть города);

- жилой район Центральный (центральная часть города – восточная часть – Старый центр, западная часть – Новый центр);

- жилой район Юго-Западный (правый берег реки Бобровка, юго-западная часть города);

- жилой район Юго-Восточный (правый берег реки Бобровки, юго-восточная часть города).

Жилой район ул. Станционной, как и Юго-Западный представлены индивидуальной жилой застройкой. Остальные районы имеют смешанную застройку.

Жилые районы разделены между собой железной дорогой, рекой Бобровкой, промтерриториями и имеют неупорядоченную уличную структуру.

Поселок Буланаш

Поселок представляет собой компактно-расчлененное образование, планировочно разделенное на две части автомобильной дорогой транзитного движения и промышленно-коммунальной зоной: северную и южную.

Южная часть представлена одноэтажной усадебной застройкой, преимущественно некапитальными деревянными домами.

Северная часть представлена: на северо-западе усадебной застройкой, на юго-западе в основном секционной застройкой 2-5 этажей.

Поселок Красногвардейский

Поселок имеет двух частную  планировочную структуру:

- Юго-Восточный район расположен на восточном берегу Красногвардейского водохранилища,

- Северный, ограничен железной дорогой с северной стороны и  Красногвардейским водохранилищем с южной стороны. Район имеет линейное развитие. Жилая застройка преимущественно индивидуальная.

Село Покровское

Планировочная структура населенного пункта имеет линейное построение и вытянуто в двух направлениях:

- с востока на запад вдоль автомобильной дороги регионального значения «Реж-Артемовский» и реки Бобровка;

- с севера на юг от ст. Красные Орлы к зоне отдыха. Расположенной на озере Белом.

Застройка села преимущественно индивидуальная жилая застройка с участками.

Поселок Сосновый Бор

Планировочная структура имеет линейный характер, вытянута вдоль левого берега реки Ирбит, с востока на запад. Жилая зона представлена преимущественно малоэтажной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой с участками.

Село Мостовское

Жилая зона населенного пункта представляет собой застройку двух типов – 2-х этажная секционная и малоэтажная жилая застройка с участками. Планировочная структура имеет прямоугольное членение с частой сеткой улиц.

Село Большое Трифоново

Населенный пункт вытянут вдоль автомобильной дороги регионального значения «Реж-Артемовский». Жилая зона представлена индивидуальной застройкой.

Село Мироново

Жилая зона представлена индивидуальной застройкой. Планировочная структура населенного пункта имеет линейный характер построения. Жилая застройка расположена на левом берегу  реки Реж.

Поселок Незевай

Планировочная структура населенного пункта имеет компактное построение с регулярной сеткой улиц. Жилая зона поселка представлена преимущественно малоэтажной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой с участками.

Село Шогринское

Жилая зона представлена индивидуальной застройкой. Планировочная структура населенного пункта имеет линейный характер построения. Северная граница населенного пункта проходит вдоль автомобильной дороги «Артемовский-Ирбит».

Село Лебедкино

Жилая зона представлена индивидуальной застройкой. Планировочная структура населенного пункта имеет линейный характер построения, вытянута вдоль речки Бобровка. Южная граница населенного пункта проходит вдоль автомобильной дороги «Артемовский-Ирбит».

Детские дошкольные учреждения функционируют в городе Артемовский, п. Буланаш, с. Большое Трифоново, п. Красногвардейский, с. Шогринское, п. Сосоновый Бор, с. Писанец, с. Покровское, с. Мироново, с. Мостовское, с. Лебедкино.

Общеобразовательные учреждения действуют на территории города Артемовский, п. Буланаш, с. Покровское, с. Большое Трифоново, с. Мироново, с. Писанец, п. Красногвардейский, п. Сосновый Бор, с. Шогринское, с. Мостовское, с. Лебедкино, п. Незевай.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя объекты общественного и социально-культурного назначения на территории населенных пунктов.

Город Артемовский

Общественно-деловая зона городского округа в основном сконцентрирована в городе Артемовский, который имеет достаточно развитую сеть обслуживания, распространяющуюся на всю территорию городского округа.

В городе сформирован общегородской центр и представлены все виды учреждений и предприятий обслуживания:

учебные заведения среднего специального профессионально-технического образования

- Артемовский ГОУ СПО НТГПК им. Н.А. Демидова;

- ГОУ СПО СО «Артемовский колледж точного приборостроения»;

- ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина;

- Высший юридический колледж;

- УрГЭУ  (Уральский государственный экономический университет) - филиал;

учреждения дополнительного образования

- МОУ ДОД № 24 «ДХШ»;

- МОУ ЦВР «Фаворит»;

- МОУ ДОД ДЮСШ № 28;

- МОУ ДОД «Артемовская школа искусств» №1;

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

- больничный комплекс (здание инфекционного отделения, стационар, лаборатории, поликлиника, роддом и т.д.);

- противотуберкулезный диспансер;

- стоматология;

- Артемовская детская больница;

- ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»;

учреждения культурно-просветительского назначения

- клуб «Энергетик»;

- городской Центр досуга «Горняк»;

- Дворец культуры им. А.С. Попова;

- МУ «Артемовский исторический музей»;

- МУ «Централизованная библиотечная система»;

учреждения спорта

- лыжная база «Локомотив»;

- ДСК ст.Егоршино;

- спортивный зал ГОУ НПО СО «АПУ»;

- МУ АГО ФОЦ «Сигнал» (стадион);

- спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «НРСК Урала» (спортивный зал и бассейн);

учреждения торговли и бытового обслуживания

- продуктовые и промтоварные магазины, рынок, учреждения связи, объекты общественного питания, парикмахерские и т.д.

Поселок Буланаш

В поселке находится ГОУ Свердловской области для детей сирот  «Буланашская школа-интернат».

Общественно-деловая зона представлена следующими объектами:

учреждения дополнительного образования

- МОУ « Дом детского творчества» № 22;

- МОУ №23 «Межшкольный учебный комбинат»;

- МОУ ДОД «ДЮСШ» №25;

- МОУ ДОД № 27 «ЦВР»;

- МОУ ДОД «Детская школа искусств» №2;

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

- Буланашская поселковая больница (стационар, детская больница, инфекционное отделение и т.д.);

учреждения культурно-просветительского назначения

- кинотеатр «Родина»;

-детская библиотека

учреждения спорта

- лыжная база МОЛУ СОШ №9;

- спорткомплекс ОАО «БМЗ»;

- стадион «Шахтер»;

учреждения торговли и бытового обслуживания

- продуктовые и промтоварные магазины, рынок, учреждения связи, объекты общественного питания, парикмахерские и т.д.

Также объекты общественного назначения представлены в следующих населенных пунктах:

Поселок Красногвардейский

- детская больница (детское отделение и амбулатория);

- поликлиника (хирургическое отделений, физ.кабинет;

- Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Свердловской области – Красногвардейский психоневрологический интернат;

Село Покровское

- ФАП;

- сельский дом культуры;

Поселок Сосновый Бор

- ОВП;

- Сосновоборский Центр досуга;

Село Мостовское

- ФАП;

- сельский дом культуры;

Село Большое Трифоново

- ФАП;

-Центр досуга;

- библиотека;

Село Мироново

- ФАП (грязелечебница);

- сельский дом культуры;

- библиотека;

Поселок Незевай

- ФАП;

Село Шогринское

- ОВП;

- сельский дом культуры;

Село Лебедкино

- ФАП;

- сельский дом культуры;

В Артемовском городском округе 8 почтовых отделений, 15 объектов связи, одна станция скорой помощи которая включает 5 подстанций на 15 автомашин. Нет молочных кухонь, химчисток.

ФАПы также находятся в с.Липино, с. Сарафаново.

Сельские дома культуры имеются в с. Липино, с. Бичур, с. Писанец, библиотека в с. Писанец.

Информация по дислокации объектов торговли, объектов бытового обслуживания, общественного питания Артемовского городского округа представлена в Приложении 1.6.

Сельские населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания:

- п. Кислянка, п. Катковые Поля, п. Заболотье, п. Белый Яр, п. Елховский, п. Упор, д. Лисава, д. Налимово, д. Бучино, д. Луговая, д. Родники, п. Березняки, п. Боровской, п. Каменка, п. Среднеборовской.

Всего в сельских населенных пунктах работает 9 предприятий общественного питания: с. Покровское, с. Писанец, п. Красногвардейский, с. Большое Трифоново, с. Мостовское, п. Сосновый Бор.

В  большинстве сельских населенных пунктах отсутствуют аптеки, аптечные киоски.

Производственная и коммунально-складская зона

В состав производственной и коммунально-складской  зоны входят территории промышленных и коммунально-складских объектов размещенных в границах населенных пунктов.

Данные о промышленных и коммунально-складских предприятиях находящихся на территории городского округа (с санитарно-защитной зоной более 100 м) приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Юридический адрес/место размещения | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г. Артемовский |
| 1 | ОАО «Егоршинский радиозавод» | ул. Заводская, д. 40 | 100 |
| 2 | ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» | ул. Садовая | 100 |
| 3 | ООО «Артемовская ТЭЦ» | ул. Достоевского | 500 |
| 4 | ЗАО «Артемовский железобетонный завод №1» | - |  |
| 5 | ОАО «Водоканал» Очистные сооружения | ул. Заводская | 400 |
| 6 | ООО «Артемовский хлебокомбинат» | ул. Техническая | 100 |
| 7 | ООО «Термакс» | - | - |
| 8 | ООО «ОКПУР-аква» | - | - |
| 9 | ООО «Турмаш-тест» | - | - |
| 10 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | ул. Прилепского, 10 | 300 |
| 11 | ОАО «Свердловнефтепродукт» | ул. Дегтярева, 10 | 300 |
| 12 | Артемовская типография | ул. Гагарина, 19 | 300 |
| 13 | ОАО «Свердловсэнергоспецремонт» | ул. Разведчиков | 300 |
| 14 | ОАО «ТГП-9» | ул. Красная горка, 20-а | 100 |
| 15 | ЦЦРО | ул. Энергетиков | 300 |
| 16 | Асфальтобетонный завод ЗАО «Дорстрой» | ул. Дзержинского | 500 |
| 17 | ФГУП 137 комбинат железобетонных изделий МО РФ | - | - |
|  | п. Буланаш |
| 18 | ООО «БМЗ» | - | 150 |
| 19 | ООО «Опора» | - |  |
| 20 | Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» | ул. Коммунальная, 20а | 500 |
| 21 | Буланашская ТЭЦ | - | 500 |
| 22 | Центральная рабочая подстанция | - | 100 |
| 23 | Цех по изготовлению пенопласта | - | 100 |
| 24 | ЗАО «Буланаш-уголь» | - | 100 |
| 25 | Предприятие по производству шлакоблоков | - | 100 |
| 26 | Очистные сооружения | ул. Грибоедова, 4 | 400 |
| 27 | Завод железобетонных изделий ООО «Строитель» | ул. Первомайская | 100 |
| 28 | ООО «Буланаш-Полимер» | ул. Машиностроителей | 100 |
|  | с. Покровское |
| 29 | Пилорама | - | 100 |
| 30 | Покровская птицефабрика (консервация) | - | 300 |
| 31 | Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 500 |
| 32 | Новодеревенская ферма 850 голов | - | 300 |
| 33 | Зерносклад | ст. Красные Орлы |  |
| 34 | Машино-тракторные мастерские | ст. Красные Орлы |  |
|  | д. Малое Трифоново |
| 35 | КРС | - | 300 |
|  | д. Большое Трифоново |
| 36 | Пилорама | - | 100 |
|  | п. Березники | - |  |
| 37 | Ферма | - | 100 |
|  | с. Писанец |
| 38 | Птицефабрика | - | 1000 |
| 39 | Склады | - | 50 |
| 40 | Пилорама | - | 100 |
|  | п. Сосновый Бор |
| 41 | Коровник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 300 |
| 42 | Пилорама | - | 100 |
| 43 | Птичник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 1000 |
| 44 | Производство мебели | - | 100 |
|  | п. Красногвардейский |
| 45 | ООО «Лесное» | - | 100 |
| 46 | ДОК «Талый Ключ» | - |  |
| 47 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» | - | 100 |
| 48 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский леспромхоз» | - | 100 |
| 49 | ООО «Береза» | - |  |
| 50 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» | - | 100 |
|  | с. Антоново |
| 51 | Пилорама | - | 100 |
|  | с. Лебедкино |
| 52 | Зерносушительный комплекс | - | 100 |
| 53 | МТМ | - | 100 |
| 54 | Свиноферма | - | 300 |
|  | с. Шогринское |
| 55 | Складской сектор | - | 50 |
| 56 | Овцеферма 600 голов | - | 100 |
| 57 | Пилорама | - | 100 |
| 58 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 100 |
| 59 | КХ ИП Исанов (КРС) | - | 100 |
|  | д. Налимово |
| 60 | Фермерское хозяйство 20 голов | - | 100 |
|  | с. Мостовское |
| 61 | Пилорама ИП Новоселов | - | 100 |
| 62 | Складское хозяйство ПСХК «Егоршинское» | - | 100 |
| 63 | Свиноферма н/д | - |  |
|  | п. Незевай |
| 64 | Ферма овец ИП Логимов | - | 100 |
|  | с. Мироново |
| 65 | Машинно-тракторный двор (40 ед.) | - | 300 |
| 66 | Зерносклад | - | 50 |

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена как линейными, так и площадными объектами. На территории городского округа выделены полоса отвода железной дороги, автомобильные дороги и их придорожные полосы, высоковольтные линии электропередач и зоны электромагнитного излучения, газопровод высокого давления и его охранная зона,  а также все остальные магистральные инженерные сети. Гаражные комплексы, участки под объектами инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, котельные, водозаборные сооружения, ГРС, ГГРП, электроподстанции) также входят в зону инженерной и транспортной инфраструктур.

Подробное описание объектов, их местоположение на территории городского округа, а также характеристика представлены в специальных разделах данной пояснительной записки: «1.4. Транспортная инфраструктура», «1.5. Инженерная инфраструктура».

Зона сельскохозяйственного использования

На территории округа располагаются сельскохозяйственные предприятия (животноводческие, птицеводческие и зверофермы). Зону сельскохозяйственного использования составляют пашни (земли сельскохозяйственного назначения), а также коллективные сады, сконцентрированные как на территории города Артемовский и поселка Буланаш, так и по периметру этих населенных пунктов.

Данные о сельскохозяйственных предприятиях находящихся на территории городского округа приведены в таблице 5.

Рекреационная зона

Рекреационная зона включает в себя залесенные территории, водные объекты имеющиеся на территории округа (озеро Белое, реки Ирбит, Реж и Бобровки), а также территории лечебно-оздоровительных объектов.

Наличие выразительного рельефа, хвойных лесов, большого количества памятников природы и археологии обуславливает широкое развитие неорганизованного отдыха.

Данные о лечебно-оздоровительных объектах, находящихся на территории городского округа, приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Юридический адрес/место размещения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Санаторный лагерь круглодичного действия «Талый ключ» | Артемовский район, п. Сосновый Бор | 8,5 га |
| 2 | Детский оздоровительный центр «Салют» | Артемовский район, с. Б.Трифоново | 12,5 га |
| 3 | Санаторий профилакторий «Егоршинский» | г. Артемовский |  |
| 4 | ДОЛ «Зеленый Луг» | Артемовский район, д. Бучино | 8 га |
| 5 | «Детский оздоровительный образовательный центр «Юность Урала», филиал – загородная дача «Сокол» | Артемовский район, с. Липино | 9,1 га |
| 6 | Лагерь «Сосновый бор» | Артемовский район, д. Луговая | 7 га |

Зона специального назначения

Зона специального назначения включает в себя  13 кладбищ, их суммарная площадь на территории городского округа составляет 99 га.

Данные о кладбищах, находящиеся на территории округа, приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Юридический адрес/место размещения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Новое | г. Артемовский | 10 га |
| 2 | Песьянское | г. Артемовский | 10 га |
| 3 | Мусульманское | г. Артемовский | 7 |
| 4 | Буланаш | п. Буланаш | 7 |
| 5 | Красногвардейский | п. Красногвардейский | 18 |
| 6 | Покровское | с. Покровское | 10 |
| 7 | Мироново | с. Мироново | 2,5 |
| 8 | Сосоновый Бор | п. Сосновый Бор | 2,5 |
| 9 | Мостовское | с. Мостовское | 10 |
| 10 | Шогриш | с. Шогринское | 6 |
| 11 | Лебедкино | с. Лебедкино | 4 |
| 12 | Б.Трифоново | с. Б.Трифоново | 10 |
| 13 | Незевай | п. Незевай | 2 |
|  | Итого: | 99 |

Нарушенные территории (горный отвод в поселке Буланаш), территории объектов размещения отходов потребления, скотомогильники также включены в зону специального назначения.

Данные о свалках и скотомогильниках, находящихся на территории округа, приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Юридический адрес/место размещения | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Размер земельного участка/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | г. Артёмовский | Свалка твёрдых бытовых отходов и твёрдых промышленных отходов | 5,0 га / 800 |
| 2 |  | Золошлакоотвал №2 | 30 га / 300 |
| 3 | п.Буланаш | Свалка твёрдых бытовых отходов | 3,73 га / 1000 |
| 4 | п. Красногвардейский | Свалка твёрдых бытовых отходов, | 1,0 га / 1000 |
| 5 |  | Скотомогильник | 0,025 га / 1000 |
| 6 |  | Скотомогильник | 0,015 га / 1000 |
| 7 | с. Лебедкино | Свалка твёрдых бытовых отходов | 1,2 га / 1000 |
| 8 |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
| 9 |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
| 11 | с. Мироново | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
| 12 | с. Мостовское | Свалка твёрдых бытовых отходов | 1,0 га / 1000 |
| 13 |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
|  | п. Незевай | Свалка твёрдых бытовых отходов | 1,6 га / 1000 |
|  |  | Скотомогильник | / 1000 |
|  | с. Писанец | Помётохранилище, территория птицефабрики | 0,9 га / 1000 |
|  | с. Покровское | Помётохранилище, территория птицефабрики | 0,24 га / 1000 |
|  |  | Навозохранилище | 0,6 га / 500 |
|  |  | Свалка ТБО | / 1000 |
|  |  | Свалка ТБО | 0,5 га / 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
|  | с. Шогринское | Свалка твёрдых бытовых отходов | 2,0 га / 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
|  | с. Лисава | Скотомогильник | / 1000 |
|  | п. Сосновый Бор | Свалка ТБО | 3,0 га / 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 |
|  |  | Свалка ТБО | / 1000 |

1.4.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд Артемовского городского округа (по данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области), по состоянию на начало 2008 года, составил 1390,7 тыс.кв.м. общей площади:

- в  городских поселениях – 796,0 тыс. кв.м.,

- в сельских поселениях – 594,7 тыс.кв.м. общей площади.

Численность населения  по данным  отдела статистики на 01.01.2008 г. – 60,0 тыс.чел., в том числе в городских поселениях - 33,4 тыс.чел., в сельских – 26,6 тыс.чел. Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу ─ 23,2 кв.м./ чел.

На начало 2008 г. объем ветхого жилищного фонда городского округа составил 5,2% или 72,0 тыс.кв.м, в том числе 5,0% в городских поселениях, 5,4% в сельских. В основном ветхий фонд представлен индивидуально-определенными зданиями – 42,7 тыс.кв.м. Аварийный жилищный фонд ГО на начало 2008г. отсутствует.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблицах № 9, 10, 11, 12, 13, 14. В таблице 14 представлена характеристика жилищного фонда по обеспеченности инженерным оборудованием. Из нее видно, что наиболее полно жилищный фонд обеспечен отоплением, водопроводом и канализацией.

Таблица 9

Распределение существующего жилищного фонда на городскую и сельскую местность

| Всего, тыс. кв. м. общей площади % | в том числе |
| --- | --- |
|  | Городские поселения | Сельская местность |
| 1390,7 100,0 | 796,0 57,2 | 594,7 42,8 |

Таблица 10

Характеристика существующего жилищного фонда ГО

по видам собственности

| Населенные пункты | Всего, тыс. кв. м. общей площади | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | частный | государственный | муниципальный |
| Городские поселения | 796,0 | 595,2 | 32,5 | 168,3 |
| Сельская местность | 594,7 | 502,5 | 3,0 | 89,2 |
| Всего по ГО, тыс.кв.м. % | 1390,7 100,0 | 1097,7 78,9 | 35,5 2,6 | 257,5 18,5 |

Таблица 11

Существующая жилищная обеспеченность

| №п/п | Населенные пункты | Население, тыс. чел. | Общий жилищный фонд, тыс.кв.м. | Обеспеченность населения жильем, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские поселения | 33,4 | 796,0 | 23,9 |
| 2 | Сельская местность | 26,6 | 594,7 | 22,4 |
| 3 | Всего | 60,0 | 1390,7 | 23,2 |

Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу ─ 23,2 кв.м./чел., в городской местности – 23,9 кв.м./чел., в сельской – 22,4 кв.м./чел.

Таблица 12

Характеристика жилищного фонда ГО по степени износа

| Показатель | по проценту износа | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | От 0% до 30% | От 31% до 65% | От 66% до 70% | Свыше 70% |  |
| Всего по АГО, единиц | 5329 | 3418 | 1822 | 292 | 10861 |

Таблица 13

Существующий ветхий и аварийный жилищный фонд (тыс.кв.м.)

| Показатели | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный |
| Городские поселения | 39,9 | - |
| Сельская местность | 32,1 | - |
| Всего по городскому округу | 72,0 | - |
| Итого: | 72,0 |

Таблица 14

Оборудование жилищного фонда  АГО

| Показатель | в том числе оборудованная: |
| --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением (канализацией) | отоплением | горячим водоснабжением | ваннами (душем) | газом |
| Общая площадь жилых помещений, % | 68,6 | 63,9 | 71,0 | 49,4 | 48,5 | 58,3 |

1.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Численность населения Артемовского ГО по состоянию на начало 2008 года составляет 60,0 тыс.чел. В настоящее время в городском округе существует двадцать  семь детских садов и двадцать одно общеобразовательное учреждение. Большая часть зданий школ  и детских садов находится в удовлетворительном состоянии.

Существующая  обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляет 37 мест / 1000 чел., а  нормативная, рассчитанная исходя из существующей демографической структуры населения  и рекомендаций СНиП 2.07.01-89* составляет 53 места/ 1000 чел. Таким образом, процент обеспеченности местами в детских садах - 70%. Но нормативное количество мест в детских садах превышает фактическое  количество мест, т.е.  некоторые детские сады  полностью не заполнены.

Существующая  обеспеченность общеобразовательными школами  составляет 122 мест / 1000 чел., а  нормативная, рассчитанная исходя из существующей демографической структуры населения  и рекомендаций СНиП 2.07.01-89* составляет 107 места/ 1000 чел. Таким образом, процент обеспеченности местами в школах составляет более 100%.

В образовательном секторе Артемовского городского округа функционирует  также школа-интернат, 3 учреждения начального профессионального образования (колледж), 2 высших учебных заведения, несколько внешкольных учреждений и другие.

В сфере культуры обслуживают население: несколько библиотек; 13 клубов и домов культуры, кинотеатр; 1музей; художественная и музыкальная школы, 2 школы искусств.

В городском  округе также существует 16 аптечных пунктов  и 6 аптек, 3 из которых находятся в сельской местности.

На территории городского округа существует тринадцать кладбищ общей площадью 99,0 га.

На данный момент население Артемовского городского округа обеспеченно школами, внешкольными учреждениями, поликлиниками, учреждениями торговли, отделениями связи и банка, ЖЭО, пожарными депо.

Недостаточно обеспечено детскими дошкольными учреждениями ─70% от нормы, плоскостными спортивными сооружениями (корт)-0,1%, спортивными залами общего пользования – 75% от нормы,  бассейном- 19%, учреждениями здравоохранения: стационары - 60% от нормы, раздаточные пункты молочных кухонь -7% от нормы. Недостаточна обеспеченность предприятиями общественного питания ─ 42%, клубами – 42% от нормы, кинотеатрами – 20%, библиотеками – 53% от нормы. Обеспеченность предприятиями коммунально-бытового обслуживания составляет: предприятия бытового обслуживания –22%, бани – 20% от нормы.

На территории городского округа располагается  8 пожарных частей, общее количество пожарной техники составляет 18 машин, которые размещаются в п. Буланаш -3, г.Артемовский - 4, п.Красногвардейский - 2, с.Лебёдкино - 2, с.Мироново-2, с.Писанец-1, п.Сосновый Бор-2, с.Покровское-2машины.

Данные представлены в таблице 15.

Таблица 15

Учреждения и предприятия культурно- бытового обслуживания Артемовского ГО

(таблица составлена по предоставленным анкетным данным)

| № п.п | Наименование учреждений обслуживания | Единицы измерения | Существ. положение на 60,0 тыс.чел. | Существующее количество на 1,0 тыс. чел. | Норма по СНиП 2.07.01-89* | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2222 | 37 | 53 | 70% |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 7325 | 122 | 107 | Более 100% |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 350 | 5,4% | 8 % от общего числа школьников | 68% |
| 4 | Внешкольные учреждения: | % от общего числа школьников | 3198 | 50% | 10 % от общего числа школьников | Более 100% |
|  | - Детская музыкальная школа | мест | 165 |  |  |  |
|  | - Детская школа искусств | мест | 477 |  |  |  |
|  | - Художественная школа | мест | 312 |  |  |  |
|  | -Детско-юношеские спортивные школы | мест | 934 |  |  |  |
|  | -Дом детского творчества | мест | 500 |  |  |  |
|  | -Центр внешкольной работы | мест | 810 |  |  |  |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 3168,9 | 52,8 | 70,0 | 75% |
|  | - стадион, корт | га | 0,08 | 0,001 | 0,8 | 0,1% |
|  | - бассейн | кв.м. площади зеркала воды | 250 | 4,2 | 22,0 | 19% |
| 6 | Школа - интернат | мест | 107 | - | По заданию на проектирование | - |
| 7 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | 3 | - | По заданию на проектирование | - |
| 8 | Высшие учебные заведения | объект | 2 | - | По заданию на проектирование | - |
| 9 | Стационары всех типов | коек | 560 | 9 | 15 | 60% |
| 10 | Поликлиники | посещ в смену | 1571 | 26 | 25 | Более 100% |
| 11 | Отделение скорой медицинской помощи | автомобиль | 15 | 2 | 1 на 10 тыс.чел. | Более 100% |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 8 | - | По заданию на проектирование | - |
| 13 | Аптеки | объект | 6 | 1 | 1на 10 тыс.чел. | 100% |
| 14 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общей площади на ребенка до года | 20,0 | 0,02 | 0,3 | 7% |
| 16 | Магазины - продовольственные - непродовольственные | кв.м. торг площади | 26936,2 10548,6 16387,6 | 448,9 175,8 273,1 | 280,0 100,0 180,0 | Более 100% |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 1028 | 17 | 40 | 42% |
| 18 | Клубы, дома культуры | мест | 2018 | 34 | 80 | 42% |
| 19 | Кинотеатр (центр досуга и кино) | мест | 300 | 5 | 25 | 20% |
| 20 | Библиотека | тыс.книг | 145,7 | 2,4 | 4,5 | 53% |
| 21 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 109 | 2 | 9 | 22% |
| 22 | Отделение связи | объект | 8 | 1 | 1 на 10 тыс.чел | 100% |
| 23 | Отделение банка | операц. касса | 8 | 1 | 1на 10-30 тыс.чел. | 100% |
| 24 | ЖЭО | объект | 14 | 5 | 1 на 20 тыс. чел. | Более 100% |
| 25 | Бани | мест | 50 | 1 | 5 | 20% |
| 26 | Санаторий «Егоршинский» | мест | 50 | - | По заданию на проектирование | - |
| 27 | Санаторий «Талый ключ» | мест | 200 | - | По заданию на проектирование | - |
| 28 | Детский оздоровительный центр «Салют» | мест | 460 | - | По заданию на проектирование | - |
| 29 | Детский оздоровительный образовательный центр «Юность Урала» | мест | 90 | - | По заданию на проектирование | - |
| 30 | Оздоровительный лагерь «Зеленый луч» | мест | 200 |  | По заданию на проектирование | - |
| 31 | Пожарная часть | объект | 8 | - | 8 | 100% |
| 32 | Рыночный комплекс | кв.м. торг. площ. | 200,0 | 3,3 | 24,0 | 12% |
| 33 | Кладбища действующие | га | 99,0 | 1,65 | 0,24 | Более 100% |

1.5. Транспортная инфраструктура

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь округа с соседними районами и округами, осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт. По территории округа проходят две магистральные железнодорожные ветки в разных направлениях:

-«Екатеринбург–Реж–Артемовский–Ирбит–Туринск–Междуреченский». Поперечная железнодорожная связь проходит с запада на восток округа. Основные ж/д станции на данной ветке (в границах округа): Соснята, Красные орлы, Малая Трифоновка, Егоршино, ост.п. 124 км, Упор, ост.п. 137 км, Талый ключ;

-«Ивдель–Серов–Алапаевск–Артемовский–Богданович–Каменск-Уральский». Железная дорога пересекает территорию округа с севера на юг. Основные ж/д станции на данной ветке (в границах округа): Незевай, ост.п. 172 км, Лисава, Егоршино, ост.п. 184 км, Буланаш, ост.п. 198 км.

Автомобильный транспорт. Автодорожная сеть Артемовского городского округа представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения различных категорий. Наименование, категории, ширина полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог приняты на основании данных СОГУ «Управление автомобильных дорог» и представлены на «Схеме использования территории АГО».

Ширина придорожной полосы установлена в зависимости от технической категории автомобильных дорог (ФЗ № 257 от 08.11.2007):

- для автомобильных дорог III и IV категорий – 50,00м;

- для автомобильных дорог V категории – 25,00 м в каждую сторону от границы полосы отвода.

Ширина полосы отвода непостоянна – по данным СОГУ “Управление автомобильных дорог”  – от 9,00 до 35,00 м. На землях населенных пунктов придорожная полоса не устанавливается.

Автомобильные дороги общего пользования III категории:

- «Невьянск–Реж-Артемовский-Килачевское»–основная ранспортная связь с г. Реж и населенными пунктами Режевского района. Проходит с западной части округа на восток, южнее железнодорожной ветки «Екатеринбург – Артемовский – Ирбит». От автодороги «Обход с. Покровское» трасса идет по территории населенных пунктов: с. Покровское, д. Малое Трифоново, с. Большое Трифонов, д. Кислянка. Данная дорога пересекается с автодорогами IV категории «Большое Трифоново – Березники», «подъезд к ж/д станции Красные Орлы». С южной стороны границы г. Артемовский проходит автодорога через п. Буланаш (по территории поселка), п. Белый Яр, с. Писанец. По техническим параметрам через п. Сосновый Бор, п. Красногвардейский – автодорога меняет свою категорию на IV.

- «обход с Покровское» - транспортная связь в обход населенных пунктов: с. Покровское, с. Большое Трифоново, д. Малое Трифоново, п. Кислянка, с северной стороны железнодорожной линии.  В северо – восточном направлении от границы г. Артемовский автодорога переходит в автодорогу «г. Артемовский  - п. Зайково». На повороте данная дорога имеет съезд в направлении п. Заболотье  - «подъезд к п. Заболотье» V категории.

- «Артемовский - Зайково» – транспортная связь от г. Артемовский в направлении п. Зайково и г. Ирбит, проходит через населенные пункты: д. Лисава, д. Налимово, с. Шогринское, с. Лебедкино, с. Антоново. С данной автодороги осуществляются съезды на автомобильные дороги IV категории:

- «подъезд к д. Лебедкино»;

- «подъезд к с. Шогринское»;

- «подъезд к с. Сарафаново»;

- «подъезд к с. Антоново».

- « Артемовский – Арамашево» - автодорога, которая проходит в северо-западном направлении от г. Артемовский до г. Алапаевск. До д. Родники техническая категория автодороги – III, от д. Родники через д. Бучино, с. Мироново – IV. С данной автодороги осуществляются съезды на автомобильные дороги IV и V категорий:

- «подъезд к п. Незевай» - IV категория;

- «подъезд к д. Луговая» - IV категория;

- «подъезд к д. Лисава» - V категория.

- «Артемовский - Буланаш» (через Красный ключ)» – транспортная связь между г. Артемовский и п. Буланаш. Выходит с юго–восточной границы г. Артемовский по территории п. Буланаш с северной стороны.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования III категории – 114,20 км (по данным СОГУ “Управление автомобильных дорог” – 118,31 км).

Автомобильные дороги общего пользования IV категории

- «Артемовский - Мостовское» - транспортная связь, проходящая от северо–восточной стороны г. Артемовский до с. Мостовское, автодорога в направлении с. Шогринское и д. Налимово.

- «Артемовский - Шогринское» - продольная связь, обеспечивающая транспортную доступность населения: п. Буланаш, г. Артемовский, с. Мостовское, с. Шогринское. От данной дороги осуществляется подъезд к РПС, с. Мостовское, д. Налимово – IV категории.

- «Большое Трифоново - Березники».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования IV категории – 62,10 км (по данным СОГУ “Управление автомобильных дорог” – 76,44 км).

Автомобильные дороги общего пользования V категории:

- «подъезд к д. Лисава»;

- «подъезд к с. Мостовское»;

- «подъезд к п. Заболотье».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования V категории – 4,30 км (по данным СОГУ “Управление автомобильных дорог” – 6,41 км).

К главным недостаткам существующей сети автомобильных дорог Артемовского ГО относится прохождение транзита автомобильного и грузового транспорта по территориям населенных пунктов, отсутствие прямой транспортной связи «Реж–Артемовский–Ирбит» и недостаточное транспортное обслуживание с. Заболотье, д. Лисава и др.

1.6. Инженерная инфраструктура

На момент проектирования по территории городского округа проходят магистральные сети электроснабжения и  газоснабжения.

Теплоснабжение населенных пунктов городского округа осуществляется как с помощью локальных (городская и поселковые котельные), так и с помощью автономных источников тепла.

Централизованная канализация предусмотрена на территории города Артемовского и поселка Буланаш, частично на территориях населенных пунктов Сосновый Бор, Красногвардейский.

По территории округа проходит магистральный газопровод от ГРС города Реж до города Артемовский.

В целом жилищно-коммунальное хозяйство городского округа характеризуется высокой степенью износа оборудования и объектов инженерной инфраструктуры – 60-80%, неустойчивым положением, высокой затратностью, большими потерями воды, электроэнергии и других ресурсов.

На период разработки проекта территория Артемовского городского округа характеризуется следующими показателями обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием (данные МУ «Жилкомстрой», г. Артемовский):

- водоснабжением – на 64 %;

- центральным отоплением – на 70  %;

- канализацией – на  63  %;

- газом – на  58 %.

Существующие трассы магистральных сетей и объекты инженерной инфраструктуры представлены на чертеже «Схема использования территории».

1.6.1. Водоснабжение

На территории округа разведано 7 месторождений подземных вод. На момент проектирования для хозяйственно-питьевых целей используются два – Покровско-Липинское (утвержденные эксплуатационные запасы 11,23 тыс.м3/сут) и Западно-Буланашское (утвержденные эксплуатационные запасы 4 тыс.м3/сут).

Разведаны, но не используются Красногвардейское западное и Красногвардейское восточное месторождения.

Также в границах округа существуют два МПВ, которые используются другими городскими округами. Бобровское эксплуатируется Режевским ГО, Мельниковское – ГО Сухой Лог.

Централизованным водоснабжением оборудованы г.Артемовский, п.Буланаш, с.Большое Трифоново, с.Покровское (частично).

Часть населенных пунктов пользуется артезианскими скважинами, часть берет воду из шахтных колодцев и других нецентрализованных источников.

Водоснабжение города Артемовский

По данным, предоставленным ОАО «Водоканал» г. Артемовский, водоснабжение города осуществляется от 3 водозаборных узлов:

-  водозабор Покровско-Липинского месторождения подземных вод;

- Березовский водозаборный участок Западно-Буланашского месторождения подземных вод;

- Липовский водозаборный участок Западно-Буланашского месторождения подземных вод.

Основной узел – Покровско-Липинское месторождение. Площадка водозабора располагается за северо-восточной границей с.Покровское (северо-западнее ст. Красные Орлы). Фактическая производительность водозабора составляет 6312,7 м3/сут, максимальная – 11, 23 м3/сут.

Липовский водозаборный участок состоит из одиночных скважин №50412, №66501, №68771. Общая фактическая производительность – 607,6 м3/сут, максимальная – 1248м3/сут. Расположение водозабора – в 4 км к западу от границы г. Артемовский, у р.Большой Буланаш.

Березовский водозаборный участок располагается 1-2 км западнее юго-западной окраины г. Артемовский, состоит из одиночных скважин №2Г, №3Г, №4Г. Общая фактическая производительность – 607,6 м3/сут, максимальная – 1248 м3/сут.

Существующие источники водоснабжения с задачей обеспечения города водой питьевого качества справляются удовлетворительно.

Степень обеспеченности г. Артемовский централизованным водоснабжением составляет 100%.

Для всех эксплуатируемых водозаборов оформлены лицензии, выполнены проекты ЗСО, организована зона санитарной охраны I пояса. Вода по химическому и бактериологическому составу удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

В системе водоснабжения города работают насосные станции I, II, III подъема.

Кроме перечисленных, на территории города Артемовский существуют прочие источники подземного водоснабжения, которые можно рассматривать в качестве резервных – Бобровский водозаборный участок Западно-Буланашского МПВ, Егоршинский водозабор, одиночные артезианские скважины, размещенные в разных районах города. Фактически данные источники не используются, т.к. на момент проектирования не оформлены лицензии.

Промводозабор осуществляется из Егоршинского водохранилища на р.Бобровке и от технических скважин, расположенных на территориях предприятий.

Водоснабжение п. Буланаш

Хозяйственно-питьевое водоснабжение п. Буланаш базируется на Бобровском участке Буланашского месторождения подземных вод.

Бобровский участок состоит из трех кустов водозаборных скважин – Центрального, Усть-Бобровского и Северного.

В настоящее время эксплуатируются три скважины Центрального узла (№№ 24, 26, 27) и отдельно стоящая скважина № 28 Северного участка. Общий дебит скважин составляет около 6,5 тыс.м3/сут.

Водозаборные скважины Усть-Бобровского участка находятся в резерве и в настоящее время не используются.

Текущая нормативная потребность поселка в хоз-питьевой воде составляет 6,04 м3/сут. На момент проектирования дефицита питьевой воды поселок не испытывает.

Источником промводозабора является шахтный водоотлив, расположенный на территории поселка. Вода из отработанных угольных скважин используется в производственных целях.

На момент проектирования степень обеспеченности п.Буланаш централизованным водоснабжением составляет 100%.

Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 49 км. Сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Водоснабжение п. Красногвардейский и п. Сосновый Бор

Водоснабжение жилой территории поселка Красногвардейский на сегодняшний день осуществляется от 4 действующих артезианских скважин, принадлежащих Красногвардейскому ЖКХ и прочим организациям поселка. Скважины расположены в разных районах п. Красногвардейский.

Скважина ЛПХ (леспромхоза) в р-не ул.Пархоменко находится в резерве.

В систему водоснабжения на момент проектирования вводится дополнительная питьевая скважина № 32, расположенная за восточной границей поселка (в п.Боярка).

Действующая питьевая скважина п.Сосновый Бор располагается за северо-западной границей поселка.

Водоснабжение с. Покровское, с. Большое Трифоново и д. Малое Трифоново

Центральная часть с. Покровское и территория с. Большое Трифоново получают питьевую воду централизованно, от водовода, идущего с Покровско-Липинского водозабора в г.Артемовский.

Окраинные территории с. Покровского (ул.Красные Орлы, южная часть села, восточная окраина) снабжаются водой из одиночных артезианских скважин.

Жители д. Малое Трифоново пользуются колодцами.

Водоснабжение с.Мироново, с.Липино, п.Незевай

Водоснабжение села Мироново осуществляется от 2 артезианских скважин, расположенных за юго-восточной границей села.

Поселок Незевай и село Липино эксплуатируют по одной скважине.

Водоснабжение с. Шогринское

Территорию села обслуживает одна скважина питьевого водоснабжения (за северо-западной границей населенного пункта) и одна – технического (за юго-восточной границей).

Водоснабжение с. Мостовское

Осуществляется от питьевой скважины №4930, эксплуатируемой ЖКХ. В эксплуатацию вводится еще одна питьевая скважина, расположенная за южной границей села.

Водоснабжение с. Лебедкино

Осуществляется от двух скважин, одна из которых расположена на территории поселка и находится в ведении ЖКХ, другая – за западной границей поселка.

Питьевой водой из артезианских скважин также обеспечено население с. Писанец и п. Заболотье.

Данные по дебиту и фактическому водоотбору артезианских скважин перечисленных выше населенных пунктов не представлены.

Населенные пункты Бучино, Луговая, Родники, Сарафаново, Бичур, Брагино, Белый Яр, Антоново пользуются водой из нецентрализованных источников.

1.6.2. Канализация

Канализация г. Артемовский

Канализование города Артемовский осуществляется с помощью самотечно-напорных коллекторов с подачей стоков на очистные сооружения. В систему водоотведения города включены 5 КНС и очистные сооружения полной биологической очистки с аэротенками.

4 КНС расположены на территории города, пятая – на территории очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений – 15 тыс.м3/сут, фактическая – 11, 36 тыс.м3/сут.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Бобровка.

Промпредприятия на территории города имеют локальные очистные сооружения, после которых очищенные стоки поступают в городскую систему канализации.

Централизованной канализацией обеспечено 67% жилой застройки города.

Одноэтажная индивидуальная застройка использует выгреба, стоки из которых вывозятся спецтехникой.

Канализация п.Буланаш

В настоящее время магистральные канализационные коллекторы охватывают все части поселка.

Хозяйственно-бытовые стоки центральной и северной части поселка сетью самотечных коллекторов собираются в КНС «Механическая», откуда напорным коллектором передаются на КНС «Радищева» и далее поступают на очистные сооружения, расположенные в северной части поселка Буланаш проектная мощность – 4,77 тыс м3/сут, фактическая -  2,7 тыс. м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки западной части поселка передаются на очистные сооружения по самотечному коллектору.

Обеспеченность централизованной системой канализации:

- капитальная жилая застройка – 98%;

- объекты промышленного и с/х назначения – 100 %.

В индивидуальной жилой застройке, не оборудованной централизованной канализацией, используются выгребные ямы с вывозом нечистот на полигон ЖБО.

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции, т.к. работают с превышением нормативной мощности.

Промстоки завода «БМЗ» проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

Условно очищенные стоки поселка сбрасываются в р.Бобровку.

Канализация п. Красногвардейский

На территории поселка существует система централизованной канализации, заложенная крановым заводом. Канализацией обеспечена массовая застройка и здания общественного назначения. На момент проектирования в системе канализации поселка отсутствует основной элемент – очистные сооружения. Неочищенные хоз-бытовые стоки сбрасываются на рельеф. В 2008 году в соответствии с экологической программой городского округа ООО НДМ-Проект (г.Екатеринбург) выполнен проект очистных сооружений п.Красногвардейский на 1000 м3/сут.

Канализация п. Незевай

Ранее, когда на территории поселка функционировал кирпичный завод, за юго-восточной границей поселка существовали очистные сооружения, куда направлялись хоз-бытовые и производственные стоки предприятия. Планировалось подключить к централизованной системе канализации и жилищный сектор п. Незевай.

На момент проектирования кирпичный завод в поселке не работает, очистные сооружения разрушены, система канализации отсутствует. Здания жилого и общественного назначения пользуются выгребными ямами с вывозом жидких бытовых отходов спецавтотранспортом по заявкам.

Населенные пункты Покровское, Большое Трифоново, Малое Трифоново, Мостовское, Мироново, Шогриш, Лебедкино и прочие централизованной канализацией не обеспечены. Здания жилого и общественного назначения используют выгреба с последующим вывозом стоков из них спецтехникой.

1.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение  городского округа осуществляется централизованно от Свердловской энергосистемы.

По территории округа транзитом проходят линии электропередач мощностью 35, 110, 220 и 500 кВт (Рефтинская ГРЭС – Тюмень).

На момент проектирования на территории Артемовского ГО расположены  18 электроподстанций.

Электроснабжение города Артемовский

Электроснабжение объектов жилого и производственного сектора:

- ПС «ЕГРЭС» 110/10 кВ;

- ПС «Егоршино» 110/10 кВ;

- ПС «Паршинская» 110/10 кВ;

- ПС «Теплая» 110/10 кВ;

- ПС «Шогринская» 110/10 кВ;

- ПС «Бурсунка» 35/6 кВ.

На производственных площадках работают

- ПС «Артемовская» 35/10 кВ;

- ПС «АМЗ» 35/6 кВ.

Электроснабжение п. Буланаш

Жилые территории п.Буланаш обеспечивают электроэнергией ПС «Буланаш» 110/35/10 кВ и ПС «Бурсунка» 110/10 кВ. На территории Буланашского машзавода находится ПС «Буровая» 110/10 кВ, обеспечивающая электроэнергией производственную зону.

Электроснабжение с. Покровское

В с. Покровское существует 2 электроподстанции: ПС«Красные Орлы» 110/10 кВ и ПС «Бурлаки» 110/10 кВ, от которой снабжаются электричеством с.Б.Трифоново и д.М. Трифоново.

Электроподстанции «Незевай» 110/10 кВ, «Писанец» 110/10 кВ, «Красногвардейская» 110/35/6 кВ, «Лебедкино» 110/10 кВ, «Мироновская» 110/10 кВ, «Сарафаново» 110/10 кВ, «Сосновый Бор» 110/10 кВ размещены в одноименных населенных пунктах и обеспечивают электричеством их территории и близлежащие населенные пункты.

Электроснабжением обеспечено 100% объектов жилого, общественного и производственного сектора.

1.6.4. Газоснабжение

В настоящее время Артёмовский городской округ частично газифицирован сетевым природным газом.

Природным и сжиженным газом газифицировано 13877 квартир (домовладений), в том числе природным – 7455 квартир (домовладений).

Существующая газораспределительная сеть включает следующие населенные пункты: Буланаш, Артемовский, Большое Трифоново, Писанец.

Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 45,62 км.

Газоснабжение городского округа осуществляется от ГРС г. Реж. Протяженность газопровода "Реж - Артемовский" составляет 33,6  км, газопровода  "Артемовский - Буланаш"  -  11,6 км.

Охват населения п.Буланаш централизованным газоснабжением составляет 80%. Потребители, не охваченные централизованным газоснабжением, обеспечиваются сжиженным газом с ГНС города Новоуральска.

1.6.5. Теплоснабжение

Крупнейшим источником тепловой энергии, расположенным на территории округа, является Артемовская ТЭЦ, за счет которой обеспечивается теплом жилищно-коммунальный сектор и объекты соцкультбыта города Артемовский.

Территорию поселка Буланаш обеспечивает теплом Буланашская ТЭЦ.

Основным видом топлива для Артемовской ТЭЦ и Буланашской ТЭЦ является газ, для прочих котельных округа – уголь. Котельные химлесхоза и леспромхоза п. Красногвардейский работают на опиле.

Теплоснабжение прочих населенных пунктов округа осуществляется от локальных промышленных и отопительных котельных средней и небольшой мощности.

Дефицита тепловой энергии в округе не наблюдается, но необходимо проведение реконструкции существующих котельных с переводом на газ при условии газификации населенных пунктов округа с целью перехода на более экологичный вид топлива.

Перечень котельных с указанием мощности представлен в Приложении 1.6.

1.6.6. Связь

На момент проектирования по территории округа проходит транзитная ВОЛС «Реж-Артемовский-Красногвардейский-Ирбит».

От нее выполнены отводы в населенные пункты Покровское, Б.Трифоново, Мироново, Незевай, Мостовское, Буланаш, Писанец, Сосновый Бор, что позволяет обеспечить населенные пункты информационными услугами и широкополосным доступом в Интернет.

Повсеместно развита сотовая связь. На территории округа работают основные операторы сотовой связи, базирующиеся в области – «МТС», «Мотив», «Мегафон», «Билайн», «Уралсвязьинформ». Местонахождение базовых станций сотовой связи и трасс ВОЛС представлено на «Схеме инженерной инфраструктуры».

В настоящее время на территории городского округа АТС есть во всех основных населенных пунктах (ТОМС).

1.7. Технико-экономические основы развития городского округа

По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции городской округ является промышленно-аграрным.

1.7.1. Производственно-хозяйственный комплекс

Удельный вес промышленной продукции в общем объеме материального производства составляет 72,8%.

Отраслевая структура промышленности Артемовского городского округа представлена топливной промышленностью, электроэнергетикой, лесной и деревообрабатывающей промышленностью, машиностроением (занимает ведущие позиции, более 70 % в общей доле), производство стройматериалов, пищевая.

Самое большое градообразующее предприятие – ОАО «Егоршинский радиозавод». На нем действует пять направлений: спецтехника, промышленная электроника, средства радиосвязи, продукция для МПС, продукция для автомобилестроения.

ООО «Буланашский машиностроительный завод» расположен на территории поселка Буланаш. Основной деятельностью предприятия является оказание услуг промышленного характера – производство котельного и нефтегазового оборудования.

В связи ухудшением финансового состояния предприятий произошло резкое снижение объема продукции на таких предприятиях как ОАО «Красногвардейский крановый завод», ФГУП 137 КЖИ, ООО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром».

В 2003 году прекратили свою работу шахта «Егоршинская», Завод железобетонных изделий, в связи с чем в округе отсутствует угольная промышленность.

В связи с ликвидацией филиала «Хлебная база № 46» ОГУП «Агенство по развитию рынка продовольствия Свердловской области» в Артемовском ГО прекратила существование мукомольно-крупянная промышленность.

По перспективному плану социально-экономического развития АГО на период до 2015 года:

- увеличение объемов выпуска продукции ООО «БМЗ», ОАО «АМЗ «Вентпром», ООО «Полимерпак»;

- строительство цементного завода на 600 рабочих мест;

- строительство кирпичного завода в п. Незевай мощностью 100 тыс.шт. в сутки на 150 рабочих мест;

- строительство кирпичного завода в п. Липино.

1.7.2. Сельское хозяйство

В Артемовском городском округе размещены 4 крупных и средних сельскохозяйственных предприятия и 15 фермерских хозяйств.

Ведущим предприятием на территории АГО является ООО «Агрофирма «Артемовский» использующая имеющиеся производственные фонды, земельные и трудовые ресурсы.  Округ производит такую сельскохозяйственную продукцию как молоко, мясо, внедряется развитие овцеводства.

Жители городского округа активно занимаются личным подсобным хозяйством и огородничеством. За фермерским сектором закреплено порядка 2680 га. В структуре посевных площадей фермерского хозяйства преобладает выращивание зерновых культур, под которыми занято 1308 га.

Целенаправленное развитие сельского хозяйства в АГО позволяет повышать его эффективность, углублять специализацию, создавать предпосылки для увеличения производства продуктов питания.

По перспективному плану социально-экономического развития АГО на период до 2015 года намечены следующие мероприятия:

- введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот не менее 8000 га;

- возрождение птицефабрики в п. Сосновый Бор;

- содействие развитию ЛПХ.

В поселке Липино выделена территория под  строительство свинофермы на 600 голов.

1.7.3. Лесное хозяйство

На территории Артемовского городского округа расположено ГУ СО «Егоршинское лесничество».

Таблица 16

Структура Егоршинского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Артемовское | Артемовский | 44947 |
| 2. | Буланашское | Артемовский | 23733 |
| 3. | Красногвардейское | Артемовский | 39853 |
|  |  | Ирбитский | 9847 |
| 4. | Лебедкинское | Артемовский | 25596 |
|  |  | Ирбитский | 14314 |
| Итого по Артемовскому административному району: | 134129 |
| Итого по Ирбитскому административному району: | 24161 |
| Всего по лесничеству: | 158290 |

В границы Артемовского городского округа не входит часть территории Лебедкинского участкового лесничества, а именно Ирбитский участок (кварталы 1-52, 57-62, 69-77) - Государственный зоологический охотничий заказник «Ирбитский».

Распределение территории лесничества  и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям, а также  основания выделения защитных и  эксплуатационных  лесов приведены в таблице 17. Отнесение лесов к защитным и эксплуатационным,  разделение защитных лесов на  категории осуществлялось в соответствии с приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498.

#### Таблица 17

#### Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Участок | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначе-нию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего лесов: |  |  |  | 158290,0 |  |
| ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, всего: |  |  |  | 34550,0 | Лесной кодекс РФ ( от 4.12.06 г. №201-ФЗ) |
| Всего лесов: |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Леса ООПТ |  |  |  |  |  |
| 2. Леса, распо-ложенные в водоохранных зонах | Итого: |  |  | 5392,0 | Водный кодекс РФ (от 3 июня 2006г. № 74-ФЗ) |
|  | Артемовский | Артемовский | Части кварталов:1,3,4,13, 15,27,44-46,51,53-57,59,60, 62,73,85-87,95,98,104,105, 118,125,136 | 271,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Согра» | Части кварталов: 6,8,9,12,13,15-18 | 272,0 |  |
|  |  | ПСХК «Егоршинский» | Части кварталов: 3,18 | 10,0 |  |
|  |  | ПСХК «Мироновский» | Части кварталов: 1-3,6,15 | 233,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Нива» | Части кварталов: 7 | 27,0 |  |
|  |  | ПСХК «Лисава» | Части кварталов: 6 | 45,0 |  |
|  |  | ТОО «Покровское» | Части кварталов: 6,7,10,12, 14,15,17,26,31,33,36,38,41,42 | 204,0 |  |
|  |  | ПСХК «Артемовский» | Части кварталов: 5-10,12,13, 15,18,19,21-23 | 185,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Части кварталов: 13,27-38, 42-46,55-57,59,66,69,70,77, 79,80,83-88,93-106,112,115, 116,120,121,125,126,129,130,139,143,144,146,147 | 1371,0 |  |
|  | Красногвар-дейское | Красногвардейский | Части кварталов: 31-37,43, 45,55,69,70,72,85,86,95-100, 106,112-118,124,139,140, 154-157,169-173,181-183 | 1364,0 |  |
|  |  | Совхоз «Красногвардейс-кий» | Части кварталов: 21,29-34, 40,41 | 208,0 |  |
|  |  | п/х ОАО «Красногвар-дейский химлесхоз» | Части кварталов: 1 | 12,0 |  |
|  |  | Земли запаса урочище «Белый Яр» | Части кварталов: 1-5 | 172,0 |  |
|  |  | п/х Свердловской железной дороги | Части кварталов: 14 | 4,0 |  |
|  | Лебедкинское | Лебедкинский | Части кварталов: 4-11,14-17, 23,26-28,30,31,40,41,43-46, 57,58,66-68,90,103,105,106 | 641,0 |  |
|  |  | ПСХК «Лебедкинский» | Части кварталов: 2,5-7,12, 17-23,25-30,32,37,40,41 | 351,0 |  |
|  |  | Земли запаса фирма КРЭС | Части кварталов: 1 | 22,0 |  |
| 3. Леса, вы-полняющие функции защи-ты природных и иных объек-тов, всего: |  |  |  | 23285,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Защитные по-лосы лесов, расположен-ные вдоль ж/д путей общего пользования, автомобиль-ных дорог общего поль-зования, нахо-дящихся в собственности субъекта РФ | Итого: |  |  | 4716,0 | Постанов-ление ГКО от 29.08. 1943 г. № 4004; Распоря-жение СНК СССР от 14.07.1944 г. № 14587-р.; Распоря-жение СМ РСФСР от 18.07.1959 г. №4292-р |
|  | Артемовский | Артемовский | Кварталы:70-72,88 Части кварталов: 14,16, 25-27,32,33,42,48,53,59, 65-69,73,86,87,107,111 | 1018,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Согра» | Части кварталов: 13,15-19,21, 24 | 88,0 |  |
|  |  | ПСХК «Егоршинский» | Части кварталов: 2-5,7-12 | 553,0 |  |
|  |  | ПСХК «Мироновский» | Части кварталов:3-5,7,8,11, 14,15,18 | 146,0 |  |
|  |  | п/х АООТ «ЕРЗ» | Части кварталов:1 | 101,0 |  |
|  |  | ПСХК «Лисава» | Части кварталов: 1,6 | 86,0 |  |
|  |  | ТОО «Покровское» | Части кварталов: 3,6,7 | 124,0 |  |
|  |  | ПСХК «Артемовский» | Части кварталов: 3,4,11,14, 19,23 | 213,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Части кварталов: 13,14,17-23, 27-29,46,71,73,74,94,95 | 823,0 |  |
|  | Красногвар-дейское | Красногвардейский | Части кварталов: 11,12,28 | 212,0 |  |
|  |  | Совхоз «Красногвардейс-кий» | Части кварталов: 3,23,25-37, 41,46 | 1060,0 |  |
|  |  | Земли запаса урочище «Белый Яр» | Части кварталов: 2,3 | 24,0 |  |
|  | Лебедкинское | Лебедкинский |  |  |  |
|  |  | ПСХК «Лебедкинский» | Части кварталов: 17,23,27, 30,31,34,38,46,47 | 268,0 |  |
| Зеленые зоны | Итого: |  |  | 18569,0 | Распоряжение СМ РСФСР от 5.02.1960 г. №519-р; Решение Свердлов-ского об-ластного Совета депутатов трудящих-ся от 15.01.1965 г. №26; Постанов-ление СМ СССР от 29.121972 г. № 898; Постанов-ление СМ РСФСР от 31.05.1973 г. №296; Решение исполни-тельного комитета Свердлов-ского об-ластного Совета депутатов трудящих-ся от 20.09.1973 г. №705 |
|  | Артемовский | Артемовский | Кварталы:36-41,43,47,49, 50,52,74-84,89-92,96,103, 106,108-110,112,113,117, 119-124,128-130 Части кварталов: 42,44-46, 48,51,53,54,59,85-87,95,104, 105,107,111,118,125,136 | 7661,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Кварталы: 1-12,15,16,24-26, 39-41,47-52,58,60-65,72,75, 76,78,113 Части кварталов: 13,14,17-23, 27-38,42-46,56,57,59,70,71, 73,74,77,85-88,112,115,116, 120,121 | 8491,0 |  |
|  | Красногвар-дейское | Красногвардейский | Кварталы: 38,41,42,44,46-50 Части кварталов: 31-37,43, 45 | 2417,0 |  |
| 4. Ценные леса, всего |  |  |  | 5873,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Запретные полосы лесов вдоль водных объектов | Итого: |  |  | 3245,0 | Решение Свердлов-ского обл-исполкома №1789 от 6.08.1946 г.; Постанов-ление СМ РСФСР от 24.10.73 г. №554; Постанов-ление СМ РСФСР от 15.02.1979 г. №97; Приказ Рослесхо-за от 20.03.2008 г. № 84; |
|  | Артемовское | АОЗТ «Согра» | Части кварталов:8,9,11-13, 16-18 | 1089,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Кварталы: 131,134,140 Части кварталов:144 | 705,0 |  |
|  | Лебедкинское | ПСХК «Лебедкинский» | Части кварталов: 19-23, 25-32 | 1451,0 |  |
| Нерестоохран-ные полосы лесов | Итого: |  |  | 2628,0 |  |
|  | Артемовский | Артемовский | Кварталы:58 Части кварталов:55-57 | 515,0 |  |
|  |  | ПСХК «Мироновский» | Части кварталов: 3,6,15 | 243,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Нива» | Части кварталов: 7 | 69,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Части кварталов: 55,83,84, 106,125,126,129,130,139, 143,144 | 1065,0 |  |
|  | Красногвар-дейское | Совхоз «Красногвардейс-кий» | Части кварталов:30-34,41 | 223,0 |  |
|  |  | п/х ОАО «Красногвар-дейский химлесхоз» | Части кварталов: 1 | 97,0 |  |
|  |  | Земли запаса урочище «Белый Яр» | Части кварталов: 2-5 | 416,0 |  |
| ЭКСПЛУАТА-ЦИОННЫЕ ЛЕСА, всего: | Итого: |  |  | 123740,0 | Постанов-ление СНК СССР от 23.04.1943 г. № 430 |
|  | Артемовский | Артемовский | Кварталы:2,5-12,17-24, 28-31,34,35,61,63,64,93,94, 97,99-102,114-116,126,127, 131-135,137,138 Части кварталов:1,3,4, 13-16,25-27,32,33,60,62, 65-69,98 | 10248,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Согра» | Кварталы: 1-5,7,10,14,20,22 Части кварталов:6,9,11,12, 15,16,18,19,21,24 | 3165,0 |  |
|  |  | ПСХК «Егоршинский» | Кварталы: 13-17 Части кварталов: 2-5,7-12, 18 | 2599,0 |  |
|  |  | ПСХК «Мироновский» | Кварталы: 9,10,12,13,16,17,19 Части кварталов: 1-8,11,14, 15,18 | 2480,0 |  |
|  |  | АОЗТ «Нива» | Кварталы: 14,15,17,19 Части кварталов: 7 | 894,0 |  |
|  |  | п/х АООТ «ЕРЗ» | Части кварталов: 1 | 72,0 |  |
|  |  | ПСХК «Лисава» | Части кварталов: 1,6 | 251,0 |  |
|  |  | ТОО «Покровское» | Кварталы: 1,2,4,5,8,9,11,13,16,18-25, 27-30,32,34,35,37,39,40,43 Части кварталов: 3,6,7,10, 12,14,15,17,26,31,33,36,38, 41,42 | 8244,0 |  |
|  |  | ПСХК «Артемовский» | Кварталы: 1,2,16,17,20 Части кварталов: 3-15,18, 19,21-23 | 3841,0 |  |
|  | Буланашское | Буланашский | Кварталы: 53,54,67,68,81,82, 89-92,107-111,114,117-119, 122-124,127,128,132,133, 135-138,141,142,145,148-152 Части кварталов: 66,69,79,80, 93-105,146,147 | 11278,0 |  |
|  | Красногвар-дейское | Красногвардейский | Кварталы: 1-10,13-27,29,30, 39,40,51-54,56-68,71,73-84, 87-94,101-105,107-111, 119-123,125-138,141-153, 158-168,174-180,184-186 Части кварталов: 11,12,28, 55,69,70,72,85,86,95-100,106, 112-118,124,139-140,154-157, 169-173,181-183 | 32561,0 |  |
|  |  | Совхоз «Красногвардейс-кий» | Кварталы: 1,2,4-20,22,24,38, 39,42-45 Части кварталов:3,21,23, 25-30,33,35-37,40,41,46 | 7358,0 |  |
|  |  | п/х ОАО «Красногвар-дейский химлесхоз» | Кварталы: 2 | 159,0 |  |
|  |  | Земли запаса урочище «Белый Яр» | Части кварталов: 1-3 | 446,0 |  |
|  |  | П/х Свердловской железной дороги | Кварталы: 1-13 Части кварталов: 14 | 2967,0 |  |
|  | Лебедкинское | Лебедкинский | Кваталы: 1-3,12,13,18-22,24, 25,29,32-39,42,47-56,59-65, 69-89,91-102,104,107-118 Части кварталов: 4-11,14-17, 23,26-28,30,31,40,41,43-46, 57,58,66-68,90,103,105,106 | 23805,0 |  |
|  |  | ПСХК «Лебедкинский» | Кварталы: 1,3,4,8-11,13-16, 24,33,35,36,39,42-45,48-68 Части кварталов: 2,5-7,12, 17-20,25,26,29-32,34,37,38, 40,41,46,47 | 13257,0 |  |
|  |  | Земли запаса фирма КРЭС | Части кварталов: 1 | 115,0 |  |

В соответствии с действующими правительственными решениями и распоряжениями  леса Егоршинского  лесничества   отнесены к защитным и эксплуатационным лесам.

К защитным лесам отнесены:

- леса, расположенные в водоохранных зонах выделены в соответствии с Водным и Лесным кодексами РФ. Водоохранными  зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек и ручьев, озер, водохранилищ в целях предотвращения загрязнения, заиления, засорения и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, ручьев, рек, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления, указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологическихресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается  от их истока для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров -в размере 50 м

- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 м

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озера, расположенного внутри болота и озер и водохранилищ с акваторией менее 0,5 квадратного км (50 га), устанавливается в размере 50 м.

В случае, если в озеро впадает река, вдоль которой выделена водоохранная зона более 50м, вокруг озера выделяется водоохранная зона такой же ширины.

- леса, расположенные  вдоль железных дорог общего пользования, выделены Постановлением СМ СССР от 7.04.1946 г. № 781;

- леса, расположенные  вдоль   автодорог общего пользования  Екатеринбург-Артемовский-Ирбит и Артемовский-Реж, выделены   Постановлением СМ СССР от 7.04.1946 г. № 781.  Целевое назначение лесов, расположенных вдоль дорог, защита дорог  от снежных заносов, эрозийных процессов, снижение вредного влияния транспорта на окружающую среду. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на формирование разновозрастных, разнопородных насаждений с высокими защитными функциями, поддержание территории в хорошем санитарном состоянии.

- зеленые зоны вокруг г. Артемовский  и поселков  выделены Распоряжением СНК СССР от 15.04.1945 г. № 6183-р, Распоряжением СМ РСФСР № 519 от 5.02.1960 г., № 526-р  от 12.06.1967 г., Решением Свердловского облисполкома № 705 от 20.09.1973 г., Приказом Гослесхоза СССР от  24.09.1979 г. № 157. Леса зеленой зоны выполняют функции улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушной среды городов, используются для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

- запретные полосы лесов вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов  выделены Решением Свердловского облисполкома № 1789 от 6.08.1946 г., Постановлением СМ РСФСР от 24.10.73 г. № 554 и Постановлением СМ РСФСР от 15.02.1979 г. № 97  и предназначены для регулирования водного режима, перевода поверхностного стока в грунтовый, предупреждения эрозии. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на выращивание здоровых, устойчивых хвойно-лиственных, преимущественно разновозрастных насаждений с подбором  древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой.

Эксплуатационные леса на территории лесничества выделены Постановлением СНК СССР от 11.09.1945 г. № 13552-р. Целевое назначение лесов заключается в удовлетворении потребностей народного хозяйства в древесине в порядке выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных насаждений, а также при заготовке древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при уходе за лесом.

Существующее разделение защитных лесов на   категории лесов соответствует лесному законодательству, нормативам, сложившимся экономическим условиям, природоохранным   и экологическим целям ведения лесного хозяйства и в пересмотре не нуждается.

Виды разрешенного использования лесов и на территории Артемовского ГО приведены в Приложении 1.7.

Ограничения по видам целевого назначения лесов

Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 15 видов использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в случаях, предусмотренных Лесным кодексом и другими федеральными законами. Лесным кодексом для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям защитных лесов Егоршинского лесничества, приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения по использованию лесов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Защитные леса: |  |
|  | 1). Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается: - заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений; - применение химического ухода при проведении рубок ухода; - проведение сплошных санитарных рубок лесных насаждений; - заготовка живицы; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ; - заготовка бересты; - сбор подстилки; - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - заготовка березового сока; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выпас скота, организация летних лагерей, выращивание сельскохозяйственных культур при распашке земель; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
|  | 2). Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: а). Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ | Запрещается: - - проведение сплошных санитарных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов; - заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений; - - заготовка живицы; - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ; - заготовка бересты; - сбор подстилки; - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - заготовка березового сока; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. |
|  | б). Зеленые зоны, лесопарки | Запрещается: - - проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов; - заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений; - применение токсичных химических препаратов при рубках ухода за лесом; - заготовка живицы; - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ; - заготовка бересты; - сбор подстилки; - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - заготовка березового сока; - ведение охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - использование токсичных химических препаратов при осуществлении научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - использование токсичных препаратов при охране и защите лесов; - размещение объектов капитального строительства |
|  | 3). Ценные леса: | Запрещается: - заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений; - - проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; - заготовка живицы; - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ; - заготовка бересты; - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - заготовка березового сока; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. |
|  | а). Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  |
|  | б). Нерестоохранные полосы лесов |  |
| 2. | Эксплуатационные леса | Допускаются все виды использования лесов при условии обеспечения сохранения полезных функций лесов. |

Перечень лесных кварталов, находящихся в аренде на территории Артемовского городского округа представлены в Приложении 1.8.

1.8. Анализ состояния окружающей среды

По материалам Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году, Артемовский городской округ относится к территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками, то есть превышающими среднеобластные на 10 процентов и более.

Загрязнение воздушного бассейна

В результате деятельности промышленных предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, пылью неорганической, свинцом, фтористыми соединениями, оксидами кадмия, никеля и меди.

Основные источники загрязнения атмосферы городского округа Артемовский являются ОАО Артемовская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» и автотранспорт.

В 2008 году суммарный показатель качества воздуха г. Артемовский составил 1,069.

Рис. 1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников предприятий Артемовского городского округа

Таблица 19

Перечень промышленных предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства, расположенных на территории городского округа

| № п/п | Наименование предприятия, объекта коммунально-складского хозяйства, количество источников выбросов, основные загрязняющие вещества | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «РЖД» Локомотивное депо 28 источников выбросов Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая | 4 | 100 м |
| 2 | Филиал ОАО «ТГК-9» Артемовская ТЭЦ 24 источника выброса Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, метан, пыль неорганическая, зола углей | 3 | Котельная -500 м, Золоотвал -300 м |
| 3 | ОАО «АМЗ «Вентпром» 56 источников выбросов Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, зола углей, пыль неорганическая, ксилол, толуол | 3 | 100 м |
| 4 | ОАО «Буланашский машиностроительный завод» 20 источников выбросов Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, трихлорэтилен. | 3 | 150 м |
| 5 | МУП «Сосновоборское ЖКХ» 9 источников выбросов. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа, зола углей | 3 | Котельная - 50 м, гараж - 100 м. |
| 6 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» 29 источников выбросов. Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, древесная пыль, сажа, ксилол, толуол, зола углей, уайт-спирит | 3 | 100 м |
| 7 | ООО «Буланашский коммунальный комплекс» 23 источника выброса. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа, пыль неорганическая | 3 | Очистные сооружения-400 м, станция водоподго-товки - 150 м. |
| 8 | Филиал ЗАО «Регионгазинвест» п. Буланаш 19 источников выбросов. Азота диоксид, углерода оксид | 3 | 300 м |
| 9 | МУП «Мироновское ЖКХ» 9 источников выбросов. Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая | 3 | Котельная - 50 м, гараж - 100 м. |
| 10 | МУП «Покровское ЖКХ» 11 источников выбросов. Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая | 3 | Котельная -50 м |
| 11 | МУП «Мостовское ЖКХ» 6 источников выбросов. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая | 3 | Котельная -50 м, гараж - 100 м. |
| 12 | ЗАО «Дорстрой» 17 источников выбросов. Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пьшь неорганическая | 3 | 500 |

Таблица 20

Перечень сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории городского округа (на 2008 год)

| Наименование объекта, количество источников выбросов, основные загрязняющие вещества | Нормативный размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- |
| ООО «Агрофирма «Артемовский» 215 источников выбросов. Азота диоксид, серы диоксид, аммиак, формальдегид, пыль комбикормовая, пыль зерновая, пыль древесная | Птицефабрика - 500 м, ферма - 300 м, зерносклады, зерносушилки - 100 м, пилорама - 100 м. |

По данным МУ «Управления экологии и природопользования» Артемовского городского округа, приземные концентрации загрязняющих веществ локализуются на границах санитарно-защитных зон предприятий и не превышают предельно допустимых.

## Загрязнение водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов Артемовского городского округа являются очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации и сбросы промышленных предприятий. Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы Артемовского городского округа – 10308,8 тыс. м3/год (на 2008 год).

Характеристика очистных сооружений (по данным 2ТП-водхоз за 2008 год):

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Артемовский (ОАО «Водоканал»): проектная мощность 15 тыс. куб. м. в сут. (5475 тыс. куб. м в год).

В сбрасываемых за год водах содержится: БПКполн - 46,9 тонн, нефтепродукты - 2,9 тонн, взвешенные вещества - 44,3 тонн, сухой остаток -1985,2 тонн, азот аммонийный - 9,5 тонн, нитрит ионы - 181,9 тонн, нитрат ионы - 5,8 тонн, хлориды - 0,15 тонн, железо - 1,35 тонн, фосфаты - 7,34 тонн, СПАВ - 0,23 тонн, сульфаты - 0,22 тонн, медь - 0,02 тонн, цинк - 0,03 тонн.

2.	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации пос. Буланаш (ООО «Буланашский коммунальный комплекс»): проектная мощность 4,77 тыс. куб. м. в сут., фактическая мощность 2,66 тыс. куб м в сут.);

В сбрасываемых за год водах содержится: БПКполн - 8,4 тонн, нефтепродукты - 0,035 тонн, взвешенные вещества - 6,29 тонн, сухой остаток - 387,6 тонн, азот аммонийный - 5,06 тонн, нитрит ионы - 7,2 тонн, нитрат ионы - 0,48 тонн, хлори¬ды - 0.026 тонн, железо - 0.46 тонн, фосфаты - 0,48 тонн, СПАВ - 0,27 тонн, сульфаты - 0,073 тонн (данные за 2008 год).

Очистные сооружения работают ненормативно, в результате чего осуществляется сброс недостаточно очищенных сточных вод.

Рис 2. Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в МО Артемовский городской округ

Важным фактором является отсутствие ливневой канализации в крупных населённых пунктах: г. Артёмовский и пос. Буланаш. Водные объекты сильно загрязняются стоками с улиц.

Подземные воды городского округа, несмотря на развитие в зоне активного водообмена, обладают значительной защищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего в Свердловской области водосборные площади большинства речных систем. По данным Государственного учета подземных вод и мониторинга подземной гидросферы установлено, что на многочисленных природно-техногенных объектах качество подземных вод в системах централизованного водоснабжения Артемовского городского округа является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов.

На территории Артемовского городского округа в воде регистрируются высокие уровни природного содержания кальция и повышенная жесткость. Также для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода.

Таблица 21

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями Артемовского городского округа в 2007 г.

| Наименование предприятия | Общее водоотведение, млн м3 | в том числе загрязненных сточных вод, млн м3 | Масса сброса загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Буланашский коммунальный комплекс» | 0,865 | 0,865 | 29,7 |
| ОАО «Егоршинский радиозавод» | 4,155 | 4,155 | 2 994,2 |
| ООО «Эксплуатация шахтного водоотлива» | 4,618 | 4,618 | 1 759,1 |

Рис 3. Общее водоотведение предприятий АГО, млн м3

## Загрязнение почв

По результатам исследований, степень химического загрязнения почвы в жилой зоне оценивается как чистая, неудовлетворительных исследований почвы на жилой территории не регистрировалось. В 2007 г. регистрировались превышения ПДК по солям тяжёлых металлов в почве территории промышленных предприятий.

Таблица 22

Приоритетные загрязнители почвы и численность населения, подвергающегося воздействию этих показателей

| Вещества | Численность населения |
| --- | --- |
|  | от 1 до 2 кларков | от 2 до 5 кларков | более 5 кларков |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Мышьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ртуть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цинк | 725 | 345 | 205 | 305 | 0 | 50 |
| Медь | 105 | 0 | 305 | 250 | 0 | 0 |
| Свинец | 1065 | 645 | 105 | 0 | 0 | 145 |
| Кадмий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Радиационное загрязнение

По материалам Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории АГО составила 12 мкР/час, что на уровне среднего значения по области.

## Санитарная очистка

Ежегодно на предприятиях АГО образуется порядка 13000 тонн промышленных отходов, утилизируется около 65%, в основном это вторичная переработка, термическая утилизация и вывоз на полигоны ТБО.

Таблица 23

Анализ обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе

| Численность населения на 01.01.2008 г. тыс. жит. | Образовано отходов, тыс. т | Размещено отходов, тыс. т |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 60,9 | 31,5 | 25,9 | 21,1 | 7,3 |

Таблица 24

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого сектора по Артемовскому городскому округу за 2007 г.

| Кол-во отчитавшихся предприятий | Образование, т | Размещение, т | Образование комун. отходов на 1 жителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 2 535,4 | 2 535,4 | 0,04 |

Таблица 25

Сводная характеристика свалок коммунальных отходов, зарегистрированных в природоохранных органах, на территории Артемовского городского округа на конец 2007 г.

| Количество объектов размещения | Общая площадь, га | Наличие сан.-эпид. заключения | Наличие землеотвод. документов | Наличие проекта | Наличие лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 23,03 | 2 | 10 | 1 | 1 |

Таблица 26

Перечень свалок ТБО, скотомогильников, навозохранилищ, полей фильтрации и компостирования, расположенных на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | пос. Буланаш | 3,73 | 1000 | 500,0 тыс. куб. м (115,0 тыс. тонн) |
| 2 | Свалка ТБО | г. Артемовский | 5,0 | 800 | 314,030 тыс. тонн |
| 3 | Свалка ТБО | пос. Незевай | 1,6 | 1000 | 10,380 тыс. м. куб. (2,306 тыс. тонн) |
| 4 | Свалка ТБО | с. Мостовское | 1,0 | 1000 | 10,752 тыс. м. куб. (2,366 тыс. тонн) |
| 5 | Свалка ТБО | с. Лебедкино | 1,2 | 1000 | 15,055 тыс. м. куб. |
| 6 | Свалка ТБО | с. Шогринское | 2,0 | 1000 | 2,793 тыс. м. куб. (0,558 тыс. тонн) |
| 7 | Свалка ТБО | пос. Красногвардейский | 1,0 | 1000 | 0,126 тыс.м. куб. (0,029 тыс. тонн) |
| 8 | Свалка ТБО | с. Покровское | 0,75 | 1000 | 52,537 тыс. м куб. (12,075 тыс. тонн) |
| 9 | Свалка ТБО | пос. Сосновый Бор | 3,0 | 1000 | 80,418 тыс. м куб. (12,105 тыс. тонн) |
| 10 | Пометохранилище | с. Покровское | 0,24 | 1000 | - |
| 11 | Пометохранилище | с. Писанец | 0,9 | 1000 | - |
| 12 | Навозохранилище | с. Покровское | 0,6 | 50 | - |
| 13 | Скотомогильники | пос. Красногвардейский | 0,0025 |  | - |
|  |  |  | 0,015 |  | - |
|  |  | пос. Сосновый Бор | 0,06 |  | - |
|  |  | с. Покровское | 0,06 |  | - |
|  |  | с. Шогринское | 0,06 |  | - |
|  |  | с. Лебедкино | 0,06 |  |  |
|  |  | с. Мироново | 0,06 |  | - |
|  |  | с. Мостовское | 0,06 |  | - |

Таблица 27

Перечень свалок промотходов, золоотвалов, шлакоотвалов, шламохранилищ, расположенных на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, га | Класс опасности принимаемых отходов | Размер санитарно-защитной зоны | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золошлакоотвал | г. Артемовский | 30,0 | 4,5 | 300 | нет данных |

Таблица  28

Комплексные показатели качества атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды на территории Артемовского ГО (на 2008 год)

| Численность населения, тыс. чел. | Атмосферный воздух (суммарный показатель качества воздуха) | Почва в селитебной зоне (суммарный показатель загрязнения) | Питьевая вода (суммарный показатель загрязнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,9 | 0,82 | 13,6 | 1 |

### Наиболее острые проблемы Артёмовского городского округа, обусловленные экологическим состоянием:

- несоответствие существующих свалок ТБО в сельских населенных пунктах требованиям природоохранного и санитарного законодательства;

- отсутствие канализационных очистных сооружений в сельских населенных пунктах.

1.9. Комплексная оценка территории

Оценка территории АГО выполнена по комплексу планировочных и природных условий с целью выявления возможностей освоения территории округа для различных видов хозяйственной деятельности:

-  капитального строительства;

-  сельского хозяйства;

-  отдыха.

Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень урбанизированности территории, ее транспортное обслуживание, условия охраны природы.

Оценка по планировочным условиям

Современная дорожная сеть обеспечивает потребности народного хозяйства и население округа.

Транспортная инфраструктура в целом обеспечивает территорию городского округа, однако исходя из оценки территории по наличию существующих транспортных сетей и узлов во взаимосвязи с другими муниципальными образованиями, выявлена необходимость увеличения связности в широтном и меридиональном направлениях, а также в юго-восточном направлении.

Оценка по природным условиям и ресурсам

Исходя из пофакторного анализа природных условий и ресурсов, можно выделить несколько природных зон, характеризующихся сходными физико-географическими условиями.

При выделении территорий, имеющих благоприятные условия для строительства, ведущей принята группа геолого-геоморфологических факторов: вид, мощности, характер залегания пород, механический состав, несущая способность грунтов, гидрологические особенности, густота и глубина расчлененности территории, уклоны и характер протекания современных геологических процессов.

Для сельского и лесного хозяйства главной будет группа климато-гидрологических, почвенно-биологических и геоморфологических факторов: характер перераспределения тепла, влаги, продолжительность вегетационного периода.

При оценке территории округа  для целей рекреации основной можно назвать группу ландшафтных, растительных и санитарно-гигиенических факторов.

Территория городского округа  согласно результатам оценки по природным условиям была разделена на 3 природно-территориальных комплекса.

I зона – бассейн реки Ирбит и ее притока реки Бобровки -  занимает значительную часть городского округа, к югу от широтной железной дороги. Территория природного комплекса сильно расчленена и залесена, много заболоченных участков с распространением торфа.

Почвы светло-серые лесные, темно-серые лесные, дерново-подзолистые и болотно-торфяные низинные на средних и глубоких торфах с бонитетом соответственно 37-79, 50-65 и 44-89 баллов.

Восточная часть комплекса покрыта смешанными лесами с преобладанием березы, ольхи, осины с примесью ели и сосны.

Хвойные леса (сосна, ель, пихта), наиболее благоприятные для организации отдыха, занимают среднюю часть комплекса, в основном, вдоль р. Ирбит, р. Бобровки и в юго-западной части в районе озера Белого.

Распаханность зоны незначительна, пашни расположены, в основном, в средней части вдоль железной дороги, возле с. Писанец, с. Б. Трифоново и с. Покровское. Значительная часть зоны занята эксплуатационными лесами на востоке и на юге, а в центре возле г. Артемовского и п. Буланаш – защитные леса – леса зеленой зоны.

Эта зона городского округа наиболее живописна – чередование лесных массивов различной конфигурации с открытыми пространствами, долины рек Ирбит и Бобровки с местами пологими, местами крутыми берегами, открывающие широкие панорамы обзора, наиболее благоприятна для рекреации.

Территория благоприятна для строительства лишь в средней части зоны, вдоль железнодорожной магистрали возле г. Артемовского, с. Писанец, с. Покровское.

Неблагоприятными и ограниченно благоприятными для строительства в этой зоне являются участки с высоким стоянием грунтовых вод, заболоченные и закарстованные территории.

Для развития сельского хозяйства – ограниченно благоприятна и неблагоприятна – почвы с невысоким бонитетом, большая залесенность и расчлененность территории. Средняя  часть зоны вдоль железнодорожной магистрали наиболее урбанизированная территория городского округа – это тоже затрудняет использование этих территорий в сельском хозяйстве.

II зона – бассейн р. Реж, охватывает всю северо-западную часть городского округа. Рельеф спокойный, слабо расчлененный, почвы серые лесные, черноземно-оподзоленные с бонитетом 51-82 и 62-100 баллов – самый высокий бонитет в ГО. Эта зона наиболее освоена в сельскохозяйственном отношении. Распаханные земли расположены к северо-западу от города Артемовский, вдоль железнодорожных магистралей и р. Реж.

Леса встречаются отдельными массивами, хвойные породы представлены сосной, лиственницей; мелколиственные – березой и осиной.

По инженерно-геологическим условиям территория вполне благоприятна и для строительства, за исключением долины р. Реж и закарстованных участков.

Для организации отдыха наиболее благоприятны сосновые леса в долине реки Реж.

III – долина р. Бобровки и ее притоков охватывает северо-восточную часть городского округа.

Почвы серые лесные и болотно-торфяные с бонитетом 51-82 и 57-79 баллов, распаханность земли незначительна.

Большая часть территории зоны находиться под эксплуатационными лесами, гослесфонд II группа, в основном, мелколиственные – береза, осина, реже встречается ель, сосна. Некоторые залесенные участки с достаточно высоким бонитетом почв вполне могут быть использованы в сельскохозяйственном производстве в качестве кормовых угодий, лугов и пастбищ.

Значительная часть территории закарстована и переувлажнена, что является основным ограничением для строительства.

Территория природного комплекса относительно неплохо обеспечена поверхностными водными ресурсами.

Наличие речек и ручьев, живописный рельеф, значительная залесенность и низкая плотность населения делает привлекательной эту часть округа для туристических форм отдыха.

Выводы:

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям и по водообеспеченности.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1,5 кг/см2, с уклоном от 0,5 до 10%, с залеганием грунтовых вод более 3-5 м для гражданского и промышленного строительства.

Такие территории расположены в средней части ГО на север от г. Артемовский (II ландшафтная зона), вдоль железной дороги «Артемовский-Алапаевск»; в южной части г. Артемовский (I зона) и п. Буланаш и возле с. Писанец, а также в северной части района (II зона) к югу от с. Лебедкино.

К ограниченно-благоприятным отнесена территория с плоским рельефом (уклоны 0,5%) и уровнем грунтовых вод 2-5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками.

Такие территории расположены в северной части ГО – район р. Реж (II зона), восточнее г. Артемовский, севернее и восточнее п. Красногвардейского.

При освоении этих территорий необходим ряд мер по инженерной подготовке территории (понижение уровня грунтовых вод и др.).

К неблагоприятным территориям для строительства отнесены крупные болотные массивы, пойменные террасы, затапливаемые паводковыми водами, 1% обеспеченности; заторфованные, закарстованные территории, наибольшее распространение которых встречается в северной (III зоне) и восточной части ГО.

Не подлежат застройке площади залегания полезных ископаемых – восточная часть территории п. Буланаш; к западу от г. Артемовский – южнее с. Б. Трифоново; к северо-западу от п. Красногвардейский – севернее п. Сосновый Бор.

Оценка земель по степени благоприятности для сельскохозяйственного использования проведена на основании почвенной карты М 1:300000. В качестве критерия принята степень их естественного и эффективного плодородия (бонитет), оцениваемого по 100 бальной шкале.

Почвенный покров ГО представлен сочетанием дерново-подзолистых, луговых, серых лесных и болотных почв, небольшую площадь занимают подзолистые, еще меньшую – лугово-черноземные. Почвы болотного типа занимают значительную площадь на плоских междуречьях, низинах, долинах рек.

В результате оценке выявлены три основные группы:

Благоприятные для сельскохозяйственного использования плодородные почвы с числом баллов более 70, используемые под все сельскохозяйственные культуры при применении обычной агротехники.

Лучшие земли с бонитетом 62-100 баллов занимают северо-западную часть ГО (II зона).

Ограниченно-благоприятные земли с бонитетом 37-79 баллов, требующие внесения повышенных доз удобрений, известкования и других мероприятий, расположены в северной части ГО.

Неблагоприятные земли с бонитетом менее 30 баллов – сильно подзолистые, бесструктурные, супесчаные, а также болотные наибольшее распространение имеют в южной и восточной части ГО.

В целом Артемовский городской округ располагает  незначительными ресурсами плодородных земель, расположенных в северо-западной части. Использование плодородных земель для несельскохозяйственных нужд, как правило, не допускается.

Для сельского хозяйства территория городского округа ограниченно благоприятна. Основными направлениями для развития сельского хозяйства следует считать мясомолочное производство, птицеводство и овощеводство.

Ландшафтно-рекреационная оценка территории

На территории ГО можно выделить группы ландшафтов с различными рекреационными условиями.

1. Ландшафты со всхолмленным, а также пологоволнистым рельефом, хорошие лесные массивы широколиственных и хвойных пород чередуются с открытыми пространствами, крупными водоемами глубиной до 2-3 м, с песчаными пологими берегами, пляжами и открытыми задернованными площадками, удобными подходами к воде – пригодные для организации всех видов отдыха.

Сюда относятся участки вокруг Красногвардейского пруда, озера Белого, возле рек Ирбит, частично у р. Реж.

2. Ландшафты с плоским равнинным рельефом – северо-восточная часть Артемовского городского округа, сильно залесенные, плохо дренируемые, заболоченные, из крупных водоемов.

Возможна организация любительских видов отдыха, связанные со сбором ягод болотных видов.

3. Ландшафты почти безлесные, сильно освоенные. Организация отдыха возможна, но нецелесообразна. Это центральная часть ГО. По рекам Ирбит, Бобровка возможна организация отдыха, связанного с любительским рыболовством.

Во всех группах ландшафтов исключаемыми из рекреационного использования территориями являются пашни, санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Наилучшей рекреационной территорией с относительно благоприятными микроклиматическими условиями, живописным рельефом, разнообразием лесных насаждений являются территории, расположенные вблизи Красногвардейского пруда и по правому берегу реки Ирбит.

Другой крупной зоной отдыха выбрана территория по правому берегу р. Реж в ее среднем течении, с пологими берегами и песчаными прибрежными отмелями, глубиной 0,6-1,2 м, пригодная для организации отдыха детей.

Третьей зоной отдыха выбрана территория в районе озера Белого, с массивами светлых лесов с преобладанием сосны, березы, где возможна организация кратковременного отдыха, связанного со сбором ягод и грибов, охоты и рыбалки.

Четвертой зоной отдыха выбраны лесопарки возле г. Артемовский и п. Буланаш, возле искусственных прудов по реке Бобровке и у р. Бл. Буланаш для кратковременного отдыха населения.

Оценка по санитарно-гигиеническим условия

Санитарно-гигиенические условия Артемовского городского округа  (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качество воды) благоприятны для жилищного, рекреационного, сельскохозяйственного, производственного строительства, а также размещения промышленных предприятий, не превышающих IV класса вредности.

В периферийных районах промзон возможно размещение предприятий местной и пищевой промышленности (III класса вредности).

Неблагоприятными для размещения гражданского и рекреационного строительства по санитарно-гигиеническим условиям являются участки, попадающие в зоны вредности промпредприятий, территории горных отводов и разрабатываемых полезных ископаемых, отдельных животноводческих комплексов, транспортных магистралей, коммунальных сооружений и предприятий, взрывоопасные и технические коридоры инженерных коммуникаций.

Территории, расположенные вблизи памятников природы являются благоприятными для организации массового отдыха и туризма и одновременно требуют специального режима эксплуатации и застройки.

На основании комплексной оценки территории по природным и планировочным факторам разработана схема «Схема ограничений: планировочные и инженерно-строительные ограничения». Все негативные факторы  учтены при разработке проектных предложений по функциональному зонированию и планировочной организации территории Артемовского городского округа.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

2.1. Принципы функционально-планировочной организации территории Артемовского городского округа

При разработке предложений по территориальной организации Артемовского городского округа учтены основные положения Схемы территориального планирования Свердловской области, по зонированию и значимости городского округа в масштабе области.

Основные решения схемы:

- Артемовский городской округ отнесен к третьему поясу Екатеринбургской агломерации, к центральному функционально-планировочному району, к Артемовско-Режевской промышленной зоне.

- Артемовско-Режевская зона формируется на пересечении второстепенных планировочных осей: восточном дублере меридионального коммуникационного коридора и железнодорожного и автомобильных направлений Екатеринбург-Тавда. Развитие зоны ограниченно водными ресурсами. Развитие ее предполагается с решением экологических, энергетических проблем, использовании простаивающих мощностей, организации производств на базе местных сырьевых ресурсов и по переработке промышленных отходов, размещением здесь промышленных предприятий, выносимых из Екатеринбурга.

По совокупности природных факторов территория городского округа в целом ограниченно пригодна для всех основных видов использования.

Городской округ имеет территориальные возможности для развития строительства, интенсификации сельского хозяйства, лесного хозяйства и создания рекреационных комплексов.

В качестве основных принципов функционально-планировочного развития городского округа и входящих в него населенных пунктов в настоящем проекте генерального плана  определены:

- принцип территориальной достаточности - обеспечение развития населенных пунктов в пределах имеющейся территории городского округа на основании использования её ресурсных возможностей для обеспечения всех видов строительства, частичного сохранения сельскохозяйственного потенциала, использования рекреационных возможностей и обеспечения экологически благополучного состояния природной среды;

- принцип социальной адаптации – применение различных типов жилой застройки по этажности и уровню комфорта: малоэтажной комфортной застройки; средне и многоэтажной застройки;

- принцип эколого-градостроительной структуризации –  создание условий для охраны, воспроизводства и самоорганизации среды, обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических, функциональных и эстетических условий для жизнедеятельности людей.

2.2. Развитие расселения

Организация систем расселения сопровождается формированием центров, в которых сосредоточены предприятия производственной структуры, инженерной инфраструктуры, а также социальные объекты.

Уровень зрелости большинства населенных пунктов позволяет оценить территорию городского округа как достаточно освоенную для комфортного постоянного проживания.

Для современного расселения в городском округе характерны следующие особенности:

- гармоничное сосуществование природно-ландшафтной системы традиционного природопользования с новой системой, имеющей территориально-производственный характер;

- медленный рост поселений на необжитых территориях;

- достаточно близкое расположение мест приложения труда.

Предполагаемая структура расселения городского округа основывается на

- предложениях Схемы территориального планирования Свердловской области;

- социально-экономическом прогнозе развития и размещения производительных сил;

- учете демографического потенциала Артемовского ГО;

- рациональной структуре культурно-бытового обслуживания;

- учете исторически сложившейся структуры расселения.

Планировочный каркас системы расселения.

В настоящее время планировочный каркас системы расселения почти полностью сложился. Но для полного формирования планировочного каркаса, в первую очередь областного, на территории городского округа в перспективе активно будут развиваться следующие планировочные оси регионального значения, объединяющие центры соседних городских округов: меридиональная ось – это направление «Богданович – Сухой Лог – Артемовский – Алапаевск – Сосьва», широтная ось – это направление «Екатеринбург – Артемовский – Ирбит».

Главный планировочный центр – это город Артемовский. Вокруг города формируется местная система расселения, которая охватывает такие населенные пункты как Буланаш, Мостовское, Лисава, малое и Большое Трифаново, расположенных на радиальных транспортных направлениях, идущих от города Артемовский.

Вторым планировочным центром является п. Красногвардейский, который находится в восточной части городского округа. Поселок является центром местной системы расселения, включающей группу сельских населенных пунктов. Населенные пункты связаны между собой автодорогой местного значения.

Планировочными центрами являются также такие населенные пункты как Мироново, Лебедкино и Покровское, формирующие вокруг себя локальные системы расселения.

Главные и второстепенные планировочные оси играют роль основных внешних связей городского округа с областным центром и другими городскими округами, а также частично осуществляют местные связи.

Главные планировочные оси городского округа:

широтные оси - железная дорога «Екатеринбург–Ирбит–Туринск», направления восток-запад, а также автодорога «Реж–Артемовский–Ирбит», направления запад-северо-восток, выполняющие роль внешних связей округа с областным центром и другими муниципальными образованиями. Проектом предлагается усиление роли широтного коммуникационного коридора за счет продолжения строительства автодороги «Реж-Артемовский-Ирбит»направления восток-запад, параллельно железной дороге;

широтная ось – река Бобровка в южной части округа и река Ирбит, вдоль которых исторически формировалось расселение;

меридиональная ось – железная дорога «Алапаевск–Богданович», направления север-юг, и выполняющая роль внешней связи округа. Проектом предлагается усиление роли меридионального коммуникационного коридора за счет строительства автодороги «Богданович-Сухой Лог-Артемовский-Алапаевск-Сосьва».

Второстепенные планировочные оси – автодороги регионального и местного значения, а также река Бобровка в северной части городского округа.

Проектом предлагается формирование  вокруг главного планировочного центра (город Артемовский) кольца, которое свяжет между собой центры локальных систем расселения (с. Покровское и п. Буланаш: с. Шогринское, с. Мироново), а также  п. Березняки, с. Писанец, с. Сарафаново, д. Родники, с. Липино, д. Луговая.

В настоящее время сеть поселений имеет очаговый характер размещения. В перспективе речь может идти только о насыщении функциями и качественном преобразованием сложившейся структуры населенных пунктов. Эти изменения зависят от местоположения поселения на территории и роли в функционально-планировочном каркасе, а также от отраслевой специализации, на основе которой формируется градообразующая база населенных пунктов.

Типология населенных мест

Планировочный каркас позволяет более равномерно распределять социально-экономический потенциал округа и ранжировать населенные пункты в соответствии с разработанной для округа типологией.

Типология населенных пунктов включает характеристику каждого по следующим показателям:

- роль в системе расселения;

- потенциал развития;

- степень концентрации основных функций;

- людность.

Узлы планировочного каркаса – это основные точки роста крупных городских поселений системы. В зависимости от количества, вида и уровня значимости коммуникаций, образующих узел, определяется тип населенного пункта – опорный или базовый.

Опорный населенный пункт – центр, обладающий высоким уровнем социально-экономического потенциала и региональным уровнем производственных, трудовых и управленческих связей, имеющий зону влияния до 100 км.

Таким центром для Артемовского ГО является город Екатеринбург.

Базовый населенный пункт – центр управления районного уровня, организации жизнедеятельности населения, где наибольшее значение приобретают инфраструктурные отрасли. Управленческие, как и инфраструктурные, связи имеют зону влияния 30-40 км.

Таким базовым центром является город Артемовский. Укрепление в нем управленческих функций, развитие инновационных и инфраструктурных функций международного, федерального и регионального значения позволит в перспективе определить его как опорный центр.

Организационно-хозяйственный центр – населенный пункт возникает на планировочных осях и является сосредоточением функций местного значения. Он имеет местную организующую роль и вместе с поселениями, входящими в сферу его влияния, образует зону урбанизации местного значения.

В настоящее время этот ранг имеют  населенный пункт п. Буланаш, п. Красногвардейский.

В перспективе организационно-хозяйственными центрами станут с. Покровское, с. Мироново, с. Шогринское, с. Лебедкино, п. Сосновый Бор.

Планировочная модель городского округа

Населенные пункты Артемовского городского округа  с момента своего основания до настоящего времени развивались по нескольким планировочным моделям:

-  крупные населенные пункты, такие как город Артемовский, с. Покровское, п. Красногвардейский – это расчлененные планировочные структуры с выделением планировочно организованных функциональных зон;

- остальные населенные пункты – это компактные планировочные структуры с выделением планировочно организованных зон.

Территория всех населенных пунктов имеет традиционное квартальное членение. Регулирование внутренней планировки осуществлялось административными методами на основании ранее разработанных генеральных планов (г. Артемовский, п. Буланаш), проектов планировки (сельские населенные пункты). Часть населенных пунктов таких как поселки Каменка, Белый Яр, Брагино, Дальний Буланаш, Елховский, Катковые Поля и т.д. развивались хаотично, без градостроительной документации.

Основными направлениями концепции планировочной модели городского округа  в генеральном плане развития до 2035 года являются:

- сохранение устойчивых планировочных тенденций формирования системы расселения АГО, территориально развивающегося по пяти  планировочным направлениям (западное, северо-западное, северо-восточное, восточное, южное);

- усиление транспортно-планировочных связей в широтном и меридиональном направлениях, а также в юго-восточном направлении от п. Красногвардейский с ближайшими населенными пунктами;

- повышение внутренней связности градостроительной системы за счёт уплотнения сети улиц и дорог; формирование кольцевой связи между центрами экономического развития – с.Покровское – п. Буланаш – с. Писанец – с. Шогринское – с. Мироново;

- сохранение процессов интенсивного развития существующих населенных пунктов и активизация процессов экстенсивного развития на заброшенных территориях (развитие населенных пунктов на базе поселков Каменка, Брагино, Заболотье, Боровского, Среднеборовского, Белый Яр) при усилении экономической привлекательности этих территорий;

- планировочная локализация производственных функций вдоль  железнодорожного транспортного русла (меридионального и широтного направления),  формирование двух зон логистического комплекса  на вновь осваиваемых территориях (в северо-восточной части и южной части от города Артемовского);

- формирование зон для размещения инновационно-коммерческих привлекательных объектов капитального строительства вдоль основных транспортных магистралей;

- формирование устойчивого экономического развития городского округа, строительство цементного завода и двух кирпичных заводов  (п. Незевай и с. Липино), а также размещение предприятий по торфодобыче в юго-восточной части округа;

- создание сети фермерских хозяйств на территории городского округа (на базе восстанавливаемых населенных пунктов);

- размещение свинофермы в с. Липино, восстановление птицефабрики в п. Сосновый Бор, восстановление свинофермы в д. Лисава;

- формирование общественно-деловой зоны в виде ядерно-сетевой системы в границах существующих населенных пунктов и на выделенных под развитие жилой застройки территориях;

- повышение роли городского округа, как зоны семейного и спортивного отдыха путем создания организованных рекреационных зон (правый берег реки Реж, правый берег реки Ирбит, в районе озера Белое, в пригородных лесах).

В качестве планировочно формирующих структур данной модели служат функционально-транспортный и природно-экологический каркасы.

Генеральный план Артемовского городского округа разрабатывается на всю территорию городского округа и имеет статус стратегического документа. В проекте отражено планируемое развитие населенных пунктов  и их зоны перспективного развития.

Проектом генерального плана закладывается планировочная модель, способная к свободному территориальному развитию и внутренним изменениям при изменении социально-экономических условий. Предлагаемое функциональное зонирование планировочной модели предполагает возможность поэтапного освоения территории и оперативной планировочной перестройки.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Проектная организация территории

Развитие территории Артемовского городского округа рассматривалось с учетом положений Схемы территориального планирования Свердловской области.

В Схеме определены основные направления развития округа:

- определение роли городского округа как промышленной зоны, с возможностью размещения выносимых из Екатеринбурга промышленных предприятий;

- формирование второстепенных планировочных осей: восточный дублер меридионального коммуникационного коридора «Богданович - Сухой Лог – Артемовский – Алапаевск - Сосьва»; автомобильное и железнодорожное широтное направление  «Екатеринбург-Тавда»;

- по перспективе развития и использования минерально-сырьевой базы предполагается разработка кондиций, подсчет запасов и их утверждение по Дальне-Буланашскому месторождению;

- по перспективе развития производственного комплекса намечается строительство цементного завода на территории округа;

- в мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры намечается формирование крупного транспортного узла и создание логистического центра;

- в мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры в Артемовском  районе запланировано наращивание мощности Покровско-Липинско-го МПВ до 11,23 тыс. м³/сут, строительство станции водоподготовки для Покровско-Липинского (г. Артемовский) и Межбуланашского МПВ (поселок Буланаш), строительство второй нитки от Покровско-Липинского МПВ протяженностью 12 км.

3.1.1. Экономическая база развития и расчет численности населения

Экономическая база

В городском округе несколько десятков предприятий и организаций. По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции район является промышленно-аграрным. Удельный вес промышленной продукции в общем объеме производства составляет 72,8%.

Основными градообразующими предприятиями и организациями  Артемовского городского округа являются ОАО «Егоршинский радиозавод», ОАО «Красногвардейский крановый завод», ООО Артемовский машиностроительный завод «Вентпром», ООО «Агрофирма «Артемовский», ОАО «Буланашский машиностроительный завод», ООО «Буланаш-Полимер», ООО «Артемовский хлебокомбинат», ООО «Красногвардейский леспромхоз», ООО «Деревообрабатывающий комбинат «Крона» и другие обеспечивающие население  городского округа рабочими местами.  Всего занято в экономике 17,9 тыс.чел. (данные на 2006 год).

Предприятие ОАО «Буланашский машиностроительный завод» располагается на территории п. Буланаш,  численность трудящихся составляет 654 человека, из них 5 человек проживают за пределами поселка. Основные виды продукции, производимые на предприятии: производство котельного и нефтегазового оборудования. Продукция распространяется как на территории России, так и поступает в страны ближнего и дальнего зарубежья. Прогноз численности трудящихся на I очередь и расчетный срок отсутствует, но планируется увеличение объемов выпуска продукции в натуральном выражении с 739960 тыс.руб. до 949641 тыс.руб. на  2015г. и 1100894 тыс.руб. на 2030 г.

ООО «Аргофирма «Артемовский» введена в эксплуатацию в 2005 году.

Основные виды производимой продукции: мясо птицы, баранина, колбасные изделия, деликатесы и пр.

Численность трудящихся  составляет 130 человек, к  2015 году планируется  увеличить штат сотрудников до 200 человек. Также планируется увеличение выпуска продукции в натуральном выражении с 1,4 тыс. тонн до 14,0 тыс. тонн к 2015 году.

Структура промышленности  Артемовского городского округа по отраслям представлена в таблице 29.

Таблица 29

Отраслевая структура промышленности (%)

| Отрасли промышленности | 2006 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Промышленность - всего | 100 |
| в том числе: |  |
| Топливная промышленность | 0 |
| Электроэнергетика | 5,3 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 2,1 |
| Машиностроение | 78,5 |
| 1 | 2 |
| Промышленность стройматериалов | 10,6 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая | 0 |
| Прочие | 3,5 |

По данным программы социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2007-2009 годы.

На территории АГО по «Перспективному плану социально-экономического развития на период до 2015 года»  планируется реализация следующих инвестиционных проектов: строительство цементного завода на 600 рабочих мест, с производительностью 1,2 млн. тонн/ год; строительство кирпичного завода  в п. Незевай на 150 раб. мест, с мощностью 100,0 тыс.шт. в  сутки; возрождение птицефабрики в п.Сосновый бор с созданием 150  рабочих мест. Также планируется  строительство свиноводческого комплекса на 600 голов в с.Липино.

На первую очередь строительства в городском округе выделено  также четыре инвестиционные площадки для размещения технопарка в г.Артемовский,  для комплексного жилищного строительства в с. Б.Трифоново и д. М. Трифоново.

Осуществление инвестиционных проектов создаст возможность снизить уровень безработицы, который резко возрос в 2004 году до 2,6% в связи с ликвидацией предприятий принадлежащих ОАО «Вахрушевуголь (данные программы социально-экономического развития Артемовского ГО на 2007-2009 годы), а также  в последующем  улучшить качество жизни и создать предпосылки для положительной трудовой миграции.

Население

Общая численность населения городского округа на начало 2008 года составила 60,0 тыс.чел., в том числе: городское – 33,4 тыс. чел., сельское – 26,6 тыс.чел. В состав Артемовского городского округа входят тридцать четыре населенных пункта: г.Артемовский, д. Бучино, д. Лисава, д. Луговая, д. Малое Трифоново, д. Налимово, д. Родники, п. Белый Яр, п. Березники, п.Боровской, п. Брагино, п. Буланаш, п. Дальний Буланаш, п. Елховский, п. Заболотье, п.Каменка, п. Катковые Поля, п. Кислянка, п. Красногвардейский, п. Незевай, п. Сосновый бор, п.Среднеборовской, п.Упор, с.Антоново, с.Бичур, с. Большое Трифоново, с. Лебедкино, с. Липино, с. Мироново, с.Мостовское, с. Писанец, с.Покровское, с. Сарафаново, с. Шогринское.

Распределение численности населения приведено в таблице 30.

Таблица 30

Численность населения на начало 2008 года по  сельским населенным пунктам АГО

| № п/п | Сельские населенные пункты АГО | Численность населения, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Буланаш | 12,29 |
| 2 | п. Красногвардейский | 4,78 |
| 3 | п. Незевай | 0,72 |
| 4 | п. Сосновый бор | 1,61 |
| 5 | с. Большое Трифоново | 0,79 |
| 6 | с. Лебедкино | 0,69 |
| 7 | с. Мироново | 0,81 |
| 8 | с. Мостовское | 0,94 |
| 9 | с.Покровское | 2,68 |
| 10 | с. Шогринское | 0,76 |
| 11 | прочие нас. пункты | 0,53 |
| 12 | Всего | 26,6 |

Данные предоставлены комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

По состоянию на начало 2008 г. удельный вес городского населения составил 55,5%, а сельского – 44,5%. Таким образом, численность городского населения на 11,4% превышала численность сельского.

В городском округе наблюдается  та же демографическая ситуация что  и по России. Главный ее показатель - это тенденция к сокращению численности населения.

По данным отдела статистики в период с 1997 по 2008 гг. общая численность населения сократилась на 19,7%, что составило убыль 14,7 тыс. человек. По результатам Всесоюзной переписи населения 2002 г. произошла корректировка  общей численности населения. Этим объясняется убыль вначале 2003 г. в количестве 9,2 тыс. человек.

Численность городского  населения по отношению к  началу 1997 года сократилась на 8,1 тыс. человек, что составило 19,7%. Численность сельского населения также сократилась, убыль составила 6,6 тыс.чел. или 19,8%.

Удельный вес городского населения по отношению к 1997 году увеличился на 0,1% , а сельского  уменьшился на тот же показатель. Данные представлены на рис 1.

По данным  пояснительной записки генерального плана г.Артемовский, выполненной проектным институтом «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1996 г., численность г.Артемовский в период с 1979 по 1995 г увеличилась на 1,9 тыс.чел., что в среднем составило 110 чел. в год., с 1997 года  население стало сокращаться (рис. 2).

По данным за последние четыре года  в городском округе родилось 2809 чел., умерло 4853 чел. Средний показатель отношения смертности к рождаемости составил 1,76.  В 2007 году этот показатель составил 1,4. Подобный показатель в целом по России в 2007 году составил 1,3. Сложившийся среднегодовой темп естественной убыли населения составил 0,0082. Показатели механического движения, рассчитанные как разность между величиной изменения численности  населения и величиной естественного прироста, выявляют за рассматриваемый период то  положительную, то отрицательную миграцию населения, что в среднем за год составляет убыль в 120 человек.

Таблица 31

Существующая численность населения на начало 2008г.

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Артемовский | 33,4 |
| 2 | населенные пункты ГО сельской местности | 26,6 |
|  | Всего по городскому округу | 60,0 |

Рис. 4

Рис. 5

Расчет численности населения

Численность населения  Артемовского городского округа  на 01.01.2008г. составила 60,0 тыс. чел.

Проектная численность населения  определена демографическим методом на основе данных по естественному и механическому движению населения предоставленных администрацией АГО.  Расчет производился  по данным  за 2004-2008 года, в связи с отсутствием  статистическим данных за более длительный период времени. В таблице 32 приводится динамика численности населения за период с 2004г. по 2008г.

Таблица 32

Динамика численности населения за 2004-2008 годы ( тыс.чел.)

| Годы (начало года) | Численность постоянного населения | Естественный прирост (+) убыль (-) | Механический прирост (+) убыль (-) | Абсолютный прирост (+) убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 62,5 | -0,644 | +0,144 | -0,50 |
| 2005 | 62,0 | -0,667 | +0,081 | -0,59 |
| 2006 | 61,4 | -0,450 | -0,245 | -0,69 |
| 2007 | 60,7 | -0,283 | -0,459 | -0,74 |
| 2008 | 60,0 | - | - | - |
| Итого за период |  | -2,04 | -0,48 | -2,52 |
| Среднегодовой прирост (+) убыль (-) |  | -0,51 | -0,12 | -0,63 |

Из приведенных в таблице 32  данных видно, что за последние годы в целом по городскому округу наблюдается естественная убыль населения. Прежде всего, это связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. За этот период времени  коэффициент рождаемости  в среднем за год составлял 11,4 чел/тыс.чел., коэффициент смертности – 19,7 чел./тыс.чел.  Смертность  превышает рождаемость  в среднем в 1.76 раза.

Показатели механического движения населения, рассчитанные  как разность между величиной изменения численности  населения и величиной естественного прироста, выявляют за рассматриваемый период то положительную, то отрицательную миграцию населения.  В среднем за год механический отток населения  составлял 120 человек.

Рассмотрим два варианта расчета.

Вариант I

На расчетный срок (2035г.) и первую очередь строительства (2020г.) принимается сложившийся среднегодовой темп естественной убыли населения  - 0,0082% ;  механический прирост принимается равным  - 0,12 тыс.чел. в год.

Таблица 33

| Показатели | Исходный год 2008г. | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), % | -0,0082 | -0,0082 | -0,0082 |
| 2. Абсолютный естественный прирост (убыль), тыс.чел. | - | -5,9 | -13,3 |
| 3. Механический прирост (убыль) , тыс. чел. | - | -1,4 | -3,2 |
| 4. Население, всего, тыс.чел. | 60,0 | 52,7 | 43,5 |

По первому варианту численность населения  на 2020г. составит 52,7  тыс.человек ,  на 2035г. -  43,5тыс.человек.

Вариант II (оптимистический)

На расчетный срок и первую очередь строительства принимается  снижение  среднегодового темпа  естественной убыли населения  до 0,0062% при условии снижения смертности, повышения рождаемости.  Среднегодовой механический  прирост численности населения  оставляем на прежнем уровне.

Таблица 34

| Показатели | Исходный год 2008г. | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), % | -0,0082 | -0,0062 | -0,0062 |
| 2. Абсолютный естественный прирост (убыль), тыс.чел. | - | -4,5 | -10,1 |
| 3. Механический прирост (убыль) , тыс. чел. | - | -1,4 | -3,2 |
| 4. Население, всего, тыс.чел. | 60,0 | 54,1 | 46,7 |

Численность населения по второму (оптимистическому) варианту на 2020 г. составит 54,1тыс.чел.,  на  2035г.-  46,7 тыс.чел.

По прогнозным данным «Перспективного плана социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года» численность  постоянного  населения к 2015 году составит 60,0 тыс.чел.

Администрацией Артемовского городского округа и комитетом по экономики и труду исходящим письмом от 21.01.2010 была согласована  предлагаемая  расчетная численность  населения:

-I очередь 2020г.  ─ 54,1 тыс. человек, в том числе: городское население-30,0 тыс.чел., сельское-24,1 тыс.чел.

-расчетный срок 2035г.─  46,7 тыс.человек; в том числе: городское население -25,9 тыс.чел., сельское-20,8 тыс.чел. (Приложение 2.1.).

Расчет численности городского и сельского населения выполнен расчетным методом по  сложившемуся, за последнее время, средннему процентному соотношению населения: городское население – 55,5%, сельское население -44,5%.

Таблица 35

Проектируемая численность населения на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Населенные пункты | На I очередь (2020г.), тыс. чел. | На расчетный срок (2035г.), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Артемовский | 30,0 | 25,9 |
| 2 | населенные пункты ГО сельской местности | 24,1 | 20,8 |
| 3 | Всего по городскому округу | 54,1 | 46,7 |

Расчет численности жителей сельских населенных пунктов выполнен расчетным методом по  сложившемуся процентному соотношению от общей численности населения: п.Буланаш – 20,48%; с.Б.Трифоново – 1,31%; с.Шогринское – 1,27%; с.Покровское – 4,46%;  п.Сосновый бор – 2,68%; с.Мостовское – 1,57%; с.Мироново – 1,36%; с.Лебедкино – 1,15%; п.Незевай – 1,19%; п.Красногвардейский – 7,96%.

Таблица 36

| № п/п | Сельские населенные пункты АГО | Численность населения, тыс.чел. | На I очередь (2020г.), тыс. чел. | На расчетный срок (2035г.), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Буланаш | 12,29 | 11,1 | 9,6 |
| 2 | п. Красногвардейский | 4,78 | 4,31 | 3,72 |
| 3 | п. Незевай | 0,72 | 0,64 | 0,56 |
| 4 | п. Сосновый бор | 1,61 | 1,45 | 1,25 |
| 5 | с. Большое Трифоново | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 6 | с. Лебедкино | 0,69 | 0,62 | 0,54 |
| 7 | с. Мироново | 0,81 | 0,74 | 0,64 |
| 8 | с. Мостовское | 0,94 | 0,85 | 0,73 |
| 9 | с.Покровское | 2,68 | 2,41 | 2,1 |
| 10 | с. Шогринское | 0,76 | 0,69 | 0,59 |
| 11 | прочие нас. пункты | 0,53 | 0,58 | 0,5 |
| 12 | Всего | 26,6 | 24,1 | 20,8 |

В целом по городскому округу на расчетный срок население уменьшится на 22,2%, по городу Артемовский на 22,2%, по сельской местности на 22,1% по отношению к существующей численности населения.

3.1.2. Планировочная организация территории

В соответствии с принятой концепцией планировочной модели развития городского округа и входящих в него населенных пунктов   проектом  предлагается сохранение устойчивых планировочных тенденций, территориально развивающейся по пяти планировочным направлениям. Данная концепция обусловлена особенностями развития городского округа как территориального образования, находящегося на пересечении двух коммуникационных коридоров, территориальной структурой населенных пунктов, принципами формирования устойчивой градостроительной системы и природно-ландшафтными особенностями территории.

Перспективная планировочная структура округа территориально развивается по двум планировочным направлениям: меридиональное направление – Сухой Лог - Артемовский - Алапаевск, широтное направление - Реж -Артемовский – Красногвардейский - Ирбит. Данная концепция развития территории обусловлена особенностями развития городского округа как территориального образования, находящегося на пересечении двух коммуникационных коридоров, территориальной структурой населенных пунктов, принципами формирования устойчивой градостроительной системы и природно-ландшафтными особенностями территории.

Развитие городского округа и входящих в его состав населенных пунктов по этапам реализации проекта характеризуется следующими положениями.

1-й этап. 2010 – 2020 годы (первая очередь)

Планируемая численность населения на конец периода – 54,1  тыс. человек, в т.ч. городское население 30 тыс. человек,  сельское – 24,1 тыс. человек.

На первую очередь предусматриваются следующие мероприятия:

- формирования планировочной структуры населенных пунктов;

- освоение ранее выделенных площадок на территории поселка Буланаш под строительство детского сада, мечети, жилого дома;

- планируется начало освоения ранее отведенных площадок под развитие индивидуального жилищного строительства в поселке Малое Трифоново и в селе Большое Трифоново;

- планируется освоение площадок на территории г. Артемовский, п. Буланаш, п. Красногвардейский, п. Липино на незастроенных территориях для индивидуального жилищного строительства;

- планируется освоение ранее отведенных площадок под развитие транспортно-логистического производства, площадки под развитие кирпичного завода в поселке Незевай, площадки под развитие птицефабрики в поселке Сосновый Бор, площадки под развитие свинокомплекса в поселке Липино;

- строительство Дома культуры в поселке Незевай.

2-й этап. 2020 – 2035 годы (расчётный срок)

Планируемая численность населения на конец расчётного срока – 46,7 тыс. человек, в том числе городское население 25,9 тыс. человек, сельское 20,8 тыс. человек.

На расчётный срок намечается:

- освоение определённых генеральным планом на расчётный срок свободных от застройки территорий под все виды строительства;

- завершение реконструкции промышленных территорий; начало освоения площадок под строительство кирпичного завода в поселке Липино, под строительство цементного завода ;

- завершение формирования транспортно-планировочного каркаса системы.

Исходя из исторических особенностей развития территории АГО и наметившихся тенденций его развития, перспективная планировочная структура развивается следующим образом:

- предполагается качественное улучшение транспортной инфраструктуры, прежде всего это развитие меридионального транспортного коридора через населенные пункты Алапаевск - с. Мироново – г. Артемовский – Богданович и широтного транспортного коридора г. Екатеринбург – г. Артемовский – п. Красногвардейский – г. Ирбит;

- предполагается формирование урбанизированных участков территории округа вдоль главных планировочных осей;

- предполагается организация рекреационных зон по долинам наиболее крупных рек района (Реж, Ирбит, Бобровка), на базе озера Белое и существующих лесных массивов.

К расчетному сроку предполагается усиление роли сложившихся структурных элементов, а также появиться ряд изменений, которые окажут влияние на планировочную структуру городского округа:

- строительство автодороги федерального значения «Екатеринбург – Ирбит» (усиление роли главной широтной планировочной оси);

- строительство автодороги регионального значения «Алапаевск – Артемовский – Сухой Лог» (усиление главной меридиональной планировочной оси);

- формирование кольцевой связи из местных автодорог, объединяющей населенные пункты вокруг города Артемовский (увеличение связности между населенными пунктами);

- развитие малых населенных пунктов (п. Белый Яр, п. Брагино, п. Заболотье, п. Боровской, п. Среднеборовской и п. Каменка);

- формирование рекреационных зон вдоль рек Ирбит, Реж, на берегах озера Белое.

3.1.3. Функциональное зонирование. Развитие зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Территория Артемовского городского округа подразделена на следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, промышленная и коммунально-складская, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационная, специального назначения.

Жилая зона

Генеральный план городского округа включает в себя предложения по развитию жилищного и других видов строительства на территории населенных пунктов округа.

В перспективе предполагается увеличить территории индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах за счет достижения необходимых плотностей населения в жилых зонах, освоения свободных участков благоприятных для размещения гражданского строительства на территориях населенных пунктов.

Город Артемовский

Освоение территории предусматривается по плану реализации генерального плана города Артемовского до 2015 года, а также строительство детского сада на 280 мест.

На расчетный срок по расчету, выполненному в проекте, необходимо строительство детского сада.

Поселок Буланаш

На первую очередь предполагается освоение нескольких ранее отведенных площадок:

- участок под строительство детского сада,

- 2 участка под строительство среднеэтажных жилых домов.

Также на первую очередь предполагается освоение территории в северной части поселка под индивидуальное (23 га) и многоэтажное жилищное строительство (9,5 га), освоение свободных участков под индивидуальное жилищное строительство на ранее сформированных кварталах в северной части поселка.

На расчетный срок проектом предлагается:

- строительство двух  детских садов в северной части (на территории существующей жилой застройки и на территории, выделенной под новую комплексную застройку) и  общеобразовательной школы (младшие классы) в южной части поселка;

- строительство школы (в северной части поселка) и школы начальной подготовки (в южной части).

Село Большое Трифоново

На первую очередь:

- участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства (Приложение 2.2).

деревня Малое Трифоново

На первую очередь:

- участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства (Приложение 2.3.).

Поселок Красногвардейский

Проектом на первую очередь предлагается освоение территории в северо-западной части поселка для индивидуального жилищного строительства (13 га).

Также на первую очередь дополнительно планируется освоение площадки на территории п. Липино (8 га) для индивидуального жилищного строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие практически всех населенных пунктов на территории свободной от застройки.

Предполагается изменение границ населенных пунктов за счет включения в их состав земель запаса и сельскохозяйственного назначения для развития населенных пунктов:

- ранее выделенные участки для развития ИЖС в д. Малое Трифоново и п. Красногвардейский;

-  г. Артемовский (для включения территорий под развитие жилищного строительства в соответствии с действующим генеральным планом г. Артемовский).

Общественно-деловая зона

Территориальная организация общественно деловых зон предполагает, как правило, формирование социально-функционального каркаса общественных комплексов в структуре населенных пунктов, планировочно привязанного к основному транспортному каркасу.

В проекте предлагается сохранение существующих объектов обслуживания и дальнейшее развитие общественно-деловой зоны с размещением новых объектов здравоохранения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, административного и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Расчет учреждений и предприятий обслуживания представлен в разделе «3.2. Расчет учреждений и предприятий обслуживания» данной пояснительной записки.

Город Артемовский

Проектом на первую очередь закладываются объекты общественного назначения (ранее запроектированные или намеченные к реализации по социально-экономическим программам развития городского округа и города):

учреждения дополнительного образования

- межшкольный учебный комбинат;

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

- - поликлиника на 850 посещений;

- стационар;

- учреждения  социального обеспечения;

- молочная кухня;

учреждения культурно-просветительского назначения

- библиотека;

- кинотеатр;

учреждения спорта

- лыжная база «Локомотив»;

- ДСК ст.Егоршино;

- спортивный зал ГОУ НПО СО «АПУ»;

- МУ АГО ФОЦ «Сигнал» (стадион);

- спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «НРСК Урала» (спортивный зал и бассейн);

учреждения торговли и бытового обслуживания

- рыночный комплекс;

- предприятие общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- химчистка;

- гостиница.

На расчетный срок проектом предлагается дополнительное размещение следующих объектов:

- бассейн;

- баня.

Проектом генерального плана Артемовского городского округа предлагается усиление общественно-деловых зон в наиболее крупных населенных пунктах. Необходимо, чтобы эти населенные пункты обладали полным перечнем объектов социально-бытового обслуживания. Проектом также учтена необходимость размещения общественных объектов первой ступени обслуживания в малых населенных пунктах.

Поселок Буланаш

На первую очередь реализации генерального плана:

объекты спортивного назначения

- на базе существующего спортивного центра по улице Вахрушева дополнительное строительство ФОК и бассейна;

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

- учреждения  социального обеспечения;

- молочная кухня;

- общеврачебная практика;

учреждения культурно-просветительского назначения

- дом культуры;

культовые объекты

- строительство мечети;

учреждения торговли и бытового обслуживания

- предприятие общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- химчистка;

- гостиница.

На расчетный срок предполагается окончательное формирование общественного центра поселка. В северной части поселка на пересечении улиц Механическая и Машиностроителей предлагается разместить рыночный комплекс. Также на расчетный срок необходимо размещение в поселке бани.

Поселок Красногваредейский

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- объект социального обеспечения;

- молочная кухня;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

На расчетный срок:

- дом культуры;

- баня;

- гостиница.

Село Покровское

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- стадион;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания;

- музей.

На расчетный срок:

- гостиница.

Поселок Сосновый Бор

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- объект социального обеспечения;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

Село Мостовское

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

Село Большое Трифоново

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- предприятие общественного питания;

- гостиница.

На расчетный срок:

- предприятие бытового обслуживания.

Село Мироново

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

На расчетный срок:

- гостиница.

Поселок Незевай

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- дом культуры;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

На расчетный срок:

- баня.

Село Шогринское

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

На расчетный срок:

- дом культуры.

Село Лебедкино

На первую очередь в насленном пункте размещаются следующие объекты обслуживания населения:

- дом кульуты;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания.

Проектом на расчетный срок предусматривается размещение предприятий обслуживания населения, необходимых по расчету:

- предприятия общественного питания (д. Заболотье, д. Луговая, с. Липино, д. Родники, д. Малое Трифоново, д. Лисава, с. Сарафаново, с. Писанец, с. Антоново, с. Бичур);

- предприятия бытового обслуживания (д. Заболотье, д. Луговая, с. Липино, д. Родники, д. Малое Трифоново, д. Лисава, с. Сарафаново, с. Писанец, с. Антоново, с. Бичур).

На первую очередь проектом в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития на период до 2015 года» предусматривается расширение пожарных депо в с. Лебедкино, с. Мироново, с. Писанец, с. Покровское, п. Красногвардейский.

На превую очередь проектом в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития на период до 2015 года» предусматривается размещение общеврачебной практики в с. Покровское, с. Мироново, п. Незевай, с. Большое Трифоново, с. Мостовское.

Производственная и коммунально-складская зоны

Территориальная организация промышленной и коммунально-складской зон предполагает упорядочивание существующих производственных площадок в границах населенных пунктов и организация новых на межселенных территориях.

На территории Артемовского городского округа не размещаются производственные площадки, в санитарно-защитные зоны которых могли бы попадать земли соседних муниципальных образований.

Проектом предлагается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии выдерживании нормативной санитарно-защитной зоны.

Данные о сохраняемых промышленных и коммунально-складских предприятиях, находящихся на территории городского округа, приведены в таблице 37.

Таблица 37

| № п/п | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Юридический адрес/место размещения | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г. Артемовский |
| 1 | ОАО «Егоршинский радиозавод» | ул. Заводская, д. 40 | 100 |
| 2 | ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» | ул. Садовая | 100 |
| 3 | ООО «Артемовская ТЭЦ» | ул. Достоевского | 500 |
| 4 | ЗАО «Артемовский железобетонный завод №1» | - |  |
| 5 | ОАО «Водоканал» Очистные сооружения | ул. Заводская | 400 |
| 6 | ООО «Артемовский хлебокомбинат» | ул. Техническая | 100 |
| 7 | ООО «Термакс» | - | - |
| 8 | ООО «ОКПУР-аква» | - | - |
| 9 | ООО «Турмаш-тест» | - | - |
| 10 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | ул. Прилепского, 10 | 300 |
| 11 | ОАО «Свердловнефтепродукт» | ул. Дегтярева, 10 | 300 |
| 12 | Артемовская типография | ул. Гагарина, 19 | 300 |
| 13 | ОАО «Свердловсэнергоспецремонт» | ул. Разведчиков | 300 |
| 14 | ОАО «ТГП-9» | ул. Красная горка, 20-а | 100 |
| 15 | ЦЦРО | ул. Энергетиков | 300 |
| 16 | Асфальтобетонный завод ЗАО «Дорстрой» | ул. Дзержинского | 500 |
| 17 | ФГУП 137 комбинат железобетонных изделий МО РФ | - | - |
|  | п. Буланаш |
| 18 | ООО «БМЗ» | - | 150 |
| 19 | ООО «Опора» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 20 | Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» | ул. Коммунальная, 20а | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 21 | Буланашская ТЭЦ | - | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 22 | Центральная рабочая подстанция | - | 100 |
| 23 | Цех по изготовлению пенопласта | - | 100 |
| 24 | ЗАО «Буланаш-уголь» | - | 100 |
| 25 | Предприятие по производству шлакоблоков | - | 100 |
| 26 | Очистные сооружения | ул. Грибоедова, 4 | 400 |
| 27 | Завод железобетонных изделий ООО «Строитель» | ул. Первомайская | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 28 | ООО «Буланаш-Полимер» | ул. Машиностроителей | 100 |
|  | с. Покровское |
| 29 | Пилорама | - | 100 |
| 30 | Покровская птицефабрика (консервация) | - | 300 |
| 31 | Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 32 | Новодеревенская ферма 850 голов | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
| 33 | Зерносклад | ст. Красные Орлы | - |
| 34 | Машинно-тракторные мастерские | ст. Красные Орлы | - |
|  | д. Малое Трифоново |
| 35 | КРС | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
|  | д. Большое Трифоново |
| 36 | Пилорама | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
|  | п. Березники | - |  |
| 37 | Ферма | - | 100 |
|  | с. Писанец |
| 38 | Птицефабрика | - | 1000/ Расчетная СЗЗ |
| 39 | Склады | - | 50 |
| 40 | Пилорама | - | 100 |
|  | п. Сосновый Бор |
| 41 | Коровник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 300 |
| 42 | Пилорама | - | 100 |
| 43 | Птичник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 1000 |
| 44 | Производство мебели | - | 100 |
|  | п. Красногвардейский |
| 45 | ООО «Лесное» | - | 100 |
| 46 | ДОК «Талый Ключ» | - |  |
| 47 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 48 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский леспромхоз» | - | 100 |
| 49 | ООО «Береза» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 50 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
|  | с. Антоново |
| 51 | Пилорама | - | 100 |
|  | с. Лебедкино |
| 52 | Зерносушительный комплекс | - | 100 |
| 53 | МТМ | - | 100 |
| 54 | Свиноферма | - | 300 |
|  | с. Шогринское |
| 55 | Складской сектор | - | 50 |
| 56 | Овцеферма 600 голов | - | 100 |
| 57 | Пилорама | - | 100 |
| 58 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 100 |
| 59 | КХ ИП Исанов (КРС) | - | 100 |
|  | д. Налимово |
| 60 | Фермерское хозяйство 20 голов | - | 100 |
|  | с. Мостовское |
| 61 | Пилорама ИП Новоселов | - | 100 |
| 62 | Складское хозяйство ПСХК «Егоршинское» | - | 100 |
| 63 | Свиноферма н/д | - |  |
|  | п. Незевай |
| 64 | Ферма овец ИП Логимов | - | 100 |
|  | с. Мироново |
| 65 | Машинно-тракторный двор (40 ед.) | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
| 66 | Зерносклад | - | 50 |

В настоящее время производственная зона обладает большим экономическим потенциалом. Для поддержания и развития данной тенденции проектом предусмотрены следующие мероприятия.

Для сохранения жилой зоны, попадающей в санитарно-защитную зону от предприятий, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса (ст.2, 9, 23), а также Санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), предлагается предусмотреть на следующих стадиях проектирования изменение функционального использования территорий этих предприятий (например: размещение на  площадках производственного или коммунально-складского объекта с более низким классом опасности).

Город Артемовский

## В проекте на первую очередь закладываются следующие производственные площадки:

## - технопарк в западной части населенного пункта (Приложение 2.4.);

На расчетный срок территориальное развитие производственной зоны планируется по периметру г. Артемовский:

- в северо-восточном  и южном, в  северо-западном, северо-восточном и юго-западном секторах площадки для размещения объектов обеспечивающих инновационно-коммерческую привлекательность округа 168 га и 426 га, 290 га, 75 га и 307 га.

Поселок Буланаш

## В проекте на первую очередь закладывается вынос вредного производства с территории ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» на площадку предусмотренную проектом в восточной части поселка на территории восточной коммунально-складской зоны.

## На расчетный срок предлагается освоение  новых площадок, предусмотренных для развития производства, как в восточной, так и центральной производственно-коммунальной зонах.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- ООО «Опора» и ООО «Строитель»  IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»  II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности санитарно-защитной зоной 300 м и предполагается вынос этого производства на площадку, предусматриваемую в западной части населенного пункта;

- Буланашская ТЭЦ II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Поселок Красногвардейский

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- крановый завод IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- коммунально-складская зона с размещаемыми на ней предприятиями ООО «Береза», Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшаются до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

Село Большое Трифоново

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- пилорама IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

Село Мироново

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- машинно-тракторный двор III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м.

## Поселок  Незевай

## На первую очередь предусматривается строительство кирпичного завода.

## Поселок Липино

## На первую очередь предусматривается строительство завода по производству клинкера (месторождение Липенский борок) (Приложение 2.5.).

## На первую очередь предусматривается освоение площадок по добыче полезных искапаемых:

- площадка по добыче опоки (Красногвардейское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Буланашское месторождение строительного камня):

- площадка по добыче строительного камня (Белоярское месторождение строительного камня);

- площадка по добыче опоки (Артемовское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Покровское месторождение строительного камня);

- площадка для размещения инвестиционного проекта по разработке Дально-Буланашского угольного месторождения.

## На расчетный срок предлагается освоение  площадки под цементный завод в районе д. Заболотье, а также площадки (1050 га) для ведения торфодобычи в юго-восточном секторе района.

Классификация промышленных предприятий в г. Артемовский принята в соответствии с действующим генеральным планом. Новые производственные площадки размещены с соблюдением всех санитарных норм.

Зона инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры городского округа приняты согласно утвержденному проекту «Схема территориального планирования Свердловской области», разработанному ОАО «Уралгражданпроект» в 2007 году, а также согласно ранее разработанным программам по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа.

Проектом предполагается  развитие систем инженерного обеспечения в соответствии с развитием новых жилых и производственных территорий на первую очередь и расчетный срок.

Описание инженерных решений, необходимые расчеты по нагрузкам представлены в специальном разделе данной пояснительной записки -   «3.4. Инженерная инфраструктура».

Зона транспортной инфраструктуры

Развитие территорий, занятых сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автомобильного транспорта планируется с использованием существующих связей между населенными пунктами, а также предполагается освоение свободных территорий под новые автомобильные дороги.

Основной задачей проекта  генерального плана относительно развития транспортной инфраструктуры является создание сетевой структуры автодорог, обеспечивающих соответствие требованиям безопасности и удобства сообщения населения. Важной задачей является вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов (за счет устройства участков объездных автодорог вокруг: города Артемовский, п. Буланаш, а также с. Мироново, Липино, п. Красногвардейский).

В рамках реализации предложений Схемы территориального планирования Свердловской области проектом предусмотрены:

- широтная связь автодорога федерального значения «Реж – Артемовский – Красногвардейский – Ирбит» которая позволит улучшить доступность населенных пунктов городского округа с другими муниципальными образованиями, а также перераспределит транзитные потоки;

- меридиональная связь автодорога регионального значения «Богданович – Сухой Лог – Артемовский – Алапаевск» которая позволит улучшить доступность населенных пунктов городского округа, а также перераспределит транзитные потоки, уменьшив транспортную нагрузку на с. Мироново и город Артемовский.

Изъятие площадей из лесопарковых зон для проектирования автодорог федерального и регионального значения будет возмещено из других земель лесного фонда в соответствии с требованиями лесного законодательства.

Выбор трассы автодорог федерального и регионального значения на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством природных ресурсов.

Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры городского округа и сроки их реализации  представлены в специальном разделе данной пояснительной записки «3.3. Транспортная инфраструктура».

Зона сельскохозяйственного использования

Проектом предусматривается сохранение существующих зон сельскохозяйственного использования.

Поселок Сосновый Бор

В проекте на первую очередь предлагается новая территория для развития птицефабрики (новая площадка расположена севернее существующей).

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- птицефабрика I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предлагается к выносу с территории населенного пункта на площадку в северной части за периметром населенного пункта с тем же классом опасности.

Поселок Липино

В проекте на первую очередь предлагается размещение  свиноводческого комплекса за территорией населенного пункта в южном направлении.

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Деревня  Лисава

На первую очередь предполагается  размещение свинофермы.

Село  Покровское

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» класса опасности II в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

- Новодеревенская ферма на 850 голов III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

Деревня Малое Трифоново

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- ферма КРС III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

Село  Писанец

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- птицефабрика I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м;

Проектом предусматривается сохранение коллективных садов по периметру г. Артемовский и активное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в целях создания фермерских хозяйств в районе п. Белый Яр, п. Брагино, п. Боровской, п. Заболотье. Также в проекте предусматривается сохранение существующих площадей сельскохозяйственных предприятий, при условии выдерживания нормативной санитарно-защитной зоны.

Проектом предлагается разместить объекты по переработке сельхозпродукции во всех населенных пунктах Артемовского городского округа.

Рекреационная зона

Артемовский городской округ также рассматривается и как территория семейного и спортивного отдыха. На территории района имеются значительные участки, обладающие хорошими природно-эстетическими качествами, наличием хороших сосновых лесов, водоемов и транспортных связей.

Существует несколько рекреационных видов деятельности. На территории АГО проектом предлагается размещение пяти рекреационных зон с спортивным, оздоровительным и утилитарным видами деятельности:

- спортивный вид деятельности объединяет занятия спортом, а также включает спортивно-утилитарные занятия – охота, рыбная ловля. Осуществляется в основном в защитных, водоохранных и эксплуатационных лесах;

- оздоровительный вид деятельности охватывает все возрастные категории населения. По временной типизации этот вид деятельности подразделяется на кратковременный, одно- и двухдневный в конце рабочей недели, длительный в период отпуска. Протекает в парках, лесопарках, зеленых зонах и других лесах, используемых для отдыха. Базируется на стационарных объектах отдыха (дома отдыха, профилактории, оздоровительные лагеря, палаточные городки и т.д.);

- утилитарный вид деятельности представляет собой сочетание отдыха со сбором грибов, ягод, занятием садоводством и огородничеством на дачно-садоводческих участках. Это наиболее массовый вид деятельности. Организовано он протекает на стационарных объектах – участках коллективных садов, неорганизованно – в сезон сбора ягод и грибов в пригородных и зеленых зонах.

Проектная организация рекреационных зон городского округа разрабатывалась с учетом групповой системы расселения, удобной транспортной доступности мест отдыха  и использование территории с высокими эстетическими качествами.

На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых ресурсов и существующих рекреационных центров предлагается выделение пяти крупных рекреационных зон.

Артемовская рекреационная зона

Артемовскую рекреационную зону предлагается организовать в юго-западной части городского округа, в юго-западном направлении от города, на территории лесов зеленой зоны с включением территории озера Белого. Здесь предполагается развивать утилитарный и спортивный виды рекреационной деятельности, связанные со сбором ягод, грибов, рыбной ловлей.

Буланашская рекреационная зона

Буланашскую рекреационную зону предлагается развивать в южной части округа, в южном направлении от п. Буланаш, на территории лесов зеленой зоны, с преимущественным утилитарным видом ркреационной деятельности.

Режевская рекреационная зона

Предлагается развивать на правом берегу реки Реж до д. Луговая включая леса с южной стороны. Вид рекреационной деятельности – утилитарный.

Шогринская рекреационная зона

Шогринская рекреационная зона с преимущественным спортивным видом рекреационной деятельносит находится  севернее с. Шогринское включая леса в северной части городского округа.

Ирбитская рекреационная зона

Ирбитскую рекреационную зону предлагается развивать на правом берегу реки Ирбит, включая леса по правому берегу реки и у Красногвардейского пруда. Здесь предполагается развивать утилитарный и оздоровительные виды рекреационной деятельности

В перечисленных рекреационных зонах режим использования предполагает развитие массового длительного и кратковременного отдыха населения округа, осуществление широкого объема работ по благоустройству территории, охране лесов и памятников природы.

Кроме крупных зон отдыха в проекте выделены:

на первую очередь

- зона отдыха на севере г. Артемовский,

- зона отдыха в п. Буланаш;

- зона отдыха в с. Мироново на берегу р. Реж;

- зона отдыха в с. Мостовское;

на расчетный срок

- территория для оздоровительного лагеря на берегу р. Реж в западном направлении от д. Луговая;

- в Шогринской рекреационной зоне территория для дома охотника в северном направлении от с. Шогринское;

- в Ирбитской рекреационной зоне в западном направлении от п. Сосновый Бор территории для оздоровительных объектов.

Зеленые зоны в населенных пунктах предназначены для создания благоприятной санитарно-гигиенической обстановки населенных мест.

Зона специального назначения

В проекте на первую очередь планируется увеличение территорий специального назначения:

– расширение кладбищ в п. Буланаш, п. Красногвардейский;

-  перевод земель населенных пунктов, на которых размещены кладбища за границами населенных пунктов, в земли промышленности  и иного специального назначения (см. раздел «3.1.6. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях»).

Проектом предусмотрена ликвидация полигонов бытовых отходов и скотомогильников, в санитарно-защитную зону которых  попадает жилая застройка.

Планируется размещение нового полигона ТБО рядом с  свалкой ТБО п. Буланаш (Приложение 2.6.), а также новых скотомогильников с соблюдением всех необходимых норм (таблица 38).

Таблица 38

| № п/п | Юридический адрес/место размещения | Наименование ликвидируемого объекта | Размер СЗЗ, м | Наименование проектируемого объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| 1 | г. Артёмовский |  |  | Полигон ТБО, скотомогильник | 1000 |
| 2 | п. Буланаш | Свалка твердых бытовых отходов | / 1000 | - | / 1000 |
| 3 | п. Красногвардейский | Скотомогильник | 1000 | Скотомогильник | 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 4 | с. Лебедкино | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | с. Мироново | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 6 | с. Мостовское | Свалка твёрдых бытовых отходов | 1000 | Скотомогильник | 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 7 | п. Незевай | Скотомогильник | / 1000 |  |  |
| 8 | с. Писанец |  |  | Скотомогильник | 1000 |
| 9 | с. Покровское | Помётохранилище, территория птицефабрики | 1000 |  |  |
|  |  | Навозохранилище | 500 |  |  |
|  |  | Свалка ТБО | 1000 |  |  |
|  |  | Свалка ТБО | 1000 |  |  |
| 10 | с. Шогринское | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 11 | с. Лисава | Скотомогильник | 1000 |  |  |

Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны,

-  санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов и т.д.

Водоохранные зоны водных объектов. (Водный Кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 года) устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и т.д.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Водным Кодексом РФ определены размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Артемовского городского округа.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 27, пунктом 8 Земельного Кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Кроме того, в пределах водоохранных зон ряда водных объектов городского округа расположены промышленные предприятия. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации  необходимо оборудование данных объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежные защитные полосы водных объектов. (Водный Кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 года) устанавливаются в границах водоохранных зон.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для территории водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) - специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории.

На территории Артемовского городского округа имеются памятники археологии, а также объекты культурного наследия местного значения.

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Артемовского городского округа, необходимо выполнить проекты охранных зон памятников культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории. Памятники природы, относящиеся к особо охраняемым территориям, перечислены в Постановлении Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», Решении исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356 от 21.10.1985 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления лесного хозяйства» и Постановлении Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

Правовой режим этих территорий (участков) определяется ст. 103 Лесного Кодекса РФ. Эти земли исключены из оборота или ограничены в обороте (ст. 27 Земельный Кодекс РФ).

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, осуществляются на ООПТ, в том числе в области использования, охраны, защиты или воспроизводства лесов, определяются Земельным Кодексом РФ, Лесным Кодексом РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, а также изданными для их исполнения нормативными правовыми актами Свердловской области.

Режим ведения хозяйства   в них запрещает:

- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство, засорение или захламление территории;

- прогон, выпас скота, сенокошение;

- добычу полезных ископаемых;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;

- разбивку туристических стоянок, разведение костров;

- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:

- заготовка живицы;

- заготовка бересты (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»);

- заготовка берёзового сока (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»);

- переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от загрязнения источников водоснабжения  и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Подземные источники. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Информация о функциональном зонировании территории района отображена на «Генеральном плане АГО», «Схеме планируемых функциональных зон АГО». Информация о зонах планируемого  размещения объектов капитального строительства местного значения отображена на «Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

3.1.4. Жилищное строительство

На расчетный срок (2035г.) администрацией  Артемовского городского округа была согласована проектная численность населения 46,7 тыс.чел. Численность городского населения определена в количестве  25,9 тыс.чел.; сельского – 20,8 тыс.чел.  Средняя обеспеченность жилым фондом  в городском округе на расчетный срок принята – 30 кв.м./ чел. (согласовано администрацией Артемовского ГО исходящим письмом № 06/22 от 21.01.2010). Общий объем проектируемого жилищного фонда составит 1401,0 тыс. кв.м., в том числе существующий сохраняемый – 1318,7 тыс.кв.м., новое строительство – 82,3 тыс.кв.м.

Общий объем проектируемого жилищного фонда  в городской местности составит 777,0 тыс. кв.м., в том числе существующий сохраняемый – 756,1 тыс.кв.м., новое строительство – 20,9 тыс.кв.м.

Общий объем проектируемого жилищного фонда  в сельской  местности составит 624,0 тыс. кв.м., в том числе существующий сохраняемый – 562,6 тыс.кв.м., новое строительство – 61,4 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом  в сельской местности на расчетный срок принята – 30 кв.м./ чел. (согласовано администрацией Артемовского ГО исходящим письмом № 06/22 от 21.01.2010).

Распределение  проектного жилищного фонда по городской и сельской местности на расчетный срок приведено в таблице 39.

Таблица 39

Проектный жиищный фонд на расчетный срок

| №п/п | Населенные пункты | Общий жилищный фонд, тыс.кв.м. | Новое строительство, тыс.кв.м. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Артемовский | 777,0 | 20,9 | 756,1 |
| 2 | населенные пункты сельской местности | 624,0 | 61,4 | 562,6 |
|  | Всего по АГО | 1401,0 | 82,3 | 1318,7 |

Проектная жилищная обеспеченность населенных пунктов  на расчетный срок представлена в таблице 40.

Таблица 40

Проектная жилищная обеспеченность на расчетный срок

| №п/п | Населенные пункты | Население, тыс. чел | Обеспеченность населения жильем, кв.м/чел | Общий проектный жилищный фонд, тыс.кв.м.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Артемовский | 25,9 | 30,0 | 777,0 |
| 2 | прочие населенные пункты (поселки, деревни, села) | 20,8 | 30,0 | 624,0 |
| 3 | Всего по АГО | 46,7 | 30,0 | 1401,0 |

Убыль жилищного фонда на расчетный срок и I очередь составит– 72,0 тыс. кв.м. по ветхости, в том числе: в городской местности – 39,9 тыс.кв.м., в сельской -32,1 тыс. кв.м. (из-за невозможности определения объемов убыли жилищного фонда под реконструкцию, санитарно-защитные зоны и другое, убыль принимается только по общему объему  ветхого жилья.)

Среднегодовой ввод нового строительства в городском округе ориентировочно составит 3,05 тыс.кв.м., в сельской местности – 2,27 тыс.кв.м, в городе Артемовский  – 0,77 тыс.кв.м. в год.

Таблица 41

Сравнительная таблица основных показателей жилищного фонда на расчетный срок

| Населенные пункты | АГО | г. Артемовский | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение 2008 г. | Расчет. срок 2035 г. | Сущ. положение 2008 г. | Расчет. срок 2035 г. | Сущ. положение 2008 г. | Расчет. срок 2035 г. |
| Численность населения, тыс.чел. | 60,0 | 46,7 | 33,4 | 25,9 | 26,6 | 20,8 |
| Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел. | 23,2 | 30,0 | 23,9 | 30,0 | 22,4 | 30,0 |
| Жилой фонд, тыс.кв.м. | 1390,7 | 1401,0 | 796,0 | 777,0 | 594,7 | 624,0 |

В целом по городскому округу на расчетный срок жилищный фонд увеличится на 1% по соотношению к существующему жилому фонду, по сельской местности на 5 %. По городу Артемовский  проектный жилищный фонд по отношению к существующему жилому фонду уменьшится на 2,4% или 19,0 тыс.кв.м., за счет того, что  численность населения на расчетный срок сократится, а объем нового строительства не компенсирует убыль.

На I очередь (2020г) в Артемовском городском округе была согласована проектная численность населения – 54,1 тыс.чел.,  в том числе: в городской местности -30,0 тыс.чел., в сельской – 24,1 тыс.чел.

На I очередь к строительству в городском округе намечается 87,9 тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд городского округа на I очередь составит 1406,6 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 1318,7 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом в городском округе на I очередь принята – 26 кв.м./ чел. (согласовано администрацией Артемовского ГО исходящим письмом № 06/22 от 21.01.2010). Среднегодовой ввод нового строительства на I очередь  в городском округе ориентировочно составит 7,32 тыс.кв.м.

На I очередь к строительству в сельской местности намечается 64,0 тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд на I очередь составит 626,6 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 562,6 тыс.кв.м. Население – 24,1 тыс. чел. Средняя обеспеченность жилым фондом  в сельской местности  на I очередь принята – 26,0 кв.м./ чел. (согласовано администрацией Артемовского ГО исходящим письмом № 06/22 от 21.01.2010).

К строительству на I очередь в городской местности  намечается 23,9 тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд на I очередь составит 780,0 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 756,1 тыс.кв.м. Население – 30,0 тыс. чел. Средняя обеспеченность жилым фондом  в городской местности на I очередь принята – 26,0 кв.м./ чел. (согласовано администрацией Артемовского ГО исходящим письмом № 06/22 от 21.01.2010).

Новое жилищное строительство  будет  представлено  секционной среднеэтажной и индивидуальной жилищный застройкой. Средний коэффициент семейности  в городском округе 2,5; коэффициент семейности в  сельской местности  равен 2,7. Дальнейшие расчеты нового жилищного строительства будут представлены на стадии разработки генеральных планов и проектов планировок населенных пунктов АГО.

Основные показатели жилищного строительства на I очередь и расчётный срок приводятся в таблице 42.

Таблица 42

Основные показатели жилищного строительства

| Наименование показателей и единица измерения | Расчётный срок (2035 г.) | I очередь строительства (2020 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. в том числе: | 1401,0 | 1406,6 |
| - в городских поселениях | 777,0 | 780,0 |
| - в сельских поселениях | 624,0 | 626,6 |
| 2. Новое строительство, тыс. кв. м. | 82,3 | 87,9 |
| - в городских поселениях | 20,9 | 23,9 |
| - в сельских поселениях | 61,4 | 64,0 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. | 1318,7 | 1318,7 |
| - в городских поселениях | 756,1 | 756,1 |
| - в сельских поселениях | 562,6 | 562,6 |
| 4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. | 72,0 | 72,0 |
| - в городских поселениях | 39,9 | 39,9 |
| - в сельских поселениях | 32,1 | 32,1 |
| 5. Население, тыс. чел. | 46,7 | 54,1 |
| - городское | 25,9 | 30,0 |
| - сельское | 20,8 | 24,1 |

В настоящий момент поселки Среднеборовской, Боровской, Каменка, Брагино в связи с отсутствием  в них населения, рассматриваются как территории для перспективного строительства. Возможное развитие этих поселков предусматривается за расчетный срок. Расчет проектного жилого фонда выполнен без учета данных поселков.

3.1.5. Баланс территории

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель:

-земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

-земли особо охраняемых территорий и объектов;

-земли лесного фонда,

-земли водного фонда;

- земли запаса.

Общий земельный фонд Артемовского городского округа  на расчетный срок  не изменится и составит 202787,5 га. Земли сельскохозяйственного назначения будут занимать самую большую долю и составят 46,7% общей площади территории. Земли населённых пунктов увеличатся и  будут занимать 13832,5 га, что составит 6,8% территории городского округа. Лесной фонд  останется без изменений и будет занимать 39,1% всей территории. Земли особо охраняемых территорий составят самую малую долю  – 0,005% территории.

Земли промышленности и иного спец. назначения будут составлять  0,8%, из них можно выделить земли транспорта, которые составят 0,4% и земли энергетики – 0,3% территории городского округа.

Земли запаса уменьшатся  на 0,3% и составят 6,3% от общей площади территории.

Земли водного фонда значительно увеличатся за счет выделения  озера Белого из сельскохозяйственных земель - 0,3% всей территории.

Распределение земельного фонда по категориям  на расчетный срок представлено в таблице 43.

Таблица 43

Распределение земельного фонда Артемовского городского округа

по категориям

| № | Категории земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 94760,3 | 46,7 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 13832,5 | 6,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Земли промышленности и иного спец. назначения, в том числе: - промышленности, - энергетики, -транспорта, -связи, радиовещания, телевидения, информатики, -для обеспечения космической деятельности, -обороны и безопасности, - иного специального назначения | 1522,3 54,9 687,7 729,9 - - 10,1 39,7 | 0,8 0,03 0,3 0,4 - - 0,01 0,02 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 16,6 | 0,005 |
| 5. | Земли лесного фонда | 79287,3 | 39,1 |
| 6. | Земли водного фонда | 624,6 | 0,3 |
| 7. | Земли запаса | 12743,9 | 6,3 |
| 8. | Прочие земли | - | - |
|  | Итого земель в границах округа | 202787,5 | 100,0 |

Таблица 44

Существующие и проектные границы населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты АГО | Существующая территория, га | Проектная территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Бучино | 34,3 | 34,3 |
| 2 | д. Лисава | 56,7 | 56,7 |
| 3 | д. Луговая | 64,1 | 64,1 |
| 4 | д. Малое Трифоново | 120,1 | 126,6 |
| 5 | д. Налимово | 49,5 | 49,5 |
| 6 | д. Родники | 57,1 | 57,1 |
| 7 | п. Белый Яр | 20,6 | 20,6 |
| 8 | п. Березники | 47,7 | 47,7 |
| 9 | п.Боровской | * 7,9 | 7,9 |
| 10 | п. Брагино | * 62,6 | 62,6 |
| 11 | п. Буланаш | 2205,5 | 2205,5 |
| 12 | п. Дальний Буланаш | * 4,2 | -** |
| 13 | п. Елховский | * 4,0 | -** |
| 14 | п. Заболотье | 18,9 | 18,9 |
| 15 | п.Каменка | * 5,9 | 5,9 |
| 16 | п. Катковые Поля | * 16,7 | -** |
| 17 | п. Кислянка | 16,8 | 16,8 |
| 18 | п. Красногвардейский | 1831,9 | 1929,8 |
| 19 | п. Незевай | 198,7 | 198,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | п. Сосновый бор | 22,5 | 22,5 |
| 21 | п.Среднеборовской | * 7,0 | 7,0 |
| 22 | п.Упор | * 1,0 | -** |
| 23 | с.Антоново | 66,1 | 66,1 |
| 24 | с.Бичур | 95,9 | 95,9 |
| 25 | с. Большое Трифоново | 275,1 | 275,1 |
| 26 | с. Лебедкино | 341,3 | 341,3 |
| 27 | с. Липино | 107,4 | 107,4 |
| 28 | с. Мироново | 239,1 | 239,1 |
| 29 | с. Мостовское | 243,4 | 243,4 |
| 30 | с. Писанец | 146,4 | 146,4 |
| 31 | с.Покровское | 760,1 | 760,1 |
| 32 | с. Сарафаново | 55,3 | 55,3 |
| 33 | с. Шогринское | 332,5 | 332,5 |
| 34 | г.Артемовский | 4790,6 | 6025,4 |

* В существующем положении границы данных населенных пунктов не утверждены.

** На расчетный срок планируется перевод земель населенных пунктов в земли запаса.

На расчетный срок планируется  увеличить  границы населённых пунктов: д. Малое Трифоново, п.Красногвардейский, г.Артемовский.

Таким образом, в существующем положении  земли населённых пунктов занимают 12,5 тыс. га, что составляет 6,2% территории городского округа. На расчетный срок доля земель населенных пунктов составит 6,8% от общей территории.

3.1.6. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях

(описание участков, включаемых в земли населенных пунктов)

Проектом не предусматривается изменение границы Артемовского городского округа.

В проекте определены границы планируемого развития территорий населенных пунктов, которые включают в себя сформированные кадастровые участки.

Кадастровые участки, которые не могут войти в границы населенных пунктов целиком предлагается размежевать, поставить их на кадастровый учет, после чего включить необходимые для развития населенного пункта участки в границы населенных пунктов. Граница населенного пункта назначается по границам вновь сформированных участков.

Зона планируемого развития г. Артемовский, п. Красногвардейский, д. Малое Трифоново увеличивается за счет включения и перевода в земли населенного пункта участков  земель запаса и сельскохозяйственного назначения. Кадастровые номера участков и категория их земель включаемых в границы населенных пунктов перечислены в таблице 45.

Таблица 45

| № пп. | Номер кадастрового участка | Категория земель | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Артемовский |
| 1.1. | Северо-восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 001:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 001:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 001:0006 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 001:0007 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0023 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0021 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0009 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001 | Территории населенного пункта | - |
|  | 66:02:25 02 001:0012 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0025 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0026 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0027 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0035 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0037 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 001:0036 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
| 1.2. | Восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 002:0007 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 002:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 66:02:25 02 002:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 002:0009 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 002:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 002:0003 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 002:0010 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 003:0377 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 002:0006 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0320 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0378 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0425 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0476 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0474 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0426 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0473 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0470 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0472 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0475 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0471 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0531 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0530 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0427 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:25 02 003:0529 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 014:0002 | Земли запаса | - |
| 1.3. | Юго-восточный сектор |
|  | 66:02:17 03 006:0001 | Земли запаса | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 66:02:17 03 006:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 006:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 006:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 03 006:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 015:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 015:0004 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:24 01 003:0001 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
| 1.4. | Юго-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 026:0010 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0011 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0015 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0016 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0008 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0006 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0002 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 021:0015 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 022:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0012 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 022:0002 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 021:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 021:0011 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0010 | Земли запаса | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 66:02:17 01 021:0009 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0006 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
| 1.5. | Северо-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 015:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 015:0001 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 015:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 015:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 015:0004 | Территории ж/д | - |
|  | 66:02:17 01 009:0003 | Территории ж/д | - |
|  | 66:02:17 01 009:0004 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 009:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 009:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0115 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0118 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 010:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0119 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0089 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0057 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0056 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 66:02:01 02 009:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0023 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0022 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 009:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0006 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 009:0007 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0058 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0059 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0061 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0060 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0062 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0026 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0018 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0021 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0009 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0010 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0011 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:11 02 009:0005 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:01 02 009:004 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:17 01 001:0019 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | п. Красногвардейский |
|  | 66:02:23 01 013:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:23 01 014:0006 | Земли сельскохоз. использования | - |
| 3 | д. Малое Трифоново |
|  | 66:02:15 01 001:0014 | Земли сельскохоз. использования | - |

Кадастровые номера участков, исключаемых из земель населенных пунктов и переводимые в земли промышленности и иного специального назначения, перечислены в таблице 46.

Таблица 46

| № пп. | Номер кадастрового участка | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОМС с. Покровское |
| 1 | 66:02:2501004:0076 | Земли населенных пунктов | 43,3 га /кладбище с. Покровское |
| 2 | 66:02:0102004:0456 | Земли населенных пунктов | 0,5 га/ кладбище п. Заболотье |
| Томс с. Мироново |
|  | 66:02:0102005:0017 | Земли населенных пунктов | 0,9 га/ кладбище д. Родники |
| ТОМС с. Шогринское |
|  | 66:02:0105001:0069 | Земли населенных пунктов | 2,0 га/ кладбище с. Шогринское |
| ТОМС С. Лебедкино |
|  | 66:02:0105001:0069 | Земли населенных пунктов | 2,0 га/ кладбище с. Антоново |

Информация о планируемых границах земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения отображена на «Схеме существующих и планируемых границ земель различных категорий».

3.2. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Организация системы социального и культурно ( бытового обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*. Администрацией Артемовского городского округа и комитетом по экономики и труду исходящим письмом от 21.01.2010 была согласована  предлагаемая  расчетная численность  населения:

-I очередь 2020г.  ─ 54,1 тыс. человек, в том числе: городское население-30,0 тыс.чел., сельское-24,1 тыс.чел.

-расчетный срок 2035г.─  46,7 тыс.человек; в том числе: городское население -25,9 тыс.чел., сельское-20,8 тыс.чел.

Таблица 47

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания Артемовского городского округа на расчетный срок

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на городской округ 46,7 тыс. чел. | Существующее кол-во на 60,0 тыс. чел. | Новое строит-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 2475 | 2222 | 253 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 4997 | 7325 | - |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 8% от общего числа школьников | 400 | 350 | 50 |
| 4 | Школа-интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 107 | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 70,0 | 3269,0 | 3168,9 | 100,1 |
|  | - корт, стадион | га | 0,8 | 37,4 | 0,08 | 37,3 |
|  | - бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 22,0 | 1027,4 | 250,0 | 777,4 |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 500 | 3198 | - |
| 7 | Дом престарелых | мест на тыс. чел. (с 60 лет) | 6,4 | 75 | - | 75 |
| 8 | Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 850 | - | 850 |
| 9 | Детские дома- интернаты | мест на тыс. чел. (с 4 до 17лет) | 3 | 19 | - | 19 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | 117 | - | 117 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел. на тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 700 | - | 700 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей | чел. на тыс. чел. всего населения | 0,5 | 23 | - | 23 |
| 13 | Стационары всех типов | коек | 15 | 700 | 560 | 140 |
| 14 | Поликлиники, амбулатории, консультации | посещ. в смену | 25 | 1168 | 1571 | - |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 5 | 15 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 8 | - |
| 17 | Выдвижные пункты скорой мед. помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 9 | - | 9 |
| 18 | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 5 | 6 | - |
| 19 | Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года | 4 | 1308 | - | 1308 |
| 20 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 98,1 | 20,0 | 78,1 |
| 21 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 210,2 | 145,7 | 64,5 |
| 22 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 3736 | 2018 | 1718 |
| 23 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 24 | Высшие учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 25 | Танцевальные залы | мест | 6 | 280 | - | 280 |
| 26 | Кинотеатры | мест | 30 | 1401 | 300 | 1101 |
| 27 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 280,0 100,0 180,0 | 13076,0 4670,0 8406,0 | 26936,2 10548,6 16387,6 | - |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м. торг. пл. | 24 | 1120,8 | 200,0 | 920,8 |
| 29 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 1868 | 1028 | 840 |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м. торг. пл. | 6 | 280 | - | 280 |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | раб. мест | 9 | 420 | 109 | 311 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 233 | 109 | 124 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб. мест | 4 | 187 | - | 187 |
| 32 | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | кг. белья в смену | 120 10 110 | 5604 467 5137 | - | 5604 467 5137 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | кг. белья в смену | 11,4 4,0 7,4 | 532,4 186,8 345,6 | - | 532,4 186,8 345,6 |
| 33 | Бани | мест | 5 | 233 | 50 | 183 |
| 34 | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел | 5 | 8 | - |
| 35 | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел | 2 | 8 | - |
| 36 | Пожарная часть | объект | - | 8 | 8 | Расширение существующих |
| 37 | Учреждение жилищно-коммунального хозяйства | объект с населением до 20 тыс.чел | 1 | 2 | 14 | - |
| 38 | Гостиницы | мест | 6 | 280 | н/д | 280 |
| 39 | Пункт приема вторсырья | объект до 20 тыс.чел. | 1 | 2 | - | 2 |
| 40 | Общественные уборные | прибор | 1 | 47 | - | 47 |
| 41 | Кладбища действующие | га | 0,24 | 11,2 | 99,0 | - |

На расчетный срок для проектной численности населения существует потребность в детских дошкольных учреждениях, физкультурно-спортивных сооружениях (стадион, бассейн,  спортивные залы общего пользования), в  стационарах, выдвижных пунктах скорой медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также существует потребность в учреждениях культуры и искусства, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, также в предприятиях коммунального обслуживания населения, гостиницах, банях и других предприятиях культурно-бытового обслуживания.

Расчет численности жителей г.Артемовского и сельских населенных пунктов выполнен расчетным методом по  сложившемуся процентному соотношению от общей численности населения.  Городское население – 55,5%, сельское население: п.Буланаш – 20,48%; с.Б.Трифоново – 1,31%; с.Шогринское – 1,27%; с.Покровское – 4,46%;  п.Сосновый бор – 2,68%; с.Мостовское – 1,57%; с.Мироново – 1,36%; с.Лебедкино – 1,15%; п.Незевай – 1,19%; п.Красногвардейский – 7,96%.

Таблица 48

Минимальные расчетные показатели обеспечения социально значимыми  объектами повседневного и периодического обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на город/ поселок | Существующее положение | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Артемовский | 24,1тыс.чел. | 33,4тыс.чел. |  |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 1277 | 1292 | - |
| 3 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 2579 | 3375 | - |
| 4 | Поликлиники | посещ. в смену | 25 | 602 | 1281 | - |
| 5 | Стационары | коек | 15 | 361 | 350 | 11 |
| 6 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 1687,0 | 1364,9 | 322,1 |
| 7 | Корты | га | 0,8 | 19,3 | - | 19,3 |
| 8 | п.Буланаш | 9,6тыс.чел. | 12,3 тыс.чел. |  |
| 9 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 509 | 440 | 69 |
| 10 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 1027 | 1250 | - |
| 11 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | 2 |
| 12 | Стационары | коек | 15 | 144 | 210 | - |
| 13 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 672 | 1804,0 | - |
| 14 | Корты | га | 0,8 | 7,7 | 0,08 | 7,62 |
| 15 | с.Б.Трифоново | 0,61 тыс.чел. | 0,79 тыс.чел. |  |
| 16 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 32 | 30 | - |
| 17 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 65 | 200 | - |
| 18 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 19 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 20 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 43 | - | 43 |
| 21 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 22 | с.Шогринское | 0,59тыс.чел. | 0,76тыс.чел. |  |
| 23 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 31 | 38 | - |
| 24 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 63 | 225 | - |
| 25 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 26 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 27 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 41 | - | 41 |
| 28 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 29 | с.Покровское | 2,1тыс.чел. | 2,7тыс.чел. |  |
| 30 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 111 | 75 | 36 |
| 31 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 225 | 500 | - |
| 32 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 33 | Стационары | коек | 15 | 32 | - | 32 |
| 34 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 147 | - | 147 |
| 35 | Корты | га | 0,8 | 1,7 | - | 1,7 |
| 36 | п.Сосновый бор | 1,25 тыс.чел. | 1,6тыс.чел. |  |
| 37 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 66 | 128 | - |
| 38 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 134 | 275 | - |
| 39 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 40 | Стационары | коек | 15 | 19 | - | 19 |
| 41 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 88 | - | 88 |
| 42 | Корты | га | 0,8 | 1,0 | - | 1,0 |
| 43 | с. Мостовское | 0,73тыс.чел. | 0,94тыс.чел. |  |
| 44 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 39 | 41 | - |
| 45 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 78 | 275 | - |
| 46 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 47 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 48 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 51 | - | 51 |
| 49 | Корты | га | 0,8 | 0,6 | - | 0,6 |
| 50 | с.Мироново | 0,64 тыс.чел. | 0,81 тыс.чел. |  |
| 51 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 34 | 28 | 6 |
| 52 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 68 | 200 | - |
| 53 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 54 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 55 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 45 | - | 45 |
| 56 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 57 | с.Лебедкино | 0,54 тыс.чел. | 0,69 тыс.чел. |  |
| 58 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 29 | 44 | - |
| 59 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 58 | 225 | - |
| 60 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 61 | Стационары | коек | 15 | 8 | - | 8 |
| 62 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 38 | - | 38 |
| 63 | Корты | га | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 |
| 64 | п.Незевай | 0,56 тыс.чел. | 0,72 тыс.чел. |  |
| 65 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 30 | - | 30* |
| 66 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 60 | 150 | - |
| 67 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование |  | 1 | 1 |
| 68 | Стационары | коек | 15 | 8 | - | 8 |
| 69 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 39 | - | 39 |
| 70 | Корты | га | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 |
| 71 | п.Красногвардейский | 3,72тыс.чел. | 4,8тыс.чел. |  |
| 72 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 197 | 78 | 119 |
| 73 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 398 | 475 | - |
| 74 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 75 | Стационары | коек | 15 | 56 | - | 56 |
| 76 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 260 | - | 260 |
| 77 | Корты | га | 0,8 | 3,0 | - | 3,0 |

Примечание:

1)Нормативная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята средняя обеспеченность по АГО – 53 места/1000чел.

2)* Необходимое по расчету количество мест в детских садах, для проектной численности населения должно быть учтено в аналогичных учреждениях  на  территории с.Мироново или с.Шогринское.

3) Места в учреждениях здравоохранения (стационарах) могут  предусматриваться в аналогичных учреждениях на территории г.Артемовского и п.Буланаш.

На расчетный срок для проектной численности населения г.Артемовского существует потребность в учреждениях здравоохранения  и физкультурно-спортивных сооружениях. Для населения сельской местности также существует потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (кортах, спортивных залах), а также в детских дошкольных учреждениях.

Таблица 49

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания Артемовского городского округа на I  очередь

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на городской округ 54,1 тыс. чел. | Существующее кол-во на 60,0 тыс.чел. | Новое строит-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 2867 | 2222 | 645 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 5789 | 7325 | - |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 8% от общего числа школьников | 463 | 350 | 113 |
| 4 | Школа-интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 107 | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 70,0 | 3787,0 | 3168,9 | 618,1 |
|  | - корт, стадион | га | 0,8 | 43,3 | 0,08 | 43,2 |
|  | - бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 22,0 | 1190,2 | 250,0 | 940,2 |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 579 | 3198 | - |
| 7 | Дом престарелых | мест на тыс. чел. (с 60 лет) | 6,4 | 87 | - | 87 |
| 8 | Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 985 | - | 985 |
| 9 | Детские дома- интернаты | мест на тыс. чел. (с 4 до 17лет) | 3 | 22 | - | 22 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | мест на тыс. чел. (с 18лет) | 3 | 135 | - | 135 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел. на тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 811 | - | 811 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей | чел. на тыс. чел. всего населения | 0,5 | 27 | - | 27 |
| 13 | Стационары всех типов | коек | 15 | 812 | 560 | 252 |
| 14 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 25 | 1352 | 1571 | - |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 5 | 15 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 8 | - |
| 17 | Выдвижные пункты скорой мед. помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 11 | - | 11 |
| 18 | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 5 | 6 | - |
| 19 | Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года | 4 | 1515 | - | 1515 |
| 20 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 113,6 | 20,0 | 93,6 |
| 21 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 243,4 | 145,7 | 97,7 |
| 22 | Дом культуры, клубы | мест | 80 | 4328 | 2018 | 2310 |
| 23 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 24 | Высшие учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 25 | Танцевальные залы | мест | 6 | 325 | - | 325 |
| 26 | Кинотеатры | мест | 30 | 1623 | 300 | 1323 |
| 27 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 280,0 100,0 180,0 | 15148,0 5410,0 9738,0 | 26936,2 10548,6 16387,6 | - |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м. торг. пл. | 24,0 | 1298,4 | 200,0 | 1098,4 |
| 29 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 2164 | 1028 | 1136 |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м. торг. пл. | 6 | 324,6 | - | 324,6 |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | раб. мест | 9 | 487 | 109 | 378 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 271 | 109 | 162 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб. мест | 4 | 216 | - | 216 |
| 32 | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | кг. белья в смену | 120 10 110 | 6492 541 5951 | - | 6492 541 5951 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | кг. белья в смену | 11,4 4,0 7,4 | 616,7 216,4 400,3 | - | 616,7 216,4 400,3 |
| 33 | Бани | мест | 5 | 270 | 50 | 220 |
| 34 | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел | 5 | 8 | - |
| 35 | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел | 3 | 8 | - |
| 36 | Пожарная часть | объект | - | 8 | 8 | Расширение существующих |
| 37 | Учреждение жилищно-коммунального хозяйства | объект с населением до 20 тыс.чел | 1 | 2 | 14 | - |
| 38 | Гостиницы | мест | 6 | 325 | - | 325 |
| 39 | Пункт приема вторсырья | объект до 20 тыс.чел. | 1 | 2 | - | 2 |
| 40 | Общественные уборные | прибор | 1 | 5 | - | 5 |
| 41 | Кладбища действующие | га | 0,24 | 12,9 | 99,0 | - |

Развитие  поселков Среднеборовской, Боровской, Каменка, Брагино в связи с отсутствием в настоящий момент  в них населения, предусматривается за расчетный срок, как  резервные территории.

На I очередь  строительства для проектной численности населения существует потребность в детских дошкольных учреждениях, межшкольном учебном  комбинате, физкультурно-спортивных сооружениях, стационарах, выдвижных пунктах скорой медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах, библиотеках, клубах, кинотеатрах, танцевальных залах,  рыночных комплексах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, также в предприятиях коммунального обслуживания населения, гостиницах, банях и других предприятиях культурно-бытового обслуживания.

Таблица 50

Минимальные расчетные показатели обеспечения социально значимыми  объектами повседневного и периодического обслуживания на I очередь строительства

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на город/ поселок | Существующее положение | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Артемовский | 30,0 тыс.чел. | 33,4 тыс.чел. |  |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 1590 | 1292 | 298 |
| 3 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 3210 | 3375 | - |
| 4 | Поликлиники | посещ. в смену | 25 | 750 | 1281 | - |
| 5 | Стационары | коек | 15 | 450 | 350 | 100 |
| 6 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 2100,0 | 1364,9 | 735,1 |
| 7 | Корты | га | 0,8 | 24,0 | - | 24,0 |
| 8 | п.Буланаш | 11,1тыс.чел. | 12,3 тыс.чел. |  |
| 9 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 588 | 440 | 148 |
| 10 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 1188 | 1250 | - |
| 11 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | 2 |
| 12 | Стационары | коек | 15 | 166 | 210 | - |
| 13 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 777 | 1804,0 | - |
| 14 | Корты | га | 0,8 | 8,88 | 0,08 | 8,8 |
| 15 | с.Б.Трифоново | 0,71 тыс.чел. | 0,79 тыс.чел. |  |
| 16 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 38 | 30 | 8 |
| 17 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 76 | 200 | - |
| 18 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 19 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 20 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 50 | - | 50 |
| 21 | Корты | га | 0,8 | 0,57 | - | 0,57 |
| 22 | с.Шогринское | 0,69тыс.чел. | 0,76тыс.чел. |  |
| 23 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 37 | 38 | - |
| 24 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 74 | 225 | - |
| 25 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 26 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 27 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 48 | - | 48 |
| 28 | Корты | га | 0,8 | 0,55 | - | 0,55 |
| 29 | с.Покровское | 2,4тыс.чел. | 2,7тыс.чел. |  |
| 30 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 127 | 75 | 36 |
| 31 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 257 | 500 | - |
| 32 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 33 | Стационары | коек | 15 | 36 | - | 36 |
| 34 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 168 | - | 168 |
| 35 | Корты | га | 0,8 | 1,9 | - | 1,9 |
| 36 | п.Сосновый бор | 1,45 тыс.чел. | 1,6тыс.чел. |  |
| 37 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 77 | 128 | - |
| 38 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 155 | 275 | - |
| 39 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 40 | Стационары | коек | 15 | 22 | - | 22 |
| 41 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 101 | - | 101 |
| 42 | Корты | га | 0,8 | 1,16 | - | 1,16 |
| 43 | с. Мостовское | 0,85тыс.чел. | 0,94тыс.чел. |  |
| 44 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 45 | 41 | 4 |
| 45 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 91 | 275 | - |
| 46 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 47 | Стационары | коек | 15 | 13 | - | 13 |
| 48 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 59 | - | 59 |
| 49 | Корты | га | 0,8 | 0,68 | - | 0,68 |
| 50 | с.Мироново | 0,74 тыс.чел. | 0,81 тыс.чел. |  |
| 51 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 39 | 28 | 11 |
| 52 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 79 | 200 | - |
| 53 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 54 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 55 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 52 | - | 52 |
| 56 | Корты | га | 0,8 | 0,59 | - | 0,59 |
| 57 | с.Лебедкино | 0,62 тыс.чел. | 0,69 тыс.чел. |  |
| 58 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 33 | 44 | - |
| 59 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 66 | 225 | - |
| 60 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 61 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 62 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 43 | - | 43 |
| 63 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 64 | п.Незевай | 0,64 тыс.чел. | 0,72 тыс.чел. |  |
| 65 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 34 | - | 34* |
| 66 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 68 | 150 | - |
| 67 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 68 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 69 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 45 | - | 45 |
| 70 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 71 | п.Красногвардейский | 4,31тыс.чел. | 4,8тыс.чел. |  |
| 72 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 228 | 78 | 150 |
| 73 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 461 | 475 | - |
| 74 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 75 | Стационары | коек | 15 | 65 | - | 65 |
| 76 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 302 | - | 302 |
| 77 | Корты | га | 0,8 | 3,4 | - | 3,4 |

Примечание:

1) Нормативная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята средняя обеспеченность по АГО – 53 места/1000чел.

2)* Необходимое по расчету количество мест в детских садах, для проектной численности населения должно быть учтено в аналогичных учреждениях  на  территории с.Мироново или с.Шогринское.

3) Места в учреждениях здравоохранения (стационарах) могут  предусматриваться в аналогичных учреждениях на территории г.Артемовского и п.Буланаш.

На I очередь  строительства для проектной численности населения г.Артемовского существует потребность дошкольных учреждениях, в стауионарах  и физкультурно-спортивных сооружениях. Для населения сельской местности также существует потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (кортах, спортивных залах), а также в детских дошкольных учреждениях.

На территории АГО по «Перспективному плану социально-экономического развития на период до 2015 года»  планируется строительство следующих объектов: строительство быстровозводимых пожарных частей (согласно программы Правительства Свердловской области) в с. Лебедкино, с. Мироново, с. Писанец, с.Покровское, п.Красногвардейский.  В сфере образования планируется строительство детского сада на 280 мест в г. Артемовский, открытие двух дошкольных групп при МОУ СОШ №10. В сфере культуры планируется строительство в п. Незевай дома культуры, а также развитие сети клубов  в с.Лебедкино, п.Буланаш. В с.Покровское для улучшения культурного досуга граждан планируется восстановление сельского музея, комплектование библиотечного фонда, благоустройства стадиона и строительство корта.

Также  для обеспечения сельского населения доступной квалифицированной помощью планируется открытие ОВП в с.Покровское, с.Мироново, п.Незевай, с.Б.Трифоново, с. Мостовское и ввод в действие двух общеврачебных практик в п.Буланаш. Планируется завершение строительства поликлиники на 850 посещений в смену со стационарными отделениями и др. Для повышения качества бытовых услуг планируется открытие химчистки. В с. Б. Трифоново запланировано строительство ресторана и гостиницы.

В поселке Красногвардейский запланирована реконструкция и расширение кладбища.

3.3. Транспортная инфраструктура

При разработке сети автомобильных дорог Артемовского ГО учитывалась сложившаяся структура дорог. Принятые проектные решения выполнены в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Свердловской области» и «Схемы развития автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015 года»

По функциональному назначению дороги округа разделены на автомобильные дороги общего пользования: федерального, регионального и местного значения.

Автомобильная дорога федерального значения.

По территории Артемовского ГО проходит проектный участок автомобильной дороги федерального значения (федеральная прочая) – «Екатеринбург–Реж–Артемовский–Ирбит–Междуреченский». Строительство данной  дороги заложено на период до 2015 года, согласно «Схеме развития сети автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015 года», выполненной «Уралгипродорнии».

В западной части округа автодорога проходит по существующему участку автомобильной дороги регионального значения III категории «обход с. Покровское» через г. Артемовский, затем по новой трассе с северной стороны железнодорожной линии  «Екатеринбург–Реж–Артемовский–Ирбит–Туринск– Междуреченский». Все пересечения данной автодороги с автомобильными дорогами регионального и местного значения предусматриваются в разных уровнях.

Протяженность по территории АГО проектируемой автомобильной дороги общего пользования федерального значения на первую очередь – 41,00 км.

Автомобильные дороги регионального значения.

Автомобильные дороги регионального значения запроектированы с максимальным использованием существующих участков дорог и увеличением транспортной доступности, как между населенными пунктами городского округа, так и для создания внешних связей.  На первую очередь строительства заложены проектные участки автодороги «Сухой Лог–Буланаш–Артемовский–Алапаевск», согласно «Схемы развития сети автомобильных  дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015 года», выполненной «Уралгипродорнии». Данная дорога по территории Артемовского ГО проходит: в обход д. Бучино, д. Родники, г. Артемовский, п. Березники, вдоль железной дороги  «Ивдель – Серов – Алапаевск - Артемовский –  Богданович – Каменск-Уральский» с выходом на г. Сухой Лог.

Трасса автодороги проходит вдоль западной границы города Артемовский, согласно ранее выполненного проекта размещения автомобильной дороги «Сухой Лог – Артемовский» (Проектный институт ФГУП «Свердловскавтодор»).

Автомобильная дорога «Невьянск–Реж-Артемовский-Килачевское» меняет свою трассу на участках от п. Кислянка, вдоль п. Березники, южной границы г. Артемовский, в обход п. Буланаш (с северной границы поселка). От п. Буланаш (в северо–восточном направлении) данная дорога в основном проходит по уже существующей трассе дороги, на пересечении с п. Белый Яр, с. Писанец, п. Сосновый Бор автодорога проходит в обход населенных пунктов с учетом их перспективного развития. В восточной части округа, вблизи п. Сосновый Бор, автодорога выходит на автомобильную дорогу федерального значения. Пересечение автодорог генеральным планом предлагается в разных уровнях. Образование данных связей решает проблему прохождения транзита грузового и легкового транспорта по территории населенных пунктов.

Запроектированая автомобильная дорога регионального значения, связывающая автомобильную дорогу «Артемовский–Зайково» с автомобильной дорогой федерального значения  обеспечивает выход в направлении п. Горки (Ирбитское МО).

Протяженность проектируемых автомобильных дорог общего пользования регионального значения на первую очередь – 17,00 км, на расчетный срок – 47,25.

Автомобильные дороги местного значения.

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связи между поселками, районным центром, а так же имеют выходы на автомобильные дороги регионального значения. Проектируемые автодороги проложены по участкам уже существующих дорог с грунтовым и асфальтовым покрытием, по необходимым направлениям и с необходимостью отвода транзитного автотранспорта с территорий населенных пунктов. Автодороги с грунтовым покрытием подлежат замене на асфальтовое покрытие,  с устройством дорожной одежды в соответствии с технической категорией дороги.

В связи с дальнейшим развитием п. Среднеборовской и п. Каменка запроектированы автомобильные дороги местного значения, обеспечивающие внешние связи с другими населенными пунктами.

Проектом предлагается формирование  полукольца из автомобильных дорог местного значения, которое объединяет следующие населенные пункты: п. Заболотье, д. Луговая, с. Липино, д. Родники, п. Незевай, с. Сарафаново, д. Налимово, с. Мостовское.

Протяженность проектируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения на первую очередь –15,60 км, на расчетный срок – 80,95 км, за расчетный срок – 18,40 км.

Общая протяженность автодорог представлена в технико–экономических показателях.

За расчетный срок проектом предлагается организация подъезда к п. Среднеборовской и п. Каменка.

3.4. Инженерная инфраструктура

Анализ инженерной инфраструктуры округа показал, что для оптимальной работы систем инженерного благоустройства необходимо решение следующих задач:

водоснабжение

- реконструкция трубопроводов и оборудования систем водоснабжения населенных пунктов округа из-за высокой степени их износа;

- оборудование централизованных источников водоснабжения в населенных пунктах округа, использующих воду из нецентрализованных источников;

канализация

- строительство трубопроводов и очистных сооружений канализации в населенных пунктах округа, использующих нецентрализованные системы водоотвода;

теплоснабжение

- реконструкция сетей и объектов систем теплоснабжения населенных пунктов в связи с высокой степенью их износа;

- перевод поселковых котельных на более экологичные  виды топлива (на газ) и строительство новых газовых котельных;

электроснабжение

- реконструкция сетей и объектов систем электроснабжения населенных пунктов в связи с высокой степенью их износа;

газоснабжение

- газификация населенных пунктов округа;

связь

- развитие оптико-волоконной сети, внедрение информационно-коммуникационных систем.

Часть мероприятий, призванных разрешить проблемы инженерной сферы, заложена в областные программы и целевые программы, разработанные в округе:

- Постановление Правительства Свердловской области от 29 июня 2006 г. N 564-ПП "О Плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы";

- Постановление правительства Свердловской области № 638-пп от 26 июля 2006 г. «Об основных направлениях развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2006-2015 годы»;

- Программа энергосбережения муниципального образования "Артемовский район";

- Программа социально – экономического развития Артемовского городского округа на 2007 – 2009 годы;

- Перспективный план социально-экономического развития  Артемовского городского округа на период до 2015 года.

При разработке проектных решений учтены предложения ранее выполненных проектов детальной планировки населенных пунктов Артемовского городского округа и положения нормативных документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- НГПСО 1-2009.66;

- СНиП  2.05.06 «Магистральные трубопроводы»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектные предложения на первую очередь увязаны с мероприятиями, предлагаемыми программами развития городского округа, экологическими программами, а также областными программами. На расчетный срок проектом предлагается 100% обеспеченность основных населенных пунктов инженерным благоустройством. На территориях малонаселенных населенных пунктов проектом предлагается формирование инженерной инфраструктуры предусматривать за пределами расчетного срока (п.Среднеборовской, п.Боровской, п.Каменка, п.Брагино, п.Белый Яр).

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, по строительству и оборудованию источников водоснабжения и прочих объектов инженерной инфраструктуры рекомендуется включать в соответствующие территориальные программы по развитию инженерной инфраструктуры, сферы ЖКХ и социально-экономические программы округа на перспективу.

На стадии генерального плана городского округа проектом предлагается устройство централизованных систем энергоснабжения населенных пунктов (водоснабжение, канализование, тепло- и газоснабжение).

Проектные предложения по разводящим сетям должны быть  разработаны на дальнейших стадиях проектирования в разделах развития инженерной инфраструктуры генеральных планов населенных пунктов и проектах планировок.

Ранее запроектированные и принятые настоящим проектом решения, а также очередность реализации отражены на «Схеме развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории», «Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

Водоснабжение

В целом по гидрогеологическим условиям Артемовского ГО почти повсеместно возможно использование подземных вод для населенных пунктов за счет бурения одиночных водозаборных скважин. Утвержденные запасы хозяйственно-питьевых вод составляют 26,2 тыс.м3/сут. (по данным ФГУП «Уралнедра»).

Расчет объемов водоснабжения населения округа на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 и представлен в таблице 51.

Таблица 51

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Среднесут. водопотребление на 1 очередь, м3/сут | Население на расч. срок | Среднесут. водопотребление на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население округа |  |  |  |  |
| В том числе: Г.Артемовский П.Буланаш П.Красногвардейский П.Сосновый Бор С.Покровское Д.Большое Трифоново С.Мостовское С.Мироново С.Лебедкино П.Незевай Д.Шогринское Прочие населенные пункты | 30000 11100 4310 1450 2410 710 850 740 620 640 690 580 | 12960 3676,3 1427,4 480,24 798,24 235,2 281,52 245 205,32 211,8 228,5 192 | 25900 9560 3720 1250 2100 610 730 640 540 560 590 500 | 11188,8 3166,2 1232 414 579,6 201,9 241,8 211,9 178,8 185,4 195,3 165,6 |
| Итого |  | 20941,5 |  | 17961,2 |

Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года предусмотренo:

- разработка перспективных схем водоснабжения 11 населенных пунктов городского округа;

-строительство и реконструкция источников водоснабжения г.Артемовского (Покровско-Липинский водозабор, Западно-Буланашский водозабор, строительство второй нитки водовода с.Покровское – г.Артемовский);

- строительство и реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Мироново, с.Мостовское, с.Лебедкино, с.Липино, п.Сосновый Бор, с.Писанец, с.Шогринское, в п.Красногвардейский, проектирование источников водоснабжения и 82 км водопроводных сетей на территории округа.

На расчетный срок проектом предлагается проведение комплексных изысканий и устройство скважин для водоснабжения д. Луговая, с.Липино, д.Родники, с.Антоново, с.Шогринское, д.Лисава, п.Заболотье, п.Березники.

За расчетный срок (на отдаленную перспективу) предусмотрено централизованное водоснабжение малонаселенных населенных пунктов, таких как  п.Белый Яр, с.Бичур, п.Брагино, п.Среднеборовской, п.Боровской, п.Каменка.

Проектное водоснабжение г.Артемовский

На первую очередь и расчетный срок сохраняется водоснабжение города из подземных источников.

Расчетный объем хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с рекомендациями «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66). Объем водопотребления на перспективу включает водопотребление жилого сектора (без учета нужд производственных предприятий). Неучтенные расходы приняты в размере 20% (нужды предприятий, обеспечивающих население продуктами, мест временного проживания и пр.).

На первую очередь проектом принимается повышенный уровень благоустройства, на расчетный срок – высокий уровень благоустройства.

Результаты расчета представлены в таблице 52.

Таблица 52

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на 1 очередь, м3/сут | Населе-ние на расч. срок | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 30000 | 300 | 10800 | 25900 | 300 | 9324 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 2160 |  |  | 1864 |
| Расходы на полив | 30000 | 50 | 1500 | 25900 | 50 | 1295 |
| ИТОГО |  |  | 14460 |  |  | 12483 |

Объем воды на полив зеленых насаждений рассчитан также с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66 (50 литров на 1 жителя в сутки) и составит на первую очередь 1500 м3/сут., на расчетный срок – 1295 м3/сут.

При недостатке объемов водоснабжения на ближайшую перспективу и расчетный срок предлагается задействовать водные запасы  Луговского перспективного участка Покровско-Липинского месторождения подземных вод. Потенциальный запас вод – 10,0 тыс.м3/сут. (по заключению № 14586 «Уралгидроэкспедиции»).

Водоснабжение промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок производится по существующей схеме (из Егоршинского водохранилища на р.Бобровке и от технических скважин, расположенных на территориях предприятий).

На первую очередь необходимо предусмотреть:

-  реконструкцию водозаборных сооружений и магистральных водоводов в связи с высокой степенью износа;

- введение в строй резервного источника водоснабжения (Луговской перспективный участок Покровско-Липинского МПВ);

- строительство второй ветки водовода Покровско-Липинское МПВ-г.Артемовский.

Проектное водоснабжение п.Буланаш

Водоснабжение на первую очередь и расчетный срок предусматривается от существующей системы водоснабжения поселка Буланаш (от Бобровского участка Буланашского месторождения подземных вод).

Расчетный объем хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с рекомендациями «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66). Объем водопотребления на перспективу включает водопотребление жилого сектора (без учета нужд производственных предприятий). Неучтенные расходы приняты в размере 20% (нужды предприятий, обеспечивающих население продуктами, мест временного проживания и пр.).

На первую очередь проектом принимается повышенный уровень благоустройства, на расчетный срок – высокий уровень благоустройства.

Результаты расчета представлены в таблице 53.

Таблица 53

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на 1 очередь, м3/сут | Населе-ние на расч. срок | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 11100 | 230 | 3063,6 | 9560 | 230 | 2638,5 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 612,7 |  |  | 527,7 |
| Расходы на полив | 11100 | 50 | 555 | 9560 | 50 | 478 |
| ИТОГО |  |  | 4231,3 |  |  | 3644,2 |

Объем воды на полив зеленых насаждений рассчитан также с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66 (50 литров на 1 жителя в сутки) и составит на первую очередь 555 м3/сут., на расчетный срок – 478 м3/сут.

На перспективу в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно использование резервных скважин Усть-Бобровского участка.

В качестве одного из вариантов водоснабжения на отдаленную перспективу можно рассматривать шахтный водоотлив, но только после получения санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга качества воды (см. Приложение 2.7.).

Местоположение и объем водоотдачи резервных источников водоснабжения подлежит уточнению на следующих стадиях проектирования (генеральный план населенного пункта).

На первую очередь проектом предлагается:

- реконструкция сооружений водозабора в части водоочистки (качество воды не соответствует нормативному по содержанию марганца и кадмия);

- проведение изысканий и выбор резервного источника водоснабжения;

- реконструкция водоводов с большим процентом износа.

Проектное водоснабжение п.Красногвардейский и п.Сосновый Бор

Расчетный объем хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с рекомендациями «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66). Объем водопотребления на перспективу включает водопотребление жилого сектора (без учета нужд производственных предприятий). Неучтенные расходы приняты в размере 20% (нужды предприятий, обеспечивающих население продуктами, мест временного проживания и пр.).

На первую очередь проектом принимается повышенный уровень благоустройства, на расчетный срок – высокий уровень благоустройства.

Результаты расчета представлены в таблице 54.

Таблица 54

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на 1 очередь, м3/сут | Населе-ние на расч. срок | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 5760 | 230 | 1589,7 | 4970 | 230 | 1371,7 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 317,9 |  |  | 274,3 |
| Расходы на полив | 5760 | 50 | 288 | 4970 | 50 | 248,5 |
| ИТОГО |  |  | 2195,6 |  |  | 1894,5 |

Объем воды на полив зеленых насаждений рассчитан также с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66 (50 литров на 1 жителя в сутки) и составит на первую очередь 288 м3/сут., на расчетный срок – 248,5 м3/сут.

Для водоснабжения п.Красногвардейский разведаны, но не используются Красногвардейское западное и Красногвардейское восточное месторождения (суммарный прогнозный запас 4, 44 тыс.м3/сут.).

На первую очередь сохраняется водоснабжение поселка по существующей схеме (от одиночных артезианских скважин).

На расчетный срок и отдаленную перспективу проектом предлагается создание централизованной системы водоснабжения с забором воды из подземных источников (разведанных МПВ).

Для промышленного водоснабжения проектом предусмотрено сохранение существующей системы (использование технической воды из одиночных скважин, расположенных на территориях предприятий).

На первую очередь проектом предлагается:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих водозаборов с установкой систем водоочистки;

- обустройство новых скважин в районах «Леспромхоз» и «Станочники» со строительством водонапорных башен;

- проведение изысканий по уточнению прогнозных запасов МПВ и проектирование нового водозабора (централизованного).

Для жителей п.Сосновый Бор на перспективу сохраняется водоснабжение из артезианской скважины. На первую очередь необходимо:

- проведение реконструкции водозабора;

- проведение изысканий для размещения резервной скважины.

Проектное водоснабжение с.Покровское, с.Большое Трифоново.

Расчетный объем хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с рекомендациями «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66). Объем водопотребления на перспективу включает водопотребление жилого сектора (без учета нужд производственных предприятий). Неучтенные расходы приняты в размере 20% (нужды предприятий, обеспечивающих население продуктами, мест временного проживания и пр.).

На первую очередь проектом принимается средний уровень благоустройства, на расчетный срок – повышенный уровень благоустройства.

Результаты расчета представлены в таблице 55.

Таблица 55

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на 1 очередь, м3/сут | Населе-ние на расч. срок | Норма водопот-ребления л/сут | Среднесут. водопотреб-ление на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 3120 | 230 | 861,2 | 2710 | 230 | 747,9 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 172,2 |  |  | 149,6 |
| Расходы на полив | 3120 | 50 | 156 | 2710 | 50 | 135,5 |
| ИТОГО |  |  | 1189,4 |  |  | 1033 |

Объем воды на полив зеленых насаждений рассчитан также с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66 (50 литров на 1 жителя в сутки) и составит на первую очередь 156 м3/сут., на расчетный срок – 135,5 м3/сут.

На первую очередь и расчетный срок сохраняется существующая схема: с.Покровское и с.Большое Трифоново получают питьевую воду из централизованного источника – от водовода Покровско-Липинское МПВ-г.Артемовский.

На первую очередь необходимо предусмотреть:

- устройство водоочистных сооружений;

- строительство сетей водоснабжения на территориях окраинных кварталов с.Покровское;

- строительство сетей водоснабжения д.Малое Трифоново;

- реконструкция существующих сетей водоснабжения с.Покровское и с.Большое Трифоново.

Проектное водоснабжение прочих населенных пунктов округа

Прочие основные населенные пункты городского округа с.Мостовское, с.Мироново, с.Лебедкино, п.Незевай, с.Шогринское, а также населенные пункты с.Писанец и д.Заболотье в пределах первой очереди, расчетного срока и за пределами расчетного продолжают использовать воду из существующих источников (одиночных артезианских скважин). При недостаточном дебите существующих скважин предполагается обустройство новых. Местоположение и дебит новых источников питьевого водоснабжения уточняется по результатам комплексных изысканий на следующих стадиях проектирования (генеральный план населенного пункта).

На первую очередь предполагается предусмотреть:

- реконструкцию существующих сетей и объектов систем водоснабжения населенных пунктов (с.Мостовское, с.Мироново, с.Липино);

- проектирование и строительство резервных источников водоснабжения;

- строительство новых сетей водоснабжения (с.Мироново, с.Лебедкино, п.Сосновый Бор, с.Мостовское, с.Шогринское).

Проектирование и строительство централизованных систем водоснабжения населенных пунктов д.Бучино, д.Луговая, д.Родники, с.Сарафаново, с.Бичур, п.Брагино, п.Белый Яр, с.Антоново проектом отнесено за расчетный срок.

Канализация

Расчет проектных объемов водоотведения выполнен с учетом хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и зданий общественного назначения. Объем стоков от предприятий местной пищевой промышленности включен в неучтенные расходы (20 %). Промышленные стоки предприятий должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных в границах территорий предприятий. Данные по объемам промстоков не представлены.

Проектом предлагается оборудовать централизованными системами канализации все населенные пункты округа (с разбивкой по очередям). Отвод хозбытовых стоков с территорий населенных пунктов осуществляется системой самотечных и напорных коллекторов и канализационных насосных станций на очистные сооружения. Условные места размещения КОС (ЛОС) и места сброса очищенных стоков показаны на «Схеме развития инженерной инфраструктуры». Сброс очищенных стоков предполагается на рельеф, в пруды-отстойники, либо в водные объекты. Местоположение очистных сооружений подлежит уточнению на следующих стадиях проектирования с учетом рельефа и результатов комплексных геодезических изысканий.

Общий объем хозяйственно-бытовых стоков округа представлен в таблице 56.

Таблица 56

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Среднесут. водоотведе-ние на 1 очередь, м3/сут | Населе-ние на расч. срок | Среднесут. водоотведе-ние на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Артемовский п.Буланаш п.Красногвардейский п.Сосновый Бор с.Покровское с.Большое Трифоново с.Мостовское с.Мироново с.Лебедкино п.Незевай с.Шогринское Прочие населенные пункты | 30000 11100 4310 1450 2410 710 850 740 620 640 690 580 | 10800 3063,6 1189,5 400.2 665,2 196 234,6 204,2 171,1 176,6 190,4 160 | 25900 9560 3720 1250 2100 610 730 640 540 560 590 500 | 9324 2638,5 1026,7 345 579,6 168,3 201,5 176,6 149 154,5 162,8 138 |

Расчет объемов водоотведения выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66.

Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года предусмотрено:

- проектирование и строительство станций биоочистки  сточных вод в п.Сосновый Бор и с.Писанец;

- проектирование и строительство очистных сооружений в п.Красногвардейский;

- строительство ЛОС в п.Буланаш;

- строительство очистных сооружений в п.Незевай;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов и сетей системы канализации населенных пунктов.

Проектом предлагается устройство централизованной канализации со строительством локальных очистных сооружений в д.Заболотье, с.Покровское, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, с.Мироново, д.Бучино.

Мощность ЛОС, их точное местоположение и место выпуска сточных вод определяются на следующих стадиях проектирования (генеральный план населенного пункта) в соответствии с материалами геодезических, экологических и гидрогеологических изысканий.

За расчетный срок выносится обеспечение сетями и объектами системы канализации территорий малонаселенных населенных пунктов п.Белый Яр, с.Бичур, п.Брагино, п.Среднеборовской, п.Боровской, п.Каменка.

Канализация г.Артемовский

Расчет объемов водоотведения города Артемовский выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66. Показатели представлены в таблице 57.

Таблица 57

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на 1 очередь, м3/сут | Население на расч. срок | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 30000 | 300 | 10800 | 25900 | 300 | 9324 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 2160 |  |  | 1864 |
| ИТОГО |  |  | 12960 |  |  | 11188 |

На первую очередь предполагается:

- реконструкция существующих сетей и объектов централизованной системы канализации города в связи с высокой степенью их износа;

- проектирование и строительство новых трубопроводов и объектов канализации;

- канализование  благоустроенного жилья (ул.Вишневая, ул.Сосновая, квартал Солнечный).

На расчетный срок:

- реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности до12960 м3/сут. или строительство новых.

Местоположение площадки новых очистных сооружений и места сброса условно-чистых вод уточняется на следующей стадии проектирования (генеральный план населенного пункта), после проведения комплексных изысканий.

Хоз-бытовые стоки промпредприятий, а также очищенные на локальных очистных сооружениях промстоки сбрасываются в систему хоз-бытовой канализации. Объем стоков предприятий рассчитывается на следующих стадиях проектирования на основании данных, представленных Заказчиком в анкетах предприятий.

Проектом предлагается внедрение более эффективных методов очистки промстоков на локальных очистных сооружениях промпредприятий перед сбросом их в общую систему канализации и развитие оборотных систем водоснабжения предприятий.

Канализация п.Буланаш

Расчет объемов водоотведения п.Буланаш выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66. Показатели представлены в таблице 58.

Таблица 58

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на 1 очередь, м3/сут | Население на расч. срок | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 11100 | 230 | 3063,6 | 9560 | 230 | 2638,5 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 612,7 |  |  | 527,7 |
| ИТОГО |  |  | 3676,3 |  |  | 3166,2 |

На первую очередь проектом предлагается:

- реконструкция сетей и объектов существующей системы канализации;

- обеспечение сетями централизованной канализации кварталов индивидуальной застройки, использующих выгреба.

На расчетный срок заложены следующие мероприятия (с учетом предложений окружных программ):

- проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений или реконструкция существующих с увеличением мощности до 3676,3 м3/сут.

Канализация п.Красногвардейский

Расчет объемов водоотведения п.Красногвардейский выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66. Показатели представлены в таблице 59.

Таблица 59

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на 1 очередь, м3/сут | Население на расч. срок | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 4310 | 230 | 1189,5 | 3720 | 230 | 1026,7 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 237,9 |  |  | 205,3 |
| ИТОГО |  |  | 1427,4 |  |  | 1232 |

На момент проектирования для п.Красногвардейский выполнен проект очистных сооружений на 1000 м3/сут.

На первую очередь необходимо предусмотреть реконструкцию существующих сетей канализации и их присоединение к запроектированным очистным сооружениям.

Канализация п.Незевай

Расчет объемов водоотведения п.Незевай выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66. Показатели представлены в таблице 60.

Таблица 60

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на 1 очередь, м3/сут | Население на расч. срок | Норма водоотведения л/сут | Среднесут. водоотведение на расч.срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 640 | 230 | 176,6 | 560 | 230 | 154,5 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 35,3 |  |  | 30,9 |
| ИТОГО |  |  | 211,9 |  |  | 185,4 |

На первую очередь необходимо предусмотреть обследование и определение объемов восстановительных работ по ранее существующей системе канализации, выполнение проектных работ.

На расчетный срок проектом предлагается строительство сетей и объектов централизованной системы канализации.

Выпуск условно-чистых вод предусматривается в ближайший водный объект – р.Ирбит.

Канализация прочих населенных пунктов

На расчетный срок проектом предлагается проведение работ по проектированию и устройству централизованных систем канализования  населенных пунктов с.Покровское, с.Большое Трифоново, д.Малое Трифоново, с.Мостовское, с.Мироново, с.Шогринское, с.Лебедкино.

Объемы водоотведения перечисленных населенных пунктов указаны в таблице 56.

Необходимо включать мероприятия по устройству централизованной канализации данных населенных пунктов в социально-экономические, экологические и отраслевые программы развития территорий на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Проектирование и строительство централизованных систем канализации населенных пунктов д.Бучино, д.Луговая, д.Родники, с.Сарафаново, с.Бичур, п.Брагино, п.Белый Яр, с.Антоново проектом отнесено за расчетный срок.

Электроснабжение

На расчетный срок получает развитие система электроснабжения, существующая в округе на сегодняшний день. Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года предусмотрена повсеместная реконструкция существующих линий электропередач.

Во взаимодействии с ООО «Свердловэнерго» предполагается произвести капитальный ремонт 48 км.сетей.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области № 638-ПП от 26 июля 2006г. «Об основных направлениях развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2006-2015гг.»в качестве первоочередных мероприятий предусмотрена прокладка 5 км сетей 10 кВ от ПС «Шогринская» и 2 км сети 10 кВ к ПС «Паршинская». Строительство новых ПС в округе не предусматривается.

Показатели минимального электропотребления жилого сектора городского округа на I очередь и расчетный срок указаны в таблице 61.

Таблица 61

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Электро-потребление, МВт , на 1 оч. | Населе-ние на расч. срок | Электро-потребление, МВт , на расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Артемовский п.Буланаш п.Красногвардейский п.Сосновый Бор с.Покровское с.Большое Трифоново с.Мостовское с.Мироново с.Лебедкино п.Незевай с.Шогринское Прочие населенные пункты | 30000 11100 4310 1450 2410 710 850 740 620 640 690 580 | 15,6 5,7 2,24 0,75 1,25 0,35 0,42 0,37 0,31 0,32 0,34 0,29 | 25900 9560 3720 1250 2100 610 730 640 540 560 590 500 | 13,46 5 1,93 0,62 1 0,3 0,36 0,32 0,27 0,28 0,29 0,25 |

Примечание: расчет электропотребления произведен  в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66

Расчетные показатели предусматривают электропотребление жилищного сектора, объектов соцкультбыта, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение.

Дефицита электроснабжения жилого сектора городского округа не наблюдается, электроснабжение промышленных объектов  решается областными программами и мероприятиями МРСК Урала (Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) и ОАО «ФСК ЕЭС» («Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»).

При развитии производственного сектора экономики округа и строительстве новых промышленных площадок и предприятий специализированными организациями на основании технико-экономических обоснований выполняются проекты электроснабжения данных объектов с расчетами их энергопотребления.

Газоснабжение

Проектные решения выполнены с учетом мероприятий, указанных в постановлении правительства Свердловской области № 564-ПП от 29 июня 2006г. «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области  на 2006-2010гг.» и в программе социально-экономического развития округа на период до 2015 года.

Расчетные объемы газопотребления округа представлены в таблице 62.

Таблица 62

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Потребление газа на 1 оч., тыс.м3/год | Население на расч. срок | Потребление газа на расч.срок, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Артемовский п.Буланаш п.Красногвардейский п.Сосновый Бор с.Покровское с.Большое Трифоново с.Мостовское с.Мироново с.Лебедкино п.Незевай с.Шогринское Прочие населенные пункты | 30000 11100 4310 1450 2410 710 850 740 620 640 690 580 | 9114000 3372180 1309378 440510 732158 215698 224812 194432 | 25900 9560 3720 1250 2100 610 730 640 540 560 590 500 | 7868420 2904328 1130136 379750 637980 185318 221774 194432 164052 170128 179242 151900 |

Примечание: расчет электропотребления произведен  в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66

Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.

На первую очередь предлагается газифицировать с.Мостовское, с.Покровское, д.Малое Трифоново, с.Писанец, п.Сосновый Бор, с.Мироново, п.Незевай, п.Красногвардейский и проложить разводящие сети системы газоснабжения на территориях этих населенных пунктов.

На расчетный срок проектом предлагается подвезти газ к населенным пунктам п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино с переводом существующих котельных данных населенных пунктов на газ.

В пределах первой очереди и расчетного срока будет построено 49,7 км межпоселковых газопроводов и 77,1 км распределительных газовых сетей.

Программой развития округа предполагалось в 2011 г. начать строительство цементного завода в районе п.Незевай и осуществить подвод газа к данному объекту. На момент проектирования генерального плана городского округа объем газопотребления перспективного промышленного объекта неизвестен. Предлагаемая проектом трассировка подводящего газопровода представлена на «Схеме развития инженерной инфраструктуры» и будет уточняться на следующих стадиях проектирования.

За пределами расчетного срока предусмотрена газификация малонаселенных населенных пунктов п.Белый Яр, с.Бичур, п.Брагино, п.Среднеборовской, п.Боровской, п.Каменка.

Теплоснабжение

На расчетный срок получает развитие система теплоснабжения, существующая в округе на сегодняшний день  (крупнейшим предприятием системы теплоснабжения остается Артемовская ТЭЦ, территории населенных пунктов снабжаются теплом от местных (локальных) котельных).

На первую очередь проектом (в увязке с областными и окружными программами развития) предусмотрено:

- разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов округа;

- ремонт и реконструкция котельных с переводом на газ в газифицируемых населенных пунктах (с.Мостовское, с.Покровское, д.Малое Трифоново, с.Писанец, п.Сосновый Бор, с.Мироново, п.Незевай, п.Красногвардейский);

- строительство и капремонт сетей теплоснабжения;

- реконструкция котельной п.Буланаш с целью круглогодичного обеспечения населения ГВС.

На расчетный срок централизованным теплом от газовых поселковых котельных предполагается обеспечить 100% объектов общественного сектора газифицируемых в пределах расчетного срока населенных пунктов (п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино).

На отдаленную перспективу (за расчетный срок) строительство поселковых газовых котельных предусматривается в малонаселенных населенных пунктах п.Белый Яр, с.Бичур, п.Брагино, п.Среднеборовской, п.Боровской, п.Каменка.

Связь

На территории округа услуги оказывают 6 операторов сотовой связи, действующих на территории области. Перечень услуг, предоставляемый операторами сотовой связи, достаточно широк: переадресация, роуминг, различные тарифы, мобильный GPRS-интернет, голосовая почта и т. п.

Проектом в качестве первоочередных мероприятий предлагается:

г.Артемовский

- телефонизация района Ключи;

п.Буланаш

- организация точек доступа по технологии GEPON;

с.Большое Трифоново

- реконструкция АТС на 100 номеров;

п. Сосновый Бор

- реконструкция АТС на 250 номеров;

п.Незевай

- установка передатчика сотовой связи стандарта  GSM;

с.Писанец

- установка передатчика сотовой связи стандарта  GSM;

с.Мостовское - с.Шогринское

прокладка линии волоконно-оптической связи.

Перечисленные мероприятия увязаны с программными мероприятиями территориального отделения ОАО «Уралсвязьинформ» и перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года.

На расчетный срок проектом предлагается:

- реконструкция и модернизация объектов связи;

- развитие систем сотовой связи, улучшение качества покрытия территории сотовой связью, расширение спектра услуг действующих операторов связи, повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- развитие системы цифрового вещания;

- расширение охвата населенных пунктов услугами Интернета и IP-телефонии;

- развитие сети почтовой связи;

- развитие оптико-волоконных сетей связи;

- оптимизация работы существующих городских и окружных сайтов и официального Интернет-портала администрации округа.

Расчетное количество стационарных телефонных номеров приведено в таблице 63.

Таблица 63

| Наименование потребителя | Населе-ние на 1 оч. | Кол-во номеров на 1 оч., ед. | Населе-ние на расч. срок | Кол-во номеров на расч.срок, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Артемовский п.Буланаш п.Красногвардейский п.Сосновый Бор с.Покровское с.Большое Трифоново с.Мостовское с.Мироново с.Лебедкино п.Незевай с.Шогринское Прочие населенные пункты | 30000 11100 4310 1450 2410 710 850 740 620 640 690 580 | 18000 6660 2586 870 1446 426 510 444 372 384 414 348 | 25900 9560 3720 1250 2100 610 730 640 540 560 590 500 | 15540 5736 2232 750 1260 366 438 384 324 336 354 300 |

Примечание: расчет телефонизации  произведен  в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66

3.5. Инженерная подготовка территории

На основе проведенного комплексного анализа инженерно-геологических и гидрологических условий Артёмовского ГО, можно сделать вывод, что рассматриваемая территория пригодна для жилищно-гражданского строительства с обязательным проведением на некоторых участках мероприятий по инженерной подготовке.

Раздел «Инженерная подготовка» включает комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для строительства. Мероприятия по инженерной подготовке предложены согласно СНиП 2.07.01-89*, для защиты от опасных и неблагоприятных природных и техногенных факторов, а также для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно – планировочные решения, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под городскую застройку, на первую очередь и расчётный срок проектом предлагается предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории Артёмовского ГО:

- защита территорий, подверженных карстовым процессам;

- осушение заболоченных территорий;

- уплотнение просадочных грунтов;

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по благоустройству водных объектов.

Предлагаемые проектом мероприятия предусмотрены на территориях, которые войдут в границы населённых пунктов Артёмовского ГО. Данный комплекс предложений разработан в объёме, необходимом для обоснования планировочных решений генерального плана Артёмовского городского округа и должен быть уточнён на последующих стадиях проектирования, после проведения инженерно – геологических изысканий.

Освоение заболоченных территорий

На проектируемой территории Артёмовского ГО в юго-западной части присутствуют заболоченные территории, находящиеся в границах населённого пункта Буланаш.

Заболоченные земли – территории, характеризующиеся длительным стоянием грунтовых вод на глубине менее 0,5 от поверхности, присутствием непригодного для строительства аллювиального грунта-торфа.

Для использования заболоченных территорий в градостроительных целях необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке. К мероприятиям по освоению относятся как общие мероприятия – вертикальная планировка, организация стока поверхностных вод, осушение территории, так и специальные мероприятия, направленные на освоение торфа. Освоение выполняется в зависимости от величины зоны аэрации, глубины и свойств торфяной залежи. Подготовка может быть выполнена в виде полного выторфовывания, с заменой торфа минеральным песчаным грунтом, либо возможен вариант пригрузки торфяной залежи, но в этом случае необходимо время на консолидацию торфа от пригрузки.

На территории Артёмовского ГО, в границах населённого пункта. Буланаш проектом предлагаются осушение заболоченных территорий.

Детально проработать мероприятия по водопонижению, осушению и освоению болот возможно только на основе дополнительных инженерно-геологических данных.

Защита от проявлений карста

На части Артёмовского ГО имеются территории, подверженные риску возникновения карстовых процессов. Такие территории находятся преимущественно в юго-западной, западной и северо-западной части округа и входят в границы населённых пунктов: п.Березники, с.Покровское, п.Заболотье, д.Родники, д.Бучино, с.Липино, д.Луговая, с.Мироново.

Выбор мероприятий по защите зданий и сооружений, возводимых в карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.

Одним из вариантов инженерной подготовки территорий, подверженных карстовым процессам может быть устройство дренажа, также необходимо уделить особое внимание организации поверхностного водоотвода.

На территории АГО для застройки на землях, подверженных возникновению карстовых процессов необходимо проводить изыскания под каждый объект. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены буровые и геофизические исследования под каждое здание с учётом местных грунтовых условий.

Методы противокарстовой защиты определяются в зависимости от результатов изысканий. Для экологически опасных объектов необходимо проведение карстологического мониторинга.

Противоэрозионные мероприятия

На проектируемой территории Артёмовского ГО присутствуют участки, подверженные глубинной эрозии, которые распространены в юго-западной части городского округа и находятся на территории г.Артёмовский и п.Буланаш.

Глубинная эрозия приводит к образованию рытвин, ложбин, оврагов, балок и т.д. Образование оврагов приводит к засорению пойм и русл рек продуктами разрушения пород, сокращению полезных площадей из-за расчленённости рельефа, возникновению опасности обрушения зданий и сооружений.

Освоение земель подверженных эрозии, позволяет более рационально использовать городские территории, улучшать планировочные решения, повышать комфортность окружающей среды.

В качестве противоэрозийных мероприятий на территории Артёмовского ГО проектом предлагается организация поверхностного водоотвода, а также благоустройство и озеленение склонов.

Упрочнение просадочных грунтов

На территории Артёмовского ГО присутствуют территории, сложенные просадочными грунтами. Данные грунты распространены в южной и восточной частях округа и входят в границы территории н.п. Буланаш и с.Писанец.

Мероприятия, направленные на устранение просадочных свойств грунтов:

- в пределах деформируемой зоны или её части - уплотнение тяжёлыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовкой котлованов, уплотнением подводными взрывами, химическим или термическим закреплением;

- прорезка просадочных грунтов основания фундаментами из забивных, набивных, буронабивных и др. свай, также применение столбов или лент из грунта, закреплённых химическим, термическим или др. способами, либо заглубление фундаментов;

- вертикальная планировка участка застройки, качественным заполнением пазух котлованов и траншей, устройством водоаккумулирующих сооружений и водонесущих коммуникаций, исключающим утечки воды;

- повышение прочности и общей пространственной жесткости зданий и сооружений, увеличение их податливости с помощью гибких или разрезных конструкций, а также применение методов, обеспечивающих нормальную работу оборудования при деформациях оснований

Мероприятия по благоустройству рек, озёр, водоёмов

На территории Артёмовского ГО проектом предлагается проведение комплекса гидротехнических мероприятий по благоустройству водоемов, водотоков, прилегающих территорий.

К ним относятся:

- берегоукрепление;

- расчистка имеющихся каналов;

- дноуглубление рек;

- благоустройство водных объектов;

На территории Артёмовского ГО в соответствии с проектными предложениями по развитию рекреационных зон проектом намечаются следующие основные мероприятия по благоустройству, расчистке рек, водоемов:

водохранилище Егоршинское − профилактическая расчистка, благоустройство прилегающей территории;

водохранилище Красногвардейское − расчистка, обустройство прилегающей территории.

Мероприятия по благоустройству, дноуглублению рек и ручьев, являясь продолжением блока мероприятий по общему благоустройству городских водоемов и водотоков, предусматриваются на реках в границах населенных пунктов:

- р. Бобровка − расчистка русла реки, дноуглубление, благоустройство береговой полосы;

- р. Бичур, р. Нела, р. Татарка − расчистка русла, дноуглубление.

3.6. Охрана окружающей среды

Первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории приняты в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года».

## Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- реконструкция и ремонт котельных:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Шогринское,

- п. Сосновый Бор,

- с. Мироново,

- п. Буланаш;

- перевод мазутных и угольных котельных на газовое топливо:

- п. Сосновый Бор,

- ОАО "ЕРЗ",

- котельная локомотивного депо,

- ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская,

- с. Мостовское,

- с. Б.Трифоново,

- с. Покровское,

- п. Незевай.

## Водоохранные мероприятия:

- Строительство локальных очистных сооружений:

- п. Буланаш,

- п. Красногвардейский,

- п. Незевай;

- реконструкция очистных сооружений п. Сосновый Бор и с. Писанец с введением биологической очистки стоков;

- восстановительные работы по плотине на р. Ближний Буланаш в пос. Буланаш.

## Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- разработка проекта генеральной схемы санитарной очистки и сбора отходов на территории Артемовского городского округа, которая должна включать:

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыночных комплексов;

- организацию централизованного сбора и транспортирования для обезвреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и организаций;

- определение территорий для расположения новых свалок твёрдых бытовых отходов, либо мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организованные полигоны ТБО;

- строительство нового полигона ТБО и скотомогильника г. Артемовский;

- реконструкция существующих свалок ТБО:

- п. Незевай,

- п. Красногвардейский,

- с. Покровское,

- с. Мостовское,

- с. Лебедкино,

- п. Сосновый Бор,

для приведения в соответствие природоохранному и санитарному законодательству.

## Другие мероприятия:

- реконструкция объектов озеленения, создание благоприятных условий для быта и отдыха населения, улучшение внешнего вида населённых пунктов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы по восстановлению и сохранению биоресурсов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы  "Радон".

В решениях генерального плана также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

- Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейн:

- транспортные обходы населённых пунктов района для исключения транзитного движения через жилые территории (см. «Схема развития транспортной инфраструктуры», М 1:50000):

- г. Артёмовский;

- п. Буланаш;

- д. Луговая;

- с. Мироново;

- с. Липино;

- д. Бучино;

- д. Родники.

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, в первую очередь вдоль участка автодороги «Екатеринбург – Ирбит»;

- разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха Артёмовского городского округа;

- предлагаются к выносу с территорий населенных пунктов сельскохозяйственные предприятия:

- Соснятская птицефабрика (гусятник, пос. Сосновый Бор),

- ООО «Агрофирма «Артемовский» (с. Покровское),

- Новодеревенская ферма (с. Покровское),

- ферма КРС (д. Малое Трифоново),

- птицефабрика (с. Писанец),

- птицефабрика (п. Сосновый Бор).

- Водоохранные мероприятия:

- расчистка русел и прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ, благоустройство прибрежных территории рек Ирбит, Бобровка, Реж;

- проектирование и строительство систем централизованного водоотведения и очистных сооружений в населённых пунктах по мере введения централизованного водоснабжения.

- Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- закрытие и рекультивация скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Мироново,

- с. Мостовское,

- п. Незевай,

- с. Покровское,

- с. Шогринское,

- д. Лисава;

- проектирование и ввод в эксплуатацию скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебёдкино,

- с. Мостовское,

- с. Писанец;

- ликвидация несанкционированных свалок и свалок не соответствующих СанПиН 2.1.7.722-98. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п.

- Мероприятия по защите населения от радиоактивного излучения:

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона территории Артёмовского городского округа;

- проведение контроля правильной эксплуатации источников радиоактивного излучения;

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории г. Артёмовский.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических и инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока генерального плана, в т.ч. по следующим показателям:

- экологическая реабилитация водных объектов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства населенных пунктов района;

- сохранение лесного фонда района;

- предотвращение радиационного загрязнения территории;

- создание системы управления движением отходов.

3.7. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели АГО

Таблица 64

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | на I очередь (2020г.) | на расчетн. срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория - всего | га | 202787,5 | - | 202787,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного значения | га % | 95970,6 47,3 | - | 94760,3 46,7 |
|  | - земли населенных пунктов | (»( | 12528,0 6,2 | - | 13832,5 6,8 |
|  | - земли промышленности и иного спец. назначения, в том числе: промышленности, энергетики, транспорта и связи, радиовещания, телевидения, информатики для обеспечения космической деятельности, обороны и безопасности, иного специального назначения |  | 1550,9 0,76 | - | 1522,3 0,8 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов |  | 16,6 0,005 | - | 16,6 0,005 |
|  | - земли лесного фонда | (»( | 79287,3 39,1 | - | 79287,3 39,1 |
|  | - земли водного фонда | (»( | 71,1 0,03 | - | 624,6 0,3 |
|  | - земли запаса | (»( | 13363,0 6,6 | - | 12743,9 6,3 |
|  | - прочие земли | (»( | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | тыс. чел. / % | 60,0 100,0 | 54,1 100,0 | 46,7 100,0 |
|  | в том числе: | (»( |  |  |  |
|  | - численность городского населения | (»( | 33,4 55,6 | 30,0 55,5 | 25,9 55,5 |
|  | - численность сельского населения | (»( | 26,6 44,4 | 24,1 44,5 | 20,8 44,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 1390,7 | 1406,6 | 1401,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | (»( | 796,0 | 780,0 | 777,0 |
|  | - в сельских поселениях | (»( | 594,7 | 626,6 | 624,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./ чел. | 23,2 | 26,0 | 30,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городе | (»( | 23,9 | 26,0 | 30,0 |
|  | - в сельской местности | (»( | 22,4 | 26,0 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно ( бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел | мест | 2222/ 37 | 2867/ 53 | 2475/ 53 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа, всего/ 1000 чел | мест | 7325/ 122 | 5789/ 107 | 4997/ 107 |
| 4.3 | Стационары, всего/ 1000 чел | коек | 560/ 9 | 812/ 15 | 700/ 15 |
| 4.4 | Поликлиники, амбулатории, всего/ 1000 чел | посещ./ в смену | 1571/ 26 | 1352/ 25 | 1168/ 25 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения ( всего/1000 чел |  |  |  |  |
|  | ( магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 10548,6/ 175,8 | 5410,0/ 100,0 | 4670,0/ 100,0 |
|  | ( магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 16387,6/ 273,1 | 9738,0/ 180,0 | 8406,0/ 180,0 |
|  | ( предприятия общественного питания | мест | 1028/ 17 | 2164/ 40 | 1868/ 40 |
|  | ( предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 109/ 2 | 487/ 9 | 420/ 9 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства ( всего/1000 чел |  |  |  |  |
|  | ( клубы | посетит. мест | 2018/ 34 | 4328/ 80 | 3736/ 80 |
|  | - кинотеатры | мест | 300/ 5 | 1623/ 30 | 1401/ 30 |
|  | ( библиотеки | тыс. ед. хранения | 145,7/ 2,4 | 243,4/ 4,5 | 210,2/ 4,5 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения ( всего/1000 чел |  |  |  |  |
|  | ( спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 3168,9/ 52,8 | 3787,0/ 70,0 | 3269,0/ 70,0 |
|  | ( корт, стадион | га | 0,08/ 0,001 | 43,3/ 0,8 | 37,4/ 0,8 |
|  | ( бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 250,0/ 4,2 | 1190,2/ 22,0 | 1027,4/ 22,0 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | ( жилищно-эксплуатационные организации | объект | 14 | 2 | 2 |
|  | ( пожарное депо | объект | 8 | 8 | 8 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно ( финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
|  | ( отделения связи | объект | 8 | 5 | 5 |
|  | ( отделения банков | операц. место | 8 | 3 | 2 |
| 4.10 | Прочие объекты социального и культурно ( бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | ( прачечные | кг белья в смену | - | 6492 | 5604 |
|  | ( химчистка | кг белья в смену | - | 616,7 | 532,4 |
|  | ( бани | мест | 50 | 270 | 233 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования ( всего, в том числе: | км | 199,10 | 227,07 | 362,25 |
|  | ( федерального значения | (»( | - | 41,00 | 48,00 |
|  | ( регионального значения | (»( | 199,10 | 116,00 | 163,25 |
|  | ( местного значения | (»( | - | 70,10 | 151,00 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление ( всего | куб. м/сут | - | 20941,5 | 17961,2 |
| 6.2 | Водоотведение | (»( | - | 20941,5 | 17961,2 |
| 6.3 | Электропотребление | Мвт | - | 27,9 | 24 |
| 6.4 | Теплоснабжение | Мвт | - | - | - |

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Развитие городского округа и входящих в его состав населенных пунктов будет происходить в два этапа: I этап (первая очередь) – 2010-2020 гг.,  II этап ( расчетный срок) – 2020-2035 гг.

2.1. Мероприятия на первую очередь реализации генерального плана

Мероприятия запланированные на первую очередь строительства изображены на «Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке».

Жилищное строительство

Планируемая численность населения на конец периода – 54,1 тыс. человек.

К первой очереди реализации  относятся следующие мероприятия:

- первоочередное жилищное строительство предусматривается в с. Большое Трифоново и д. Малое Трифоново на ранее отведенных площадках;

- в г. Артемовский и п. Буланаш, п. Красногвардейский,  за счет уплотнения существующей застройки и частично за счет свободных территорий;

- строительство и реконструкция жилого фонда, намеченные в «Перспективном плане социально-экономического развития АГО на период до 2015 года».

- освоение площадки на территории п. Липино для индивидуального жилищного строительства.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь – 26,0 кв.м./чел. (принята средняя по Свердловской области обеспеченность жилищным фондом на I очередь).

Убыль жилищного фонда  на I очередь  не предполагается.

Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет потребности городского округа и входящих в состав населенных пунктов в учреждениях культурно-бытового обслуживания и их размещение приведены в главе 3, п.3.2.

Из первоочередных мероприятий можно отметить:

учреждения народного образования

- детский сад на 280 мест в г. Артемовский;

- детский сад в п. Буланаш;

- межшкольный учебный комбинат в г. Артемовский;

учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в п. Буланаш;

- бассейн в п. Буланаш;

- стадион в с. Покровское;

- объекты социального обеспечения (г. Артемовский, п. Красногвардейский, п. Буланаш, п. Сосновый Бор);

- стационар и поликлиника на 850 мест (г. Артемовский);

- молочные кухни (г. Артемовский, п. Красногвардейский, п. Буланаш);

- в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития на период до 2015 года» предусматривается размещение общеврачебной практики в с. Покровское, с. Мироново, п. Незевай, с. Большое Трифоново, с. Мостовское, п. Буланаш;

учреждения культуры и искусства

- библиотека (г. Артемовский);

- кинотеатр (г. Артемовский);

- мечеть в п. Буланаш,

- дом культуры (п. Незевай, с. Лебедкино, п. Буланаш);

- музей в с. Покровское;

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- рыночный комплекс (г. Артемовский);

- предприятия общественного питания (г. Артемовский, п. Красногвардейский, п. Буланаш, с. Большое Трифоново, с. Покровское, п. Сосновый Бор, с. Мироново, п. Незевай, с. Лебедкино, с. Шогринское, с. Мостовское);

- предприятия бытового обслуживания (г. Артемовский, п. Красногвардейский, п. Буланаш, с. Покровское, п. Сосновый Бор, с. Мироново, п. Незевай, с. Лебедкино, с. Шогринское, с. Мостовское);

- предприятия коммунального обслуживания (химчистка в г. Артемовский);

- гостиница (г. Артемовский, с. Большое Трифоново).

На первую очередь проектом в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития на период до 2015 года» предусматривается расширение пожарных депо в с. Лебедкино, с. Мироново, с. Писанец, с. Покровское, п. Красногвардейский. а также объекты КБО необходимые по расчету (таблицы 49,50).

Производственные объекты

Проектом предлагается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии выдерживании нормативной санитарно-защитной зоны.

На первую очередь планируется размещение следующих производственных объектов;

- технопарк в г. Артемовский;

## - строительство кирпичного завода в п. Незевай;

- строительство завода по производству клинкера (месторождение Липенский борок)в п. Липино;

- птицефабрика в п. Сосновый Бор;

- свиноферма в д. Лисава;

- свиноферма в п. Липино.

## На первую очередь предусматривается освоение площадок по добыче полезных искапаемых:

- площадка по добыче опоки (Красногвардейское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Буланашское месторождение строительного камня):

- площадка по добыче строительного камня (Белоярское месторождение строительного камня);

- площадка по добыче опоки (Артемовское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Покровское месторождение строительного камня);

- площадка для размещения инвестиционного проекта по разработке Дельне-Буланашского угольного месторождения.

Объекты специального назначения

В проекте на первую очередь планируется увеличение территорий специального назначения:

– расширение кладбищ в п. Буланаш, п. Красногвардейский;

- организация нового полигона ТБО г. Артемовский.

Рекреационные территории

На первую очередь проектом предлагается размещение следующих рекреационных объектов:

- зона отдыха на севере г. Артемовский,

- зона отдыха в п. Буланаш;

- зона отдыха в с. Мироново на берегу р. Реж;

- зона отдыха в с. Мостовское.

Транспортная инфраструктура

Для обеспечения подъездами районов первоочередного жилищного и промышленного строительства и благоустройства существующих автомобильных дорог проектом намечаются следующие мероприятия по строительству и реконструкции транспортной сети городского округа:

На первую очередь:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «Екатеринбург–Реж–Артемовский–Ирбит–Междуреченский»  на участке от г. Артемовский до границы ГО (протяженность – 41,00 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог регионального значения:

1) участка автомобильной дороги «Сухой Лог–Буланаш–Артемовский–Алапаевск»;

2) участка автомобильной дороги «Невьянск–Реж–Артемовский–Килачевское»;

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

- строительство дороги «Незевай–Гостьково».

Инженерная инфраструктура

1 очередь – мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры АГО в соответствии с программой социально-экономического развития до 2015 г (представлены в таблице 65).

Таблица 65

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство очистных сооружений п. Красногвардейский | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Красногвардейский |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Буланаш | 2008-2011 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Буланаш |
| Водоснабжение п. Красногвардейский. (Геолого-разведочные работы) | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения, водоразборных колонок и подводящих сетей. | ежегодно | МУ " Управление экологии и природопользования | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Строительство очистных сооружений п. Незевай | 2010-2012г. | МУ АГО "ЖКС", ТОМС п. Незевай | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Выполнение проектных работ по организации санитарно- защитной зоны котельных, скважин и водонапорной башни с. Мироново | 2007-2010 | Председатель ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» |  |
| Разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция источников теплоснабжения (Проектные и строительные работы) - 3 котельные | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой» | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| Реконструкция котельной ЛПХ п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардейский | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция котельных с. Лебедкино, с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой», ТОМСы | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция мазутной котельной с. Сосновый Бор с переводом на газ | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП АГО "Сосновобор-ское ЖКХ" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Капитальные ремонты котельного оборудования ТОМС с. Мироново, внедрение новых технологий при выработке тепловой энергии. | 2007-2015г.г. | ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» | Улучшение теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя при транспортировке, снижение стоимости тепловой энергии |
| Ремонт котельной п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардей-ский, НПЦ «Природа» | Улучшение теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей (Проектные и строительные работы) - 96 км | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция теплотрассы "БТЭЦ -СПД" п. Буланаш | 2007-2010г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Реконструкция котельной- установка дополнительного котла для круглогодичной подачи тепловой энергии для ГВС в п. Буланаш | 2008-2009г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Подача ГВС в течении всего года |
| Капитальный ремонт теплотрасс (проектирование и ремонтные работы) п. Красногвардейский, п. Незевай, п. Сосновый бор, с. Писанец, с. Покровское, с. Мироново, с. Мостовское, с. Шогринское, с. Б. Трифоново, с. Лебедкино | 2007-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", председатели ТОМС МУПы АГО «Красногвардейское ЖКХ», «Незеваевское ЖКХ», "Сосновобор-ское ЖКХ" , «Покровское ЖКХ», «Мироновское ЖКХ», «Мостовское ЖКХ», «Шогринское ЖКХ», «Большетрифонов-ское ЖКХ», «Лебедкинское ЖКХ» | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Строительство новых теплосетей в поселке Красногвардейский - 3км | 2014г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красно- гвардейский | Ввод нового жилья |
| Капитальный ремонт электросетей - 48 км | 2008-2013г.г. | ОАО «Свердлов-энерго» | Надежное электроснабжение |
| Разработка перспективных схем водоснабжения населенных пунктов - 11 единиц | 2007 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития водоснабжения и водоотведения |
| Проектирование строительства (реконструкции) источников водоснабжения и водопроводных сетей - 82 км | 2007-2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Строительство и реконструкция источников водоснабжения и водоводов. ( Покровско-Липинский водозабор, Западно-Буланашский водозабор, Липовский водозабор, вторая нитка городского водовода с, Покровское - г. Артемов-ский соединительная нитка водовода Город - Ключи, водовод с. Б. Трифоново - г. Артемовский (правый берег), водонапорная башня ул. Сосновая, водопроводные сети в с. Б. Трифоново) | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУ " Управление экологии и природопользования", МУП "ВКХ Водоканал" | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в г. Артемовский, замена устаревшего оборудования на новое с целью увеличения срока эксплуатации объекта. Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Проектирование и строительство нового водозабора на базе шахтного водоотлива в п. Буланаш | 2010-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Улучшение качества питьевой воды и уменьшение себестоимости затрат на 1м3 воды |
| Строительство водоводов в с. Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Строительство разводящих сетей в с. Лебедкино | 2008-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Лебедкино | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водозабора и водовода с водонапорной башней в с. Мостовское | 2009 - 2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Капитальный ремонт разводящих водопровод-ных сетей с. Липино | 2008 - 2009г.г. | ТОМС с. Мостовское, МУП АГО «Мостовское ЖКХ» | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и строительство разводящего водопровода по селу Мостовское | 2011-2012 г. г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Развитие водопроводных сетей в с. Сосновый бор, с. Писанец | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водовода в с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Шогринское | Улучшение водоснабжения |
| Бурение скважины в микрорайоне Леспромхоза п. Красногвардейский, строительство водонапорной скважины, строительство водонапорной башни | 2007-2008г.г. | ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей микрорайона |
| Бурение скважины в районе «Станочники» п. Красногвардейский | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский, Бурводстрой |  |
| Ремонт водопровода по ул. Арболитовая п. Красногвардейский | 2007г. | ЖКХ ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Строительство водовода протяженностью 2,5 км в п. Красногвардейский | 2015 | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Проектирование строительства (реконструкции) канализационной насосной станции и сетей канализации | 2010г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Проектирование строитель-ства (реконструкции) сетей канализации | 2015г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений и коллекторов | 2008-2013г.г. | МУП "ВКХ Водоканал" | Развитие инфраструктуры |
| Подключение жилого фонда к канализации (ликвидация 100 выгребных ям) | 2007-2009г.г. | Управляющие компании | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Проектирование и монтаж необходимого количества станций БИО очистки сточных вод в п.Сосновый Бор и с.Писанец с возможностью использования очищенной воды на технические нужды. | 2008-2015г.г. | МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение экологии |
| Газопровод до с.Мостовское | 2009г. | МУ «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Покровское | 2008г. | Администрация АГО | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с. М.Трифоново | 2011г | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Подводящий газопровод к колбасной фабрике | 2009г. | ОГУП птицефабрика «Среднеуральская» | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод «Реж-цементный завод» | 2011г. | ОАО "Российские железные дороги" | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод до с.Писанец | 2010г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод «Килачевское-п.Сосновый Бор» | 2014г. | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Мироново | 2014г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Незевай | 2015г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Красногвардейский | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в старую часть города | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Строителей, Геологоразведка | 2009-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в районе Егршинского лесхоза | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе ст.Егоршино | 2009-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Ключи, ул.Советская | 2010-2013г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Солнечный | 2008год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до тубдиспансера | 2010год | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Паршино | 2008-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Кирова | 2008-20014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе «Парковый» | 2010-2014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети по ул.Станционной | 2014-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газоснабжение п.Буланаш | 2008 -2012 г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Покровское | 2009-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Б.Трифоново | 2008-2010гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с М.Трифоново | 2011-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Писанец | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мостовское | 2010-2011гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мироново | 2014год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п. Незевай | 2015год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п.Красногвардейский | 2011-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Котельная ОАО "ЕРЗ" | 2008-2009 г.г. | ОАО "ЕРЗ" | Экономический эффект 9,6 млн. руб. |
| Котельная локомотивного депо | 2009г. | Локомотивное депо | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная, ул. Прилепского | 2009г. | ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Мостовское | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Б.Трифоново | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Реконструкция котельной с.Покровское с переводом на газ | 2007-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Перевод котельной на газ п. Незевай | 2012г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |

Инженерная подготовка территории

На территории первоочередной застройки заболоченность, заторфованность и прочие негативные факторы отсутствуют, проведение значительных мероприятий по инженерной подготовке не предусматривается.

Охрана окружающей среды

Первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории приняты в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года».

## Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- реконструкция и ремонт котельных:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Шогринское,

- п. Сосновый Бор,

- с. Мироново,

- п. Буланаш;

- перевод мазутных и угольных котельных на газовое топливо:

- п. Сосновый Бор,

- ОАО "ЕРЗ",

- котельная локомотивного депо,

- ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская,

- с. Мостовское,

- с. Б.Трифоново,

- с. Покровское,

- п. Незевай.

## Водоохранные мероприятия:

- строительство локальных очистных сооружений:

- п. Буланаш,

- п. Красногвардейский,

- п. Незевай;

- реконструкция очистных сооружений п. Сосновый Бор и с. Писанец с введением биологической очистки стоков;

- восстановительные работы по плотине на р. Ближний Буланаш в пос. Буланаш.

## Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- разработка проекта генеральной схемы санитарной очистки и сбора отходов на территории Артемовского городского округа, которая должна включать:

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыночных комплексов;

- организацию централизованного сбора и транспортирования для обезвреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и организаций;

- определение территорий для расположения новых свалок твёрдых бытовых отходов, либо мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организованные полигоны ТБО;

- строительство нового полигона ТБО и скотомогильника г. Артемовский;

- реконструкция существующих свалок ТБО:

- п. Незевай,

- п. Красногвардейский,

- с. Покровское,

- с. Мостовское,

- с. Лебедкино,

- п. Сосновый Бор,

для приведения в соответствие природоохранному и санитарному законодательству.

## Другие мероприятия:

- реконструкция объектов озеленения, создание благоприятных условий для быта и отдыха населения, улучшение внешнего вида населённых пунктов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы по восстановлению и сохранению биоресурсов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы  "Радон".

В решениях генерального плана также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

2.2. Мероприятия на расчетный срок реализации генерального плана

Жилищное строительство

Планируемая численность населения на расчетный срок – 46,7 тыс. человек.

В перспективе предполагается увеличить территории индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах за счет достижения необходимых плотностей населения в жилых зонах, освоения свободных участков благоприятных для размещения гражданского строительства на территориях населенных пунктов.

Средняя обеспеченность жилым фондом  в городской местности на расчетный срок принята – 30 кв.м./ чел.

Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет потребности городского округа и входящих в состав населенных пунктов в учреждениях культурно-бытового обслуживания и их размещение приведены в главе 3, п.3.2.

На расчетный срок предполагается на территории населенных пунктов Артемовского городского округа разместить следующие предприятия и учреждения:

учреждения народного образования

- детский сад в г. Артемовский;

- детский сад в п. Буланаш;

- школа в п. Буланаш;

учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- бассейн в г. Артемовский;

учреждения культуры и искусства

- дом культуры (п. Красногвардейский и п. Шогринское);

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- рыночный комплекс (п. Буланаш);

- предприятия общественного питания (д. Заболотье, д. Луговая, п. Липино, д. Родники, д. Малое Трифоново, д. Лисава, с. Сарафаново, с. Писанец, с. Антоново, с. Бичур);

- предприятия бытового обслуживания (с. Большое Трифоново, д. Заболотье, д. Луговая, п. Липино, д. Родники, д. Малое Трифоново, д. Лисава, с. Сарафаново, с. Писанец, с. Антоново, с. Бичур);

- бани (г. Артемовский, п. Буланаш, п. Красногвардейский, п. Незевай);

- гостиница (п. Красногвардейский, с. Мироново, с. Покровское).

На расчетный срок проектом предусматривается размещение объектов КБО необходимых по расчету (таблица 47,48).

Производственные объекты

Проектом предлагается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии выдерживании нормативной санитарно-защитной зоны.

На расчетный срок проектом предлагается размещение следующих объектов на территории Артемовского городского округа:

- в северо-восточном  и южном, в  северо-западном, северо-восточном и юго-западном секторах площадки для размещения объектов обеспечивающих инновационно-коммерческую привлекательность округа 168 га и 426 га, 290 га, 75 га и 307 га.

## - освоение  площадки под цементный завод в районе д. Заболотье;

## - освоение площадки (1050 га) для ведения торфодобычи в юго-восточном секторе района.

Для сохранения жилой зоны, попадающей в санитарно-защитную зону от предприятий, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса (ст.2, 9, 23), а также Санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), предлагается предусмотреть на следующих стадиях проектирования изменение функционального использования территорий этих предприятий (например: размещение на  площадках производственного или коммунально-складского объекта с более низким классом опасности):

поселок Буланаш

- ООО «Опора» и ООО «Строитель»  IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»  II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности санитарно-защитной зоной 300 м и предполагается вынос этого производства на площадку, предусматриваемую в западной части населенного пункта;

- Буланашская ТЭЦ II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м;

поселок Красногвардейский

- крановый завод IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- коммунально-складская зона с размещаемыми на ней предприятиями ООО «Береза», Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшаются до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

село Большое Трифоново

- пилорама IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

село Мироново

- машинно-тракторный двор III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

село  Покровское

- Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» класса опасности II в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

- Новодеревенская ферма на 850 голов III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

деревня Малое Трифоново

- ферма КРС III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

село  Писанец

- птицефабрика I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м.

Проектом предусматривается сохранение коллективных садов по периметру г. Артемовский и активное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в целях создания фермерских хозяйств в районе п. Белый Яр, п. Брагино, п. Боровской, п. Заболотье. Также в проекте предусматривается сохранение существующих площадей сельскохозяйственных предприятий, при условии выдерживании нормативной санитарно-защитной зоны.

Проектом предлагается разместить объекты по переработке сельхозпродукции во всех населенных пунктах Артемовского городского округа.

Объекты специального назначения

Проектом предусмотрена ликвидация полигонов бытовых отходов и скотомогильников, в санитарно-защитную зону которых  попадает жилая застройка (см. таблицу 38).

Рекреационные территории

На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых ресурсов и существующих рекреационных центров предлагается выделение пяти крупных рекреационных зон.

Артемовская рекреационная зона

Артемовскую рекреационную зону предлагается организовать в юго-западной части городского округа, в юго-западном направлении от города, на территории лесов зеленой зоны с включением территории озера Белого. Здесь предполагается развивать утилитарный и спортивный виды рекреационной деятельности, связанные со сбором ягод, грибов, рыбной ловлей.

Буланашская рекреационная зона

Буланашскую рекреационную зону предлагается развивать в южной части округа, в южном направлении от п. Буланаш, на территории лесов зеленой зоны, с преимущественным утилитарным видом рекреационной деятельности.

Режевская рекреационная зона

Предлагается развивать на правом берегу реки Реж до д. Луговая включая леса с южной стороны. Вид рекреационной деятельности – утилитарный.

Шогринская рекреационная зона

Шогринская рекреационная зона с преимущественным спортивным видом рекреационной деятельносит находится  севернее с. Шогринское включая леса в северной части городского округа.

Ирбитская рекреационная зона

Ирбитскую рекреационную зону предлагается развивать на правом берегу реки Ирбит, включая леса по правому берегу реки и у Красногвардейского пруда. Здесь предполагается развивать утилитарный и оздоровительные виды рекреационной деятельности

Из локальных объектов на расчетный срок предлагается освоение:

- территории для оздоровительного лагеря на берегу р. Реж в западном направлении от д. Луговая;

- в Шогринской рекреационной зоне территории для дома охотника в северном направлении от с. Шогринское;

- в Ирбитской рекреационной зоне в западном направлении от п. Сосновый Бор территории для оздоровительных объектов.

Транспортная инфраструктура

На расчетный срок проектом предлагается:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Артемовский – г. Ирбит – г. Междуреченский» в сторону г. Реж (протяженность – 5,0 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- участка автомобильной дороги с. Антоново – п. Горки

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство участка автомобильной дороги местного значения «г. Артемовский – п. Рефтинский – г. Асбест»;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

  - «п. Заболотье - д. Луговая – с. Липино, д. Родники», «п. Сарафаново – п. Незевай»;

  - «с. Писанец – д. Брагино – с. Шогринское»;

  - «г. Артемовский – п. Алтынай».

Инженерная инфраструктура

На расчетный срок проектом предлагается 100% обеспеченность основных населенных пунктов инженерным благоустройством.

Водоснабжение:

- проведение комплексных изысканий и устройство скважин для водоснабжения д. Луговая, с.Липино, д.Родники, с.Антоново, с.Шогринское, д.Лисава, п.Заболотье, п.Березники;

Канализация:

- устройство централизованной канализации со строительством локальных очистных сооружений в д.Заболотье, с.Покровское, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, с.Мироново, д.Бучино;

- г.Артемовский: реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности до12960 м3/сут. или строительство новых;

- п. Буланаш: проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений или реконструкция существующих с увеличением мощности до 3676,3 м3/сут;

- п. Незевай: строительство сетей и объектов централизованной системы канализации;

- проведение работ по проектированию и устройству централизованных систем канализования  населенных пунктов с.Покровское, с.Большое Трифоново, д.Малое Трифоново, с.Мостовское, с.Мироново, с.Шогринское, с.Лебедкино.

Газоснабжение:

- проектом предлагается подвезти газ к населенным пунктам п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино с переводом существующих котельных данных населенных пунктов на газ.

Теплоснабжение:

- централизованным теплом от газовых поселковых котельных предполагается обеспечить 100% объектов общественного сектора газифицируемых в пределах расчетного срока населенных пунктов (п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино).

Связь:

- реконструкция и модернизация объектов связи;

- развитие систем сотовой связи, улучшение качества покрытия территории сотовой связью, расширение спектра услуг действующих операторов связи, повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- развитие системы цифрового вещания;

- расширение охвата населенных пунктов услугами Интернета и IP-телефонии;

- развитие сети почтовой связи;

- развитие оптико-волоконных сетей связи;

- оптимизация работы существующих городских и окружных сайтов и официального Интернет-портала администрации округа.

Инженерная подготовка территории

На расчётный срок предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству территории городского округа:

- рекультивация нарушенных территорий в центральной  части Артемовского ГО;

- благоустройство водных объектов;

- расчистка, дноуглубление и благоустройство береговых склонов рек, на участках, где реки протекает по территории населённых пунктов.

Охрана окружающей среды

В решениях генерального плана на расчетный срок также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- транспортные обходы населённых пунктов района для исключения транзитного движения через жилые территории г. Артёмовский, п. Буланаш, д. Луговая, с. Мироново, с. Липино, с. Бучино, д. Родники.

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, в первую очередь вдоль участка автодороги Екатеринбург - Ирбит;

- разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха Артёмовского городского округа;

- предлагаются к выносу с территорий населенных пунктов сельскохозяйственные предприятия:

- Соснятская птицефабрика (гусятник, пос. Сосновый Бор),

- ООО «Агрофирма «Артемовский» (с. Покровское),

- Новодеревенская ферма (с. Покровское),

- ферма КРС (д. Малое Трифоново),

- птицефабрика (с. Писанец),

- птицефабрика (п. Сосновый Бор).

Водоохранные мероприятия:

- засчистка русел и прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ, благоустройство прибрежных территории рек Ирбит, Бобровка, Реж;

- проектирование и строительство систем централизованного водоотведения и очистных сооружений в населённых пунктах по мере введения централизованного водоснабжения.

Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- закрытие и рекультивация скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Мироново,

- с. Мостовское,

- п. Незевай,

- с. Покровское,

- с. Шогринское,

- с. Лисава;

- проектирование и ввод в эксплуатацию скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебёдкино,

- с. Мостовское,

- с. Писанец;

- ликвидация несанкционированных свалок и свалок не соответствующих СанПиН 2.1.7.722-98. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п.

Мероприятия по защите населения от радиоактивного излучения

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона территории Артёмовского городского округа;

- проведение контроля правильной эксплуатации источников радиоактивного излучения;

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории г. Артёмовский.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических и инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока генерального плана, в т.ч. по следующим показателям:

- экологическая реабилитация водных объектов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства населенных пунктов района;

- сохранение лесного фонда района;

- предотвращение радиационного загрязнения территории;

- создание системы управления движением отходов.

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

К мероприятиям пожарной безопасности на территории Артёмовского городского округа относятся:

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- по решению администрации городского округа в весенне-летний пожароопасный период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды также может быть организовано дежурство граждан;

- оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории городского округа;

- разработка и выполнение для населённых пунктов городского округа мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности);

- обеспечение населённых пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременная очистка территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог в границах населённых пунктов, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- установка средств звуковой сигнализации на территории населенных пунктов для оповещения людей на случай пожара;

- организация и поддержание запаса воды для целей пожаротушения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Кроме того, в летний период, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению администрации населённого пункта разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и добровольных пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания, строения и сооружения. Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

Мероприятия, осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет средств бюджета населённого пункта, на остальных объектах – за счет средств их собственников.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Генеральным планом предусмотрены мероприятия:

- Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода должны содержаться очищенными полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги.

- полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам также должны быть очищены, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время на территории Артемовского городского округа имеют место риски возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Опасные процессы и явления природного характера

Из возможных опасных природных явлений для МО характерны:

•	землетрясения (прогнозируется возможность в связи с последними исследованиями в области сейсмичности на территории МО);

- природные пожары;

- подтопления.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, град, цунами, наводнения) не характерны.

Опасности техногенного характера

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа следует отнести:

- аварии на опасных производственных объектах предприятий района;

- пожары на пожароопасных объектах;

- аварийные разливы нефти и нефтепродуктов;

- возникновение лесоторфяных пожаров;

- разрушения гидротехнических сооружений;

- аварии на коммунально-энергетических сетях.

Потенциально-опасные объекты, расположенные на территории Артемовского района

1. 	Химически и пожароопасные объекты

Таблица 66

|  | Организация Эксплуатирующая ПОО | Наименование ПОО | Вид опасности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Артемовская ТЭЦ | Газовая котельная; АЗС, мазутное хозяйство | Пожар, разлив нефтепродуктов | 4 |
| 2 | Артемовская нефтебаза ОАО Газпромнефть-Урал | Емкости с нефтепродуктами | Разлив нефтепродуктов | 4 |
| 3 | Материальный склад на ст. Егоршино Екатеринбургской дирекции МТО структурное подразделение «Росжилдорснаба «РЖД» | Топливный склад | Пожар, разлив нефтепродуктов | 4 |
| 4 | Филиал ЗАО «Регионгаз-Инвест» в пос. Буланаш | Газовая котельная | Пожар | 4 |
| 5 | ГУЛ Свердловской области «Газовые сети» Артемовский газовый участок | Газовая котельная, газовые баллоны | Пожар | 4 |
| 6 | ОАО Артемовский машгшостроительный «Вентпром» | Газовая котельная | Пожар | 5 |
| 7 | ОАО «Агрофирма Артемовский» пос. Буланаш | Компрессорный цех | Аммиак (АХОВ) | 4 |
| 8 | ОАО Буланашский машиностроительный завод | Газовая котельная | Пожар | 5 |
| 9 | ОАО «Водоканал» | Очистные сооружения | Хлор (АХОВ) | 4 |

- Гидротехнические сооружения

Таблица 67

|  | Организация Эксплуатирующая ПОО | Наименование ПОО | Вид опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Виноградова Е.Г. | Плотина Шайтанского водохранилища | Волна прорыва |
| 2 | ООО Артемовская ТЭЦ | Плотина Егоршиского водохранилища | Волна прорыва |
| 3 | Муниципальная собственность (в оперативном управлении Красногвардейского ТОМС) | Плотина Красногвардейского водохранилища. | Волна прорыва |

3.	Радиационно- и биологически опасные объекты

На территории Артемовского района радиационно- и биологически опасные объекты отсутствуют.

Краткая оценка обстановки на территории Артемовского муниципального района при возникновении крупных производственных аварии,

катастроф и стихийных бедствий

По территории района проходит магистральный газопровод высокого давления. В производственном процессе ряда предприятии применяются взрыво-, пожароопасные вещества.

Основу транспортных сетей составляют две магистральные железнодорожные ветки: г.Екатеринбург – г.Реж – г.Артемовский – г.Ирбит –г.Туринск – г.Междуреченский» и «г.Ивдель – г.Серов – г.Алапаевск – г.Артемовский – г.Богданович – г.Каменск-Уральский», автомобильная сеть представлена дорогами общего пользования III категории: «г.Невьянск – г.Реж – г.Артемовский – с.Килачевское», «Обход с.Покровское», «г.Артемовский – п.Зайково», «г.Артемовский – с.Арамашево», «г.Артемовский – п.Буланаш», а также другие автодороги, по которым осуществляется пассажирское и грузовое сообщение.

При разрушении гидротехнических сооружений

Разрушение плотин и дамб маловероятно. Однако при их возможном разрушении, в весенне-летнее половодье, можно ожидать подъем уровня воды реках Бобровка, Ирбит. В результате возможное затопление жилых домов ряда населенных пунктов ниже по течению.

При лесных пожарах.

При возникновении лесных пожаров создается угроза ухудшения экологической обстановки в районе. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление населенных пунктов района. В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться:

- магистральный газопровод;

- линии электропередач;

- садовые товарищества.

При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ.

В случае аварий транспортных средств, осуществляющие перевозку аварийно химически опасных веществ (АХОВ) или горюче-смазочных материалов (ГСМ), на территории района могут возникнуть локальные и местные чрезвычайные ситуации. В зоне с поражающими концентрациями паров могут оказаться от 10 до 300 человек. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.

При авариях на коммунально-энергетических сетях.

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на газопроводе:

- переходы газопроводных магистралей под автомобильными автомагистралями;

б) на линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

в) на системах водоснабжения и отведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы;

г) на системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

При массовых инфекционных заболеваниях людей и животных.

В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии на КЭС с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики района.

Наиболее опасными районами в пожарном отношении являются территории лесных массивов расположенных в южной, юго-восточной и юго-западной части района, в местах, прилегающих к лесным массивам населенных пунктов.

Предстоящие мероприятия по предупреждению и снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с/х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления и других ведомств.

В целом на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ может повлиять:

- малая численность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за отсутствия крупных промышленных предприятий в районе, особенно в сельской местности;

- отсутствие на территории района специализированных аварийно-спасательных формирований для проведения неотложных работ связанных с авариями на опасных объектах и при аварийном разливе нефти и нефти продуктов.