Проект разработан авторским коллективом

в составе:

Сектор планировки и застройки

Главный архитектор проекта						Переверзева Н.В.

Архитектор 								Чемякина О. В.

Сектор транспорта

Главный специалист							Болотова Н.Е.

Инженер трансп.								Катаев А. С.

Сектор инженерного оборудования

ГИП										Еремина Е.В.

Инженер II кат.								Герт М.А.

Сектор инженерной подготовки и экологии

Инженер-эколог II кат.							Бултыков С.А.

Инженер									Мишина А.

Сектор экономики

Инженер-экономист  II кат. 						Алещенкова Е.А.

Сектор подготовки исходных данных

Главный инженер проекта  						Еремина Е.В.

Сектор векторизации

Главный специалист  							Погорелко Н.С.

Состав проекта

| № пп. | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области. Том 1 |  | 1 кн. | ДСП | 208 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области. Том 2 |  | 1 кн. | ДСП | 209 |
| Графические материалы |
| 3. | Генеральный план поселка Буланаш, М 1:5000 | 1,2 | 2 | ДСП | 210 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| 4. | Схема использования территории поселка Буланаш, М 1: 5000 | 3,4 | 2 | ДСП | 211 |
| 5. | Схема ограничений: планировочные и инженерно-строительные ограничения, М 1: 5000 | 5, 6 | 2 | ДСП | 212 |
| 6. | Схема экологического состояния территории поселка Буланаш, М 1:10000 | 7 | 1 | ДСП | 213 |
| 7. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема экологического состояния территории, М 1:10000 | 8 | 1 | ДСП | 214 |
| Предложения по территориальному планированию |
| 8. | Схема планируемых границ функциональных зон поселка Буланаш, М 1:5000 | 9, 10 | 2 | ДСП | 215 |
| 9. | Схема развития транспортной инфраструктуры поселка Буланаш, М 1:5000 | 11,12 | 2 | ДСП | 216 |
| 10. | Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории поселка Буланаш, М 1: 5000 | 13,14 | 2 | ДСП | 217 |
| 11. | Схема планируемых границ территорий поселка Буланаш, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:5000 | 15,16 | 2 | ДСП | 218 |
| Текстовые материалы |
| 12. | Правила землепользования и застройки поселка Буланаш Артемовского городского округа. Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки поселка Буланаш и внесения в них изменений |  | 1 кн. | НС | 219/а |
| 13. | Правила землепользования и застройки поселка Буланаш Артемовского городского округа. Часть II. Градостроительные регламенты |  | 1 кн. | НС | 219/б |
| Графические материалы |
| 14. | Схема существующего территориального зонирования поселка Буланаш, М 1:5000 | 17, 18 | 2 | НС | 220 |
| 15. | Схема градостроительного зонирования поселка Буланаш, М 1:5000 | 19,20 | 2 | НС | 221 |

Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положения о территориальном планировании | 8 |
|  | 1.1. | Цели и задачи территориального планирования | 8 |
|  | 1.2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения | 9 |
|  | 1.3. | Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана поселка | 21 |

Введение

- Генеральный план поселка Буланаш Артемовского  района Свердловской области разработан на основании муниципального контракта № 85/06-01 от 04 декабря 2008 года.

- При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные документы  и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.01-82* «Строительная климатология и геофизика»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 2007 г.);

- Генеральный план поселка Буланаш (Гипрогор, Москва, 1973).

- Проект детальной планировки центрального жилого района («СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», Свердловск, 1976);

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».

3. В качестве топографических материалов использована векторная топографическая съемка М 1: 5000.

4. Генеральный план поселка Буланаш округа является продолжением и дальнейшим развитием генерального плана Артемовского городского округа, а также основой для последующих стадий проектирования градостроительной документации.

В качестве расчетных сроков приняты:

исходный год – 2009 год;

1 очередь – 2020 год;

расчетный срок – 2035 год.

1. Положения о территориальном планировании

1.1. Цели и задачи территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Генеральный план поселка Буланаш Артемовского района – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития населенного пункта с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области, в Артемовском районе и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.

Целями территориального планирования развития поселка Буланаш являются:

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики поселка, его инвестиционной привлекательности;

- реорганизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- рациональное природопользование; сохранение и улучшение окружающей среды.

Для достижения поставленных целей в генеральном плане поселка Буланаш Артемовского района были решены следующие задачи:

-выявлены зоны различного функционального назначения и планировочные ограничения на использование территорий в этих зонах;

-определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

-определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур на территории населенного пункта;

-разработаны меры по защите территории населенного пункта от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основная цель территориального планирования -  достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В этой связи Генеральный план поселка Буланаш в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:

- по установлению или уточнению границ территорий различного функционального использования;

- по резервированию территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства;

- по развитию социальной инфраструктуры поселка в отношении как размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, так и обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в коммунально- и культурно-бытовом обслуживании;

- по развитию инженерной и транспортной инфраструктур и размещения объектов объектов электро- и газоснабжения;

- по определению или уточнению границ зон с особыми условиями использования территорий.

Генеральным планом поселка Буланаш предлагается строительство объектов капитального строительства, развитие инженерно-транспортной, социально-бытовой, культурной и других инфраструктур разделить по степени важности на два срока – первую очередь и расчетный срок. Окончание срока первой очереди - 01 января 2020 года, окончание расчетного срока - 01 января 2035 года.

План реализации строительства капитальных объектов

Под жилищное строительство на первую очередь предполагается освоение нескольких ранее отведенных площадок:

- 2 участка под строительство среднеэтажного жилого дома;

- освоение территории в северной части поселка в границах улиц Вахрушева-Западная-Горького-Трудовая-Машиностроителей-Новая 4;

- освоение свободных участков под индивидуальное жилищное строительство на ранее сформированных кварталах в северной части по улицам Трудовая, Челюскинцев, Молодежная и Новая 3.

Также на первую очередь запланировано:

- строительство детского сада;

- на базе существующего спортивного центра по улице Вахрушева дополнительное строительство ФОК и бассейна;

- строительство мечети по улице Машиностроителей;

## - вынос вредного производства с территории ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» на площадку предусмотренную проектом в восточной части поселка на территории восточной коммунально-складской зоны с СЗЗ III класса опасности;

- организация зоны отдыха населения на продолжении улицы Гастелло в южной части поселка;

– расширение кладбища.

На расчетный срок проектом предполагается:

- строительство двух  детских садов в северной части (на территории существующей жилой застройки и на территории, выделенной под новую комплексную застройку) и  общеобразовательной школы (младшие классы) в южной части поселка;

- формирование ядерно-сетевой структуры общественного центра поселка путем организации центров местного обслуживания объектами КБО (по расчету) на территории новых жилых кварталов;

- в северной части поселка на пересечении улиц Механическая и Машиностроителей предлагается разместить рыночный комплекс;

- изменение санитарно-защитных зон следующих предприятия: ООО «Опора» и ООО «Строитель», Цех по изготовлению пенопласта, ЗАО «Буланаш-уголь», Буланашская ТЭЦ;

- вынос производства на территорию восточной производственно-коммунальной зоны следующих предприятий: мебельный цех IV класса опасности; медицинские склады МЧС V класса опасности;,

## - освоение новых площадок, предусмотренных для развития производства, как в восточной, так и центральной производственно-коммунальной зонах.

Размещение необходимых объектов социального и культурно-бытового обслуживания представлены в таблице 1.

Таблица 1

Проектируемые учреждения и предприятия культурно ( бытового обслуживания п. Буланаш на расчетный срок (2035г.)

| № п/п | Объекты | Единицы изм. | Потребность на 1,0 тыс. жителей по СНиП 2.07.01.-89 | Потребность на 17,2 тыс. чел | Существующее кол-во на 13,0 тыс. чел. | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 50 | 860 | 440 | 420 |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 126 | 2167 | 1250 | 917 |
| 3. | Межшкольные учебные комбинаты | мест | 8% от общего числа школьников | 173 | 350 | - |
| 4. | Школа интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 105 | - |
| 5. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | - спортзалы общего пользования | кв.м. | 70,0 | 1204,0 | 1804,0 | - |
|  | - стадион, корт | га | 0,8 | 13,8 | 0,08 | 13,7 |
|  | - бассейн | кв.м. зеркала воды | 22,0 | 378,4 | - | 378,4 |
| 6. | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от общего числа школьников | 217 | 1815 | - |
| 7. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | мест | По заданию на проектирование | - | 450 | - |
| 8. | Санаторий профилакторий - | мест | По заданию на проектирование | - | 88 | - |
| 9. | Дома - интернаты для престарелых* | мест на тыс.чел. (с 60 лет) | 6,4 | 28 | - | 28 |
| 10. | Дома - интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями * | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 313 | - | 313 |
| 11. | Детский дом-интернат * | мест на тыс. чел. (с4-17 лет) | 3 | 7 | - | 7 |
| 12. | Психоневрологический интернат* | мест на тыс. чел. (с 18лет) | 3 | 43 | - | 43 |
| 13. | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых* | чел. на 1 тыс. чел (60 лет) | 60 | 258 | - | 258 |
| 14. | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках* | чел. на 1 тыс.чел. всего населения | 0,5 | 9 | - | 9 |
| 15. | Стационары всех типов | койко-мест | 15 | 258 | 160 | 98 |
| 16. | Диспансеры, поликлиники, женская консультация | посещ. в смену | 25 | 430 | 290 | 140 |
| 17. | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 3 | 3 | - |
| 18. | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 2 | 3 | - |
| 19. | Молочные кухни | порц. в сутки на реб. до года | 4 | 482 | - | 482 |
| 20. | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 36,1 | 20,0 | 16,1 |
| 21. | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 1376 | - | 1376 |
| 22. | Танцевальные залы | мест | 6 | 103 | - | 103 |
| 23. | Кинозал | мест | 30 | 516 | 300 | 216 |
| 24. | Библиотеки | тыс.ед. | 4,5 | 77,4 | 41,5 | 35,9 |
| 25. | Магазины: - продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 100,0 200,0 | 1720,0 3440,0 | 2207,5 2868,3 | - 517,7 |
| 26. | Рыночные комплексы | кв.м. торг.пл. | 24 | 412,8 | 200 | 212,8 |
| 27. | Предприятие общественного питания | посад. мест | 40 | 688 | 150 | 538 |
| 28. | Магазины кулинарии | кв.м.торг. площ. | 3,0 | 51,6 | 300,0 | - |
| 29. | Предприятия -бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 121 | 18 | 103 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб.мест | 4 | 69 | 18 | 51 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб.мест | 3 | 52 | - | 52 |
| 30. | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: | (кг.белья в смену) |  |  | - |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | (кг.белья в смену) | 60 20 40 | 1032 344 688 | - | 1032 344 688 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | (кг.белья в смену) | 3,5 1,2 2,3 | 60,2 20,6 39,6 | - | 60,2 20,6 39,6 |
| 31. | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 2 | 1 | 1 |
| 32. | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 1 | - |
| 33. | Пожарное депо | объект /кол-во автомобилей | 1/6 | - | 1/3 | -/3 |
| 34 | Жилищно-эксплутацион. организации | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 1 | 4 | - |
| 35. | Бани | мест | 7 | 120 | 50 | 70 |
| 36. | Гостиница | мест | 6 | 103 | - | 103 |
| 37. | Кладбище действующее | га | 0,24 | 4,13 | 11,0 | 17,4** |

* Поскольку учреждения социального обеспечения размещаются по заданию на проектирование, то места в  этих учреждениях предусматриваются в аналогичных учреждениях  на территории  Артемовского городского округа.

** На I очередь  строительства планируется увеличение территории кладбища в границах отведенного под  целевое использование земельного участка  до 17,4 га.

План реализации развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство автостанции по ул. Машиностроителей;

- Организация внутрипоселковых маршрутов общественного транспорта (автобус, маршрутное такси);

- Строительство новых участков существующих улиц:

  - ул. Горького;

  - ул. Юбилейная;

  - ул. Трудовая;

  - пер. Железнодорожников;

  - ул. Пархоменко;

  - ул. Вахрушева;

  - ул. Свободы;

  - пер. Садовый;

  - ул. Западная.

- Строительство новых улиц на жилых территориях, предусмотренных на первую очередь.

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство запроектированных улиц и участков улиц на жилых территориях, предусмотренных на расчетный срок:

  - Поселковой дороги:

    - Ул. Новая 1;

  - Главных улиц:

    - Пер. Западный;

    - Ул. Машиностроителей;

  - Основных жилых улиц:

    - Ул. Новая 7;

  - Второстепенных жилых улиц и проездов:

    - Ул. Новая 2;

    - Ул. Чкалова;

    - Ул. Шахтерская;

    - Ул. Береговая.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на I очередь и расчетный срок.

На первую очередь запланированы следующие мероприятия:

1. в соответствии с программой социально-экономического развития АГО до 2015 г:

| Строительство локальных очистных сооружений п. Буланаш | 2008-2011 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Буланаш |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция теплотрассы "БТЭЦ -СПД" п. Буланаш | 2007-2010г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Реконструкция котельной- установка дополнительного котла для круглогодичной подачи тепловой энергии для ГВС в п. Буланаш | 2008-2009г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Подача ГВС в течении всего года |
| Проектирование и строительство нового водозабора на базе шахтного водоотлива в п. Буланаш | 2010-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Улучшение качества питьевой воды и уменьшение себестоимости затрат на 1м3 воды |
| Газоснабжение п.Буланаш | 2008 -2012 г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |

2. в соответствии с проектом:

- прокладка водовода Д-300 мм от насосной станции III подъема по улице Юбилейная;

- переукладка водовода Д-100 мм, проходящего по территории кладбища;

- прокладка водовода Д-100 мм для обеспечения водоснабжением проектируемой общественной территории в северной части поселка;

- прокладка самотечного хозяйственно-бытового коллектора Д-200 мм по ул. Гастелло и Белинского с врезкой в существующий коллектор по ул. Первомайской;

- прокладка самотечного хозяйственно-бытового коллектора Д-200 мм для отвода хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого северо-западного района с врезкой в существующий коллектор по ул. Юбилейная.

На расчетный срок предлагается:

1. в соответствии с программой социально-экономического развития АГО до 2015 г:

- разработка перспективных схем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения

2. в соответствии с проектом:

- полное инженерное благоустройство жилых районов, проектируемых на расчетный срок (кварталы индивидуальной застройки в северо-западной и юго-западной части п. Буланаш).

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории, предусмотренные на первую очередь:

- благоустройство  водохранилища на р. Ближний Буланаш, расположенного в рекреационной зоне п. Буланаш.

Мероприятия по инженерной подготовке территории, предусмотренные на расчётный срок:

1. организация поверхностного стока с устройством смешанной системы водоотвода и строительством площадок очистных сооружений дождевой канализации на проектируемых территориях, предусмотренных проектом на расчётный срок;

2. мероприятия по расчистке,  дноуглублению р.Ближний Буланаш на территории, где река протекает вдоль жилых кварталов.

Мероприятия в области охраны окружающей среды

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей природной среды.

### Организационные мероприятия

- Организация СЗЗ предприятий, озеленение зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200;

- благоустройство дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов. Формирование дорожно-тропиночной сети на участках, прилегающих к жилой застройке, позволит снизить вытаптывание и повысит устойчивость лесных массивов к рекреационным нагрузкам;

- регулярный полив улиц в теплый период;

- организация контроля химического состава выхлопных газов автотранспорта;

- разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

### Планировочные мероприятия и организация санитарно-защитных зон

Градостроительные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующих улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

- резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленных районов:

- организация промышленной зоны в восточной части города,

- развитие промышленной зоны в западной части города, в районе завода БМЗ;

- сокращение санитарно-защитных зон предприятий, где это возможно, за счет изменения технологии производства и разработки проектов СЗЗ:

- ООО «Опора»,

- ООО «Строитель»,

- Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»,

- Буланашская ТЭЦ;

- перенос промышленных предприятий, не соблюдающих режим СЗЗ:

- Цех по изготовлению пенопласта,

- ЗАО «Буланаш-уголь»,

- Мебельный цех,

- Медицинские склады МЧС РФ;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- организация системы зелёных насаждений.

### Оптимизация движения автотранспорта

Развитие улично-дорожной сети и оптимизация движения автотранспорта предусматривает не только повышение качества транспортного обслуживания в городе, но и отвечает экологическим требованиям, уменьшая интенсивность движения в центральной части города.

Проектные решения генерального плана предусматривают:

- уменьшение интенсивности движения за счёт предложения рациональной транспортной схемы;

- закрытие транзитного сообщения по улице Машиностроителей и вывод транзитных потоков на новую объездную дорогу (северный обход).

### Организация системы зелёных насаждений

Кроме насаждений общего пользования проектом предусматриваются насаждения других категорий:

- комплексное озеленение улиц, микрорайонов и участков общественной застройки. Озеленение поселковых кварталов необходимо проводить из расчета не менее 40% площади, для озеленения дворовых пространств выбираются преимущественно виды с высокой декоративностью и повышенной устойчивостью к вытаптыванию;

- зеленые насаждения специального назначения (санитарно- защитные зоны);

- защитные полосы зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и магистралей, основная – вдоль улицы Машиностроителей. Рекомендуемыми видами для посадки на придорожных территориях являются: черемуха Маака, береза пушистая, кизильник обыкновенный, кизильник блестящий, роза морщинистая, акация желтая, тополь Свердловский.

- создание рекреационной зоны в юго-западной части города.

### Технологические мероприятия

- внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива;

- внедрение тепло- и энергосберегающих технологий на предприятиях теплоэнергетики;

- модернизация систем газоочистки на объектах теплоэнергетики;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях города.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу города приблизительно на 25-30 %.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусмотреть:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8-1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности;

- для всех предприятий поселка разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

В дальнейшем необходимо разработать схему санитарной очистки поселка Буланаш.

3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана поселка

В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план населенного пункта должен выполняться на основании плана реализации генерального плана населенного пункта.

В плане реализации генерального плана населенного пункта содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана поселка.

Кроме плана реализации генерального плана поселка Буланаш важнейшими мероприятиями по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений по подготовке  проектов планировки на вновь осваиваемые территории, а также на территории, подлежащие реконструкции.