Проект разработан авторским коллективом

в составе:

Сектор планировки и застройки

Главный архитектор проекта						Переверзева Н.В.

Архитектор III кат.							Захарова М.В.

Сектор транспорта

Инженер									Катаев А. С.

Сектор инженерного оборудования

Главный инженер проекта						Еремина Е.В.

Инженер II кат.								Герт М.А.

Сектор инженерной подготовки и экологии

Инженер-эколог II кат.							Бултыков С.А.

Инженер				                      			Мишина А.Е.

Сектор экономики

Инженер-экономист  II кат. 						Алещенкова Е.А.

Сектор подготовки исходных данных

Главный инженер проекта  						Еремина Е.В.

Сектор векторизации

Главный специалист  							Погорелко Н.С.

Состав проекта

| № пп. | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Том 1. |  | 1 кн. | ДСП | 93 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Артемовского городского округа. Том 2 |  | 1 кн. | ДСП | 94 |
| Графические материалы |
| 3. | Генеральный план, М 1:50000 | 1,2 | 2 | ДСП | 95 |
| Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района |
| Информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| 4. | Схема использования территории, М 1: 50000 | 3,4 | 2 | С | 50 |
| 5. | Схема ограничений, утвержденных в составе СТП Свердловской области, М 1:100000 | 5 | 1 | ДСП | 97 |
| 6. | Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений, М 1: 50000 | 6,7 | 2 | С | 51 |
| 7. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 | 8 | 1 | С | 52 |
| Предложения по территориальному планированию |
| 8. | Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:50000 | 9,10 | 2 | ДСП | 100 |
| 9. | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, М 1:50000 | 11,12 | 2 | ДСП | 101 |
| 10. | Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:50000 | 13,14 | 2 | ДСП | 102 |
| 11. | Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, М 1: 50000 | 15,16 | 2 | С | 53 |
| 12. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:50000 | 17,18 | 2 | ДСП | 104 |
| 13. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий, М 1:25000 | 19,20,21 | 3 | ДСП | 105 |

Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положения о территориальном планировании | 9 |
|  | 1.1. | Цели и задачи территориального планирования | 9 |
|  | 1.2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения | 10 |
|  | 1.3. | Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа | 66 |

Введение

- Генеральный план Артемовского городского округа разработан на основании муниципального контракта № 83/06-01 от  20  ноября 2008 года.

- При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.01-82* «Строительная климатология и геофизика»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Лесохозяйственный регламент Егоршинского лесничества (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.);

- Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 2007 г.);

- Проект районной планировки Артемовского района Свердловской области («СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1982);

- Генеральный план г. Артемовского Свердловской области (АО УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 1996);

-  Генеральный план поселка Буланаш (Гипрогор, Москва, 1973);

- «Перспективный план социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года».

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:25000.

4. Генеральный план Артемовского городского округа является продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской  области, а также основой для последующих стадий проектирования документации территориального планирования.

В качестве расчетных сроков приняты:

исходный год – 2009 г.;

1 очередь – 2020 год.;

расчетный срок – 2035 г.

1. Положения о территориальном планировании

1.1. Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3  Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Артемовского городского округа – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития Артемовского городского округа с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.

Целями территориального планирования развития Артемовского городского округа являются:

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики округа, его инвестиционной привлекательности;

- реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.

Для достижения поставленных целей в генеральном плане Артемовского городского округа решены следующие задачи:

- выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

- определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур на территории городского округа;

- разработаны меры по защите территории городского округа от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основная цель территориального планирования -  достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В этой связи Генеральный план Артемовского городского округа в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:

- по установлению или уточнению границ территорий различного функционального использования;

- по резервированию территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства;

- по развитию социальной инфраструктуры округа в отношении как размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, так и  удовлетворение потребностей населения в коммунальном и культурно-бытовом обслуживании;

- по размещению автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов и объектов электро- и газоснабжения в границах городского округа.

Проектом не предусматривается изменение границы городского округа.

Для резервирования территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства на территориях города и нескольких сельских поселений предлагается увеличение границ населенных пунктов за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в земли населенных пунктов.

Генеральным планом городского округа предлагается строительство объектов капитального строительства, развитие инженерно-транспортной, социально-бытовой, культурной и других инфраструктур разделить по степени важности на два срока:

- первая очередь до 01 января 2020 года;

- расчетный срок до 01 января 2035 года.

План реализации строительства капитальных объектов

Проектом на первую очередь и расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

Жилищное строительство

Город Артемовский

Освоение территории предусматривается по плану реализации генерального плана города Артемовского до 2015 года, а также строительство детского сада на 280 мест.

На расчетный срок по расчету, выполненному в проекте, необходимо строительство детского сада.

Поселок Буланаш

На первую очередь предполагается освоение нескольких ранее отведенных площадок:

- участок под строительство детского сада,

- 2 участка под строительство среднеэтажных жилых домов.

Также на первую очередь предполагается освоение территории в северной части поселка под индивидуальное (23 га) и многоэтажное жилищное строительство (9,5 га), освоение свободных участков под индивидуальное жилищное строительство на ранее сформированных кварталах в северной части поселка.

На расчетный срок проектом предлагается:

- строительство двух  детских садов в северной части (на территории существующей жилой застройки и на территории, выделенной под новую комплексную застройку) и  общеобразовательной школы (младшие классы) в южной части поселка;

- строительство школы (в северной части поселка) и школы начальной подготовки (в южной части).

Село Большое Трифоново

На первую очередь:

- участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

деревня Малое Трифоново

На первую очередь:

- участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Поселок Красногвардейский

Проектом на первую очередь предлагается освоение территории в северо-западной части поселка для индивидуального жилищного строительства (13 га).

Также на первую очередь дополнительно планируется освоение площадки на территории п. Липино (8 га) для индивидуального жилищного строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие практически всех населенных пунктов на территории свободной от застройки.

Основные показатели жилищного строительства на первую очередь и расчётный срок приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели жилищного строительства

| Наименование показателей и единица измерения | Расчётный срок (2035 г.) | I очередь строительства (2020 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. в том числе: | 1401,0 | 1406,6 |
| - в городских поселениях | 777,0 | 780,0 |
| - в сельских поселениях | 624,0 | 626,6 |
| 2. Новое строительство, тыс. кв. м. | 82,3 | 87,9 |
| - в городских поселениях | 20,9 | 23,9 |
| - в сельских поселениях | 61,4 | 64,0 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. | 1318,7 | 1318,7 |
| - в городских поселениях | 756,1 | 756,1 |
| - в сельских поселениях | 562,6 | 562,6 |
| 4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. | 72,0 | 72,0 |
| - в городских поселениях | 39,9 | 39,9 |
| - в сельских поселениях | 32,1 | 32,1 |
| 5. Население, тыс. чел. | 46,7 | 54,1 |
| - городское | 25,9 | 30,0 |
| - сельское | 20,8 | 24,1 |

Учреждения и предприятия обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*. Администрацией Артемовского городского округа и комитетом по экономики и труду исходящим письмом от 21.01.2010 была согласована  предлагаемая  расчетная численность  населения:

- I очередь 2020г.  ─ 54,1 тыс. человек, в том числе: городское население-30,0 тыс.чел., сельское-24,1 тыс.чел.

- расчетный срок 2035г.─  46,7 тыс.человек; в том числе: городское население -25,9 тыс.чел., сельское-20,8 тыс.чел.

Таблица 2

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания Артемовского городского округа на расчетный срок

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на городской округ 46,7 тыс. чел. | Существующее кол-во на 60,0 тыс. чел. | Новое строит-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 2475 | 2222 | 253 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 4997 | 7325 | - |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 8% от общего числа школьников | 400 | 350 | 50 |
| 4 | Школа-интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 107 | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 70,0 | 3269,0 | 3168,9 | 100,1 |
|  | - корт, стадион | га | 0,8 | 37,4 | 0,08 | 37,3 |
|  | - бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 22,0 | 1027,4 | 250,0 | 777,4 |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 500 | 3198 | - |
| 7 | Дом престарелых | мест на тыс. чел. (с 60 лет) | 6,4 | 75 | - | 75 |
| 8 | Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 850 | - | 850 |
| 9 | Детские дома- интернаты | мест на тыс. чел. (с 4 до 17лет) | 3 | 19 | - | 19 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | 117 | - | 117 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел. на тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 700 | - | 700 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей | чел. на тыс. чел. всего населения | 0,5 | 23 | - | 23 |
| 13 | Стационары всех типов | коек | 15 | 700 | 560 | 140 |
| 14 | Поликлиники, амбулатории, консультации | посещ. в смену | 25 | 1168 | 1571 | - |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 5 | 15 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 8 | - |
| 17 | Выдвижные пункты скорой мед. помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 9 | - | 9 |
| 18 | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 5 | 6 | - |
| 19 | Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года | 4 | 1308 | - | 1308 |
| 20 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 98,1 | 20,0 | 78,1 |
| 21 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 210,2 | 145,7 | 64,5 |
| 22 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 3736 | 2018 | 1718 |
| 23 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 24 | Высшие учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 25 | Танцевальные залы | мест | 6 | 280 | - | 280 |
| 26 | Кинотеатры | мест | 30 | 1401 | 300 | 1101 |
| 27 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 280,0 100,0 180,0 | 13076,0 4670,0 8406,0 | 26936,2 10548,6 16387,6 | - |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м. торг. пл. | 24 | 1120,8 | 200,0 | 920,8 |
| 29 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 1868 | 1028 | 840 |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м. торг. пл. | 6 | 280 | - | 280 |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | раб. мест | 9 | 420 | 109 | 311 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 233 | 109 | 124 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб. мест | 4 | 187 | - | 187 |
| 32 | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | кг. белья в смену | 120 10 110 | 5604 467 5137 | - | 5604 467 5137 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | кг. белья в смену | 11,4 4,0 7,4 | 532,4 186,8 345,6 | - | 532,4 186,8 345,6 |
| 33 | Бани | мест | 5 | 233 | 50 | 183 |
| 34 | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел | 5 | 8 | - |
| 35 | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел | 2 | 8 | - |
| 36 | Пожарная часть | объект | - | 8 | 8 | Расширение существующих |
| 37 | Учреждение жилищно-коммунального хозяйства | объект с населением до 20 тыс.чел | 1 | 2 | 14 | - |
| 38 | Гостиницы | мест | 6 | 280 | н/д | 280 |
| 39 | Пункт приема вторсырья | объект до 20 тыс.чел. | 1 | 2 | - | 2 |
| 40 | Общественные уборные | прибор | 1 | 47 | - | 47 |
| 41 | Кладбища действующие | га | 0,24 | 11,2 | 99,0 | - |

На расчетный срок для проектной численности населения существует потребность в детских дошкольных учреждениях, физкультурно-спортивных сооружениях (стадион, бассейн,  спортивные залы общего пользования), в  стационарах, выдвижных пунктах скорой медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также существует потребность в учреждениях культуры и искусства, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, также в предприятиях коммунального обслуживания населения, гостиницах, банях и других предприятиях культурно-бытового обслуживания.

Расчет численности жителей г.Артемовского и сельских населенных пунктов выполнен расчетным методом по  сложившемуся процентному соотношению от общей численности населения.  Городское население – 55,5%, сельское население: п.Буланаш – 20,48%; с.Б.Трифоново – 1,31%; с.Шогринское – 1,27%; с.Покровское – 4,46%;  п.Сосновый бор – 2,68%; с.Мостовское – 1,57%; с.Мироново – 1,36%; с.Лебедкино – 1,15%; п.Незевай – 1,19%; п.Красногвардейский – 7,96%.

Таблица 3

Минимальные расчетные показатели обеспечения социально значимыми  объектами повседневного и периодического обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на город/ поселок | Существующее положение | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Артемовский | 24,1тыс.чел. | 33,4тыс.чел. |  |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 1277 | 1292 | - |
| 3 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 2579 | 3375 | - |
| 4 | Поликлиники | посещ. в смену | 25 | 602 | 1281 | - |
| 5 | Стационары | коек | 15 | 361 | 350 | 11 |
| 6 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 1687,0 | 1364,9 | 322,1 |
| 7 | Корты | га | 0,8 | 19,3 | - | 19,3 |
| 8 | п.Буланаш | 9,6тыс.чел. | 12,3 тыс.чел. |  |
| 9 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 509 | 440 | 69 |
| 10 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 1027 | 1250 | - |
| 11 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | 2 |
| 12 | Стационары | коек | 15 | 144 | 210 | - |
| 13 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 672 | 1804,0 | - |
| 14 | Корты | га | 0,8 | 7,7 | 0,08 | 7,62 |
| 15 | с.Б.Трифоново | 0,61 тыс.чел. | 0,79 тыс.чел. |  |
| 16 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 32 | 30 | - |
| 17 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 65 | 200 | - |
| 18 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 19 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 20 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 43 | - | 43 |
| 21 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 22 | с.Шогринское | 0,59тыс.чел. | 0,76тыс.чел. |  |
| 23 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 31 | 38 | - |
| 24 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 63 | 225 | - |
| 25 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 26 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 27 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 41 | - | 41 |
| 28 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 29 | с.Покровское | 2,1тыс.чел. | 2,7тыс.чел. |  |
| 30 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 111 | 75 | 36 |
| 31 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 225 | 500 | - |
| 32 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 33 | Стационары | коек | 15 | 32 | - | 32 |
| 34 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 147 | - | 147 |
| 35 | Корты | га | 0,8 | 1,7 | - | 1,7 |
| 36 | п.Сосновый бор | 1,25 тыс.чел. | 1,6тыс.чел. |  |
| 37 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 66 | 128 | - |
| 38 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 134 | 275 | - |
| 39 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 40 | Стационары | коек | 15 | 19 | - | 19 |
| 41 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 88 | - | 88 |
| 42 | Корты | га | 0,8 | 1,0 | - | 1,0 |
| 43 | с. Мостовское | 0,73тыс.чел. | 0,94тыс.чел. |  |
| 44 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 39 | 41 | - |
| 45 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 78 | 275 | - |
| 46 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 47 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 48 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 51 | - | 51 |
| 49 | Корты | га | 0,8 | 0,6 | - | 0,6 |
| 50 | с.Мироново | 0,64 тыс.чел. | 0,81 тыс.чел. |  |
| 51 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 34 | 28 | 6 |
| 52 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 68 | 200 | - |
| 53 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 54 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 55 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 45 | - | 45 |
| 56 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 57 | с.Лебедкино | 0,54 тыс.чел. | 0,69 тыс.чел. |  |
| 58 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 29 | 44 | - |
| 59 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 58 | 225 | - |
| 60 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 61 | Стационары | коек | 15 | 8 | - | 8 |
| 62 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 38 | - | 38 |
| 63 | Корты | га | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 |
| 64 | п.Незевай | 0,56 тыс.чел. | 0,72 тыс.чел. |  |
| 65 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 30 | - | 30* |
| 66 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 60 | 150 | - |
| 67 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование |  | 1 | 1 |
| 68 | Стационары | коек | 15 | 8 | - | 8 |
| 69 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 39 | - | 39 |
| 70 | Корты | га | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 |
| 71 | п.Красногвардейский | 3,72тыс.чел. | 4,8тыс.чел. |  |
| 72 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 197 | 78 | 119 |
| 73 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 398 | 475 | - |
| 74 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 75 | Стационары | коек | 15 | 56 | - | 56 |
| 76 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 260 | - | 260 |
| 77 | Корты | га | 0,8 | 3,0 | - | 3,0 |

Примечание:

1)Нормативная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята средняя обеспеченность по АГО – 53 места/1000чел.

2)* Необходимое по расчету количество мест в детских садах, для проектной численности населения должно быть учтено в аналогичных учреждениях  на  территории с.Мироново или с.Шогринское.

3) Места в учреждениях здравоохранения (стационарах) могут  предусматриваться в аналогичных учреждениях на территории г.Артемовского и п.Буланаш.

На расчетный срок для проектной численности населения г.Артемовского существует потребность в учреждениях здравоохранения  и физкультурно-спортивных сооружениях. Для населения сельской местности также существует потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (кортах, спортивных залах), а также в детских дошкольных учреждениях.

Таблица 4

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания Артемовского городского округа на I  очередь

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на городской округ 54,1 тыс. чел. | Существующее кол-во на 60,0 тыс.чел. | Новое строит-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 2867 | 2222 | 645 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 5789 | 7325 | - |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 8% от общего числа школьников | 463 | 350 | 113 |
| 4 | Школа-интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 107 | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 70,0 | 3787,0 | 3168,9 | 618,1 |
|  | - корт, стадион | га | 0,8 | 43,3 | 0,08 | 43,2 |
|  | - бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 22,0 | 1190,2 | 250,0 | 940,2 |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 579 | 3198 | - |
| 7 | Дом престарелых | мест на тыс. чел. (с 60 лет) | 6,4 | 87 | - | 87 |
| 8 | Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 985 | - | 985 |
| 9 | Детские дома- интернаты | мест на тыс. чел. (с 4 до 17лет) | 3 | 22 | - | 22 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | мест на тыс. чел. (с 18лет) | 3 | 135 | - | 135 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел. на тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 811 | - | 811 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей | чел. на тыс. чел. всего населения | 0,5 | 27 | - | 27 |
| 13 | Стационары всех типов | коек | 15 | 812 | 560 | 252 |
| 14 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 25 | 1352 | 1571 | - |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 5 | 15 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 8 | - |
| 17 | Выдвижные пункты скорой мед. помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 11 | - | 11 |
| 18 | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 5 | 6 | - |
| 19 | Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года | 4 | 1515 | - | 1515 |
| 20 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 113,6 | 20,0 | 93,6 |
| 21 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 243,4 | 145,7 | 97,7 |
| 22 | Дом культуры, клубы | мест | 80 | 4328 | 2018 | 2310 |
| 23 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 24 | Высшие учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 25 | Танцевальные залы | мест | 6 | 325 | - | 325 |
| 26 | Кинотеатры | мест | 30 | 1623 | 300 | 1323 |
| 27 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 280,0 100,0 180,0 | 15148,0 5410,0 9738,0 | 26936,2 10548,6 16387,6 | - |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м. торг. пл. | 24,0 | 1298,4 | 200,0 | 1098,4 |
| 29 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 2164 | 1028 | 1136 |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м. торг. пл. | 6 | 324,6 | - | 324,6 |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | раб. мест | 9 | 487 | 109 | 378 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 271 | 109 | 162 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб. мест | 4 | 216 | - | 216 |
| 32 | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | кг. белья в смену | 120 10 110 | 6492 541 5951 | - | 6492 541 5951 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | кг. белья в смену | 11,4 4,0 7,4 | 616,7 216,4 400,3 | - | 616,7 216,4 400,3 |
| 33 | Бани | мест | 5 | 270 | 50 | 220 |
| 34 | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел | 5 | 8 | - |
| 35 | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел | 3 | 8 | - |
| 36 | Пожарная часть | объект | - | 8 | 8 | Расширение существующих |
| 37 | Учреждение жилищно-коммунального хозяйства | объект с населением до 20 тыс.чел | 1 | 2 | 14 | - |
| 38 | Гостиницы | мест | 6 | 325 | - | 325 |
| 39 | Пункт приема вторсырья | объект до 20 тыс.чел. | 1 | 2 | - | 2 |
| 40 | Общественные уборные | прибор | 1 | 5 | - | 5 |
| 41 | Кладбища действующие | га | 0,24 | 12,9 | 99,0 | - |

Развитие  поселков Среднеборовской, Боровской, Каменка, Брагино в связи с отсутствием в настоящий момент  в них населения, предусматривается за расчетный срок, как  резервные территории.

На I очередь  строительства для проектной численности населения существует потребность в детских дошкольных учреждениях, межшкольном учебном  комбинате, физкультурно-спортивных сооружениях, стационарах, выдвижных пунктах скорой медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах, библиотеках, клубах, кинотеатрах, танцевальных залах,  рыночных комплексах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, также в предприятиях коммунального обслуживания населения, гостиницах, банях и других предприятиях культурно-бытового обслуживания.

Таблица 5

Минимальные расчетные показатели обеспечения социально значимыми  объектами повседневного и периодического обслуживания на I очередь строительства

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на город/ поселок | Существующее положение | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Артемовский | 30,0 тыс.чел. | 33,4 тыс.чел. |  |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 1590 | 1292 | 298 |
| 3 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 3210 | 3375 | - |
| 4 | Поликлиники | посещ. в смену | 25 | 750 | 1281 | - |
| 5 | Стационары | коек | 15 | 450 | 350 | 100 |
| 6 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 2100,0 | 1364,9 | 735,1 |
| 7 | Корты | га | 0,8 | 24,0 | - | 24,0 |
| 8 | п.Буланаш | 11,1тыс.чел. | 12,3 тыс.чел. |  |
| 9 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 588 | 440 | 148 |
| 10 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 1188 | 1250 | - |
| 11 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | 2 |
| 12 | Стационары | коек | 15 | 166 | 210 | - |
| 13 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 777 | 1804,0 | - |
| 14 | Корты | га | 0,8 | 8,88 | 0,08 | 8,8 |
| 15 | с.Б.Трифоново | 0,71 тыс.чел. | 0,79 тыс.чел. |  |
| 16 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 38 | 30 | 8 |
| 17 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 76 | 200 | - |
| 18 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 19 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 20 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 50 | - | 50 |
| 21 | Корты | га | 0,8 | 0,57 | - | 0,57 |
| 22 | с.Шогринское | 0,69тыс.чел. | 0,76тыс.чел. |  |
| 23 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 37 | 38 | - |
| 24 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 74 | 225 | - |
| 25 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 26 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 27 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 48 | - | 48 |
| 28 | Корты | га | 0,8 | 0,55 | - | 0,55 |
| 29 | с.Покровское | 2,4тыс.чел. | 2,7тыс.чел. |  |
| 30 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 127 | 75 | 36 |
| 31 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 257 | 500 | - |
| 32 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 33 | Стационары | коек | 15 | 36 | - | 36 |
| 34 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 168 | - | 168 |
| 35 | Корты | га | 0,8 | 1,9 | - | 1,9 |
| 36 | п.Сосновый бор | 1,45 тыс.чел. | 1,6тыс.чел. |  |
| 37 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 77 | 128 | - |
| 38 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 155 | 275 | - |
| 39 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 40 | Стационары | коек | 15 | 22 | - | 22 |
| 41 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 101 | - | 101 |
| 42 | Корты | га | 0,8 | 1,16 | - | 1,16 |
| 43 | с. Мостовское | 0,85тыс.чел. | 0,94тыс.чел. |  |
| 44 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 45 | 41 | 4 |
| 45 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 91 | 275 | - |
| 46 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 47 | Стационары | коек | 15 | 13 | - | 13 |
| 48 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 59 | - | 59 |
| 49 | Корты | га | 0,8 | 0,68 | - | 0,68 |
| 50 | с.Мироново | 0,74 тыс.чел. | 0,81 тыс.чел. |  |
| 51 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 39 | 28 | 11 |
| 52 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 79 | 200 | - |
| 53 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 54 | Стационары | коек | 15 | 11 | - | 11 |
| 55 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 52 | - | 52 |
| 56 | Корты | га | 0,8 | 0,59 | - | 0,59 |
| 57 | с.Лебедкино | 0,62 тыс.чел. | 0,69 тыс.чел. |  |
| 58 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 33 | 44 | - |
| 59 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 66 | 225 | - |
| 60 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 61 | Стационары | коек | 15 | 9 | - | 9 |
| 62 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 43 | - | 43 |
| 63 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 64 | п.Незевай | 0,64 тыс.чел. | 0,72 тыс.чел. |  |
| 65 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 34 | - | 34* |
| 66 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 68 | 150 | - |
| 67 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 |
| 68 | Стационары | коек | 15 | 10 | - | 10 |
| 69 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 45 | - | 45 |
| 70 | Корты | га | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 71 | п.Красногвардейский | 4,31тыс.чел. | 4,8тыс.чел. |  |
| 72 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 228 | 78 | 150 |
| 73 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 461 | 475 | - |
| 74 | ФАП(ОВП) | объект | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 75 | Стационары | коек | 15 | 65 | - | 65 |
| 76 | Спортзалы | кв.м. | 70 | 302 | - | 302 |
| 77 | Корты | га | 0,8 | 3,4 | - | 3,4 |

Примечание:

1) Нормативная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята средняя обеспеченность по АГО – 53 места/1000чел.

2)* Необходимое по расчету количество мест в детских садах, для проектной численности населения должно быть учтено в аналогичных учреждениях  на  территории с.Мироново или с.Шогринское.

3) Места в учреждениях здравоохранения (стационарах) могут  предусматриваться в аналогичных учреждениях на территории г.Артемовского и п.Буланаш.

На I очередь  строительства для проектной численности населения г.Артемовского существует потребность дошкольных учреждениях, в стауионарах  и физкультурно-спортивных сооружениях. Для населения сельской местности также существует потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (кортах, спортивных залах), а также в детских дошкольных учреждениях.

На территории АГО по «Перспективному плану социально-экономического развития на период до 2015 года»  планируется строительство следующих объектов: строительство быстровозводимых пожарных частей (согласно программы Правительства Свердловской области) в с. Лебедкино, с. Мироново, с. Писанец, с.Покровское, п.Красногвардейский.  В сфере образования планируется строительство детского сада на 280 мест в г. Артемовский, открытие двух дошкольных групп при МОУ СОШ №10. В сфере культуры планируется строительство в п. Незевай дома культуры, а также развитие сети клубов  в с.Лебедкино, п.Буланаш. В с.Покровское для улучшения культурного досуга граждан планируется восстановление сельского музея, комплектование библиотечного фонда, благоустройства стадиона и строительство корта.

Также  для обеспечения сельского населения доступной квалифицированной помощью планируется открытие ОВП в с.Покровское, с.Мироново, п.Незевай, с.Б.Трифоново, с. Мостовское и ввод в действие двух общеврачебных практик в п.Буланаш. Планируется завершение строительства поликлиники на 850 посещений в смену со стационарными отделениями и др. Для повышения качества бытовых услуг планируется открытие химчистки. В с. Б. Трифоново запланировано строительство ресторана и гостиницы.

В поселке Красногвардейский запланирована реконструкция и расширение кладбища.

Производственная и коммунально-складская зоны

На территории Артемовского городского округа не размещаются производственные площадки, в санитарно-защитные зоны которых могли бы попадать земли соседних муниципальных образований.

Проектом предлагается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии выдерживании нормативной санитарно-защитной зоны.

Данные о сохраняемых промышленных и коммунально-складских предприятиях, находящихся на территории городского округа, приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование предприятия, сооружения или иного объекта | Юридический адрес/место размещения | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г. Артемовский |
| 1 | ОАО «Егоршинский радиозавод» | ул. Заводская, д. 40 | 100 |
| 2 | ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» | ул. Садовая | 100 |
| 3 | ООО «Артемовская ТЭЦ» | ул. Достоевского | 500 |
| 4 | ЗАО «Артемовский железобетонный завод №1» | - |  |
| 5 | ОАО «Водоканал» Очистные сооружения | ул. Заводская | 400 |
| 6 | ООО «Артемовский хлебокомбинат» | ул. Техническая | 100 |
| 7 | ООО «Термакс» | - | - |
| 8 | ООО «ОКПУР-аква» | - | - |
| 9 | ООО «Турмаш-тест» | - | - |
| 10 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | ул. Прилепского, 10 | 300 |
| 11 | ОАО «Свердловнефтепродукт» | ул. Дегтярева, 10 | 300 |
| 12 | Артемовская типография | ул. Гагарина, 19 | 300 |
| 13 | ОАО «Свердловсэнергоспецремонт» | ул. Разведчиков | 300 |
| 14 | ОАО «ТГП-9» | ул. Красная горка, 20-а | 100 |
| 15 | ЦЦРО | ул. Энергетиков | 300 |
| 16 | Асфальтобетонный завод ЗАО «Дорстрой» | ул. Дзержинского | 500 |
| 17 | ФГУП 137 комбинат железобетонных изделий МО РФ | - | - |
|  | п. Буланаш |
| 18 | ООО «БМЗ» | - | 150 |
| 19 | ООО «Опора» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 20 | Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» | ул. Коммунальная, 20а | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 21 | Буланашская ТЭЦ | - | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 22 | Центральная рабочая подстанция | - | 100 |
| 23 | Цех по изготовлению пенопласта | - | 100 |
| 24 | ЗАО «Буланаш-уголь» | - | 100 |
| 25 | Предприятие по производству шлакоблоков | - | 100 |
| 26 | Очистные сооружения | ул. Грибоедова, 4 | 400 |
| 27 | Завод железобетонных изделий ООО «Строитель» | ул. Первомайская | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 28 | ООО «Буланаш-Полимер» | ул. Машиностроителей | 100 |
|  | с. Покровское |
| 29 | Пилорама | - | 100 |
| 30 | Покровская птицефабрика (консервация) | - | 300 |
| 31 | Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 500/ Расчетная СЗЗ |
| 32 | Новодеревенская ферма 850 голов | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
| 33 | Зерносклад | ст. Красные Орлы | - |
| 34 | Машинно-тракторные мастерские | ст. Красные Орлы | - |
|  | д. Малое Трифоново |
| 35 | КРС | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
|  | д. Большое Трифоново |
| 36 | Пилорама | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
|  | п. Березники | - |  |
| 37 | Ферма | - | 100 |
|  | с. Писанец |
| 38 | Птицефабрика | - | 1000/ Расчетная СЗЗ |
| 39 | Склады | - | 50 |
| 40 | Пилорама | - | 100 |
|  | п. Сосновый Бор |
| 41 | Коровник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 300 |
| 42 | Пилорама | - | 100 |
| 43 | Птичник ОГУП ППС Красногвардейский | - | 1000 |
| 44 | Производство мебели | - | 100 |
|  | п. Красногвардейский |
| 45 | ООО «Лесное» | - | 100 |
| 46 | ДОК «Талый Ключ» | - |  |
| 47 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 48 | Лесопилка ОАО «Красногвардейский леспромхоз» | - | 100 |
| 49 | ООО «Береза» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
| 50 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» | - | 100/ Расчетная СЗЗ |
|  | с. Антоново |
| 51 | Пилорама | - | 100 |
|  | с. Лебедкино |
| 52 | Зерносушительный комплекс | - | 100 |
| 53 | МТМ | - | 100 |
| 54 | Свиноферма | - | 300 |
|  | с. Шогринское |
| 55 | Складской сектор | - | 50 |
| 56 | Овцеферма 600 голов | - | 100 |
| 57 | Пилорама | - | 100 |
| 58 | ООО «Агрофирма «Артемовский» | - | 100 |
| 59 | КХ ИП Исанов (КРС) | - | 100 |
|  | д. Налимово |
| 60 | Фермерское хозяйство 20 голов | - | 100 |
|  | с. Мостовское |
| 61 | Пилорама ИП Новоселов | - | 100 |
| 62 | Складское хозяйство ПСХК «Егоршинское» | - | 100 |
| 63 | Свиноферма н/д | - |  |
|  | п. Незевай |
| 64 | Ферма овец ИП Логимов | - | 100 |
|  | с. Мироново |
| 65 | Машинно-тракторный двор (40 ед.) | - | 300/ Расчетная СЗЗ |
| 66 | Зерносклад | - | 50 |

В настоящее время производственная зона обладает большим экономическим потенциалом. Для поддержания и развития данной тенденции проектом предусмотрены следующие мероприятия.

Для сохранения жилой зоны, попадающей в санитарно-защитную зону от предприятий, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса (ст.2, 9, 23), а также Санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), предлагается предусмотреть на следующих стадиях проектирования изменение функционального использования территорий этих предприятий (например: размещение на  площадках производственного или коммунально-складского объекта с более низким классом опасности).

Город Артемовский

## В проекте на первую очередь закладываются следующие производственные площадки:

## - технопарк в западной части населенного пункта;

На расчетный срок территориальное развитие производственной зоны планируется по периметру г. Артемовский:

- в северо-восточном  и южном, в  северо-западном, северо-восточном и юго-западном секторах площадки для размещения объектов обеспечивающих инновационно-коммерческую привлекательность округа 168 га и 426 га, 290 га, 75 га и 307 га.

Поселок Буланаш

## В проекте на первую очередь закладывается вынос вредного производства с территории ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» на площадку предусмотренную проектом в восточной части поселка на территории восточной коммунально-складской зоны.

## На расчетный срок предлагается освоение  новых площадок, предусмотренных для развития производства, как в восточной, так и центральной производственно-коммунальной зонах.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- ООО «Опора» и ООО «Строитель»  IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- Колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»  II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности санитарно-защитной зоной 300 м и предполагается вынос этого производства на площадку, предусматриваемую в западной части населенного пункта;

- Буланашская ТЭЦ II класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Поселок Красногвардейский

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- крановый завод IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

- коммунально-складская зона с размещаемыми на ней предприятиями ООО «Береза», Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшаются до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

Село Большое Трифоново

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- пилорама IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м;

Село Мироново

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие предприятия:

- машинно-тракторный двор III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м.

## Поселок  Незевай

## На первую очередь предусматривается строительство кирпичного завода.

## Поселок Липино

## На первую очередь предусматривается строительство завода по производству клинкера (месторождение Липенский борок).

## На первую очередь предусматривается освоение площадок по добыче полезных ископаемых:

- площадка по добыче опоки (Красногвардейское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Буланашское месторождение строительного камня):

- площадка по добыче строительного камня (Белоярское месторождение строительного камня);

- площадка по добыче опоки (Артемовское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Покровское месторождение строительного камня);

- площадка для размещения инвестиционного проекта по разработке Дально-Буланашского угольного месторождения.

## На расчетный срок предлагается освоение  площадки под цементный завод в районе д. Заболотье, а также площадки (1050 га) для ведения торфодобычи в юго-восточном секторе района.

Классификация промышленных предприятий в г. Артемовский принята в соответствии с действующим генеральным планом. Новые производственные площадки размещены с соблюдением всех санитарных норм.

Зона сельскохозяйственного использования

Проектом предусматривается сохранение существующих зон сельскохозяйственного использования.

Поселок Сосновый Бор

В проекте на первую очередь предлагается новая территория для развития птицефабрики (новая площадка расположена севернее существующей).

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- птицефабрика I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предлагается к выносу с территории населенного пункта на площадку в северной части за периметром населенного пункта с тем же классом опасности.

Поселок Липино

В проекте на первую очередь предлагается размещение  свиноводческого комплекса за территорией населенного пункта в южном направлении.

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Деревня  Лисава

На первую очередь предполагается  размещение свинофермы.

Село  Покровское

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» класса опасности II в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

- Новодеревенская ферма на 850 голов III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

Деревня Малое Трифоново

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- ферма КРС III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м;

Село  Писанец

На расчетный срок:

- размещение объекта по переработке сельхозпродукции.

Изменению санитарно-защитных зон подвергаются следующие сельскохозяйственные предприятия:

- птицефабрика I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уменьшается до II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м;

Проектом предусматривается сохранение коллективных садов по периметру г. Артемовский и активное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в целях создания фермерских хозяйств в районе п. Белый Яр, п. Брагино, п. Боровской, п. Заболотье. Также в проекте предусматривается сохранение существующих площадей сельскохозяйственных предприятий, при условии выдерживания нормативной санитарно-защитной зоны.

Проектом предлагается разместить объекты по переработке сельхозпродукции во всех населенных пунктах Артемовского городского округа.

Зона специального назначения

В проекте на первую очередь планируется увеличение территорий специального назначения:

– расширение кладбищ в п. Буланаш, п. Красногвардейский;

-  перевод земель населенных пунктов, на которых размещены кладбища за границами населенных пунктов, в земли промышленности  и иного специального назначения.

Проектом предусмотрена ликвидация полигонов бытовых отходов и скотомогильников, в санитарно-защитную зону которых  попадает жилая застройка.

Планируется размещение нового полигона ТБО рядом с  свалкой ТБО п. Буланаш, а также новых скотомогильников с соблюдением всех необходимых норм (таблица 7).

Таблица 7

| № п/п | Юридический адрес/место размещения | Наименование ликвидируемого объекта | Размер СЗЗ, м | Наименование проектируемого объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| 1 | г. Артёмовский |  |  | Полигон ТБО, скотомогильник | 1000 |
| 2 | п. Буланаш | Свалка твердых бытовых отходов | / 1000 | - | / 1000 |
| 3 | п. Красногвардейский | Скотомогильник | 1000 | Скотомогильник | 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 4 | с. Лебедкино | Скотомогильник | 0,06 га / 1000 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | с. Мироново | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 6 | с. Мостовское | Свалка твёрдых бытовых отходов | 1000 | Скотомогильник | 1000 |
|  |  | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 7 | п. Незевай | Скотомогильник | / 1000 |  |  |
| 8 | с. Писанец |  |  | Скотомогильник | 1000 |
| 9 | с. Покровское | Помётохранилище, территория птицефабрики | 1000 |  |  |
|  |  | Навозохранилище | 500 |  |  |
|  |  | Свалка ТБО | 1000 |  |  |
|  |  | Свалка ТБО | 1000 |  |  |
| 10 | с. Шогринское | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 11 | с. Лисава | Скотомогильник | 1000 |  |  |

Рекреационная зона

На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых ресурсов и существующих рекреационных центров предлагается выделение пяти крупных рекреационных зон.

Артемовская рекреационная зона

Артемовскую рекреационную зону предлагается организовать в юго-западной части городского округа, в юго-западном направлении от города, на территории лесов зеленой зоны с включением территории озера Белого. Здесь предполагается развивать утилитарный и спортивный виды рекреационной деятельности, связанные со сбором ягод, грибов, рыбной ловлей.

Буланашская рекреационная зона

Буланашскую рекреационную зону предлагается развивать в южной части округа, в южном направлении от п. Буланаш, на территории лесов зеленой зоны, с преимущественным утилитарным видом ркреационной деятельности.

Режевская рекреационная зона

Предлагается развивать на правом берегу реки Реж до д. Луговая включая леса с южной стороны. Вид рекреационной деятельности – утилитарный.

Шогринская рекреационная зона

Шогринская рекреационная зона с преимущественным спортивным видом рекреационной деятельносит находится  севернее с. Шогринское включая леса в северной части городского округа.

Ирбитская рекреационная зона

Ирбитскую рекреационную зону предлагается развивать на правом берегу реки Ирбит, включая леса по правому берегу реки и у Красногвардейского пруда. Здесь предполагается развивать утилитарный и оздоровительные виды рекреационной деятельности

В перечисленных рекреационных зонах режим использования предполагает развитие массового длительного и кратковременного отдыха населения округа, осуществление широкого объема работ по благоустройству территории, охране лесов и памятников природы.

Кроме крупных зон отдыха в проекте выделены:

на первую очередь

- зона отдыха на севере г. Артемовский,

- зона отдыха в п. Буланаш;

- зона отдыха в с. Мироново на берегу р. Реж;

- зона отдыха в с. Мостовское;

на расчетный срок

- территория для оздоровительного лагеря на берегу р. Реж в западном направлении от д. Луговая;

- в Шогринской рекреационной зоне территория для дома охотника в северном направлении от с. Шогринское;

- в Ирбитской рекреационной зоне в западном направлении от п. Сосновый Бор территории для оздоровительных объектов.

Зеленые зоны в населенных пунктах предназначены для создания благоприятной санитарно-гигиенической обстановки населенных мест.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях

(предложения по изменению границ населенных пунктов)

В проекте определены границы планируемого развития территорий населенных пунктов, которые включают в себя сформированные кадастровые участки.

Кадастровые участки, которые не могут войти в границы населенных пунктов целиком предлагается размежевать, поставить их на кадастровый учет, после чего включить необходимые для развития населенного пункта участки в границы населенных пунктов. Граница населенного пункта назначается по границам вновь сформированных участков.

Зона планируемого развития г. Артемовский, п. Красногвардейский, д. Малое Трифоново увеличивается за счет включения и перевода в земли населенного пункта участков  земель запаса и сельскохозяйственного назначения. Кадастровые номера участков и категория их земель включаемых в границы населенных пунктов перечислены в таблице 8.

Таблица 8

| № пп. | Номер кадастрового участка | Категория земель | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Артемовский |
| 1.1. | Северо-восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 001:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 001:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 001:0006 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 001:0007 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0023 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0021 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0009 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001 | Территории населенного пункта | - |
|  | 66:02:25 02 001:0012 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0025 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0026 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0027 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0035 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 001:0037 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 001:0036 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
| 1.2. | Восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 002:0007 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 002:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 002:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 002:0009 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 002:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 002:0003 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 002:0010 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 003:0377 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:25 02 002:0006 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0320 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0378 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0425 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0476 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0474 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0426 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0473 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0470 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:25 02 003:0472 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0475 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0471 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0531 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:25 02 003:0530 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 003:0427 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:25 02 003:0529 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:25 02 014:0002 | Земли запаса | - |
| 1.3. | Юго-восточный сектор |
|  | 66:02:17 03 006:0001 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 03 006:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 006:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 006:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 03 006:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 015:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 03 015:0004 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:24 01 003:0001 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
| 1.4. | Юго-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 026:0010 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0011 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0015 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0016 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0008 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0006 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 026:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 026:0002 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 021:0015 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 022:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0012 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 022:0002 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 021:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 021:0011 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0010 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 021:0009 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0004 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0005 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 021:0006 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
| 1.5. | Северо-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 015:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 015:0001 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 015:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 015:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:17 01 015:0004 | Территории ж/д | - |
|  | 66:02:17 01 009:0003 | Территории ж/д | - |
|  | 66:02:17 01 009:0004 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 009:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 009:0005 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0115 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0118 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 010:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0119 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0089 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0057 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0056 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:01 02 009:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0003 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0023 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0022 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 009:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0006 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 009:0007 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0058 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0059 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0061 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:01 02 011:0060 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0062 | Земли запаса | - |
|  | 66:02:01 02 011:0026 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0018 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0021 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0009 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0010 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:17 01 001:0011 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:17 01 001:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:11 02 009:0005 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
|  | 66:02:01 02 009:004 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:17 01 001:0019 | Территории дорог | - |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | - |
| 2 | п. Красногвардейский |
|  | 66:02:23 01 013:0002 | Земли сельскохоз. использования | - |
|  | 66:02:23 01 014:0006 | Земли сельскохоз. использования | - |
| 3 | д. Малое Трифоново |
|  | 66:02:15 01 001:0014 | Земли сельскохоз. использования | - |

Кадастровые номера участков, исключаемых из земель населенных пунктов и переводимые в земли промышленности и иного специального назначения, перечислены в таблице 9.

Таблица 9

| № пп. | Номер кадастрового участка | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОМС с. Покровское |
| 1 | 66:02:2501004:0076 | Земли населенных пунктов | 43,3 га /кладбище с. Покровское |
| 2 | 66:02:0102004:0456 | Земли населенных пунктов | 0,5 га/ кладбище п. Заболотье |
| Томс с. Мироново |
|  | 66:02:0102005:0017 | Земли населенных пунктов | 0,9 га/ кладбище д. Родники |
| ТОМС с. Шогринское |
|  | 66:02:0105001:0069 | Земли населенных пунктов | 2,0 га/ кладбище с. Шогринское |
| ТОМС С. Лебедкино |
|  | 66:02:0105001:0069 | Земли населенных пунктов | 2,0 га/ кладбище с. Антоново |

Таблица 10

Существующие и проектные границы населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты АГО | Существующая территория, га | Проектная территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Бучино | 34,3 | 34,3 |
| 2 | д. Лисава | 56,7 | 56,7 |
| 3 | д. Луговая | 64,1 | 64,1 |
| 4 | д. Малое Трифоново | 120,1 | 126,6 |
| 5 | д. Налимово | 49,5 | 49,5 |
| 6 | д. Родники | 57,1 | 57,1 |
| 7 | п. Белый Яр | 20,6 | 20,6 |
| 8 | п. Березники | 47,7 | 47,7 |
| 9 | п.Боровской | * 7,9 | 7,9 |
| 10 | п. Брагино | * 62,6 | 62,6 |
| 11 | п. Буланаш | 2205,5 | 2205,5 |
| 12 | п. Дальний Буланаш | * 4,2 | -** |
| 13 | п. Елховский | * 4,0 | -** |
| 14 | п. Заболотье | 18,9 | 18,9 |
| 15 | п.Каменка | * 5,9 | 5,9 |
| 16 | п. Катковые Поля | * 16,7 | -** |
| 17 | п. Кислянка | 16,8 | 16,8 |
| 18 | п. Красногвардейский | 1831,9 | 1929,8 |
| 19 | п. Незевай | 198,7 | 198,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | п. Сосновый бор | 22,5 | 22,5 |
| 21 | п.Среднеборовской | * 7,0 | 7,0 |
| 22 | п.Упор | * 1,0 | -** |
| 23 | с.Антоново | 66,1 | 66,1 |
| 24 | с.Бичур | 95,9 | 95,9 |
| 25 | с. Большое Трифоново | 275,1 | 275,1 |
| 26 | с. Лебедкино | 341,3 | 341,3 |
| 27 | с. Липино | 107,4 | 107,4 |
| 28 | с. Мироново | 239,1 | 239,1 |
| 29 | с. Мостовское | 243,4 | 243,4 |
| 30 | с. Писанец | 146,4 | 146,4 |
| 31 | с.Покровское | 760,1 | 760,1 |
| 32 | с. Сарафаново | 55,3 | 55,3 |
| 33 | с. Шогринское | 332,5 | 332,5 |
| 34 | г.Артемовский | 4790,6 | 6025,4 |

План реализации развития транспортной инфраструктуры

Для обеспечения подъездами районов первоочередного жилищного и промышленного строительства и благоустройства существующих автомобильных дорог проектом намечаются следующие мероприятия по строительству и реконструкции транспортной сети городского округа:

На первую очередь:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «Екатеринбург–Реж–Артемовский–Ирбит–Междуреченский»  на участке от г. Артемовский до границы ГО (протяженность – 41,00 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог регионального значения:

1) участка автомобильной дороги «Сухой Лог–Буланаш–Артемовский–Алапаевск»;

2) участка автомобильной дороги «Невьянск–Реж–Артемовский–Килачевское»;

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

- строительство дороги «Незевай–Гостьково».

На расчетный срок проектом предлагается:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Артемовский – г. Ирбит – г. Междуреченский» в сторону г. Реж (протяженность – 5,0 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- участка автомобильной дороги с. Антоново – п. Горки

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство участка автомобильной дороги местного значения «г. Артемовский – п. Рефтинский – г. Асбест»;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

  - «п. Заболотье - д. Луговая – с. Липино, д. Родники», «п. Сарафаново – п. Незевай»;

  - «с. Писанец – д. Брагино – с. Шогринское»;

  - «г. Артемовский – п. Алтынай».

Изъятие площадей из лесопарковых зон для проектирования автодорог федерального и регионального значения будет возмещено из других земель лесного фонда в соответствии с требованиями лесного законодательства.

Выбор трассы автодорог федерального и регионального значения на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством природных ресурсов.

План реализации развития инженерных сетей

При разработке проектных решений учтены предложения ранее выполненных проектов детальной планировки населенных пунктов Артемовского городского округа и положения нормативных документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- НГПСО 1-2009.66;

- СНиП  2.05.06 «Магистральные трубопроводы»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектные предложения на первую очередь увязаны с мероприятиями, предлагаемыми программами развития городского округа, экологическими программами, а также областными программами. На расчетный срок проектом предлагается 100% обеспеченность основных населенных пунктов инженерным благоустройством.

1 очередь – мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры АГО в соответствии с программой социально-экономического развития до 2015 г (представлены в таблице 11).

Таблица 11

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство очистных сооружений п. Красногвардейский | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Красногвардейский |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Буланаш | 2008-2011 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Буланаш |
| Водоснабжение п. Красногвардейский. (Геолого-разведочные работы) | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения, водоразборных колонок и подводящих сетей. | ежегодно | МУ " Управление экологии и природопользования | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Строительство очистных сооружений п. Незевай | 2010-2012г. | МУ АГО "ЖКС", ТОМС п. Незевай | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Выполнение проектных работ по организации санитарно- защитной зоны котельных, скважин и водонапорной башни с. Мироново | 2007-2010 | Председатель ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» |  |
| Разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция источников теплоснабжения (Проектные и строительные работы) - 3 котельные | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой» | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| Реконструкция котельной ЛПХ п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардейский | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция котельных с. Лебедкино, с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой», ТОМСы | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция мазутной котельной с. Сосновый Бор с переводом на газ | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП АГО "Сосновобор-ское ЖКХ" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Капитальные ремонты котельного оборудования ТОМС с. Мироново, внедрение новых технологий при выработке тепловой энергии. | 2007-2015г.г. | ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» | Улучшение теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя при транспортировке, снижение стоимости тепловой энергии |
| Ремонт котельной п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардей-ский, НПЦ «Природа» | Улучшение теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей (Проектные и строительные работы) - 96 км | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция теплотрассы "БТЭЦ -СПД" п. Буланаш | 2007-2010г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Реконструкция котельной- установка дополнительного котла для круглогодичной подачи тепловой энергии для ГВС в п. Буланаш | 2008-2009г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Подача ГВС в течении всего года |
| Капитальный ремонт теплотрасс (проектирование и ремонтные работы) п. Красногвардейский, п. Незевай, п. Сосновый бор, с. Писанец, с. Покровское, с. Мироново, с. Мостовское, с. Шогринское, с. Б. Трифоново, с. Лебедкино | 2007-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", председатели ТОМС МУПы АГО «Красногвардейское ЖКХ», «Незеваевское ЖКХ», "Сосновобор-ское ЖКХ" , «Покровское ЖКХ», «Мироновское ЖКХ», «Мостовское ЖКХ», «Шогринское ЖКХ», «Большетрифонов-ское ЖКХ», «Лебедкинское ЖКХ» | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Строительство новых теплосетей в поселке Красногвардейский - 3км | 2014г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красно- гвардейский | Ввод нового жилья |
| Капитальный ремонт электросетей - 48 км | 2008-2013г.г. | ОАО «Свердлов-энерго» | Надежное электроснабжение |
| Разработка перспективных схем водоснабжения населенных пунктов - 11 единиц | 2007 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития водоснабжения и водоотведения |
| Проектирование строительства (реконструкции) источников водоснабжения и водопроводных сетей - 82 км | 2007-2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Строительство и реконструкция источников водоснабжения и водоводов. ( Покровско-Липинский водозабор, Западно-Буланашский водозабор, Липовский водозабор, вторая нитка городского водовода с, Покровское - г. Артемов-ский соединительная нитка водовода Город - Ключи, водовод с. Б. Трифоново - г. Артемовский (правый берег), водонапорная башня ул. Сосновая, водопроводные сети в с. Б. Трифоново) | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУ " Управление экологии и природопользования", МУП "ВКХ Водоканал" | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в г. Артемовский, замена устаревшего оборудования на новое с целью увеличения срока эксплуатации объекта. Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Проектирование и строительство нового водозабора на базе шахтного водоотлива в п. Буланаш | 2010-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Улучшение качества питьевой воды и уменьшение себестоимости затрат на 1м3 воды |
| Строительство водоводов в с. Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Строительство разводящих сетей в с. Лебедкино | 2008-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Лебедкино | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водозабора и водовода с водонапорной башней в с. Мостовское | 2009 - 2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Капитальный ремонт разводящих водопровод-ных сетей с. Липино | 2008 - 2009г.г. | ТОМС с. Мостовское, МУП АГО «Мостовское ЖКХ» | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и строительство разводящего водопровода по селу Мостовское | 2011-2012 г. г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Развитие водопроводных сетей в с. Сосновый бор, с. Писанец | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водовода в с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Шогринское | Улучшение водоснабжения |
| Бурение скважины в микрорайоне Леспромхоза п. Красногвардейский, строительство водонапорной скважины, строительство водонапорной башни | 2007-2008г.г. | ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей микрорайона |
| Бурение скважины в районе «Станочники» п. Красногвардейский | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский, Бурводстрой |  |
| Ремонт водопровода по ул. Арболитовая п. Красногвардейский | 2007г. | ЖКХ ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Строительство водовода протяженностью 2,5 км в п. Красногвардейский | 2015 | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Проектирование строительства (реконструкции) канализационной насосной станции и сетей канализации | 2010г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Проектирование строитель-ства (реконструкции) сетей канализации | 2015г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений и коллекторов | 2008-2013г.г. | МУП "ВКХ Водоканал" | Развитие инфраструктуры |
| Подключение жилого фонда к канализации (ликвидация 100 выгребных ям) | 2007-2009г.г. | Управляющие компании | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Проектирование и монтаж необходимого количества станций БИО очистки сточных вод в п.Сосновый Бор и с.Писанец с возможностью использования очищенной воды на технические нужды. | 2008-2015г.г. | МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение экологии |
| Газопровод до с.Мостовское | 2009г. | МУ «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Покровское | 2008г. | Администрация АГО | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с. М.Трифоново | 2011г | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Подводящий газопровод к колбасной фабрике | 2009г. | ОГУП птицефабрика «Среднеуральская» | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод «Реж-цементный завод» | 2011г. | ОАО "Российские железные дороги" | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод до с.Писанец | 2010г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод «Килачевское-п.Сосновый Бор» | 2014г. | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Мироново | 2014г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Незевай | 2015г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Красногвардейский | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в старую часть города | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Строителей, Геологоразведка | 2009-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в районе Егршинского лесхоза | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе ст.Егоршино | 2009-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Ключи, ул.Советская | 2010-2013г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Солнечный | 2008год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до тубдиспансера | 2010год | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Паршино | 2008-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Кирова | 2008-20014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе «Парковый» | 2010-2014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети по ул.Станционной | 2014-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газоснабжение п.Буланаш | 2008 -2012 г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Покровское | 2009-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Б.Трифоново | 2008-2010гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с М.Трифоново | 2011-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Писанец | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мостовское | 2010-2011гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мироново | 2014год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п. Незевай | 2015год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п.Красногвардейский | 2011-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Котельная ОАО "ЕРЗ" | 2008-2009 г.г. | ОАО "ЕРЗ" | Экономический эффект 9,6 млн. руб. |
| Котельная локомотивного депо | 2009г. | Локомотивное депо | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная, ул. Прилепского | 2009г. | ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Мостовское | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Б.Трифоново | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Реконструкция котельной с.Покровское с переводом на газ | 2007-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Перевод котельной на газ п. Незевай | 2012г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |

На расчетный срок проектом предлагается 100% обеспеченность основных населенных пунктов инженерным благоустройством.

Водоснабжение:

- проведение комплексных изысканий и устройство скважин для водоснабжения д. Луговая, с.Липино, д.Родники, с.Антоново, с.Шогринское, д.Лисава, п.Заболотье, п.Березники;

Канализация:

- устройство централизованной канализации со строительством локальных очистных сооружений в д.Заболотье, с.Покровское, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, с.Мироново, д.Бучино;

- г.Артемовский: реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности до12960 м3/сут. или строительство новых;

- п. Буланаш: проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений или реконструкция существующих с увеличением мощности до 3676,3 м3/сут;

- п. Незевай: строительство сетей и объектов централизованной системы канализации;

- проведение работ по проектированию и устройству централизованных систем канализования  населенных пунктов с.Покровское, с.Большое Трифоново, д.Малое Трифоново, с.Мостовское, с.Мироново, с.Шогринское, с.Лебедкино.

Газоснабжение:

- проектом предлагается подвезти газ к населенным пунктам п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино с переводом существующих котельных данных населенных пунктов на газ.

Теплоснабжение:

- централизованным теплом от газовых поселковых котельных предполагается обеспечить 100% объектов общественного сектора газифицируемых в пределах расчетного срока населенных пунктов (п.Заболотье, п.Березники, д.Налимово, с.Мостовское, д.Лисава, д.Родники, с.Липино, д.Луговая, д.Бучино, с.Антоново, с.Шогринское, с.Лебедкино).

Связь:

- реконструкция и модернизация объектов связи;

- развитие систем сотовой связи, улучшение качества покрытия территории сотовой связью, расширение спектра услуг действующих операторов связи, повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- развитие системы цифрового вещания;

- расширение охвата населенных пунктов услугами Интернета и IP-телефонии;

- развитие сети почтовой связи;

- развитие оптико-волоконных сетей связи;

- оптимизация работы существующих городских и окружных сайтов и официального Интернет-портала администрации округа.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

На территории первоочередной застройки заболоченность, заторфованность и прочие негативные факторы отсутствуют, проведение значительных мероприятий по инженерной подготовке не предусматривается.

На расчётный срок проектом предлагается предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории Артёмовского ГО:

- защита территорий, подверженных карстовым процессам;

- осушение заболоченных территорий;

- уплотнение просадочных грунтов;

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по благоустройству водных объектов.

Мероприятия в области охраны окружающей среды

Первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории приняты в соответствии с «Перспективным планом социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2015 года».

## Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- реконструкция и ремонт котельных:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Шогринское,

- п. Сосновый Бор,

- с. Мироново,

- п. Буланаш;

- перевод мазутных и угольных котельных на газовое топливо:

- п. Сосновый Бор,

- ОАО "ЕРЗ",

- котельная локомотивного депо,

- ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская,

- с. Мостовское,

- с. Б.Трифоново,

- с. Покровское,

- п. Незевай.

## Водоохранные мероприятия:

- строительство локальных очистных сооружений:

- п. Буланаш,

- п. Красногвардейский,

- п. Незевай;

- реконструкция очистных сооружений п. Сосновый Бор и с. Писанец с введением биологической очистки стоков;

- восстановительные работы по плотине на р. Ближний Буланаш в пос. Буланаш.

## Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- разработка проекта генеральной схемы санитарной очистки и сбора отходов на территории Артемовского городского округа, которая должна включать:

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыночных комплексов;

- организацию централизованного сбора и транспортирования для обезвреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и организаций;

- определение территорий для расположения новых свалок твёрдых бытовых отходов, либо мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организованные полигоны ТБО;

- строительство нового полигона ТБО и скотомогильника г. Артемовский;

- реконструкция существующих свалок ТБО:

- п. Незевай,

- п. Красногвардейский,

- с. Покровское,

- с. Мостовское,

- с. Лебедкино,

- п. Сосновый Бор,

для приведения в соответствие природоохранному и санитарному законодательству.

## Другие мероприятия:

- реконструкция объектов озеленения, создание благоприятных условий для быта и отдыха населения, улучшение внешнего вида населённых пунктов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы по восстановлению и сохранению биоресурсов;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы  "Радон".

В решениях генерального плана также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- транспортные обходы населённых пунктов района для исключения транзитного движения через жилые территории г. Артёмовский, п. Буланаш, д. Луговая, с. Мироново, с. Липино, с. Бучино, д. Родники.

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, в первую очередь вдоль участка автодороги Екатеринбург - Ирбит;

- разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха Артёмовского городского округа;

- предлагаются к выносу с территорий населенных пунктов сельскохозяйственные предприятия:

- Соснятская птицефабрика (гусятник, пос. Сосновый Бор),

- ООО «Агрофирма «Артемовский» (с. Покровское),

- Новодеревенская ферма (с. Покровское),

- ферма КРС (д. Малое Трифоново),

- птицефабрика (с. Писанец),

- птицефабрика (п. Сосновый Бор).

Водоохранные мероприятия:

- засчистка русел и прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ, благоустройство прибрежных территории рек Ирбит, Бобровка, Реж;

- проектирование и строительство систем централизованного водоотведения и очистных сооружений в населённых пунктах по мере введения централизованного водоснабжения.

Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- закрытие и рекультивация скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебедкино,

- с. Мироново,

- с. Мостовское,

- п. Незевай,

- с. Покровское,

- с. Шогринское,

- с. Лисава;

- проектирование и ввод в эксплуатацию скотомогильников:

- п. Красногвардейский,

- с. Лебёдкино,

- с. Мостовское,

- с. Писанец;

- ликвидация несанкционированных свалок и свалок не соответствующих СанПиН 2.1.7.722-98. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п.

Мероприятия по защите населения от радиоактивного излучения

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона территории Артёмовского городского округа;

- проведение контроля правильной эксплуатации источников радиоактивного излучения;

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории г. Артёмовский.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических и инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока генерального плана, в т.ч. по следующим показателям:

- экологическая реабилитация водных объектов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства населенных пунктов района;

- сохранение лесного фонда района;

- предотвращение радиационного загрязнения территории;

- создание системы управления движением отходов.

3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план городского округа должен выполняться на основании плана реализации генерального плана городского округа.

В плане реализации генерального плана городского округа содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана городского округа.

Кроме плана реализации генерального плана городского округа важнейшими мероприятиями по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа являются принятие решений:

- по подготовке документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений;

- по подготовке генеральных планов сельских поселений в отношении отдельных населённых пунктов;

- по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населённых пунктов Артемовского городского округа;

- по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории всех сельских поселений и населённых мест.

В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для населённых пунктов могут рассматриваться следующие документы, представленные в таблице 12.

Таблица 12

| №п/п | Населенные пункты | Генеральный план | Правила землепользования и застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Артемовский | Генеральный план | Правила землепользования и застройки |
| 2 | поселок Буланаш | ------- | ------- |
| 3 | поселок Красногвардейский | Генеральный план (далее ГП) | Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) |
| 4 | деревня Бучино | ГП | ПЗЗ |
| 5 | деревня Лисава | ГП | ПЗЗ |
| 6 | деревня Луговая | ГП | ПЗЗ |
| 7 | деревня Малое Трифоново | ГП | ПЗЗ |
| 8 | деревня Налимово | ГП | ПЗЗ |
| 9 | деревня Родники | ГП | ПЗЗ |
| 10 | поселок Белый Яр | ГП | ПЗЗ |
| 11 | поселок Березники | ГП | ПЗЗ |
| 12 | поселок Боровской | ГП | ПЗЗ |
| 13 | поселок Брагино | ГП | ПЗЗ |
| 14 | поселок Заболотье | ГП | ПЗЗ |
| 15 | поселок Каменка | ГП | ПЗЗ |
| 16 | поселок Кислянка | ГП | ПЗЗ |
| 17 | поселок Незевай | ГП | ПЗЗ |
| 18 | поселок Сосновый Бор | ГП | ПЗЗ |
| 19 | поселок Среднеборовской | ГП | ПЗЗ |
| 20 | село Антоново | ГП | ПЗЗ |
| 21 | село Бичур | ГП | ПЗЗ |
| 22 | село Большое Трифоново | ГП | ПЗЗ |
| 23 | село Лебедкино | ГП | ПЗЗ |
| 24 | село Липино | ГП | ПЗЗ |
| 25 | село Мироново | ГП | ПЗЗ |
| 26 | село Мостовское | ГП | ПЗЗ |
| 27 | село Писанец | ГП | ПЗЗ |
| 28 | село Покровское | ГП | ПЗЗ |
| 29 | село Сарафаново | ГП | ПЗЗ |
| 30 | село Шогринское | ГП | ПЗЗ |