Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от _________2021   № _____-ПА

Норматив  состава сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения города Артемовского Свердловской области

| № п/п | Наименование показателя | Значение нормативов состава сточных вод, мг/дм 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 123,04 |
| 2 | Сухой остаток | 1000 |
| 3 | БПК5 | 3,45 |
| 4 | ХПК | 33,48 |
| 5 | АСПАВ | 0,58 |
| 6 | Фосфат-ион (по Р) | 0,21 |
| 7 | Аммоний- ион | 2,75 |
| 8 | Нитрит-анион NO2(-) | 0,08 |
| 9 | Нитрат- анион NO3(-) | 40,0 |
| 10 | Нефтепродукты (нефть) | 0,067 |
| 11 | Хлорид-анион Cl(-) | 300 |
| 12 | Сульфат-анион SO4(2-) | 100 |
| 13 | Железо | 0,34 |
| 14 | Медь | 0,0013 |
| 15 | Цинк | 0,024 |

Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован на основании расчетных нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты со сточными водами, в том числе дренажными водами, в реку Бобровка после очистных сооружений Общества с ограниченной ответственностью «Экология»